Koeficient determinace

základní definice jak pro centrované, tak pro necentrované veličiny

,  kde

SSR je regresní součet čtverců

SST je celkový součet čtverců

SSE je reziduální součet čtverců

přičemž           ;        a dále platí

Poznámka:   u  SSE není třeba odečítat nulový průměr, neboť víme, že

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dále víme, že platí  , resp.  tj. , kde

Dále uvažujme centrované proměnné  a , které jsou vyjádřeny jako odchylky od svých  průměrů :

Vyjádříme-li  SSE výrazem  , pak platí

protože   (a)

a dále     (b)

Poznámka : vztahy (a) a (b) platí jak pro centrované, tak pro necentrované veličiny ..

Ověření vztahu SST=SSE+SSR obecně pro necentrované veličiny:

SST  =

SSE  =

SSR  =

SSE + SSR =

=

(  = SST ),  neboť

, protože

a dále

Korigovaný (rektifikovaný) koeficient determinace:

se užívá pro porovnání výstižnosti dvou (nebo více) specifikací regresních rovnic se stejnou vysvětlovanou proměnnou a různým počtem vysvětlujících proměnných (a nejvhodněji tehdy, jsou-li aspoň některé z vysvětlujících proměnných shodné).

Motiv pro vyvození  :

Vyjděme z vyjádření

,

které představuje jistý „kompenzační“ efekt mezi „nevystiženými variabilitami“ závisle proměnné při různých specifikacích vysvětlujících proměnných (při přechodu od 1 vysvětlující proměnné ke  proměnným).  Dělením  máme:

neboli

, což je „definiční tvar 2 “.

Tvrzení:              Platí   s rovností toliko pro  nebo pro  .

Ověření:

Okamžitě je vidět, že od  odečítáme součin dvou nezáporných členů, z nichž první je nulový jen tehdy, když  ,  a druhý tehdy, když .

Vztah obou koeficientů:

Pro velká  se oba tyto koeficienty determinace liší jen velmi málo, Pokud je ale počet stupňů volnosti  malý, bude o hodně menší než  a může nabýt i záporné hodnoty. (pak ho pokládáme za nulový, shodně s případem, kdy je kladný, ale hodnotou velmi malý) .

Koeficient determinace  nemůže hodnotou nikdy klesnout s přidáním další vysvětlující proměnné do regresní rovnice. Je tomu tak zřejmě proto, že přidání jakékoli (i nevhodné) vysvětlující proměnné nemůže snížit stupeň korelace mezi závisle proměnnou a nejlépe ji vystihující lineární kombinaci z vysvětlujících proměnných.

Korigovaný koeficient determinace  může s přidáním další vysvětlující proměnné do regresní rovnice klesnout. Bude tomu tak tehdy, když přidané vysvětlující proměnné způsobí menší pokles hodnoty , než kolik je třeba ke kompenzaci rostoucího podílu .