## Slide 1
Obnova a nové využití objektu
Nerealizovaná změna zákona o státní památkové péči
Ochrana a regenerace kulturních hodnot v území

## Slide 2: Úrovně zpamátnění
Kulturní památka
Národní kulturní památka
Památka místního významu
Památková rezervace
  Městská
  Vesnická
  Archeologická
  Ostatní
Památková zóna
  Městská
  Vesnická
  Krajinná
Světové dědictví
  Kulturní (Památky UNESCO)
    Hmotné
    Nehmotné
  Přírodní (biosferické oblasti UNESCO)

## Slide 3: Úrovně ochrany krajiny
Národní park (NP)
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Přírodní park
Národní přírodní památka
Přírodní památka
Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Památný strom

## Slide 4: Prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku
každá fyzická nebo právnická osoba může podat podnět k prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku
prohlášení archeologického nálezu za kulturní památku je rovněž vedeno z moci úřední. Podnět k jeho vedení podává výlučně Akademie věd České republiky
odůvodněný předpoklad, že věc nebo stavba má hodnoty
písemným podáním

## Slide 5: Přípravná fáze
záměr obnovy
podklady pro zpracování obnovy památky
  situační vazby na okolí, výškopis a polohopis, údaje z územního nebo regulačního plánu
  zaměření výchozího stavu objektu odbornou firmou včetně základních vazeb na okolí v podrobnosti potřebné pro zpracování projektové dokumentace
  fotodokumentace nebo video stávajícího stavu objektu

## Slide 6: Přípravná fáze
Analýzy stávajícího stavu objektu
  stavebně-historická analýza (průzkum) – SHA, SHP
  stavebně-technický průzkum – STP
  Posouzení stability konstrukcí – statický průzkum
    svislé nosné konstrukce a založení objektu
    vodorovné konstrukce (stropy, klenby), krovy, zastřešení
    konstrukce vertikálního propojení (schodiště)
    výplňové konstrukce a detaily
  Další diagnostické analýzy, geologický a hydrogeologický průzkum
  Průzkumy technického vybavení objektu
  Podrobné a speciální průzkumy, podle charakteru objektu a poruch, které je potřeba podrobně a odborně prozkoumat

## Slide 7: Projektová dokumentace
Textová část
Výkresová část
3 základní fáze
  Studie
  Územní rozhodnutí a stavební povolení
    Vyhláška 499/2006 Sb., příloha 2 až 5
  Prováděcí dokumentace
    Vyhláška 499/2006 Sb., příloha 6 až 7

## Slide 8: Přípravná fáze
architektonická studie
  ověření vhodného řešení
  k ověření koncepce zásahu
  varianty
  rozsah studie není přesně stanoven
    potřeby zadavatele
    rozsah obnovy
    složitost
    hodnota objektu
  výkresy „stavebních změn“
    zásahy do stavební podstaty objektu

## Slide 9: Rozhodnutí o změně využití území
A Průvodní zpráva
  A.1 Identifikační údaje
    A.1.1 Údaje o území
      a) navrhovaná změna využití území
      b) místo (katastrální území, parcelní čísla pozemků)
      c) předmět dokumentace
    A.1.2 Údaje o žadateli
    A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace...
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Výkresová dokumentace
E Dokladová část
  Závazná stanoviska, vyjádření
  Geodetický podklad

## Slide 10: Fáze P.D.
  Studie
  Územní rozhodnutí (změna využití území, změna vlivu na území)
      Vyhláška 499/2006 Sb., příloha 2 až 3
    Stavební povolení (ohlášení)
      Vyhláška 499/2006 Sb., příloha 4 až 5
  Prováděcí dokumentace
      Vyhláška 499/2006 Sb., příloha 6
    Skutečná realizace
      Vyhláška 499/2006 Sb., příloha 7

## Slide 11: Historické objekty
Územní rozhodnutí (změna využití území, změna vlivu na území)
  Přestavba většího rozsahu
Stavební povolení (ohlášení)
  dispoziční návrh (nový stav)
  stavební změny
    Nově navržené konstrukce červeně
    Vybourané konstrukce žlutě
    Stávající konstrukce šedě
Prováděcí dokumentace
  restaurátorské práce
  nadstandardní technické vybavení
  zabezpečení objektu
  vybavení interiéru

## Slide 12: Stavebně historická analýza (průzkum)
textová část
obrazová a plánová příloha
grafické vyhodnocení SHP
fotodokumentace objektu
architektonické a památkové hodnocení
  Bezpodmínečně zachovat
  Zachovat, možno provést opravy
  Bezpodmínečně odstranit
  Doporučení k odstranění
architektonické závady
zásady (směrnice) pro obnovu

## Slide 13: Značení slohového zařazení stavebních fází v SHP
Sloh Berevné / Černobílé značení
Románský sloh černá černá
Gotika červená šrafy nakoso v obou směrech
Renesance modrá svislé a vodorovné šrafy
Baroko hnědá šikmé šrafy
Klasicismus a empír zelená šikmé dvojité šrafy
Historismus, neoslohy oranžová tečkování
Architektura 20. stol. žlutá bez značení

## Slide 14: Špilberk, východní křídlo, přízemí

## Slide 15: Co se dozvíme z SHP?
Kleinův palác
  Nám. Svobody č. 15
  historismus
  2. polovina 19. století
  Přeshraniční přesah
  umělecko-řemeslnou výzdobou nejzdařilejší realizace své doby
Údaje o stavebníkovi
  Kleinové
    výstavba železnic, železárny, zemědělství
    obchodní transakce na burzách a aukcích
    kulturní aktivity, cestování, sběratelství

## Slide 16: Co se dozvíme z SHP?
Údaje o projektantovi
  Ludwig von Förster (1797-1863)
    v Lužánkách objekt kasina
    podíl na regul. plánu
    podíl na aplikaci okružní třídy v roce 1860
    návrh domu na nám. Svobody 8,
    návrh bytového domu na ul. Křenové
    evangelický kostel v Suchdole
  Theofil von Hansen (1813- 1891)
    Kleinův palác,
    kasino v Lužánkách
    Zemská nemocnice u sv. Anny
    Besední dům
    Pražákův palác
    přestavba hradu v Černé hoře
    výmalba interiéru Dietrichstejnské hrobky v Mikulově

## Slide 17: Co se dozvíme z SHP?
Dějiny paláce
  1845- stavebník získal parcelu na místě dvou starších domů
  1847- přípravné projekční práce. Výstavba symbolizovala novou výstavbu Brna, nové avantgardní řešení, technické vymoženosti, parafráze historických motivů, umělecké detaily, výmalby stěn a stropů.
  Ve 2. pol. 19. stol. úpravy, přestavěna dvorní část, provedena nadstavba dvorních křídel a snad i proměna na bytový dům.
  Ve 20. stol. další nehodnotné úpravy zejména v interiérech.
  Objekt byl dlouhou dobu ve velmi špatném stavebně technickém stavu, ale ne v takovém, aby úpravy nebyly nevratné. Před započetím rekonstrukce byla střešní krytina zničená, do krovu a podkroví zatékalo, výplně otvorů byly pod vrstvami různých nátěrů, výmalba podhledů byla poškozená a zanedbaná, některé části byly pod vrstvou omítek.

## Slide 18: Co se dozvíme z SHP?
Zásady a doporučení pro obnovu a rekonstrukci
  nejvýznamnějšími částmi objektu jsou:
    průčelí domu do nám. Svobody
    hlavní schodiště včetně vstupního průjezdu a podest
  konzervační metoda
    restaurátorské opravy
    až na výjimky nedoplňovat chybějící části a prvky
  ostatní části stavby
    možno postupovat volněji
    bez zásahu do původních konstrukcí
    ve všech částech stavby odstranit dodatečné dělící příčky a novodobé úpravy

## Slide 19: Půdorysy

## Slide 20: Řez objektem a schodištěm

## Slide 21: Detail arkýře a výplní arkýřů v přízemí

## Slide 22: Detaily oken a kování

## Slide 23: Výmalba stropů v patře

## Slide 24: Stavebně technická analýza (průzkum)
Dokumentuje
  stavebně technický (povrchový) stav objektu
    poruchy konstrukcí způsobené zanedbanou údržbou (trhliny apod.)
    nerovnoměrné zatížení konstrukcí a tím způsobené deformace
    zvýšená vlhkost konstrukcí
    střešní krytina
    obvodové konstrukce
    únosnost schodiště (i z hlediska nového využití – výtah)
    Identifikace míst pro podrobný průzkum
      Nedestruktivní
      Destruktivní – sondáže např. do klenebních či stropních konstrukcí apod.

## Slide 25: Podrobné a speciální průzkumy
Posouzení stability konstrukcí – statický průzkum
  základové konstrukce
    změny v podloží objektu, zhoršená únosnost, nevhodná dimenze, poruchy, vlivy způsobené vlhkostí nebo zatížením
  svislé nosné konstrukce
    převážně zděné, poruchy, změny v únosnosti, dodatečné zásahy,
  vodorovné konstrukce
    poruchy kleneb, stropní konstrukce-dřevěné trámové stropy, charakter zatížení, poruchy, příčiny poruch, porušení záhlaví trámů
  zastřešení a střešní kryt
  zjištění nároků na podrobné průzkumy (dřevokazné houby, fytopatologický průzkum)
  konstrukce vertikálního propojení
  výplňové a jiné nenosné konstrukce
    výplně oken a dveří, zjištění stupně poškození a podmínek pro možné zachování

## Slide 26: Podrobné a speciální průzkumy
Geologický a hydrogeologický průzkum
  zjištění stavu a změn podloží a základových poměrů
Průzkumy technického vybavení objektu
  odvodňovací systémy
  zavlažovací systémy a rezervoáry vody
  zdravotně technické instalace objektu, ZTI, elektroinstalace, další rozvody kterými je objekt vybaven
  komíny a sopouchy
  kamerové snímkování kanalizačních stok
  odvětrávací systémy
Průzkumy materiálů, technologických postupů a prostředí
  laboratorní zkoušky únosnosti materiálů (dřevo, kámen, beton aj.) nebo posouzení nedestruktivní metodou na místě
  posouzení vlhkostních poměrů
  průzkum a posouzení krovů a dřevěných konstrukcí a podlah, fytopatologický průzkum
  průzkumy omítek (vnějších, vnitřních výmaleb), laboratorní zkoušky a vyhodnocení odebraných vzorků
  průzkum kamenických prvků
  průzkumy výplní otvorů, oken a dveří
  průzkumy výmaleb, sochařské výzdoby a uměleckých děl
  průzkumy vlivu okolního prostředí

## Slide 27: Zaměření stávajícího stavu objektu

## Slide 28: Zaměření výplně otvorů – okna, dveře, kování

## Slide 29: Koncepce zásahu do historicky cenného objektu
Obnova x stavba nového objektu
  Jde o projekt jiného architekta či projektanta
  Odlišné představy, vize, cíle
  Vstup do autorské tvorby někoho jiného
    Obnova pražského hradu J. Plečnikem v období let 1920-1934
    Obnova objektu Malostranské besedy v Praze, 2006-9, Atelier Kava (arch. Jan Karásek)
      http://atelierkava.cz/post/48519134511/rekonstrukce-malostransk%C3%A9-besedy-praha-1-team
    Obnova zámeckého komplexu v Českém Krumlově 2008-10
    Arcidiecézní muzeum v Olomouci, realizace 2000-2006, autoři návrhu – HŠH architekti (arch. P. Hájek, T. Hradečný, J. Šébka)
      http://www.hsharchitekti.cz/index.php?lang=cs&page=project&name=arcidiecezni-muzeum-v-olomouci
    Obnova Jurkovičovy vily v Brně 2009-2010, TRANSAT architekti (arch. P. Všetečka, R. Václavík, K. Menšík, A. Všetečková)
      http://www.transat.cz/obnova_jurkovicovy_vily-centrum_dusana_samo_jurkovice.php

## Slide 30: Zásady pro obnovu památky, podporující zachování kulturních hodnot
Dbát na smysluplnost a významově adekvátní využití památky
Zachovat, případně umocnit kontext prostředí objektu, prostorové struktury
Architektonické řešení vytvářet s důrazem na historickou hodnotu, slohovou čistotu, dispoziční vazby a autenticitu památky
Zvážit charakter stavebních změn a jejich rozsah
Zvolit odpovídající použití materiálů, technologických postupů a metod zachovávajících historické konstrukce a konstrukční podstatu stavby
Oprostit se od „nezdravé“ kreativity zásahu
Respektovat autora stavby
Zvážit a stanovit limity technického vybavení nenarušující historickou podstatu stavby
Ověřit adekvátní energetickou a ekonomickou náročnost stavby
Dbát na odpovídající postupy provádění stavebních prací vycházející ze stavebně technického a statického stavu objektu, umělecko-historické hodnoty a prostředí, ve kterém se objekt nachází

## Slide 31: Metody pro obnovu vycházející ze zásad památkové péče
  Památková péče je soubor opatření vedoucích k zachování památky a prodloužení její životnosti
Metody historické
  puristická metoda (19. stol.- J. Mocker)
    historický význam objektu, slohová čistota, původní dojem
    Příklady: obnova chrámu sv. Barbory, J. Mocker , L. Lábler 1884-1905; obnova hradu Karlštejn, J Mocker 1887-1890; úpravy v chrámu sv. Bartoloměje v Plzni, J. Mocker 1879-83
  vědecká restaurace (2. pol. 19. stol., 1. pol. 20. stol. .- Z. Wirth)
    umělecká hodnota díla, nutnost jejího uchování podle přesného zjištění a v dochovaných podrobnostech
    Příklad: obnova Vlašského dvora v Kutné Hoře 1893-1898 a gotické kašny 1887-90, L . Lábler

## Slide 32: Metody pro obnovu vycházející ze zásad památkové péče
Metody historické
  konzervace - A. Riegl (2. pol. 19. stol.)
    význam hodnoty stáří
    Max Dvořák
  asanace (přelom 19. a 20. století)
    soubor opatření vedoucí ke zlepšení stavu objektu/lokality
    Příklad: Pražská asanace Josefova a části Starého města pražského
  analytická metoda (1. pol. 20. stol.)
    přiznání všech přestavbových fází, jednotlivých nálezových situací a prvků (interiérové výmalby)
  syntetická metoda – 30. léta 20. stol. (P. Janák)
    ucelený estetický výraz
    Příklad: Praha, Pražský hrad, J. Plečnik 1920-34; Praha, obnova Černínského paláce, P. Janák, 1934-35

## Slide 33: Metody pro obnovu vycházející ze zásad památkové péče
Metody používané od 2. pol. 20. stol.
  Konzervace objektu
    zachování a stabilizace stavu, prodloužení životnosti prostředky nenarušujícími dále dochovaný stav
  Konsolidace a sanace
    technické zabezpečení proti dalšímu narušování objektu nebo jeho částí
  Obnova kulturní památky, renovace
    uchování nebo navrácení vzhledu, technické úrovně a funkce objektu
  Syntetická metoda
    pokud je termín používán v současnosti, jedná se o přístup k obnově objektu jako celku včetně urbanistického kontextu
  Modernizace
    soubor úprav spojených s dispozičními úpravami, novým technickým vybavením zlepšujícím kvalitu objektu, nezasahuje se zásadně do nosných konstrukcí, termín se používá např. pro úpravy v objektech bytových domů z 19. a 20. století

## Slide 34: Metody pro obnovu vycházející ze zásad památkové péče
Metody používané od 2. pol. 20. stol.
  Rekonstrukce
    obecný pojem zahrnující komplexní řešení objektu nebo jeho části
  Rekonverze
    obnova spojená se změnou funkčního využití objektu, zejména výrobního charakteru
  Demolice
    odstranění, zboření stavby
  Náznaková rekonstrukce
    obnova historického objektu nebo jeho již nedochované části zjednodušeným náznakovým způsobem vytvářejícím původní prostorovou přestavu
  Restituce
    navrácení vzhledu památky do původního stavu po odstranění nevhodných pozdějších přestaveb a dostaveb

## Slide 35: Metody pro obnovu vycházející ze zásad památkové péče
Metody používané od 2. pol. 20. stol.
  Metoda kontrastu
    uplatnění protikladu, výrazné tvarové nebo materiálové odlišnosti proti kontextu
  Metoda kontextuální
    přizpůsobení výrazu charakteru a podmínkám zástavby dané lokality Přemístění památky do jiné lokality
    náročná forma pro zachování z vážných důvodů ohrožujících další existenci objektu.
  Kopie
    identická reprodukce do všech detailů, materiálu a způsobu provedení
  Replika
    výtvarně blízká obměna původního díla v jiné době a s menšími odchylkami
    http://www.tempuslibri.cz/cz/edice.aspx

## Slide 36: Autenticita
Zásada č.1
  Důsledně provádět stavebně historický průzkum se stanovením stupně autenticity objektu nebo jeho částí, stanovit limity zásahu, stanovit vhodnou metodu postupu a způsobu rekonstrukce. Provádět analýzu prostředí ve kterém se objekt nachází, určit determinanty a vlivy které mohou zásadně ovlivnit kvalitu a výraz zástavby, autenticitu prostředí.
Zásada č.2
  Zpracovat záměr nové zástavby nebo rekonstrukce, seznámit se záměrem kompetentní orgán památkové péče s vyžádáním závazného stanoviska.

## Slide 37: Autenticita
Zásada č.3
  Zpracovat variantní řešení úkolu. Iniciovat veřejnou soutěž, nebo výběrové řízení na zpracování lokality nebo objektu, za účelem získání co nejvíce variantních návrhů se začleněním do stávající prostorové struktury, ověřených vizualizací prokazující změny původního obrazu místa a jeho působení.
Zásada č.4
  Jasná formulace zadání úkolu, jasná koncepce a volba odpovídajícího funkční využití území nebo objektu. Stanovení priorit řešení.
Zásada č.5
  Jasná formulace zásad a podmínek památkové ochrany území, vycházející z SHP, stanovení limitů vycházejících z analýzy historicky cenného prostředí.
Zásada č.6
  Nepodléhat ekonomickým tlakům, formálním a módním trendům, nalézt odpovídající funkční využití, nevyžadující neadekvátní zásahy do konstrukčního systému objektu.
Zásada č.7
  Pochopit původního autora, vést s ním dialog, parafrázovat, neprosazovat násilně svoje autorství, pokud to objekt nebo území nedovoluje. Pochopit a poznat, zda to dovoluje. Vyvarovat se příliš kreativních projevů.

## Slide 38: Autenticita
Zásada č.8
  Zachovat pokud možno původní materiálové řešení, používat obdobných materiálů a postupů nenarušujících původní hodnotu stavby.
Zásada č.9
  Provést výběr dodavatele stavby výběrovým řízením, po celou dobu realizace stavby provádět důsledně AD. Při obnově a rekonstrukci objektů zapsaných do ústředního seznamu kulturních památek je samozřejmostí účast a komunikace s pověřenými zástupci příslušného pracoviště Národního památkového ústavu.
Zásada č.10
  Chodit po špičkách a doufat, že se dílo podaří.

## Slide 39: Náklady obnovy památky
Odborný odhad (m3)
Výkaz výměr (PD)

## Slide 40: Struktura rozpočtu
Projektové práce
Investiční
  Provozní soubory
  Stavební objekty
  Samostatné DHM
  Umělecká díla
  Vedlejší náklady
  Ostatní náklady
  Nepředvídané náklady
Neinvestiční
  Nákupy, odvody
  Příspěvky
  Zabezpečení výstavby

## Slide 41: Změny památkového zákona
    Kulturní památka
  významným hmotným pramenem poznání
  vzniklá v dějinném procesu kultivace světa jako významný doklad umělecký, umělecko-řemeslný, řemeslný, technický anebo krajinný
  významným pozůstatkem lidského osídlení na našem území v minulosti
  váže se k významným osobnostem či událostem

## Slide 42: Památky s mezinárodním statusem
evidence podle mezinárodních úmluv
povinnost strpět případné provedení jejich výzkumu, dokumentace apod.
způsob dlouhodobého plánování péče o památky s mezinárodním statusem

## Slide 43: Další změny v PP
Uzákonění SHP
Památka místního významu
Světová památka (Seznam světového dědictví)
  Rada světové památky
      Zástupci obcí a krajů
      Vlastníci
      Osoby z cestovního ruchu
      Odborníci
    Předseda Rady (Site Manager)
    Řídící koncepce světové památky (management plan)
    Periodické zprávy o stavu světové památky (ročně)
Osvobození staveb od DzN – 8 let od vydání stavebního povolení
Restaurátorská rada
Archeologická rada
Památková inspekce – činnost zaměřená navenek (dosud dovnitř)
NPÚ – možnost nezpracovat posudek k bagatelním záležitostem