## Slide 1
Systémy decentralizovaného řízení energetických soustav
Mycroft Mind, a.s.
Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, Česká republika
+420 511 112 170, Info@mycroftmind.com, www.mycroftmind.com
Filip Procházka, Miro Guričan
filip.prochazka@mycroftmind.com
miroslav.gurican@mycroftmind.com
Mycroft Mind
S309

## Slide 2
Program a cíle
Stručný úvod do řízení zátěže v energetické distribuční soustavě
Aktuální stav v ČR
Představení konkrétního projektu
Aktuálně řešené architektonické otázky, prostor pro spolupráci

## Slide 3
Mycroft Mind - představení
Mycroft Mind, a.s.
Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, Česká republika
+420 511 112 170, Info@mycroftmind.com, www.mycroftmind.com
Založena 2007 jako jeden z první spin-offů MU
Zaměření na problematiku rozsáhlých distribučních sítí energie
  modely, simulace, analýzy dat, nové metody řízení
Úzká spolupráce s výzkumnými pracovišti
  CERIT super-computing cloud (www.cerit-sc.cz)
  Faculty of Informatics, Masaryk University (www.fi.muni.cz)
  Institute of Computer Science, Masaryk University (www.ics.muni.cz)
  CzechGlobe – Global Change Research Centre (www.czechglobe.cz)
Partner firem Ness (www.ness.com), SAS (www.sas.com), Atos (www.atos.net)

## Slide 6
Co to je smart grid?
Mycroft Mind, a.s.
Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, Česká republika
+420 511 112 170, Info@mycroftmind.com, www.mycroftmind.com

## Slide 7
Co to je smart grid?
Mycroft Mind, a.s.
Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, Česká republika
+420 511 112 170, Info@mycroftmind.com, www.mycroftmind.com

## Slide 8
SM/SG as a complex combination of three sub-systems
Mycroft Mind, a.s.
Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, Česká republika
+420 511 112 170, Info@mycroftmind.com, www.mycroftmind.com

## Slide 9
Základní informace o distribuční soustavě
Napěťové úrovně
  VVN
  VN
  NN
Distribuční trafostanice (VN / NN )
  deseti-tisíce v terénu
  obsluhují desítky až stovky odběrných míst
Produce consumption vs. Consume production

## Slide 10
Systém HDO
v ČR již desítky let funguje systém řízení zátěže – HDO (Hromadné Dálkové Ovládání)
  centrálně řízení broadcasting povelů na sepnutí/vypnutí nízkého tarifu
  signál se šíří přímo po silovém vedení
  fixní rozdělení odběrných míst do skupin
vlastnosti
  desetiletí provozovaný vyladěný systém
  plně pod kontrolou PDS
  řízení větších celků DS (regiony, oblasti)
  plán spínání připravován na měsíce dopředu

## Slide 11
Východiska projektu
Nastal čas sestoupit v granularitě řízení zátěže o úroveň níže – na úroveň DTS ?
Důvody:
  instalace malých (typicky obnovitelných) zdrojů energie na úrovni NN
  tlak na zvyšování efektivity distribuce energie
  tlak na zvyšování kvality dodávky energie
  dostupnost nových technologií
  …

## Slide 12
Cíl projektu
Osadit tři vybrané lokality dálkově odečítatelnými elektroměry (smart meters)
Osadit trafostanice chytrými koncentrátory (Smart Grid Units)
Vyvinout řídící algoritmus schopný řídit zátěž dle chování konkrétní chování lokality
Ověřit efekty a spolehlivost takového řízení

## Slide 14
Oblasti
Komplexní projekt zahrnující problematiku
  predikce
    osvit, výroba, spotřeba, reakce odběratelů
  optimalizace
    výpočet spínacích plánů na základě predikcí a jejich spolehlivosti
  databáze
    ukládání měření, validace, agregace, …
  řízení a plánování komunikace a výpočtů
    komunikace s SGU, centrálními systémy, meteo predikcí, …
Rozdíl řízení od klasického dispečerského řízení (SCADA)

## Slide 15
Technologie
Java EE 6 (JBoss) + Java SE 7 + Maven
Quartz
Netty
PostgreSQL
R systém
Smile
Git

## Slide 16
Load controller
Řídící algoritmus, který vypočítává plány spínání nízkého tarifu pro jednotlivá odběrná místa na následující den
Používá JNI interface na knihovnu SMILE (Bayes Belief Networks)
Spolupráce s Lasaris na vývoji (Stano Chren, PhD)

## Slide 17
Browser
Vizualizace dění na DTS
Zobrazovací framework nad Javascriptem s využitím knihovny D3
Dvě diplomové práce (Patrik Pompe, Ferdinand Hudek)

## Slide 18
Communication controller
Tvorba, správa a vykonávání odečtů a povelování datových koncentrátorů / průmyslových elektroměrů
  denní cyklus
  ad-hoc komunikace dle potřeby
  schopnost omezovat kdy lze komunikovat (kolize s jinými odečty)
  minimalizace zatížení linek (dynamická tvorba skupin, …)
  schopnost pracovat s pomalými a nespolehlivými komunikačními linkami (GPRS)
WS implementované pomocí knihovny Netty

## Slide 19
Témata
Plánovanie úloh – JBoss (AS)+ quartz + DB persistence
JTA & Netty
High level WS framework vs low level custom impl (GPRS)
SE vs EE
Honor KISS – event driven components

## Slide 20
Díky za pozornost
Mycroft Mind, a.s.
Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, Česká republika
+420 511 112 170, Info@mycroftmind.com, www.mycroftmind.com
Mycroft Holmes –Sherlock Holmes brother
  http://sherlock-holmes.classic- literature.co.uk/the-adventure-of- the-bruce-partington-plans/