## Slide 1
Reliability of Digital Systems
Redundancy, Spares, and Repairs (1)
Václav Přenosil
Design and Architecture of Digital Systems Laboratory
prenosil@fi.muni.cz
Fall, 2020

## Slide 2: Úvod
Nástrojem pro zvýšení spolehlivosti a dostupnosti systému při limitované spolehlivosti prvků systému je redundance.
Redundance znamená poskytnout spolehlivostnímu modelu systému alternativní cesty, které umožní systému pokračovat v provozu, i když některé komponenty selžou,
Alternativní cesty spolehlivostním modelem lze realizovat paralelní instalací prvků nebo systémů, což lze zajistit několika postupy:
paralelní redundancí v pohotovostním režimu (hot standby) – všechny redundantní prvky jsou nepřetržitě napájeny a provozovány
pohotovostní redundancí (cold redundancy) – je napájen jenom funkční zálohovaný prvek (pracuje on-line). Zálohovací prvky nejsou napájeny a do provozu jsou zapínány automaticky nebo ručně v okamžiku selhání zálohovaného prvku
  Jednou z metod pohotovostní redundance je použití náhradních dílů nebo oprav k obnovení systému

## Slide 3: Redundance prvků systému
Předpokládejme tři spolehlivostní modely systému, viz níže
x2
x1 x2
x3
x2
x4
x1
x3
x1
x4
(a) (b) (c)
Obrázek 1: Porovnání tří různých systémů: (a) nezálohovaný systém, (b) celková redundance systému, (c) redundance na úrovni prvků systému.
Pro nezálohovaný systém (a)
Ra(p) = P (x1)P (x2) = p2
kde oba prvky x1 a x2 jsou nezávislé a totožné
P (x1) = P (x2) = p

## Slide 4: Redundance prvků systému
Pro model (c) platí
Rc (p) = P (x1 + x3)P (x2 + x4)
Za předpokladu IIU
Rc (p) = p2(2 − p)2
Pokud porovnáme spolehlivosti modelu (b) a (c) tak získáme vztah
Pro model (b) platí
Rb (p) = P (x1x2 + x3x4)
Pokud jsou systémy nezávislé a identické (independent identical units - IIU) se spolehlivostí p, pak platí:
(1)

## Slide 5: Redundance prvků systému
V rovnici 1)
0 < p < 1 → 2 −p 2 > 0 → Rc (p)/Rb (p) ≥ 1
Redundance prvků je lepší než celková redundance systému
Rozšíření podle obrázku 1 pro:
sériový model n-prvků
model celkové redundance – dva paralelní systémy s n prvky
sériový model n po dvou paralelních prvcích
Jednodušším důkazem výše uvedeného vztahu je hledat sady cest
Na obr. 1(b) sadu cest reprezentují cesty x1x2 and x3x4
Na obr. 1(c) sada cest obsahuje cesty x1x2, x3x4, x1x4 a x3x2
Spolehlivost systému je dána součtem pravděpodobností sad cest, systém na obr. 1 (c) má jednak stejné dvě sady cest jako obr. 1 (b), ale navíc má další dvě další cesty, proto redundance prvků vykazuje vyšší spolehlivost než celková redundance
Vyšší spolehlivost redundance prvků než celková redundance platí také pro prvky, které nejsou identické.

## Slide 6: Redundance prvků systému
Příklad
x3
x4
x1
x2
x1
2
x 
x1 x2
x3
x4
x3
x4
(a) (b)
Obrázek 2: Redundance prvků: (a) originální systém (b) redundantní systém.
Redundance prvků systému (a) je zobrazena v části (b) obr. 2
Redundance prvků vykazuje vyšší spolehlivost než celková redundance systému

## Slide 7: Redundance prvků systému
1
1
2
2
3
3
8
8
9
9
0
0
0.2
0.2
0.4
0.4
0.6
0.6
0.8
0.8
1.0
1.0
m = 3
m = 2
m = 3
m = 2
m = 1
m = 1
m = 3
m = 3
m = 2
m = 1
m = 2
m = 1
p = 0.9
p = 0.5
p = 0.5
m
elements
m
elements
p = 0.9
n
elements
n
elements
R = [1 – (1 – p)m]n
R = 1 – (1 – pn)m
4 5 6 7
Number of series elements (n)
(a)
4 5 6 7
Number of series elements (n)
(b)
Reliability (R)
Reliability (R)
Obrázek 3: Porovnání: (a) redundance prvků(b) celková redundance.

## Slide 8: Redundance prvků systému
Porovnání redundance prvků a celkové redundance v systému r z n
Pro r = n je se jedná o sériový spolehlivostní model a platí předchozí výsledek
Pro r = 1 se struktura redukuje na n paralelních prvků a redundance komponent a celková redundance jsou identické
U 2 ≤ r <n je redundance komponent opět lepší
To lze doložit součtem spolehlivosti všech možných sad cest

## Slide 9: Redundance prvků systému
1.0
1.0
0.8
0.8
0.2
0.2
0
0
0
0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.6 0.4
Component probability (R)
(a)
0.6 0.4
Component probability (R)
(b)
System reliability
System reliability
Co
on
en
t r
ed
u
nd
a
nc
y
C
om
p
on
en
ed
und
a
ncy
mp
U
ni
t r
ed
u
a
nc
y
Un
it
re
y
t r
dundanc
S
in
gl
e
2 :
4 e
nd
syst m
Si
ngle
3 :
4 sy
st
em
Obrázek 4: Porovnání redundance prvků a celkové redundance spolehlivostního systému r z n: (a) 2 z 4 systém a (b) 3 z 4 systém.

## Slide 10: Redundance prvků systému
Redundanci lze realizovat přidáním dalších pomocných obvodů
Takové obvody nebo součásti se nazývají vazební členy nebo přepínače
Přepínače rekonfigurují systém (propojují různé paralelní prvky systému) po zjištěné chybě
Přepínače komplikují spolehlivostní analýzu redundantního systému
V některých případech mohou přepínače zhoršovat spolehlivost redundantní konfigurace

## Slide 11: Redundance prvků systému
Example
(a) Celková redundance (jeden přepínač)
(b) Redundance prvků (tři přepínače)
x3 x
c
x1
x2
2
x’
x1’ x3’
x1
xc
1
xc
2
xc
3
x2
1
x’
2
x’
x3
3
x’
Obrázek 5: Systém s celkovou redundancí (a) a systém redundancí prvků včetně přepínačů.
Pro variantu (a) platí:
Ra =P (x 1x 2x 3 + x 1ʹx 2 ʹx 3 ʹ)P (xc )
Pokud systém tvoří IIU a spolehlivost přepínače vztahem
Ra =(2p 3 − p 6)Kp

## Slide 12: Redundance prvků systému
Příklad (pokračování)
Pro model (b)
Rb = P (x 1 + x 1ʹ)P (x 2 + x 2ʹ)P (x 3 + x 3ʹ)P (xc1 )P (xc2 )P (xc3 )
Pokud systém tvoří IIU se spolehlivostí P (xc1 ) =P (xc2 ) =P (xc3 ) =Kp
Rb = (2p − p 2)3(K p) 3
Pro porovnání vlivu spolehlivosti přepínače Kp, položme Ra = Rb
(2p3 − p6)
(2p3 − p6)Kp = (2p − p2)3K3p3 → K2
=
(2p − p2)3p2
Jestliže pravděpodobnost poruchy přepínače bude menší než 22.8% ( ) pravděpodobnosti poruchy prvku, pak spolehlivost systému s redundancí prvků bude lepší
Pokud p = 0,9 a K = 1,085778501 → P (xc ) = Kp = 0,9772006509
tj. pokud Pf (xi) = 1 − p = 0,1 → Ra = Rb pak Pf (xc ) = 0,0228

## Slide 13: Přibližné funkce spolehlivosti
Většina výrazů spolehlivosti systému se zjednodušuje na součty a rozdíly různých exponenciálních funkcí
Může být obtížné tyto funkce interpretovat
Často je výhodné mít techniky, které poskytují přibližné analytické výrazy

## Slide 14: Přibližné spolehlivostní funkce: Exponenciální rozvoj
Ve spolehlivostních výpočtech se často pracuje s exponenciální funkcí ve tvaru e−Z
Maclaurinův rozvoj funkce e−Z v okolí Z = 0
kde
Můžeme aproximovat e−Z pomocí n členů řady a funkci Rn(Z) použít k aproximaci zbytku
Často se používají pouze dva nebo tři členy rozvoje
V případě vysoce spolehlivých systémů je hodnota funkce e−Z ∼ 1, z čehož plyne že exponent Z je malý, a tudíž jeho vyšší mocniny Z n u členů rozvoje jsou postupně o několik dekadických řádů rozvoje menší a lze je bez újmy na přesnosti zanedbat

## Slide 15: Přibližné spolehlivostní funkce: Exponenciální rozvoj
Příklad
Spolehlivost dvou paralelních prvků je dána vztahem

## Slide 16: Přibližné spolehlivostní funkce: Exponenciální rozvoj
0
0
Z
Z
0.5
0.75
0.6
0.80
0.7
0.85
0.90
1.0
0.9
0.8
1.00
0.95
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
(a)
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
(b)
Reliability
Reliability
1 – Z
1 – Z + 2
Z 2
1 – Z 2 + Z 3
1 – Z 2
e –Z
2e –Z – e–2Z
Obrázek 6: Porovnání přesných a přibližných spolehlivostních funkcí: (a) modely jednoho prvku a (b) modely dvou paralelních prvků

## Slide 17: Přibližné spolehlivostní funkce: Míra intenzity poruch
Příklad
Spolehlivostní model systému tvoří dva sériově zapojené prvky x2x3 a paralelně zapojený prvek x1
Jestliže všechny prvky mají stejnou konstantní intenzitu λ, pak platí
R (t) = P (x1 + x2x3) = e−λt + e−2λt − e−3λt
f (t)
R´(t)
z (t) = = − =
R (t) R (t)
λ(1 + 2e−λt − 3e−2λt )
1 + e−λt − e−2λt
Úprava funkce z (t) pomocí Taylorova rozvoje:
z (t) = 1 + λt − 3λ2t2/2 + · · ·

## Slide 18: Přibližné spolehlivostní funkce: MTTF
Číselná charakteristika MTTF obsahuje méně podrobné informace o systému než výrazy spolehlivosti, a proto se s ním lépe pracuje
Pro sériový model spolehlivosti systému s n prvky z nichž každý míru poruchy zi (t) a pravděpodobnost poruchy

## Slide 19: Přibližné spolehlivostní funkce: MTTF
Pro spolehlivostní model dvou paralelních prvků
R (t) = e−Z1(t) + e−Z2(t) − e−[Z1(t)+Z2(t)]
Pokud oba prvky mají konstantní intenzitu poruch
Zobecněno pro model s n paralelně spojených prvků s konstantní intenzitou poruch

## Slide 20: Přibližné spolehlivostní funkce: MTTF
Pokud všechny prvky mají stejnou intenzitu poruch λ1 =λ2 =· · · =λn =λ
Toto je harmonická řada
Rozvojem pomocí Eulerovy řady dostaneme:

## Slide 21: Model paralelní redundance: Nezávislé poruchy
x1
xc
x2
x3
xn
Obrázek 7: Model spolehlivostního systémy s n prvky a spínačem xc
Pokud neuvažujeme spínač, pak
In case of constant-hazard components

## Slide 22: Model paralelní redundance: Nezávislé poruchy
Pro lineárně rostoucí intenzitu poruch
Pokud uvažujeme i spínač
Pro IIU s konstantní intenzitou poruch
R (t) = [1 − (1 − e−λt )n]e−λc t
Pokud je λc t < λt 1 (Maclaurin rozvoj dává e−Z ≈1 − Z v okolí Z = 0):
(1 − e−λt ) ≈ λt a e−λc t ≈ 1 − λc t → R (t) ≈ [1 − (λt)n](1 − λc t) Zanedbáním posledního členu dostaneme
R (t) ≈ 1 − λc t − (λt)n

## Slide 23: Model paralelní redundance: Nezávislé poruchy
V rovnici
R (t) ≈ 1 − λc t − (λt)n
intenzita poruch spínače musí být malá, jinak se stane dominantní částí pravděpodobnosti poruchy
Horní limit pro intenzitu spínače λc
Pokud n = 3 a λt = 0.1 → λc < 0,01λ
Pokud λc = 0,01λ, pravděpodobnost poruchy spojovacího systému se rovná pravděpodobnosti poruchy paralelního systému
Toto je limitující faktor pro realizace paralelních modelů spolehlivosti

## Slide 24: Model paralelní redundance: Nezávislé poruchy
0
1.5
2.0
0 0.5 1.0 1.5 2.0
0
0.2
0.6
0.4
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1.0
1.0
0.8
Reliability
Reliability
Two in parallel 2e –t – e –2t
Two in series e –2t
Two in series e –t2
Single element e –t
Two in parallel 2e –t2/2 – e –t2
Single element e –t2/2
0.5 1.0
Normalized time t = lt
(a)
Normalized time t = kt
(b)
Obrázek 8: Porovnání funkcí spolehlivosti prvků: (a) s konstantní intenzitou poruch, (b) s lineárně rostoucí intenzitou poruch.

## Slide 25: Paralelní redundance: Závislé a společné efekty
Režim společné poruchy ovlivní funkci všech prvků v paralelním modelu
Příkladem může být porucha spínače
Příklad (vliv závislých poruch)
Pro zvýšení spolehlivosti komunikace se používají dva satelitní kanály. Pravděpodobnost poruchy kanálu Z = 0,01 → R = 0,99
Spolehlivost dvou paralelních kanálů c 1 a c 2
Pokud jsou poruchy kanálů c 1 a c 2 nezávislé, pak
Předpokládejme, že čtvrtina poruch satelitního přenosu je vlivem atmosférického rušení, které ovlivňuje oba kanály
Závislost způsobila zvýšení pravděpodobnosti poruchy přenosu z hodnoty 0,0001 na 0,0025

## Slide 26: Spolehlivostní model r -z-n
Struktura r-z-n představuje systém n prvků, ve kterém musí pracovat r prvků, aby systém mohl pracovat
Pokud se prvky liší nebo jsou závislé, musí se použít přístup strukturálního modelu
Pokud je n prvků nezávislých a identických, pak platí
Pro prvky s konstantní intenzitou poruch předchozí rovnice má tvar

## Slide 27: Spolehlivostní model r -z-n
Pro prvky s lineárně rostoucí intenzitou poruch
Pro prvky s intenzitou poruch podle Weibullova rozdělení

## Slide 28: Spolehlivostní model r -z-n
Poissonovo rozdělení
Pokud je p velmi malé a n je velmi velké, binomická hustota nabývá speciální omezující formy, což je Poissonův zákon pravděpodobnosti
V binomické distribuci
nejpravděpodobnější počet výskytů np =µ → p =
Limitní tvar je nazýván Poissonova distribuce
1
1
exp(- )

## Slide 29: Spolehlivostní model r -z-n
Binomické rozdělení můžeme aproximovat Poissonovým nebo normálním rozdělením, v závislosti na hodnotách n a p
Lze také vyvinout podobné aproximace pro případ, kdy n parametry nejsou totožné
Poissonova aproximace pro binomické hodnoty platí pro p ≤ 0,05 a n>20, což představuje oblast s nízkou spolehlivostí
V oblasti s vysokou spolehlivostí se počítá s pravděpodobností poruchy, což vyžaduje q=1-p ≤ 0,05 a n ≥ 20
Za předpokladu odlišných prvků definujeme průměrné pravděpodobnosti spolehlivosti a poruchy a jako:

## Slide 30: Spolehlivostní model r -z-n
Pro oblast s vysokou pravděpodobností spolehlivosti
Pro oblast s nízkou pravděpodobností spolehlivosti
Tyto dvě rovnice platí i pro IIU, kde a

## Slide 31: Spolehlivostní model r -z-n
Příklad
Pro přenos dat je určen optický kabel s 20 kanály a systém, který pro správnou funkci potřebuje funkčních všech 20 kanálů
Pf každého kanálu q =0,0005 a p =0,9995
Pravděpodobnost správné funkce (všech 20 kanálu je funkčních)
R 20 =(0,9995) 20 =0,990047
Při použití dvou kabelů s 20 kanály a přepínáním mezi nimi činí
R 2/ 20 =2(0,990047) −(0,990047) 2 = 0,9999009
Pokud v jednom kabelu bude vyčleněn další kanál, výsledkem bude systém r-z-n, kde n=21
R 21 =B (21 : 21) +B (20 : 21) = p 21q 0 +21p 20q 1
=(0,9995) 21 +21(0,9995)20(0,0005) =0,98755223 +0,010395497
=0,999947831 > R2/20

## Slide 32: Spolehlivostní model r -z-n
Příklad (pokračování)
Pro kontrolu hodnoty R21 lze použít odvozenou aproximační rovnici
Systém r-z-n je efektivnější, protože redundance je aplikována na nižší úrovni

## Slide 33: References
Martin L. Shooman, Reliability of Computer Systems and Networks: Fault Tolerance, Analysis, and Design,
Wiley-Interscience, 2001.