## Slide 1: Vybrané funkční metody mapování mozku: PET a SPECT (SISCOM)
MUDr. Ondřej Volný1
MUDr. Petra Cimflová2
prof. MUDr. Martin Bareš PhD1
1 I. neurologická klinika FN u sv. Anny a LF Masarykovy univerzity
2 Klinika zobrazovacích metod FN u sv. Anny a LF Masarykovy univerzity

## Slide 2: Úvod
  Pozitronová emisní tomografie (PET) a jednofotonová emisní tomografie (SPECT) jsou nukleární metody využívané v diagnostice tumorů, epilepsie a neurodegenerativních onemocnění (např. demence)
Tyto funkční metody (pro srovnání CT nebo MRI – zobrazují strukturu mozku) umožňující studium fyziologických i patologických změn mozkové aktivity:
    PET přináší informace o metabolismu tkáně (v případě mozkové tkáně dominují vyšetření glukózového metabolismu radioaktivním izotopem 18Fluor-deoxyglukózou/18FDG)
    SPECT reflektuje změny v krevní perfúzi (farmaka značená Techneciem-99m/99mTc)

## Slide 3: Princip a provedení PET vyšetření
Před provedením vyšetření je nutná příprava radiofarmaka (radionuklid navázaný na nosič, např. deoxyglukózu) v tzv. cyklotronu
Radiofarmakum je podáno nitrožilně:
  v těle pacienta je radioaktivně značený metabolit vychytáván buňkami (event. je navázán na receptor a do buňky nevstupuje)
Radionuklid, kterým je metabolit značen, se dle svého poločasu rozpadu rozpadá za uvolnění pozitronu (tzn. antičástice elektronu)
  pozitron s kladným nábojem anihiluje s elektronem s negativním nábojem za uvolnění 2 fotonů o stejné energii, které od místa svého vzniku letí opačným směrem (pod úhlem 180°), poté, co opustí tělo, jsou zachyceny detektorem a výsledný signál je zrekonstruován (srovnej s principem SPECT, slide 4)
Existují i hybridní přístroje (PET-CT nebo PET-MRI)

## Slide 4: Princip a provedení SPECT vyšetření
Pacientovi je rovněž nitrožilně podáno radiofarmakum vyzařující 1 paprsek gama zaření
  nejčastěji značené Techneciem-99m/99mTc, proto “single photon emission computed tomography”
Kolem pacienta rotují scintilační kamery (gamakamery), které detekují rozložení radiofarmaka na základě intenzity vyzařovaných gama paparsků v jednotlivých řezech (následují počítačové rekonstrukce a kvantifikace signálu)
Podobně jako u PET existují hybridní přístroje SPECT-low dose CT umožňující kombinovat “funkční” data SPECT se “strukturálními” daty CT
Video: https://www.youtube.com/watch?v=b3Dtrt5pJ7U

## Slide 5: PET v neurologii
Tato metoda je využívána u pacientů:
  s epilepsií, před plánovanou neurochirurgickou operací (napomáhá k lokalizaci ložiska)
  s mozkovými nádory (odlišení benigních a maligních nádorů, stanovení stupně malignity, sledování efektu léčby, záchyt recidivy v pooperačních a poradiačních změnách etc.) a mozkovými metastázami (např. celotělový PET slouží k pátrání po primárním nádoru, který metastazoval do mozku)
  s extrapyramidovými onemocněními (např. u Parkinsonovy nemoci pomocí 18F-DOPA, který umožňuje studium metabolismu neurotransmiteru dopaminu)
  v diagnostice demencí (např. 11C-Pittsburghská substance u Alzheimerovy nemoci)
  s podezřením na tzv. paraneoplastické syndromy, kdy dochází k poškození funkcí mozku následkem systémové imunitní odpovědi – v rámci pátrání po primárním nádoru se provádí celotělový PET

## Slide 6: SPECT v neurologii
Tato metoda je klinicky využívána ke studiu prokrvení (mozkové) tkáně u pacientů s epilepsií před plánovanou neurochirurgickou operací:
    iktální SPECT – provádí se těsně po epileptickém záchvatu (typicky po vysazení nebo snížení antiepileptické medikace pod dohledem lékaře za hospitalizace)
    interiktální SPECT – provádí se v mezizáchvatovém období (tzn. tehdy, když pacient nemá klinicky patrné záchvaty a pravidelně užívá předepsanou léčbu)
    SISCOM (Subtraction Ictal SPECT Co-registered to MRI) – matematická metoda srovnávající SPECT signál získaný těsně po záchvatu (iktální SPECT) a v mezizáchvatovém období (interiktální SPECT); získaná data jsou koregistrována s daty MRI mozku daného pacienta (MRI je provedeno v tzv. epileptickém protokolu/3T MRI)
      Blíže o metodě: http://analyzedirect.com/documents/training_guide/add-ons/SISCOM.pdf

## Slide 7: PET v epileptologii a epileptochirurgii – největší přínos u pacientů s epilepsií spánkového laloku
Pacient s obtížně léčitelnou (tzv. farmakorezistentní) epilepsií:
koregistrace PET a MRI v rámci předoperační přípravy pacienta (napomáhá k určení rozsahu resekčního výkonu)
18FDG-PET prokázala snížený metabolismus v levém spánkovém laloku (tzv. PET pozitivní epilepsie)
U pacienta bylo provedeno operační odstranění přední části postiženého spánkového laloku
(tzv. anteromediální temporální resekce), v současné době je pacient bez epileptických záchvatů
a
b

## Slide 8: SISCOM a PET u epilepsie levého spánkového laloku
SISCOM – oblast sníženého krevního průtoku ve spánkovém laloku vlevo
PET – oblast snížené metabolické aktivity v korelující oblasti

## Slide 9: Doporučené studijní materiály
Doležalová I, Bolčák K, Kuba R. Využití pozitronové emisní tomografie v neurologii. Neurol. Praxi 2014; 15(1): 16-21.
Pail M, Mikulenka P, Mareček R, Mikl M, Brázdil M. Multimodální přístup k funkčnímu zobrazení mozku. Neurol. Praxi 2014; 15(1): 26-34.

## Slide 10: Otázky k opakování
1) Popiš princip PET. (Slide 3)
2) Popiš princip SPECT. (Slide 4)
3) Vyjmenuj rozdíly mezi PET a SPECT. (Slide 3 a 4)
4) Vyjmenuj klinické využití PET. (Slide 5 a 7)
5) Popiš princip metody SISCOM? (Slide 6 a 8)

## Slide 11: Zdroje obrázků
Slide 3 http://www.hamamatsu.com/eu/en/technology/innovation/pet/index.html
Slide 7 obrázek z dokumentace I. neurologické kliniky FN u sv. Anny, Brno (prof. MUDr. Robert Kuba PhD.)
Slide 8 obrázek z dokumentace I. neurologické kliniky FN u sv. Anny, Brno (prof. MUDr. Milan Brázdil PhD.)