## Slide 1: Úvod do elektroterapie
Fyzioterapie Klára šoltés mertová
Fsps, muni mertovaklara@gmail.com

## Slide 2: Elektroléčba
Využívá se k léčebným nebo diagnostickým prostředkům
Elektroléčba - kontaktní
- bezkontaktní
Elektrický proud I [A]
Elektrický odpor R [Ω]
Měrná elektrická vodivost (konduktivita) k [S.m-1]

## Slide 3: Rozdělení látek
Vodiče I. řádu
II. Řádu
Polovodiče
Nevodiče
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%B6ntgen_rays_and_electro-therapeutics_-_with_chapters_on_radium_and_phototherapy_(1910)_(14571451139).jpg

## Slide 4: Dělení elektrického proudu podle frekvence
Platí v medicíně v elektrotechnice je jiné dělení!
Galvanický/stejnosměrný - f = 0
Nízkofrekvenční - f je 0-1000 Hz
Středofrekvenční - f = 1001-100 000Hz (1-100 KHz)
Vysokofrekvenční - f > 100 000 Hz

## Slide 5: Dělení elektrického proudu podle polarity elektrod
Monofázické proudy - galvanický
  - pulzní monofázický

## Slide 6: Dělení elektrického proudu podle polarity elektrod
Bifázické proudy - pulzní bifázický
- střídavé

## Slide 7: Elektrody
Dělí se podle: velikosti
konstručního materiálu
způsobu připevnění
Diferentní/indiferentní
Elektrodová podložka

## Slide 8: Vakuové elektrody
Nepoužíváme u:
  DD
  Galvanický proud
  TENS
https://www.chironaxbrno.cz/btl-elektrody/vakuova-elektroda-60-mm/

## Slide 9: Elektrodové podložky
http://www.szscb.cz/wp-content/uploads/2016/09/vy_32_inovace_os1-sk-01.pdf
https://www.dentamed.cz/e-shop/m-w-vatove-polstarky-4x5cm-2-role-1000ks_0000550.html
https://www.btl-shop.cz/rehabilitace/spotrebni-material/elektrolecba/navleky-houbicky-na-elektrody/navlek-na-elektrodu-13-5-10-cm

## Slide 10: Standartní elektrodová podložka
Za sucha 0,5 – 1 cm porézní látka
Navlhčená ochranným roztokem
    Anodovým
    Katodovým
Používá se v případě rizika poleptání pacienta produkty elektrolýzy

## Slide 11: Test elektrod
Pravidelná kontrola podle frekvence užívání
Prevence popálení pacienta
Test elektrod na přístroji
Test elektrod pomocí multimetru

## Slide 12: Režim elektroterapie
Constant current – CC
  Statická aplikace
  Udržuje konstantní proudovou hustotu
  I = U/R
  Při vyschnutí roztoku nebo uvolnění elektrody může dojít k POŠKOZENÍ PACIENTA!
Constant voltage – CV
  Dynamické aplikace
  Při zvýšení odporu dochází k ekvivalentnímu snížení intenzity proudu
  U = R × I

## Slide 13: Intenzita elektroterapie
PPS
PS
NPS
PPM
PM
NPM
PPA

## Slide 14: Monopolární/Bipolární aplikace
Neurální
Muskulární
Transregionální
Longitudinální
Paravertebrální
Transvertebrální

## Slide 15: Doporučená literatura
PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5.
CAPKO, Ján a Radana PODĚBRADSKÁ. Základy fyziatrické léčby: manuál a algoritmy. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-716-9341-3.
ROBERTSON, Val. Electrotherapy explained: principles and practice. 4th ed. Edinburgh: Butterworth-Heinemann, 2006. ISBN 978-0-7506-8843-7.
Fyzikální terapie IV | Možnosti elektroterapie a kombinované terapie, Katedra: podpory zdraví, modul: biomedicínský, studium: Bc., Mgr. Dagmar Moc Králová
Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 1, Ročník 1, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 3, Ročník 2, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně,
Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 2, Ročník 2, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

## Slide 16: Použitá literatura
Capko, Ján. Základy fyziatrické léčby. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1998. 394 s. : i. ISBN 80-7169-341-3.
Fyzikální terapie IV | Možnosti elektroterapie a kombinované terapie, Katedra: podpory zdraví, modul: biomedicínský, studium: Bc., Mgr. Dagmar Moc Králová
PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5.
Poděbradský, Jiří [1949- ] - Vařeka, Ivan [1962- ]. Fyzikální terapie. I. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1998. 264 s. : i. ISBN 80-7169-661-7.
Prezentace Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D.
Přednášky Mgr. J. Urban, Olomouc, 2019
Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 1, Ročník 1, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 3, Ročník 2, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně,
Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 2, Ročník 2, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Vyskotová, J. Fyzikální terapie a balneologie 1. Průvodce audio oporou. 2014.
Vyskotová, J. Fyzikální terapie a balneologie 2. Průvodce audio oporou. 2014.