## Slide 1: LASER
Mgr. Marie krejčová

## Slide 2: LASER
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation = světlo zesilované pomocí stimulované emise záření.
Základní fyzikální veličiny: výkon (mW), hustota výkonu (mW/cm2), energie (1J = 1W x 1 sec.), hustota energie (J/cm2).
Chování laserového světla při kontaktu s prostředím: odraz, lom, průchod, rozptyl, absorbce

## Slide 3: PRINCIP LASERU
rezonátor s aktivním mediem (zdroj pumpovací energie je elektrický impulz, medium: v něm dochází ke stimulované emisi)
2 zrcadla: 1 vysoce odrazivé, 1 polopropustné
Optika slouží k uspořádání výstupního paprsku

## Slide 4: ÚČINEK LASEROVÉ TERAPIE závisí na:
Optické citlivosti tkáňové struktury
Optických vlastnostech tkáně
Výkonu laseru
Době ozáření
Vlnové délce laseru
Geometrickém uspořádání paprsku
Energetické hustotě
Pojmy:
  Polovrstva: = hloubka, kdy je oslabena energie laserového paprsku o 50 %.
  Efektivní hloubka průniku: = dostatek koherentních fotonů, které postačují k iniciaci bilogické odezvy tkáně, problematické určení - užíváme pojem "relativní hloubka průniku"

## Slide 5: Účinek laserového světla - obecný:
1.) Primární:
Biochemický
Bioelektrický
Bioenergetický
2.) Sekundární:
Stimulace mikrocirkulace
Stimulace neovaskularizace
Zlepšení buněčného dýchání
Zkepšení podmínek pro hojení
Syntéza proteinů, kolagenu, DNK
Imunologický efekt
Bakteriostatické a virostatické účinky

## Slide 6: Účinek laserového světla - obecný:
1.) Primární:
Termický: lokální zvýšení teploty o 0,5-1°C
2.) Sekundární:
Fotochemický: po absorbci záření biochemická reakce na makromolekulární úrovni
Biostimulační ("trofotropní přímý")
Analgetický
Protizánětlivý

## Slide 7: Účinek laseroterapie - terapeutický:
Analgetický
Antiedematózní
Protizánětlivý
Hojivý
Biostimulační

## Slide 8: Analgetický efekt laseroterapie
Primární:
Normalizace membránových potenciálů
Snížené vedení v pomalých nervových vláknech (VTB)
Zvýšení prahu dráždivosti nervových buněk
Zvýšení sekrece endorfinů
Sekundární:
Zrychlení mikrocirkulace
Revaskularizace kapilární
Revaskularizace lymfatická
Normalizace tkáňového pH
Resorpce otoků
Zrychlení hojivých procesů
Bakteriostatické a virostatické účinky

## Slide 9: Biostimulační efekt laseroterapie:
= buňkám ve stavu energetického deficitu lze pomocí polarizovaného záření dodat energii přímo (prostřednictvím chromatoforů v mitochondriích).
Synchronizace funkce buněčných membrán
Uvolnění cest pro energetické vazby
Ovlivnění komunikace mezi buňkami
Případný přebytek ATP se nemění v teplo, ale ve světlo a předává se buňkám s deficitem ATP ("světelná pumpa").
Prokázán vyšší počet buněk v mitóze v ozářené tkáni, zvýšená replikace mitochondriální DNA, zvýšení syntézy DNA o cca 50-60 %.

## Slide 10: Vlastnosti laserového světla
Monochromatičnost = pouze 1 vlnová délka
Polarizace = vlnění pouze v 1 rovině
Koherence = světlo kmitá v jedné fázi
Nondivergence = malá rozbíhavost (nerozbíhavost) paprsku
Díky všem těmto vlastnostem má paprsek vysokou energii, v terapii se užívají nízkovýkonové lasery s výkonem do 500 mW, dle Poděbradského do 200 mW.

## Slide 11: Kombinace laseroterapie s ostatními druhy FT:
Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie
Interferenční terapie
TENS
Klasická a reflexní masáž
Vodoléčebné procedury
Akupunktura
Ultrazvuk

## Slide 12: Předpis lege artis
Lokalizace, rozsah, sonda či scanner, vlnová délka, energetická hustota, režim provozu, způsob aplikace (kontaktní či distanční), frekvence aplikací, kontrola
Formule: pAC. POUČen o účincích laseroterapie, ochrannými brýlemi vybaven, souhlasí s platbou. + podpis pac., lékaře, fyzioterapeuta

## Slide 13: ROZDĚLENÍ TERAPEUTICKÝCH LASERŮ dle výkonu:
Soft lasery: výkon do 10 mW
Mid lasery: výkon 10-50 mW a 50-500 mW
Hard lasery: výkon nad 500 mW - nejedná se o lasery používané v rhb, užití zejména v chirurgii.
Pozn.: Cena laseru se odvíjí od kvalitní optiky, diody & komfortu obsluhy.

## Slide 14: OZAŘOVACÍ TECHNIKY
Bodové ozařování
Plošné ozařování = scanner
Cluster = laserová sprcha:
Praxe: dobré označit ošetřovanou oblast speciální tužkou a rozdělit na políčka cca 1 cm2
Mezi povrchem těla a sondou CO NEJMENŠÍ vzdálenost (do 1 cm), paprsek má dopadat kolmo, u neporušeného kožního krytu : přiložení sondy přímo na kůži + u hlubších vrstev: "vtlačení" sondy do kůže.

## Slide 15: KI LASEROTERAPIE
Přímé ozáření endokrinně aktivních žláz (št. žl., varlata, vaječníky); očí; těhotné dělohy; srdce
Epilepsie při kontaktu s paprskem
Nádorová onemocnění
Febrilní stavy
Diagnosticky nejasné stavy
Krvácivé stavy
Albinizmus
Fotosenzibilní medikace a kosmetika
4-6 měsíců po radioterapii
Fotodermatózy
KI není přítomnost kardiostimulátoru ani jiných elektronických zařízení v těle pacienta.

## Slide 16: INDIKACE LASEROTERAPIE
Vředy a dekubity
Popáleniny
Jizvy
Chronické ekzémy
Bolestivé funkční a strukturální poruchy pohybového systému
Poúrazové stavy
Gingivitis, paradentóza, herpes, afty, stavy po extrakci zubu
Periferní parézy
Neuralgie a neuritidy

## Slide 17: DÁVKOVÁNÍ + DALŠÍ PARAMETRY:
Velikost dávky je dána součinem emitované energie ve W a dobou trvání v s.
Nejnižší energetická hustota schopná vyvolat energii: 0,05 J/ cm2, nejvyšší doporučovaná hodnota je 6 J/cm2.
Frekvence aplikace laseru:
  Kontinuální (biostimulační)
  Pulzní:
    Do 10 Hz = biostimulační
    10-25 Hz = analgetický
    20-50 Hz = antiedematózní
    50-99 Hz = protizánětlivý
Bezpečnostní opatření: dodržování KI, místnost s minimem možností pro odraz paprsku, dveře označeny výstražnou tabulí, ochranné brýle.
Zařazení laseru do bezpečnostní třídy:
  IIIa pro světelné
  IIIb pro infračervené

## Slide 18: BEZPEČNOST U LASEROTERAPIE
Zařazení laseru do bezpečnostní třídy:
  IIIa pro světelné
  IIIb pro infračervené
Bezpečnostní opatření:
  Dodržování KI
  Místnost s minimem možností pro odraz paprsku
  Dveře označeny výstražnou tabulí
  Ochranné brýle

## Slide 19: DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ DLE JEŘÁBKA & FREKVENCE:
Akutní jizvy: 2-4 J/cm2
Chronické jizvy, vředy, dekubity: 10-15 J/cm2
Reflexní změny ve svalech, entezopatie: 8-15 J/cm2
Plošné kožní afekce (kupř. ekzémy): 2-10 J/cm2 se stepem 0,5 J/cm2.
Ozařování denně, u perakutních stavů několikrát denně, u keloidně se hojících jizev i několik měsíců.
Před aplikací musí být kůže čistá a odmaštěná.

## Slide 20: Děkuji za pozornost!