## Slide 1: Elektroterapie
Obecné principy, rozdělení.
Mgr. Marie Krejčová

## Slide 2: Elektroterapie
= využívání různých forem elektrickým proudů a elektromagnetického pole.
Kontaktní & bezkontaktní
Kontaktní: ošetřovaný segment je součástí elektrického obvodu
Bezkontaktní: segment je vystaven elektromagnetickému poli aplikátoru

## Slide 3: ELEKTROTERAPIE KONTAKTNÍ
Účinek založen na ELEKTROCHEMICKÉ reaktibilitě tkání na procházející proud a dráždivosti nervosvalového systému.
Zahrnuje:
      Galvanoterapii (stejnosměrný proud)
      Nízkofrekvenční proudy (frekvence do 1000 Hz)
      Středofrekvenční proudy (f= 1000 Hz až 100 kHz)
      Elektrodiagnostiku & elektrostimulaci

## Slide 4: KONTAKTNÍ ET ROZDĚLENÍ
GALVANOTERAPIE
Klidová galvanizace
Čtyřkomorová lázeň (=hydrogalvan)
Iontoforéza
NÍZKOFREKVENČNÍ
Träbertovy proudy
Fradizace
DD proudy
H-vlny
TENS
STŘEDOFREKVENČNÍ
Bipolární
Tetrapolární
ELEKTRODIAGNOSTIKA A ELEKTROSTIMULACE

## Slide 5: BEZKONTAKTNÍ ELEKTROTERAPIE
Účinek je založen na ELEKTROMAGNETICKÉ INDUKCI a vlastnostech elektromagnetického pole působící na tkáně.
Zahrnuje:
  Vysokofrekvenční proudy (f nad 100 kHz):
  Diatermie
        d´Arsonvalizace
  Nízkofrekvenční proudy:
        Distanční elektroterapii
        Magnetoterapii

## Slide 6: BEZKONTAKTNÍ ELEKTROTERAPIE
Vysokofrekvenční proudy:
  Diatermie = energie proudu se ve tkáni mění v teplo
    Dielektrotermie (kondenzátorový aplikátor)
    Induktotermie (aplikátor ve formě cívky)
  Distanční elektroterapie = proud vzniká v tkáni indukcí elektromagnetického pole pod aplikátorem
  Magnetoterapie = využívá interakcí ošetřovaného segmentu s magnetickým polem vznikajícím uvnitř a kolem aplikátorů na principu elektromagnetické indukce v okolí vodičů elektrického proudu.

## Slide 7: Rozdělení dle frekvence & typu užitého proudu
Nízkofrekvenční (1-1000 Hz)
  Stejnosměrný proud
  Impulzní a střídavé proudy
  Smíšené proudy
Středněfrekvenční (1000-10.000 Hz)
  Interferenční proudy
Vysokofrekvenční (nad 10.000 Hz)
  UZ
  KVD
  UKVD
  Mikrovlnná diatermie

## Slide 8: Rozdělení nf proudů
Stejnosměrné
  Hloubková galvanizace
  Hydrogalvan
  Elektroléčebná vana
  Iontoforéza
  Elektroforéza
Impulzní & střídavé
Elektrostimulace
Elektroanalgezie
Smíšené
DD proudy: DF, CP, LP, RS, CP-iso
Elektrodiagnostika
Magnetoterapie

## Slide 9: Rozdělení sf proudů
Tetrapolární aplikace
    Klasická interference
    Dipólové vektorové pole
    Izoplanárná vektorové pole
Bipolární aplikace

## Slide 10: Rozdělení vf proudů
Krátkovlnná diatermie
Ultrakrátkovlnná diatermie
Mikrovlnná diatermie

## Slide 11: Režim elektroterapie
Constant current (CC):
= proudový režim
Udržuje stálé napětí
Nepočítá s uvolnění elektrody
Riziko popálení
Constant voltage (CV):
= napěťový režim
Hlídá si napětí, manipuluje proudem (když klesne kontakt, sníží proud)

## Slide 12: ÚČINKY FT
Analgetický
Disperzní
Myorelaxační
Myostimulační
Trofotropní
Antiedematózní
Odkladný

## Slide 13: ANALGETICKÝ ÚČINEK
ZPRACOVÁNÍ BOLESTI:
  Motorické komponenty
  Vegetativní komponenty
  Emoční komponenty
  Senzoricko-diskriminační
TEORIE TLUMENÍ BOLESTI:
Vrátková teorie tlumení bolesti
Endorfinová teorie tlumení bolesti
Teorie kódů
Citová teorie bolesti

## Slide 14: VRÁTKOVÁ TEORIE BOLESTI & FT PARAMETRY
MECHANISMUS PŮSOBENÍ:
  Zvýšení aktivity (= frekvence vzruchů) v silných myelinizovaných vláknech Aalfa a Abeta.
  Praxe: transregionální aplikace v dermatomu odpovídajícímu zdroji bolesti, indiferentní elektroda je větší, intenzita: NPS
  Další parametry:
    f = cca 100 Hz, doba impulzu 1-7 ms, doba aplikace 5-10 min.
    NUTNÁ FREKVENČNÍ MODULACE! Volba dle akutnosti.
    INDIKACE: metoda 1. volby u funkčních a strukturálních pchch (pokud nejsou KI)

## Slide 15: ENDORFINOVÁ TEORIE TLUMENÍ BOLESTI & FT PARAMETRY
MECHANISMUS PŮSOBENÍ:
  Zvýšení sekrece endogenních opiátů cestou elektrické stimulace C vláken.
  Praxe: neurální aplikace či proudy s nízkou frekvencí (do 10 Hz) nebo do nižších frekvencí modulované, intenzita: NPS až PPA

## Slide 16: TEORIE KÓDŮ & FT PARAMETRY
MECHANISMUS PŮSOBENÍ:
  Neznámý - teorie: sumace, periferního kódu, reverberačních okruhů, interakce & sumace
  Praxe: f = 145 Hz +-25 Hz (individuálně nastavit), delší doba aplikace 15-45 min., intenzita dle způsobu aplikace
  Intenzita:
    PS u neurálních aplikací, PPA u transverzální apl.

## Slide 17: CITOVÁ TEORIE & FT PARAMETRY
Mechanismus účinku?
  Lze vysvětlit při pokusu o vysvětlení příznivého účinku audiovizuální stimulace u chronické bolesti

## Slide 18: DISPERZNÍ ÚČINEK & FT PARAMETRY
ZALOŽEN NA TIXOTROPII TEKUTIN A VAZIVA
VIZ TIXOTROPNÍ TEORIE BLOKÁD
  Gelifikací synovie dochází k omezení smykového pohybu JP: terapie mobilizací či OVLIVNĚNÍM SYMPATICKÉ INERVACE
Praxe: nutný kauzální zásah v klíčové oblasti, jinak se RZ vrací (HAZ, lepení fascií)
  Lokálně:
      Mikromasáží: ultrasonoterapie pulzním atermickým UZ
      Mikromasáží + lokálním zvýšení teploty: kontinuální UZ
      Působením na membránový transport vápníkových iontů: pulzní nf magnetoterapie, distanční elektroterapie
      Lokálním zvýšením teploty: diatermie
  Spinálně:
    Sympatikolytické procedury v GANGLIOTROPNÍ aplikaci: nf či sf kontaktní elektroterapie, ultrasonoterapie

## Slide 19: MYORELAXAČNÍ ÚČINEK & FT PARAMETRY
Ovlivnění svalového hypertonu.
Svalový hypertonus:
Strukturální (spasticita, rigidita)
Funkční (dle jednotlivých etáží)
Možnosti ovlivnění pomocí FT:
Myorelaxační účinek přímý, nepřímý, triggerlytický (specifický)
Trofotropní účinek
Analgetický účinek (VTB či endorfinová)
Analgetický účinek (teorie kódů)

## Slide 20: MYORELAXAČNÍ ÚČINEK & FT PARAMETRY 2
DĚLENÍ DLE ETÁŽE PŮSOBENÍ
  Centrální:
    Celková relaxace: vodoléčba, příp. cílené navození alfa rytmu mozkových vln v obou hemisférách (AVS)
  Reflexní:
    Realizován na spinální etáži prostřednictvím nestejné aktivace vmezeřených neuronů.
    Využití: termoterapie (využití zejména chladu)
  Přímý: = na etáži svalově-fasciové & vazivově-kloubní
    Ultrasonoterapie, distanční elektroterapie, pulzní nízkofrekvenční magnetoterapie
  Nepřímý:
  Cílený na myofibrily, využití FM a adaptace
  FM: obv. min. 50 Hz: při nižší f PM, u vyšší f PPM,
  Časy pro fázická vlákna: 3-6 sek., pro tonická 6-20 sek.
  Konkrétní příklad: Sf (b): AMP 50 Hz, spectrum 50 Hz, sweep time 5 sek., contour 50 % , DD – LP
  Adaptace nervových vláken: obv. f = nad 100 Hz (optimum 182 Hz = ultraelektrostimulace), intenzita PM, malé deskové elektrody či výrazně nestejné elektrody v režimu CC.

## Slide 21: MYORELAXAČNÍ ÚČINEK & FT PARAMETRY 3
  Specifický:= triggerlytický
    Mechanismus účinku předpokládá 2 děje (submaximální kontrakci myofibril při neschopnosti volní relaxace & gelifikaci amorfní mezibuněčné hmoty vmezeřeného vaziva)
    Využití: kombinovaná terapie, vysokovoltážní terapie v režimu CV s muskulární aplikací malou kuličkovou elektrodou

## Slide 22: MYOSTIMULAČNÍ ÚČINEK & FT PARAMETRY
Přímý & nepřímý
1.) Přímý:
  Výhradně u nemožnosti fyziologického přenosu informace z motoneuronů na svalovou ploténku (tedy u periferních paréz)
  Elektrostimulace: šikmé impulzy s pozvolnou náběžnou hranou (co nejmenší délka a intenzita) - parametry dle Hoorwegoy-Weissovy I/t křivky.
  2.) Nepřímý:
    Drážděním EFERENTNÍCH vláken či NERVOSVALOVÝCH PLOTÉNEK
    Bez zpětné vazby = myostimulace = elektrogymnastika: selektivní posilování svalů Z INAKTIVITY, kupř. TENS surge, NMES, faradizace, DD proudy RS, Kotzovy proudy.
    Se zpětnou vazbou = myofeedback
    Se speciální zpětnou vazbou = funkční neuromuskulární stimulace
OSLABENÍ SVALU: strukturální & funkční

## Slide 23: FUNKČNÍ OSLABENÍ SVALŮ
Z inaktivity
Z přítomnosti reflexních změn
Při kloubní dysfunkci
Z protažení
Ze zkrácení
Při kombinace výše uvedených příčin

## Slide 24: TROFOTROPNÍ ÚČINEK & FT PARAMETRY
= ZLEPŠENÍ PROKRVENÍ V DANÉ OBLASTI
Nutno odlišit JAKÉ jsou pchch trofiky!!!
A) z nedostatečného přívodu arteriální krve
B) z nedostatečného odvodu venózní krve
Trofotropní účinek přímý:
Zlepšením prokrvení: mechanicky – VKT, ovlivněním tonu prekapilárních svěračů - klidová galvanizace
Dodáním energie: biolampa, laser
Trofotropní účinek nepřímý: = ovlivňuje tonus sympatiku
Gangliotropní způsob aplikace (ganglia cervikální a lumbální), f = 100 Hz, intenzita: NS
Př.: DD – DF u asteniků, sf (b) 100 Hz – u normosteniků, sf (t) 100 Hz – u obézních

## Slide 25: ANTIEDEMATÓZNÍ ÚČINEK & FT PARAMETRY
Přímý:
  VKT s akcentací hodnot přetlaku: venostatické, lymfostatické otoky...
  Pulzní nf magnetoterapie či distanční elektroterapie (Bassetovy proudy): u chronických periartikulárních otoků
Nepřímý:
  Využití aktivace svalové mikropumpy
  FM větší rozsah min. 50 Hz + krátké periody + skokem (contour 1 %), intenzita PM či NPM pro nižší f, pro vyšší f PPM

## Slide 26: ODKLADNÝ ÚČINEK & FT PARAMETRY
Spoleh na autoreparační schopnosti organismu
10 terapií = spontánní ústup potíží :)

## Slide 27: ZÁKLADNÍ POJMY ET
Elektrický proud
Vodič I. a II. Řádu
Polovodič
Nevodič
Proud galvanický, nf, sf, vf
Monofázický a bifázický proud
Střídavý proud

## Slide 28: Typy proudů:

## Slide 29: Děkuji za pozornost!

## Slide 30: LITERATURA
Poděbradský,J., Poděbradská, R. Fyzikální terapie. Manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5.
přednášky Mgr. J. Urbana FTK UP Olomouc.
Poděbradský, J.: Rehabilitace a fyzikální lékařství. Praha: ČLS JEP, 1995. 50s