## Slide 1: TENS proudy
Fyzikální terapie III

## Slide 2: Dagmar Králová
25.10.2011 FSpS MU, Brno

## Slide 3: Osnova:
TENS proudy (dělení, obecné účinky, metodika aplikace a využití)
Neuromodulační TENS (dělení dle tvaru impulzů, typu proudu, specifika jednotlivých typů)
Ultraelektrostimulace
MENS
HV
SIP (spojené impulzní proudy)

## Slide 4: TENS proudy - charakteristika
Metoda ET používající ke stimulaci tkání různý tvar impulzů o trvání desetin až setin ms v nízkoferkvenčních rozmezí kmitočtů (1-200 Hz).
Nesourodá skupina, společná jen délka impulzu (menší než 1 ms).
Vzhledem ke krátké době trvání impulzu na tvaru nezáleží, ale kvůli leptavým účinkům jsou asym. bifázické (impulz je vždy strmý, kompenzace negativní půlvlnou).
Délka impulzu by měla být pro pacienta co nejkratší, ale ještě vyvolávat potřebnou intenzitu (čím kratší, tím subj. snesitelnější, Aβ˂Aδ˂C).
Aplikace ze 2 deskových elektrod či neurální.
POZOR! po kortikoidech odstup 10-21 dní!!! pro manuální léčbu a elektro!!!

## Slide 5: TENS – obecné účinky
KONTINUÁLNÍ
Analgetický – teorie kódů, NPS, neurální aplikace;
Trofotropní nepřímý (ggl) – NPS, transvertebrálně;
Myorelaxační nepřímý (adaptace) – 182 Hz (ultraelektrostimulace).
RANDOMIZOVANÝ
Analgetický (vrátka).

## Slide 6: Neuromodulační TENS dělení dle tvaru:
Kontinuální;
Randomizovaný;
Burst;
Surge - dva typy dle obalové křivky: nota x lichoběžník – NMES pro stimulaci fázických a posturálních vsalů asym. bifázickými pulzy s lichoběžníkovou obalovou křivkou např. 3-3(fázické, déle posturální)-1ms + pauza 3x delší, NPM ve fázi plató;
Asymetrický alterující kontinuální ?.

## Slide 7: NEUROMODULAČNÍ TENS dělení dle typu:
Konvenční TENS;
APL TENS;
Hyperstimulační TENS;
TENS burst.

## Slide 8: Konvenční TENS
dohodou stanovené f=100Hz, délka 100μs (70 μs - Aβ), lépe rand.,10-30 minut;
aplikace v dermatomu (anoda kraniálně) x transregionálně (katoda na rameno a anoda placebo dle endorfinové teorie→parametry?);
další varianty drážděním senzitivního nervu dle mapy monopolárně katodou dle endorfinové teorie.

## Slide 9: Acupuncture like TENS
analgetický účinek dle endorfinové teorie (Aδ a C vlákna – 200 až 500 μs), f 0,5-10 Hz;
intenzita PM – PPA, „píchnutí jehlou“;
neurální aplikace, kuličkovou či hrotovou elektrodou, longitudinálně či transregionálně;
maximálně 10 minut.

## Slide 10: Hyperstimulační TENS / TENS burst
princip Träbertů;
f=100 Hz konst.;
PM intenzita – vlnivý neklid,
2 deskové elektrody;
10-15 minut.
kombinace salv a konvenčních TENS;
PM až PA intenzita (u deskové nás zastaví PM).

## Slide 11: ULTRAELEKTROSTIMULACE
impulz 50 μs, f=182 Hz konst. (adaptace – nepřímý myorelaxační účinek);
aplikace longitudinální (katoda proximálně – dráždíme jí motorický bod);
bipolární aplikace sym. či asym., PM do stahu fascie a pak 2 min. držíme;
ošetřujeme max. 3 místa HT;
RZ , svalový HT, fční změny.

## Slide 12: MIKROELEKTRONEUROSTIMULACE (MENS)
f=2Hz či 80-100 Hz;
PPS (2mA) – nevybaví AP;
princip: nebolestivá aferentace vyskytující se, když tělo kompenzuje zatím podvědomou bolest – důl. odhalit ji včas);
efekt???

## Slide 13: VYSOKOVOLTÁŽNÍ TERAPIE (HV)
impulz 50-200 μs, až 500 V, v cizině různá f a intenzita;
od TENS se liší CV;
dynamická aplikace kuličkovou diferentní elektrodou;
EG x tlumení bolesti – PM až NPM;
indikace RZ (monopolárně katodou aplikace 3 min max na TrP), svalový HT (bipolárně aplikace 15-20 minut)

## Slide 14: SPOJENÉ IMPULZNÍ PROUDY (SIP)
u BTL často najdeme tuto možnost, 2 okruhy posunuté o určitý čas, longitudinálně na agonisty ohrožené spasticitou 1 okruh, 2. na antagonisty, katoda prox.)
HUFSCHMIDT (ťuk – ťuk)
1.okruh 200-500 μs, f 1Hz;
zpoždění 2. okruhu 100-300ms;
2.okruh 200-500 μs, f 1Hz.
JANTSCH

## Slide 15: Literatura:
Poděbradský, J. – Poděbradská, R. Fyzikální terapie. Manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5.
přednášky Mgr. J. Urbana UP Olomouc.