## Slide 1: Stavební pozemky. Veřejná prostranství.
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

## Slide 2: Pozemek, stavba, právo stavby, právo stavět,…
Stavba v občanskoprávním pojetí
  Samostatná věc
  Součást pozemku
Stavba ve veřejnoprávním pojetí
  Veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání
  Výrobek plnící funkci stavby
Právo stavby
  Věcné právo
    Mít na cizím pozemku stavbu
Neoprávněná stavba
Právo stavět
  Veřejnoprávní oprávnění
    Umístit a provést na pozemku stavbu
Nepovolená „černá“ stavba

## Slide 3: Povolování stavby z pohledu OZ
Je-li držitel prováděním stavby ohrožen v držbě nemovité věci nebo může-li se pro to důvodně obávat následků uvedených v § 1013 (IMISE) a nezajistí-li se proti němu stavebník cestou práva, může se ohrožený držitel domáhat zákazu provádění stavby.
Zákazu se držitel domáhat nemůže, jestliže ve správním řízení, jehož byl účastníkem, neuplatnil své námitky k žádosti o povolení takové stavby, ač tak učinit mohl.
Dokud není o záležitosti rozhodnuto, může soud zakázat, aby se stavba prováděla.
  Dokud není vydáno rozhodnutí stavebního úřadu
Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku v těsné blízkosti společné hranice pozemků.
  Bez veřejnoprávního oprávnění stavět

## Slide 4: Neoprávněná stavba – právní důsledky
Právo bránit se proti neoprávněným zásahům do vlastnického právo.
Stavba zřízená na cizím pozemku připadá vlastníkovi pozemku.
Náhrada nákladů na stavbu
  Výše dle dobré víry
Odstranění stavby
  Na návrh vlastníka pozemku rozhodnutí soudu
Převod/přikázání pozemku do vlastnictví stavebníka
Specifické řešení přestavku
  Zasahuje-li trvalá stavba zřízená na vlastním pozemku jen malou částí na malou část cizího pozemku,…

## Slide 5: Nepovolená „černá“ stavba – právní důsledky
Nařízení odstranění stavby
    Rozhodnutí stavebního úřadu z podnětu
  vlastníku stavby nebo s jeho souhlasem stavebníkovi stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem nebo bez opatření nebo jiného úkonu toto rozhodnutí nahrazující anebo v rozporu s ním, a stavba nebyla dodatečně povolena,
  vlastníku stavby, která nevyžaduje územní rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení stavby, ale je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy, nebo vlastníkovi pozemku, na kterém byla provedena, není-li vlastník stavby znám.
Dodatečné povolení stavby
    Rozhodnutí stavebního úřadu na žádost
  není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území,
  není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,
  není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.
Bude-li stavba dodatečně povolena, stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví.

## Slide 6: Stavební pozemky – různá pojetí
Pro daňové účely
Pro účely oceňování
Pro účely stavebního zákona
Pro účely občanského zákoníku
Pro účely evidence

## Slide 7: Stavební pozemek pro účely evidence
Stavební parcela
  pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na němž je
    budova včetně nádvoří,
    společný dvůr,
    zbořeniště,
    nebo vodní dílo.
Jiné druhy pozemků se stavbou, příp. budovou
  viz způsob využití pozemku dle KV
    např. skleník, vodní plocha nebo les s budovou, silnice, sportoviště, FVE
Zápis nové budovy
  K zápisu údajů o nové budově musí být předložen doklad o způsobu užívání budovy a geometrický plán.
  Není-li nová budova součástí pozemku ani práva stavby, zapíše se jako její vlastník osoba, která prokáže právo zřídit na pozemku tuto budovu, neprokáže-li se jinou listinou, že vlastníkem je někdo jiný.
Zápis vodního díla
  § 20 vodního zákona + vyhláška č. 23/2007 Sb.
Zápis nového druhu a způsobu využití pozemku

## Slide 8: Stavební pozemky pro účely oceňování
nezastavěné pozemky,
  1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří,
  2. evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, regulačním plánem, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí nebo územním souhlasem určeny k zastavění;
  3. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, v jednotném funkčním celku.
  4. evidované v katastru nemovitostí s právem stavby,
zastavěné pozemky,
  1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří,
  2. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plochy, které jsou již zastavěny,
plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v katastru nemovitostí.

## Slide 9: Stavební pozemek v pojetí stavebního zákona
Pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby
územním rozhodnutím/územním souhlasem/veřejnoprávní smlouvou
společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje
anebo regulačním plánem
Zastavěný stavební pozemek
pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami

## Slide 10: Územní plánování a stavební pozemky
Zastavěné území vs. nezastavěné území
  Cíle a úkoly územního plánování
  Ochrana nezastavěného území
  Limity využití území
  Obecné požadavky na vymezování ploch
  Stavební uzávěra
Nezastavitelný pozemek
  pozemek, jenž nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný územní plán, a to
    pozemek veřejné zeleně a parku sloužící obecnému užívání;
    v intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků o výměře větší než 0,5 ha.

## Slide 11: Obecné požadavky na vymezování ploch
Plochy s rozdílným způsobem využití
  s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a využívání území
Plochy podle významu
  plochy zastavitelné, plochy územních rezerv, plochy ke změně stávající zástavby, plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území a plochy rekonstrukčních a rekultivačních zásahů do území

## Slide 12: Územní opatření o stavební uzávěře
  opatření obecné povahy dle SŘ
  vydává rada obce v přenesené působnosti, příp. rada kraje
Obsah
  Omezení nebo zákaz stavební činnosti ve vymezeném dotčeném území
    Např. v důsledku připravované nebo zrušené ÚPD,
  Doba trvání stavební uzávěry, popřípadě podmínky pro povolení výjimek
Vlastníkovi pozemku nebo stavby, jehož práva k pozemku nebo stavbě byla územním opatřením o stavební uzávěře omezena a byla mu tím způsobena majetková újma, náleží náhrada.

## Slide 13: Územní rozhodnutí o umístění stavby
Vymezuje stavební pozemek,
  umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel,
  podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují, např.
    opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím a které se nacházejí v zastavěném území či v zastavitelné ploše,
    stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízen, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
    bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, a jeho související technické zařízení.

## Slide 14: Územní rozhodnutí
Posuzování záměru = souladu s požadavky
  stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území
  na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
  zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
  soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování
Územní rozhodnutí lze z moci úřední změnit nebo zrušit v řízení o umístění veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření.
  náhrady za prokazatelné majetkové újmy

## Slide 15: Alternativy k územnímu rozhodnutí
Územní souhlas,
  jsou-li splněny podmínky § 96
    Obecné a zvláštní
Veřejnoprávní smlouva
  Stavební úřad a žadatel
Regulační plán
  stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb
  stanoví, která územní rozhodnutí nahrazuje
Společné povolení
  schvaluje stavební záměr, vymezí pozemky pro jeho realizaci a stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby, případně stanoví podmínky pro dělení nebo scelování pozemků, a pokud je to třeba také pro její užívání
Společný souhlas
  Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

## Slide 16: Požadavky na vymezení stavebního pozemku - obecně
tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňoval umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a aby byl dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci.
tak, aby na něm bylo vyřešeno
  umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm umístěných v rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro navrhování místních komunikací, což zaručuje splnění požadavků této vyhlášky,
  nakládání s odpady a odpadními vodami, které na pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných,
  vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití.

## Slide 17: Požadavky na vymezení pozemku staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci
Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby.
U staveb pro rodinnou rekreaci je nutno umístit odstavné stání v počtu 1 stání pro jednu stavbu.
Další požadavky a podmínky ne/pro
  vzdálenost odstavných a parkovacích stání.
  poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku
  umístění dalších staveb a provedení terénních úprav

## Slide 18: Obecné požadavky na umisťování staveb
Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby
  bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a
  jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu
  stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek.
    Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku.
Mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace.
Vzájemné odstupy staveb
  Vazba na zachování kvality (pohody) bydlení, veřejných prostranství, umístění technické infrastruktury

## Slide 19: Časová osa
ÚZEMNÍ PLÁN (vymezení zastavěného území a ploch)
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY (vymezení stavebního pozemku)
EVIDENCE V KN (hranice pozemku)
STAVEBNÍ POVOLENÍ, příp. KOLAUDACE (realizace stavby)
EVIDENCE V KN (nový způsob využití, zastavěná plocha a nádvoří, příp. ostatní plocha)

## Slide 20: Veřejná prostranství
Z pohledu stavebního zákona
Veřejná infrastruktura, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu
  Požadavky na vymezování
  Součást zastavěného území
  Předkupní právo obce (§ 101)
Z pohledu obecního zřízení
Všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
  Regulace užívání
  Obecné (nevýlučné) a zvláštní (výlučné) užívání
    Místní poplatek za zvláštní užívání

## Slide 21: Veřejná prostranství
Veřejnoprávní institut
Vznik ex lege
  Faktické užívání pozemku neomezeným okruhem osob (veřejností), otevřený prostor
    Důvod = Přirozená povaha věci nebo věnování
  Materiální kritérium
    Veřejný účel užívání, územní plán
Smluvní úprava vztahu obce a vlastníka pozemku
Evidence v katastru nemovitostí
  Způsob využití
  Evidenční význam

## Slide 22: Veřejná prostranství – kritéria vymezení
Za veřejné prostranství nelze pokládat každý pozemek, který veřejnost užívá s ohledem na nepřítomnost technických překážek přístupu na něj. K naplnění pojmových znaků veřejného prostranství se vyžaduje též materiální kritérium spočívající v určenosti dotčeného pozemku k uspokojování potřeb občanů obce, potažmo existenci funkčního významu daného prostranství pro sídelní celek.
  Pozemek, který je veřejností užíván toliko živelně, jejž obec (především prostřednictvím územně plánovací dokumentace) nedestinuje k plnění veřejných účelů a ve vztahu k němuž zůstává vlastníku zachována plná možnost vyloučit třetí osoby z jeho užívání, lze jen stěží kvalifikovat jako veřejné prostranství ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., pročež jeho užívání neohraničenou veřejností nedává vzejít bezdůvodnému obohacení na straně obce. NS 28 Cdo 4208/2016
Tato úvaha by tedy měla nalézt svůj odraz i při posuzování otázky vzniku bezdůvodného obohacení užíváním cizího pozemku na straně obce. NS 28 Cdo 1498/2014

## Slide 23: Regulace užívání veřejných prostranství
Obecně závazné vyhlášky
  zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány
  zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství.
Přestupky proti veřejnému pořádku
  znečištění veřejného prostranství, zanedbání povinnosti úklidu veřejného prostranství,
  poškození nebo neoprávněný zábor veřejného prostranství.
    Napomenutí, pokuta, omezující opatření

## Slide 24: Zvláštní užívání veřejného prostranství
Zpoplatnění na základě obecně závazné vyhlášky
  Vymezení míst (pozemků)
Provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních dě
Sazba poplatku až 10,-Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den.
  Za užívání veřejného prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí může obec zvýšit sazbu až na její desetinásobek.
Smluvní ujednání s vlastníkem pozemku

## Slide 25: Požadavky na vymezování ploch a pozemků veřejných prostranství
Obecným požadavkem je vytvářet a chránit bezpečně přístupná veřejná prostranství v zastavěném území a v zastavitelných plochách,…
Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2
Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m.
  Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m.
Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m.
  Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m.
Nutné dále zohlednit vzájemné odstupy staveb