## Slide 1: Průtoková cytometrie a stanovení lymfocytárních subpopulací
Jana Nechvátalová
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

## Slide 2: Cluster Designation (Cluster of Differentiation)
buňky exprimují ( vystavují) na svém povrchu různé specifické molekuly – znaky, které můžeme uspořádat do skupin charakterizujících buněčnou linii, stav diferenciace jednotlivé buňky a její aktivace
CD klasifikace: znak definované struktury rozpoznatelný monoklonální protilátkou je zařazen do skupiny diferenciačních CD znaků a označen číslem (CD1, CD2, CD3,…). V současné době je na lidských leukocytech charakterizováno asi 400 znaků.
Využití: CD znaky jsou používány k označení plně definovaných molekul. Molekuly zařazené do CD klasifikace jsou členěny podle funkce. Rozlišení adhezních membránových molekul, receptory pro rozmanité cytokiny, molekuly vyjádřené na T lymfocytech, B lymfocytech , trombocytech či jiných buněčných populacích.

## Slide 3
B lymfocyty
CD19
CD20
CD19
Iga Igb

## Slide 4: T lymfocyty
http://www.cartage.org.lb/en/themes/sciences/lifescience/GeneralBiology/Immunology/Recognition/Tcell/Tcellcomplex/Tcellcomplex.htm
CD3 na povrchu všech T lymfocytů
CD4 na povrchu TH lymfocytů (TH1, TH2)
CD8 na povrchu TC lymfocytů

## Slide 5: Monocyty
CD14
HLA DR
součástí nespecifické imunity
schopnost fagocytózy
tkáňová forma = makrofág

## Slide 6: NK buňky
CD16+
CD56+
CD3-
NKT buňky
CD16+
CD56+
CD3+
Pozn.
rozeznávají buňky, které mají na povrchu abnormálně málo MHC I (= nádorové a virově infikované buňky)
používají cytotoxické mechanismy (perforin, granzymy)

## Slide 7
Pro stanovování
lymfocytárních subpopulací
odebírat krev do zkumavky s EDTA

## Slide 8
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
30min
inkubace
tma
pokoj. teplota
protřepat

## Slide 9
Mnoklonální protilátky
protilátky jsou produktem jediného klonu B lymfocytů (klony vzniklé fúzí buněk produkujících protilátky a myelomových buněk, jež schopnost produkce svého vlastního imunoglobulinu ztratily)
jsou naprosto totožné a jsou přísně specifické proti jedinému epitopu

## Slide 10
Roztok A: na 1,5 l destilované vody – 1,8 ml 99% kyseliny mravenčí
Roztok B: na 1,5 l destilované vody 9,0 g bezvodého Na2CO3, 21,75 g NaCl,
46,95 g bezvodého Na2SO4
Roztok C: na 1,5 l PBS (pH 7-7,4) - 15 g paraformaldehydu
LYZOVÁNÍ
ERYTROCYTŮ

## Slide 11: Průtoková cytometrie FLOW CYTOMETRY

## Slide 12: Průtokový cytometr
FLUIDNÍ SYSTÉM
OPTIKA
ELEKTRONIKA
http://www.abdserotec.com/resources/flow-cytometry-ebook/principles-of-the-flow-cytometer/signal-processing.html

## Slide 13
FLUIDNÍ SYSTÉM
Zajišťuje transport bb.
v nosné tekutině (pod tlakem)
do průtokové komory. Buňky se
pohybují jedna za druhou
na základě hydrodynamické fokusace - nosná tekutina
(destil. voda, komerční tekutiny) bývá do komory přinášena tenkou
kapilárou pod větším tlakem než suspenze částic, které jsou tak
udržovány jen v úzké centrální části proudu. Zrychlení vznikající při
výstupu vodního paprsku z komůrky nutí částice pohybovat se jedna
za druhou.
http://withfriendship.com/user/mithunss/flow-cytometry.php

## Slide 14
15µm
Velikost buněk: Forward Scatter
Přímý rozptyl - úměrný velikosti
buňky

## Slide 15: Granularita buněk: Side Scatter
Boční rozptyl – indikátorem vnitřní
buněčné struktury (granularity)

## Slide 16
2. OPTIKA
Excitační část – laser
Sběrná část – systém čoček, zrcadel a optických filtrů zachycující fluorescenci částic vyzářenou po jejich projití světelným paprskem
http://www.semrock.com/flow-cytometry.aspx

## Slide 17
3. ELEKTRONIKA
Převádí optické signály (fluorescenci) na signály elektronické (fotonásobiče, fotodiody).
Po zesílení signálu a dalším zpracování dojde k jeho digitalizaci pro počítačovou analýzu
http://healthcare.analog.com/static/imported-files/microsites/healthcare/pop_blood_analysis_fc.html

## Slide 18: Průtokový cytometr
Laser
Systém hnací tekutiny přináší vzorek do komory
kde jsou buňky jedna po druhé vyšetřovány
laserovým paprskem
Zkumavka se suspenzí buněk
Sběrná optika (čočky, zrcadla, filtry,
světlovodná vlákna) třídí světelný signál
Podle barvy se světlo a přivádí ho na jednotlivé detektory
(Opto)elektronika převádí
optický signál na elektrický,
ten zpracovává a údaje jsou
posílány do počítače
Speciální počítačové programy umožňují zobrazit
a vyhodnotit výsledky analýzy – každá vyšetřená buňka
má přiřazené hodnoty parametrů (0 – max) a buňky jsou
vyhodnocovány kolektivně, tedy jako populace
Excitační optika (lasery,
světlovodná vlákna, zaostřovací a tvarovací prvky) přivádí budící záření
do komory

## Slide 19
lymfocyty
monocyty
granulocyty
granularita
velikost

## Slide 20: Fluorescence
Fluorochromy:
Polycyklické organické molekuly a jejich deriváty
Fluorescein isothiokyanát (FITC), Cyaniny, Texas Red, řada Alexa, řada Pacific and Cascade,
AmCyan, Propidium iodide, 7-AAD, CFSE,
Fluorescenční proteiny
Phycoerythrins (PE), Allophycocyanin, PerCP,
GFP a jiné fluorescenční proteiny
Schopné absorbovat fotony budícího záření (např. 488 nm)
a následně (10-8 s) emitovat fotony s
delší vlnovou délkou (v tomto případě 500 – 800 nm).
Fluorescenční světlo má tedy jinou barvu

## Slide 21: Fluorescence
Emisní
spektrum
Absorbční
spektrum
Barva pohlceného a vyzářeného světla se liší
Vlnová délka (λ)
Stokesův posuv
Energie (E)
E = h.c/
Emitované záření má větší vlnovou délku a tudíž nižší energii
rozdíl mezi vlnovými délkami emisního a excitačního
maxima (nm)
Část energie se přemění na energii vibrační

## Slide 22
CD3
CD4

## Slide 23
CD3+CD4+
CD3-CD4-
CD3-CD4+
CD3+CD4-

## Slide 24: Krevní diferenciál
Monocyty
Granulocyty
Lymfocyty

## Slide 25: Zkumavka A

## Slide 26: Zkumavka B

## Slide 27: Vyšetření lymfocytů periferní krve
ZNAK | EXPRESE | FUNKCE | ZASTOUPENÍ NA LYMFOCYTECH PERIFERNÍ KRVE (%)
CD3 | všechny T-lymfocyty | asociován s TCR, přenos signálu | 58-85
CD4 | pomocné T-lymfocyty | receptor pro MHC II, aktivace | 30-60
CD8 | cytotoxické T-lymfocyty | receptor pro MHC I, aktivace | 15-35
CD19 | B-lymfocyty | regulátor aktivace | 7-23
CD16/CD56 | NK-buňky | FcR pro IgG/mediátor adheze | 6-20
HLA-DR | B-lymfocyty, monocyty, aktivované T-lymfocyty | MHC II, prezentace Ag | B-lymfocyty konstitutivně (na všech B-lymfocytech), T-lymfocyty 3-7 (na aktivovaných T-lymfocytech)

## Slide 28: Hodnocení nálezu jednotlivých subpopulací
Snížení/ zvýšení | subpopulace | onemocnění
 | CD19+, CD3+, CD4+, CD8+ | při imunosupresi – např. cyklosporin (způsobuje lymfopenii)
 | CD19+ | u některých pacientů s CVID
 | CD19+ | B – buněčná leukémie
 | CD3+ | při expozici člověka toxickými chemikáliemi
 | CD3+ | T – buněčná leukémie
 | CD4+ | u některých pacientů s CVID (běžný variabilní imunodeficit – common variable immunodeficiency) - virové infekce (EBV, CMV, HIV)
 | CD4+ | autoimunity, alergie
 | CD8+ | autoimunity (roztroušená skleróza, systematický lupus erythematodes-SLE)
 | CD8+ | u některých pacientů s CVID - virové infekce (EBV, CMV, HIV)

## Slide 29: Příklady využití průtokové cytometrie v praxi

## Slide 30: Bronchoalveolární laváž (BAL) - imunofenotypizace
při převráceném poměru CD4+/CD8+
- podezření na sarkoidózu

## Slide 31: Pacientka: Ž, *1957
pacientka z revmatologie
- léčba např. rituximabem způsobuje depleci B-lymfocytů (po 4-6 měsících
návrat k normálním hladinám)

## Slide 32: Pacient: muž, * 1966
Leukémie
-dovyšetřit CD5+CD19+ buňky

## Slide 33: CD5+CD19+
CD5+CD19+ : 94.8%

## Slide 34: Pacient: M, *1999
převrácený poměr CD4/CD8!
CD4+ 13,2%
CD8+ 50,9%
virová infekce???

## Slide 35: CD8+CD38+ 83,2% CD8++CD38++ 92,2%

## Slide 36: HLA-B27
asociace HLA-B27 s řadou nespecificky zánětlivých onemocnění, jako jsou záněty kloubů, vnitřních struktur oka (uveitida), krátkých kostí rukou, nohou a šlach, dále lupénka (psoriasis), vyrážek, chronické bolesti spodní části zad a spondyloarthropatie, z nichž nejznámější je ankylózující spondylitida (zánětlivé systémové onemocnění osového skeletu a kloubů - Bechtěrevova nemoc).
negativní
pozitivní

## Slide 37: Test aktivace bazofilů (bazotest)
funkční test umožňující vyšetření aktivace basofilů po setkání se s určitým alergenem in vitro
Obrázky převzaty z prezentace MUDr. Zity Chovancové PhD., FNUSA ÚKIA Brno
na povrchu bazofilů - FcεRI (receptor pro IgE)
- CD203c
založen na expresi aktivačního znaku (CD63) na povrchu periferních bazofilů po jejich expozici alergenem in vitro
ohraničíme subpopulaci bazofilů (IgE pozitivní)
- sledujeme expresi CD63 (viz.obr.) a CD203c (není uvedeno)
Sledujeme expresi CD63 na povrchu bazofilů
negativní
pozitivní
Reakce přecitlivělosti jsou podstatou alergických onemocnění. Reakce přecitlivělosti I. typu neboli IgE mediovaná alergie - je zprostředkovaná protilátkami IgE.
IgE se naváže na bazofily ve fázi senzibilizace.
Při dálším setkání s alergenem – alergen přemostí IgE, to vede k aktivaci bazofilů - masivnímu uvolnění produktů degranulace bazofilů a mastocytů zvýšená exprese CD63 a CD203c na aktivovaných bazofilech.

## Slide 38
DĚKUJI ZA POZORNOST!