## Slide 1: Průtoková cytometrie a stanovení lymfocytárních subpopulací
Jana Nechvátalová
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

## Slide 2: Cluster Designation (Cluster of Differentiation)
buňky exprimují ( vystavují) na svém povrchu různé specifické molekuly – znaky, které můžeme uspořádat do skupin charakterizujících buněčnou linii, stav diferenciace jednotlivé buňky a její aktivace
CD klasifikace: znak definované struktury rozpoznatelný monoklonální protilátkou je zařazen do skupiny diferenciačních CD znaků a označen číslem (CD1, CD2, CD3,…). V současné době je na lidských leukocytech charakterizováno asi 400 znaků.
Využití: CD znaky jsou používány k označení plně definovaných molekul. Molekuly zařazené do CD klasifikace jsou členěny podle funkce. Rozlišení adhezních membránových molekul, receptory pro rozmanité cytokiny, molekuly vyjádřené na T lymfocytech, B lymfocytech , trombocytech či jiných buněčných populacích.

## Slide 3
B lymfocyty
CD19
CD20
CD19
Iga Igb
(Warnatz K, Schlesier M 2008)

## Slide 4: T lymfocyty
http://www.cartage.org.lb/en/themes/sciences/lifescience/GeneralBiology/Immunology/Recognition/Tcell/Tcellcomplex/Tcellcomplex.htm
CD3 na povrchu všech T lymfocytů
CD4 na povrchu TH lymfocytů (TH1, TH2)
CD8 na povrchu TC lymfocytů

## Slide 5: Monocyty
CD14
HLA DR
součástí nespecifické imunity
schopnost fagocytózy
tkáňová forma = makrofág

## Slide 6: NK buňky
CD16+
CD56+
CD3-
NKT buňky
CD16+
CD56+
CD3+
Pozn.
rozeznávají buňky, které mají na povrchu abnormálně málo MHC I (= nádorové a virově infikované buňky)
používají cytotoxické mechanismy (perforin, granzymy)

## Slide 7
Pro stanovování
lymfocytárních subpopulací
odebírat krev do zkumavky s EDTA

## Slide 8
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
30min
inkubace
tma
pokoj. teplota
protřepat

## Slide 9
Mnoklonální protilátky
protilátky jsou produktem jediného klonu B lymfocytů (klony vzniklé fúzí buněk produkujících protilátky a myelomových buněk, jež schopnost produkce svého vlastního imunoglobulinu ztratily)
jsou naprosto totožné a jsou přísně specifické proti jedinému epitopu

## Slide 10
Roztok A: na 1,5 l destilované vody – 1,8 ml 99% kyseliny mravenčí
Roztok B: na 1,5 l destilované vody 9,0 g bezvodého Na2CO3, 21,75 g NaCl,
46,95 g bezvodého Na2SO4
Roztok C: na 1,5 l PBS (pH 7-7,4) - 15 g paraformaldehydu
LYZOVÁNÍ
ERYTROCYTŮ

## Slide 11: Průtoková cytometrie FLOW CYTOMETRY

## Slide 12: Průtoková cytometrie flow+cyto+metrie - „měření buněk v pohybu“
možnosti analýzy mnoha vlastností a charakteristik na úrovni jedné buňky během krátkého časového úseku
měření současně více než 20 markerů na jedné buňce
určování fenotypu buněk, monitorování odpovědi na léčbu, výzkum signalizačních drah
klíčovým nástrojem pro výzkum poruch krvetvorby

## Slide 13
Průtoková cytomerie je technologie umožňující současně měření a analýzu několika fyzikálních a chemických vlastností jednotlivých částic, které jsou unášeny v proudu kapaliny a prochází paprskem světla.

## Slide 14: Využití
Klinické využití (imunofenotypizace)
Buněčná biologie (DNA, RNA analýza)
Mikrobiologie (rezistence na antibiotika, kintetika)

## Slide 15: Co měříme?
  Odražené světlo a emitovanou fluorescenci
  Částice o velikosti 0,2-150mm
Prokaryotické a eukaryotické buňky
Virové částice, bakterie, houby
Komplexy antigen-proilátky

## Slide 16: Princip průtokové cytometrie
Při průchodu částic laserovým paprskem dochází
k rozptylu světla a k fluorescenci navázaných fluorochromů
Světelné signály jsou převedeny na elektrické pomocí
detektorů (fotonásobiče)
Na každé buňce je možné změřit několik parametrů zároveň
Naměřená data se ukládají a dále analyzují

## Slide 17: Tři hlavní systémy průtokového cytometru
Fluidní systém
transport částic k laserovému paprsku
Optický systém laser, zrcadla a optické filtry
Elektronický systém převod detekovaných světelných signálů na signály elektronické, které mohou být vyhodnoceny počítačem

## Slide 18: Fluidika
- transport částic v proudu nosné tekutiny k laserovému paprsku
Practical flow cytometry in haematology diagnosis, 2013
Hydrodynamická fokusace

## Slide 19
Vzorek
Vzorek
Nízký tlak vzorku
Úzký proud vzorku
Vhodné pro DNA analýzu
Vysoký tlak vzorku
Široký proud vzorku
Nevhodné pro DNA analýzu
Practical flow cytometry in haematology diagnosis, 2013

## Slide 20: Velikost vs. granularita
Přímý rozptyl – velikost buněk
Boční rozptyl – granularita buněk
Forward scatter
Side scatter
Light Scatter: procházející částice vychýlí dopadjící světlo
Forward Scatter (velikost)
Side Scatter (granularita)

## Slide 21: FSC vs. SSC
Lymfocyty
Granulocyty
Monocyty
RBC, debris,
mrtvé buňky
FSC
SSC
granularita
velikost

## Slide 22: Fluorescence
Mnoho buněk má stejnou či podobnou morfologii
- fluorochromy značené monoklonální protilátky specifické k určitému epitopu

## Slide 23: Fluorochromy
Jsou excitovány vhodnou vlnovou délkou
Emitují světlo o specifické delší vlnové délce
I neznačené buňky mohou být fluorescentní díky slabé autofluorescenci

## Slide 24: Fluorescence
Fluorochromy:
Polycyklické organické molekuly a jejich deriváty
Fluorescein isothiokyanát (FITC), Cyaniny, Texas Red, řada Alexa, řada Pacific and Cascade,
AmCyan, Propidium iodide, 7-AAD, CFSE,
Fluorescenční proteiny
Phycoerythrins (PE), Allophycocyanin, PerCP,
GFP a jiné fluorescenční proteiny
Schopné absorbovat fotony budícího záření (např. 488 nm)
a následně (10-8 s) emitovat fotony s
delší vlnovou délkou (v tomto případě 500 – 800 nm).
Fluorescenční světlo má tedy jinou barvu

## Slide 25: Intenzita fluorescence

## Slide 27: Překryv spekter
Fluorochromy typicky emitují světlo v širokém spektru vlnových délek
V závislosti na uspořádání filtrů, detektory mohou zachytit fluorescenci od jiných fluorochromů, které jsou detekovány v jiných kanálech (tzv. přesvit, překryv spekter)
Překryv spekter
Vlnová délka
Intenzita fluorescence

## Slide 28: Kompenzace
Přesvit je třeba „kompenzovat“, tak aby detektor
zaznamenal signál pouze 1 fluorochromu
http://www.cytometry.org

## Slide 29: Optika
Excitační optika
laser a systém čoček,
které zaostřují a směřují
laserový paprsek
Sběrná optika soustava čoček, zrcadel
a filtrů, které vedou a rozdělují světlo různých
vlnových délek na příslušné detektory

## Slide 30
excitace Ar-iontovým laserem (modrý) - 488 nm
FITC - fluorescein isothiokyanát (530 nm)
PE, RD1 - phycoerythrin (580 nm)
ECD - tandem. konjugát PE-texaská červeň (620 nm)
PerCP - perridin chlorophyl (678 nm)
PerCPCy5.5 - (696 nm)
PC5 - tandem PE-cyanine 5 (620 nm)
PC7 - tandem PE-cyanine 7 (778 nm)
excitace He-Ne laserem/red diode (červený) - 633 nm APC - allophycocyanin (670 nm)
APC-Cy7 - tandem APC-cyanine 7 (778 nm)
excitace UV/violet diode (fialový laser) - 405 nm
Pacific Blue (452nm),
BV421 (421 nm)
BV510 (510nm)

## Slide 31: Optické filtry
Long Pass filtry (LP)
propouští všechny délky vyšší než specifikovaná vlnová délky
Short Pass filtry (SP)
propouští všechny dělky
kratší než specifikovaná vlnová délka
Band Pass filtry (BP)
propouší specifické
rozmezí vlnových délek
500LP
500SP
500/50
500±25
Practical flow cytometry in haematology diagnosis, 2013
Dichroické filtry – umístěny pod úhlem 45°
část světla odráží pod úhlem 90°, část propouští

## Slide 32: Elektronika
Světelné signály jsou převáděny na elektrické
Detektory:
diody a fotonásobiče (PMT, photomultiplier tube)
(FSC) (SSC a fluorescnce)

## Slide 33: Vznik napěťového pulzu
Výška:
maximální hodnota fluorescence či scatteru
Plocha:
Integral pulzu
Šířka:
Čas trvání pulzu

## Slide 34: Treshold (práh)
Detektory jsou extrémě citlivé a detekují signály z různých zdrojů – prach, malé částice, debris
K jejich eliminaci je třeba nastavit treshold
Nastavuje se na jednom parametru
Při imunofenotypizaci většinou FSC

## Slide 35: Amplifikace a digitalizace signálnu (Analogue to digital convertor, ADC převodník) Analýza - pro každou buňku hodnoty všech parametrů

## Slide 36: Analýza naměřených dat
Data v LIST MODE FILE
Analyzační software
Kaluza
Infinicyt
DiVa
FlowJo
Summit
Vytvoření statistik

## Slide 37: Výhody a nevýhody průtokové cytometrie
výhody
Velké množství analyzovaného materiálu – velké množství dat
Analýza trvá pouze několik minut a poskytuje velké množství informací.
Lze provádět jak kvalitativní, tak kvantitativní analýzu.
Jsou zde možné manipulační operace – např. třídit buňky s vybranými vlastnostmi (cell sorting)
nevýhody
Vysoká finanční náročnost
Sestavení experimentu, analýza a vyhodnocování dat závisí na zkušenostech obsluhy
Analýza vzorků co nejdříve po odběru
Nevidíme, kde v/na buňce je signál lokalizován

## Slide 38
CD3
CD4

## Slide 39
CD3+CD4+
CD3-CD4-
CD3-CD4+
CD3+CD4-
CD3 PC5
CD4 PE

## Slide 40: Krevní diferenciál
Monocyty
Granulocyty
Lymfocyty

## Slide 41: Zkumavka A

## Slide 42: Zkumavka B

## Slide 43: Vyšetření lymfocytů periferní krve
ZNAK | EXPRESE | FUNKCE | ZASTOUPENÍ NA LYMFOCYTECH PERIFERNÍ KRVE (%)
CD3 | všechny T-lymfocyty | asociován s TCR, přenos signálu | 58-85
CD4 | pomocné T-lymfocyty | receptor pro MHC II, aktivace | 30-60
CD8 | cytotoxické T-lymfocyty | receptor pro MHC I, aktivace | 15-35
CD19 | B-lymfocyty | regulátor aktivace | 7-23
CD16/CD56 | NK-buňky | FcR pro IgG/mediátor adheze | 6-20
HLA-DR | B-lymfocyty, monocyty, aktivované T-lymfocyty | MHC II, prezentace Ag | B-lymfocyty konstitutivně (na všech B-lymfocytech), T-lymfocyty 3-7 (na aktivovaných T-lymfocytech)

## Slide 44: Hodnocení nálezu jednotlivých subpopulací
Snížení/ zvýšení | subpopulace | onemocnění
 | CD19+, CD3+, CD4+, CD8+ | při imunosupresi – např. cyklosporin (způsobuje lymfopenii)
 | CD19+ | u některých pacientů s CVID
 | CD19+ | B – buněčná leukémie
 | CD3+ | při expozici člověka toxickými chemikáliemi
 | CD3+ | T – buněčná leukémie
 | CD4+ | u některých pacientů s CVID (běžný variabilní imunodeficit – common variable immunodeficiency) - virové infekce (EBV, CMV, HIV)
 | CD4+ | autoimunity, alergie
 | CD8+ | autoimunity (roztroušená skleróza, systematický lupus erythematodes-SLE)
 | CD8+ | u některých pacientů s CVID - virové infekce (EBV, CMV, HIV)

## Slide 45: Příklady využití průtokové cytometrie v praxi

## Slide 46: Bronchoalveolární laváž (BAL) - imunofenotypizace
při převráceném poměru CD4+/CD8+
- podezření na sarkoidózu

## Slide 47: Pacientka: Ž, *1957
pacientka z revmatologie
- léčba např. rituximabem způsobuje depleci B-lymfocytů (po 4-6 měsících
návrat k normálním hladinám)

## Slide 48: Pacient: muž, * 1966
Leukémie
-dovyšetřit CD5+CD19+ buňky

## Slide 49: CD5+CD19+
CD5+CD19+ : 94.8%

## Slide 50: Pacient: M, *1999
převrácený poměr CD4/CD8!
CD4+ 13,2%
CD8+ 50,9%
virová infekce???

## Slide 51: CD8+CD38+ 83,2% CD8++CD38++ 92,2%

## Slide 52: HLA-B27
asociace HLA-B27 s řadou nespecificky zánětlivých onemocnění, jako jsou záněty kloubů, vnitřních struktur oka (uveitida), krátkých kostí rukou, nohou a šlach, dále lupénka (psoriasis), vyrážek, chronické bolesti spodní části zad a spondyloarthropatie, z nichž nejznámější je ankylózující spondylitida (zánětlivé systémové onemocnění osového skeletu a kloubů - Bechtěrevova nemoc).
negativní
pozitivní

## Slide 53: Test aktivace bazofilů (bazotest)
funkční test umožňující vyšetření aktivace basofilů po setkání se s určitým alergenem in vitro
Obrázky převzaty z prezentace MUDr. Zity Chovancové PhD., FNUSA ÚKIA Brno
na povrchu bazofilů - FcεRI (receptor pro IgE)
- CD203c
založen na expresi aktivačního znaku (CD63) na povrchu periferních bazofilů po jejich expozici alergenem in vitro
ohraničíme subpopulaci bazofilů (IgE pozitivní)
- sledujeme expresi CD63 (viz.obr.) a CD203c (není uvedeno)
Sledujeme expresi CD63 na povrchu bazofilů
negativní
pozitivní
Reakce přecitlivělosti jsou podstatou alergických onemocnění. Reakce přecitlivělosti I. typu neboli IgE mediovaná alergie - je zprostředkovaná protilátkami IgE.
IgE se naváže na bazofily ve fázi senzibilizace.
Při dálším setkání s alergenem – alergen přemostí IgE, to vede k aktivaci bazofilů - masivnímu uvolnění produktů degranulace bazofilů a mastocytů zvýšená exprese CD63 a CD203c na aktivovaných bazofilech.

## Slide 54
DĚKUJI ZA POZORNOST!