## Slide 1: Vyšetřované parametry na hematologických analyzátorech a mikroskopicky
Bourková L., OKH FN Brno

## Slide 2: Parametry krevního obrazu
WBC - leukocyty White Blood Cells (bílé krvinky)
RBC - erytrocyty Red Blood Cells (červené krvinky)
HGB Hemoglobin
HCT Hematocrit
MCV Mean Cell Volume (střední objem RBC)
PLT - trombocyty Platelets (krevní destičky)
NRBC normoblasty
RETI Reticulocyte
MCH Mean Corpuscular HGB
MCHC Mean Corpuscular HGB Concentracion
RDW RBC distribution width (distribuční šíře velikosti RBC)
MPV Mean PLT Volume (střední objem PLT)
PCT Plateletscrit (trombocrit)
PDW PLT distribution width (distribuční šíře velikosti PLT)
IPF Immature PLT factor
IRF Immature RETI factor
Diferenciální rozpočet WBC
NEU (neutrofily)
LYM (lymfocyty)
MONO (monocyty)
BASO (basofily)

## Slide 3: Parametry KO – pro klinické účely
*WBC a *DIF (109/L, %)
*RBC (1012/L)
*HGB (g/L)
MCV (fL) přímo (*) měřený nebo počítaný HCT/RBC
HCT (L/L) přímo (*) měřený nebo počítaný {RBCxMCV}
MCH HGB/RBC (pg) průměr celkového HGB na jeden erytrocyt
MCHCHGB/HCT(g/L) průměr koncentrace HGB na jeden erytrocyt
RDW z MCV (%CV) heterogenita velikosti RBC populace
*PLT (109/L)
*MPV (fL)
PCT PLTxMPV (mL/L)
PDW z MPV heterogenita velikosti PLT populace
*RETI (109/L, %)
IRF (podíl) nezralé RETI/všechny RETI
IPF (podíl) nezralé PLT/všechny PLT
*NRBC (109/L, NRBC/100WBC)
počet krevních buněk dle vybraných *CD znaků (speciální parametr)
Poznámka: * = přímo měřené parametry; ostatní parametry jsou počítané

## Slide 4: Parametry KO – pro laboratorní účely
WBC
  vitalita
  počet buněk predikujících přítomnost / nástup progenotorových buněk CD34+
  susp.počet: tyčí, nezralých granulocytů (IG), blastů, atypických LY
  suspektní patologická hlášení
BF (body fluid - tělní tekutiny)
  počet WBC PMN - polymorfonukleáry MN - mononukleáry
  počet RBC
PLT
  počet malých PLTs
  počet velkých PLTl
  suspektní patologická hlášení nebo sraženiny
RBC
  podíl: mikrocytů, makrocytů
  podíl: hypochromních, hyperchromních RBC
  HDW (HGB distribution width) heterogenita HGB v RBC
  střední objem RETI
  střední množství HGB v RETI
  střední koncentrace HGB v RETI
  podíly různě vyzrálých RETI
  množství schistocytů (fragmentů RBC)
  suspektní patologická hlášení

## Slide 5: Referenční intervaly KO – pro dospělé
WBC(109/l) 4,0 - 10,0
DIF
  NE (%) 45 - 70
  TY (%) 0 - 4
  LY (%) 20 - 45
  MO (%) 2 - 12
  EO (%) 0 - 5
  BASO(%)0 - 2
RBC (1012/L) ženy 3,8 - 5,4 muži 4,0 - 5,9
HGB (g/L) ženy 120 - 160 muži 130 – 176
HCT (1/1) ženy 0,35 - 0,46 muži 0,39 - 0,51
MCV (fl) 84 – 96
PLT (109/l) 150 – 350
MCH (pg) 28 – 34
MCHC (g/l) 320 – 370
RDW (%CV) 10 - 15,2
MPV (fl) 7,8 -11,0
PCT (ml/L) 1,21 - 3,5
PDW (z MPV)15.5 -17.1
IPF (%) 1,1 – 6,1
RETI (109/l) 25 - 100
RETI (%) 0,5 - 2,5
IRF (1/1)  0,3
NRBC nepřítomny
  doporučení ČHS pro děti i dospělé: http://www.hematology.cz/doporuceni/laboratorni_sekce/referencni_meze.php

## Slide 6: Životnost buněk v krevním oběhu
erytrocyty: 110 – 120 dní
leukocyty: několik hodin až dnů, někdy i roky
neutrofily: 6 – 7 hodin
eozinofily: 7 – 14 dnů
lymfocyty: záleží na typu jejich diferenciace – až roky
monocyty: 12 hodin až několik dní
trombocyty: 9 – 12 dnů

## Slide 7: Grafické zobrazení analýzy krevních buněk - příklady

## Slide 8: Numerické a grafické výsledky KO

## Slide 9: Obecná pravidla při hodnocení KO
respektovat princip a specifika (např. linearitu a přesnost) analýzy daného přístroje
hodnotit:
  numeriské výsledky (sledovat měřené a počítané parametry)
  grafické výsledky
  hlášení analyzátoru
  hodnotit KO jako celek - nepřesné stanovení jedné složky ovlivní nepřesné stanovení jiné složky  klinické důsledky
zohledňovat klinická hlediska:
  diagnóza
  léčba
  historie pacienta
  vzhled vzorku (hemolytický, ikterický, chylózní)
  správný odběr (množství, typ zkumavky)
posuzovat následnou kontrolu mikroskopem

## Slide 10
patologický vzorek WBC = 900 x 109/L
normální vzorek s normálním HCT
chylózní vzorek
ikterické vzorky a hemolytické vzorky
různé stupně hemolytických vzorků

## Slide 11: Hodnocení WBC
počet WBC
vyváženost rozpočtu v dif
patologická hlášení
interference - falešné navýšení počtu WBC způsobují :
  NRBC (jaderné buňky)
  rezistentní RBC (nezlyzované erytrocyty v měřícím systému)
  holá jádra (z křehkých rozbitých buněk)
  shluky nebo sraženiny PLT

## Slide 12: Hodnocení RBC
parametry: RBC,HGB, HCT, MCV
  přímo měřené hodnoty
  nelze sledovat morfologii (MCV je pouze střední objem všech RBC, neinformuje o rozložení celé populace)
parametry: MCH, MCHC, RDW + disribuční křivka (šířka, vrcholy)
  počítané hodnoty z přímo měřených parametrů
  základní přístrojové ukazatele morfologie
    MCH, MCHC: normochromie, hypochromie, hyperchromie
    RDW + křivka: isocytóza, anizocytóza (homogenní, heterogenní populace RBC)
interference - chybné, nesouvisející výsledky pro měřené a počítané parametry RBC způsobují:
  shluky nebo sraženiny PLT
  aglutinace RBC (např. chladové protilátky)
  extrémně vysoký počet WBC
  hemolytický, ikterický, chylózní vzorek

## Slide 13
Impedanční histogramy RBC- RDW normál
(a) - normál (b) - mikrocyty (c) - makrocyty
Impedanční histogramy RBC - RDW vysoké
- příměs makrocytů
- vysoký podíl makro
- masivně mikrocyty (schistocyty)
- mikrocyty + normocyty

## Slide 14: Morfologie RBC
http://www.sekk.cz/infoservis/2006_Morfologie_erytrocytu.pdf
normocyty
anizocytóza, anizochromie, tvarové odchylky RBC
penízkovatění RBC
aglutinace RBC
Howell-Jollyho tělísko
polychromázie
bazifilní tečkování
Cabotovy prstence

## Slide 15: Hodnocení PLT
parametry: PLT, MPV
  přímo měřené hodnoty
  nelze sledovat morfologii (MPV je pouze střední objem všech PLT, neinformuje o rozložení celé populace)
parametry: PDW + disribuční křivky (šířka, rozložení, umístění na ose)
  počítané hodnoty z přímo naměřených parametrů
  základní přístrojové ukazatele morfologie
    isocytóza, anizocytóza (homogenní, heterogenní populace PLT)
    netrombocytární elementy
interference způsobují:
  chybné snížení počtu PLT: (SW vyloučí buňky z populace)
    makro/gigantické PLT
    sraženiny
    shluky při falešná trombocytopenie (reakce na K2+EDTA, satelitóza)
  chybné zvýšení počtu PLT: (SW zařadí buňky do populace)
    mikro RBC
    buněčné/nebuněčné fragmenty
    netrombocytární příměsy (makromolekuly proteinů, kontaminace reagencií)
    kontrola/ověření počtu PLT:
      jinou metodou než byla primární analýza
        opticky nebo impedančně
        imunologicky s antigenem CD 61
      mikroskopicky
      analýza vzorku s jiným protisrážlivým činidlem - s kationtem Mg2+ nebo Ca2+

## Slide 16
Impedanční histogramy PLT
(a) - dolní intrference (b-d) - horní/dolní interference
Impedanční histogram
normál

## Slide 17
Morfologie PLT
fyziologické PLT
anizocytóza PLT
sraženiny, shluky PLT
makro, gigantické PLT
fragmenty PLT
satelitóza PLT
hypogranulární PLT

## Slide 18: Vyšetřované parametry a pravidla při mikroskopickém hodnocení preparátů
hodnotit komplexně celý nátěr (WBC, RBC, PLT)
v rovnoměrně rozetřeném místě
zvětšení:
  1000x (morfologie buněk)
  200x (přehledný náhled na preparát)
hodnotit buňky v kontextu s celým nátěrem
hodnotit nátěr periferní krve v souvislosti s přístrojovým KO a historií pacienta
minimální běžný počet hodnocených buněk:
  periferní krev: 100 leukocytů a evt. nalezený počet NRBC/100 leukocytů
  kostní dřeň: 500 jaderných elementů
subpopulace WBC v krvi i KD se uvádí v %

## Slide 19: Hodnocení morfologie
WBC
velikost buněk: malé, střední, velké
charakteristika jádra: holá jádra, poměr jádra k cytoplazmě, jaderný chromatin, jadérka (přítomnost, nepřítomnost, počet, velikost), členitost a tvar jádra (hypo-, hypersegmentace NE), velikost jádra
charakteristika cytoplazmy: granulace, bez granulace, specifická (NE,EO,BA), nespecifická, toxická granulace, barevný odstín cytoplazmy, vakuolizace, barevné inkluze, Auerovy tyče, okraje cytoplazmy (členité, hladké, vlasaté)
RBC
velikost buněk (MCV, RDW, distribuční křivka)
odchylky:
  barevné (MCH, MCHC)
  tvarové, inkluze, shluky
jaderné buňky
PLT
velikost (MPV, PDW, distribuční křivka)
granulace, hypogranulace
shluky, satelitóza
fragmenty (RBC, WBC)
MGK, holá jádra MGK

## Slide 20: Příklady přístrojové analýzy krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu WBC

## Slide 21: Normální vzorek

## Slide 22: Infekce

## Slide 23: Starý vzorek

## Slide 24: Satelitóza trombocytů

## Slide 25: Monoblasty Mononukleóza

## Slide 26: Chronická lymfatická leukémie

## Slide 27: NRBC ve vzorku

## Slide 28: Vzorek po dialýze Po odstranění rstRBC

## Slide 29: Reakce na EDTA

## Slide 30: ALL a fragmenty cytoplazmy

## Slide 31
Fyziologický vzorek

## Slide 32
patologický vzorek
↔
MO
BL
LY
↔
anizo ery
sférocyty
anizo, makro PLT
hypogranulace NE
NE

## Slide 33
patologický vzorek

## Slide 34
polychromázie
sférocyty

## Slide 35: patologický vzorek
žena, 30 roků
ambulantní pacientka
diagnóza: dědičná sférocyóza