## Slide 1: Organizace skladování a výdeje transfuzních přípravků Sekundární výroba
Simona HOHLOVÁ
Transfuzní a tkáňové oddělení

## Slide 2: Osnova
Definice + obecné poznámky
Příjem TP na sklad
Skladování TP
Monitorování TP
Výdej TP
Transport TP
Sekundární úprava TP

## Slide 3: Organizace skladování a výdeje TP
Vyhláška MZ ČR 143/2008 (vyhláška o lidské krvi)
Skladovací podmínky musí zajistit optimální životnost a funkčnost skladovaných TP po celou dobu jejich skladování
Uložení TP nesmí vést k jejich mechanickému poškození či bakteriální kontaminaci (produktu i vaku)
Nutno zajistit celistvost balení, ochrana před znečištěním, poškozením a záměnou
Dodržení doby použitelnosti TP a suroviny pro další výrobu
Nutná:
  validace postupů skladování a distribuce
  písemné postupy a záznamy
Systém kvality ZTS - správná výrobní praxe

## Slide 4: Organizace skladování a výdeje TP
Zařízení transfuzní služby (ZTS) = výrobci transfuzních přípravků
Transfuzní přípravky:
  individuálně vyráběné léčivé přípravky (IVLP), které plní výhradně substituční funkci
  vyráběny z krve dobrovolných bezplatných dárců, vždy z krve jednoho dárce, z jednotlivého odběru nebo aferézy
  výjimka: směsné trombocyty, kryoprotein (obvykle směs krevních složek od 4-6 různých osob-dárců krve)
  expedovány nativní nebo zmrazené
  baleny ve vacích(PVC-DEHP-ftaláty)
  v ČR t.č. nejsou povinně ošetřeny metodami inaktivace patogenů

## Slide 5: Organizace skladování a výdeje krevních derivátů
Krevní deriváty
  hromadně vyráběné léčivé přípravky (HVLP)
  vyráběny komerčně ve frakcionačních centrech
  ze směsí plazmy od tisíců osob nebo rekombinantními technikami (koagulační faktory VII, VIII a IX)
  jsou povinně ošetřeny metodami inaktivace patogenů minimálně dvěma způsoby (eliminace obalených a neobalených virů)
  baleny ve skle nebo PVC vacích (FLEXBUMIN)
  expedovány nativní nebo lyofilizované s nutnou rekonstitucí
  jsou považovány za mnohem bezpečnější z hlediska možného přenosu krví přenosných chorob než transfuzní přípravky
Skladování: většina 2-6°C, při pokojové teplotě do 25°C (Willfact), při -18°C a nižší (Octaplas)

## Slide 6
Odběr
Výroba TP
Příjem TP na sklad
Skladování TP
Výdej TP
Transport TP
Kontrolujeme:
vzhled a neporušenost obalu
správnost a úplnost dokumentace
úplnost údajů na štítku přípravku a jejich shodu s dodanou dokumentací včetně zajištění podmínek skladování během přepravy

## Slide 7
bezpečné a oddělené skladování TP
autologní TP oddělené od alogenních
doporučené vlastnosti skladovacího zařízení:
  dostatečná kapacita
  vhodné osvětlení
  snadný přístup
  požadavky na bezpečnost práce a snadnou údržbu
    sanace (desinfekční prostředky - silné detergenty)
  musí splňovat bezpečnostní a technické předpisy ČR
  v případě selhání zařízení pro skladování nebo selhání dodání el.energie
    zaveden náhradní režim - postupy stěhování, náhradní skladovací prostory
  napojení na náhradní zdroj
Odběr
Výroba TP
Příjem TP na sklad
Skladování TP
Výdej TP
Transport TP

## Slide 8
Odběr
Výroba TP
Příjem TP na sklad
Skladování TP
Výdej TP
Transport TP
teplota
  teplota rovnoměrná (homogenní) v celém skladovacím prostoru
  pravidelně kontrolovaná nepřetržitým monitorováním
    teplota se zaznamenává v intervalu nejméně 15 minut
  oznámení odchylky teploty - alarm - akustický, optický
  pravidelné testování alarmu - min. 1x týdně
  centrální monitorovací jednotka, na kterou jsou napojena teplotní čidla všech skladovacích prostor ZTS (TTO - Falcon)
  u komorových zařízení - snímače registrující otevření dveří
  v zařízení na skladování trombocytů - snímač pohybu třepačky

## Slide 9: Erytrocytové TP
Skladování TP
Teplota: Od +2°C do +6°C, komorová lednice
Doba skladování: 21-49 dnů ode dne odběru v závislosti na použitém konzervačním roztoku ery z PK do CPD 21 dnů ery z PK do CPD-A1 35 dnů ery v SAGM 42 dnů
Transport: +1°C do +10°C, max 24 hod
Odděleně TP pro: aktuální zásobu konkrétní pacienty (s platným testem kompatibility) autologní TP Přípravky nevyšetřené, určené k likvidaci a proexpirované TP - musí být skladovány odděleně. Hemolýza na konci doby skladování méně než 0,8%. Při poklesu teploty pod 0°C jsou ery TP likvidovány

## Slide 10: Trombocytové TP
Skladování TP
Teplota: Od +20°C do +24°C, inkubátor s agitátory
Doba skladování: 5-7dnů, v závislosti na použitých roztocích a provedení vyšetření sterility přípravku
Transport: Od +20°C do +24°C, při přepravě kratší než 10 hod není třeba zajišťovat třepání
Agitace: zajišťuje výměnu plynů přes stěny vaků

## Slide 11: Plazmové TP
Skladování TP
Teplota: -25°C a nižší, mrazící skříně, pulty, komory
Doba skladování: -25°C a nižší 36 měsíců -18 až -25°C 3 měsíce
Transport: Teplota shodná s teplotou skladování
Zachování funkce koagulačních faktorů (zejm. f.VIII) a přirozených inhibitorů koagulace - zajištěno šokovým zmrazením během 1 hodiny v jádře vaku na teplotu -30°C. Před použitím: rozmražení při teplotě 37°C v kontrolovaném prostředí, po rozmražení nesmí být v plazmě sraženiny.

## Slide 12: Plazmové TP
Skladování TP
FFP = fresh frozen plazma z odběru PK oddělí se do 6-ti hod po odběru PK, nejdéle do 18-ti hod. pokud zchlazení na 20-24°C, lze před centrifugací skladovat až 24 hod. aferetická do 6-ti hod. šokové zmražení
KP = kryoprotein plazma se rozmrazuje při teplotě 2-6°C, při následné centrifugaci se oddělí kryoprotein od supernatantní plazmy, která se odstraňuje do satelitního vaku Objem: 30-40ml - šokově se zmrazuje Obsah: fVIII, vWf, fbg, f.XIII, fibronektin

## Slide 13: Granulocyty
Skladování TP
Teplota: Od +20°C do +24°C
Doba skladování: krátkodobě, určeny k okamžitému podání, max 24 hod bez třepání
Transport: Od +20°C do +24°C
připravují se aferézou od dárce po předchozí stimulaci kostikoidy nebo G-CSF granulocyty resuspendovány v plazmě (TP <500ml, 0.9-1.2x1010/jednotka přípravek obsahuje příměs erytrocytů=>nutný test kompatibility vždy ozářit!

## Slide 14: Kryokonzervace
Skladování TP
Erytrocyty - kryokonzervace možná 7 dnů po odběru přidáním glycerolu a následným zmražením
Teplota skladování: -60°C až -80°C, elektrický mrazicí box, při přidání glycerolu o vysoké koncentraci -140°C až -150°C, v parách kapalného dusíku, při přidání glycerolu o nízké koncentraci
Doba skladování: 30let
Před použitím: rozmražení a odstranění kryoprotektiva promýváním, přidání resuspenzního roztoku, podat co nejdříve po přípravě, krátkodobé skladování (do 24 hod) a transport při teplotě 2-6°C

## Slide 15: Kryokonzervace
Skladování TP
Trombocyty - kryokonzervace zahrnuje přidání kryoprotektivního roztoku k původnímu přípravku trombocytů do 24 hod a následné zmražení.
Teplota skladování: -80°C v elektrickém mrazicím boxu, kryoprotektivum dimetyl sulfoxid (DMSO 6%) -150°C v parách kapalného dusíku
Doba skladování: 24 měsíců
Před použitím: rozmražení a odstranění kryoprotektiva promýváním, přidání resuspenzního roztoku, podat co nejdříve po přípravě, krátkodobé skladování (do 12-ti hod) a transport při teplotě 20-24°C Po rozmražení trombocytů není přítomen „swirling“ fenomén

## Slide 16
provádí pracovník, který je oprávněn provádět výdej na základě písemného pověření
TP je vydán na základě žádanky (Žádanka o výdej TP)
vydaný TP je provázen dokumentací, která umožňuje ověřit název a adresu vydávajícího ZTS, identifikační údaje ZZ, které je odběratelem TP, identifikační číslo a název TP, příp. požadavky na přepravu
příbalový leták
dále umožňuje ověřit datum provedení a výsledek předtransfuzního imunohematologického vyšetření (pokud se provádí) a podpis zaměstnance, který vyšetření provedl
pokud TP pro konkrétního pacienta - jméno, příjmení, rodné číslo
ZTS
  vydávají TP pro hemoterapii pro daného pacienta
  prodávají jiným ZTS
Odběr
Výroba TP
Příjem TP na sklad
Skladování TP
Výdej TP
Transport TP

## Slide 17
během transportu musí být dodrženy skladovací podmínky pro jednotlivé typy TP
dobu přepravy omezit na minimum
přepravní boxy vytemperované dle typu TP před vložením TP, označené, chrání TP před poškozením během přepravy
skladovací podmínky během transportu jsou monitorovány, pravidelně kontrolovány a validovány
přeprava odebrané krve (meziproduktu), krevních vzorků a TP při teplotě 20-24°C
  ve validovaných termoboxech/validovaném prostoru přepravního vozu s řízeným tepelným režimem
skladování a přeprava mimo teplotní limit - havarijní mimořádné situace - o dalším použití TP/meziproduktů rozhoduje kvalifikovaná osoba ZTS
Odběr
Výroba TP
Příjem TP na sklad
Skladování TP
Výdej TP
Transport TP

## Slide 18: Sekundární výroba
Deleukotizace
Ozařování
Dělení TP
Promývání TP

## Slide 19
deleukotizace = leukodeplece
odstranění leukocytů z transfuzního přípravku na hodnotu <1x106 leukocytů na jednotku
prestorage - v procesu výroby TP
poststorage - před podáním pacientovi (výhradně filtrace) - laboratorní, výběr TP do 10-ti dnů po odběru, exspirace se nezkracuje
deleukotizace u lůžka pacienta (tzv. bed–side filtrace) - méně bezpečná, uvolnění bradykininu z filtru - riziko těžké hypotenze s rozvojem šokového stavu
Definice
Deleukotizace

## Slide 20
opakované febrilní nehemolytické potransfuzní reakce v anamnéze
při průkazu cytotoxických HLA protilátek
při průkazu antigranulocytárních protilátek
chronická léčba transfuzními přípravky (pacienti v dialyzačních programech, hematoonkologičtí pacienti)
před a po orgánových transplantacích (kostní dřeň, srdce, ledviny, játra)
imunosuprimovaní pacienti
nedonošené děti a novorozenci
intrauterinní transfuze
těhotné ženy
u dětí po operacích srdce a velkých cév
Indikace
Deleukotizace

## Slide 21
představuje účinnou prevenci proti TA-GvHD (transfusion associated graft versus host disease = s transfuzí spojená reakce štěpu proti hostiteli), může vznikat po aplikaci transfuzních přípravků jedincům s nevyvinutým nebo poškozeným imunitním systémem
ozařuje se paprsky gamma v dávce 25-50Gy, zdroj radionuklid Cs
princip:
  zničení viability T lymfocytů, zablokováním jejich proliferační aktivity
  destrukce buněčné membrány ery (akceptovatelná hemolýza)
    ozařujeme TP 14 dnů po odběru, doba exspirace se zkracuje na 28 dní
ozáření TP nenahrazuje deleukotizaci a neničí žádná krví přenosná agens
Definice
Ozařování TP

## Slide 22
primární nebo sekundární imunologický defekt
orgánové transplantace a transplantace krvetvorných buněk
vysokodávkovaná chemoterapie
Hodgkinova choroba
celotělové ozáření
intrauterinní transfuze
transfuze novorozencům
transfuzní přípravky získané od pokrevních příbuzných
transfuze HLA kompatibilních transfuzních přípravků
Indikace
Ozařování TP

## Slide 23
v situacích, kdy je nutné pro pacienta zajistit menší objem transfuzního přípravku (pediatrický pacient)
TP můžeme rozdělit (nebo oddělit jeho část) - pomocí sterilní svářečky (zabezpečení uzavřeného systému výroby)
nový TP nové číslo TP
Dělení TP

## Slide 24
tzv. pediatrická jednotka = erytrocyty pro podání novorozencům a kojencům
  objem 25-150ml (15ml/kg)
  čerstvé, do 5 dnů
  (při delším skladování erytrocytů vzrůstá extracelulární koncentrace K-riziko pro dítě s nízkou tělesnou hmotností)
deleukotizované (prevence přenosu CMV transfuzí)
ozářené (prevence TA-GvHD), 25-50Gy, podat do 48hod
náhradní roztok v TP (ve FN Brno se neliší od TP pro dospělé pacienty)
Erytrocyty
Dělení TP

## Slide 25
pediatrická jednotka trombocytů – trombocyty z aferézy deleukotizované resuspendované v náhradním roztoku SSP+
indikace u dětí:
  ŽOK, těžké trombocytopenie (zvýšená utilizace nebo nižší produkce v KD)
  při hodnotách méně než 50x109/l (hematoonkologie méně než 10x109/l , pokud nejsou krvácivé projevy)
dodržování ABO RhD kompatibility - standard
5-10 ml/kg
Trombocyty
Dělení TP

## Slide 26
erytrocytů, trombocytů fyziologickým roztokem = odstranění plazmatických bílkovin obsažených v původním přípravku
po centrifugaci se odstraní supernatant a přidá se resuspenzní roztok, postup se opakuje 2-3x
při použití FR je nutné zkrátit exspiraci i při práci v uzavřeném systému (5 dní)
„ERYTROCYTY PROMYTÉ“ 40gHb, htk 0,65-0,75, obsah bílkoviny ve finálním supernatantu je nižší než 0,5g na jednotku
indikace:
  závažné alergické reakce na příměs plazmatických proteinů v TP
  prevence potransfuzní reakce u pacientů s IgA deficitem a současně přítomnou protilátkou anti-IgA
  není náhrada deleukotizace
Promývání TP