## Slide 1
Infračervené zobrazení (termografie/termovize)
Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
MUNI
MED

## Slide 2: Co to je infračervené zobrazení a infračervené záření?
Bezkontaktní termografická metoda je založena na měření infračerveného záření (IR) emitovaného povrchem těla.
Pro snímání obrazu se používá digitální senzorová technologie.
Vlnové délky IR 780 nm - 1 mm
IR bylo poprvé zviditelněno Holstem v r. 1934
Objeveno astronomem Herschelem v r. 1800
Vlnové délky využívané termografii 0,7 - 14 μm

## Slide 3
IR-A (760 nm – 1,4 μm)
IR-B (1,4 – 3 μm)
IR-C (3 – 1000 μm)
Rozdělení infračerveného záření

## Slide 4: Planckův vyzařovací zákon
L……… spektrální měrná zářivost
h........Planckova konstanta 6,6256 · 10-34[J · s]
kB.......Boltzmannova konstanta 1,3807 · 10-23[J · K-1]
c.........rychlost světla 2,9979 · 108[m · s-1]
C1......1. vyzařovací konstanta 1,191 · 10-16[W · m2]
C2......2. vyzařovací konstanta 1,4388 · 10-2[K · m]
spektrální měrná zářivost L (výkon generovaný z jednotky plochy povrchu zdroje na dané vlnové délce do jednotkového prostorového úhlu) při absolutní teplotě zdroje T [K] v energetickém tvaru

## Slide 5: Stefan-Boltzmanův zákon
Vyjadřuje intenzitu vyzařování - „výsledná intenzita vyzařování černého tělesa je úměrná čtvrté mocnině jeho absolutní teploty (T)“:
σ = 5,6697.10-8 W.m-2.K-4
Lze vyjádřit integrací přes celé spektrum vlnových délek Planckova vyzařovacího zákona

## Slide 6: Wienův posunovací zákon
„Maximum spektrální intenzity vyzařování se mění v závislosti na teplotě, odpovídající vlnovou délku lze stanovit vyhledáním lokálního extrému odpovídající funkce“ – tedy, čím je těleso teplejší, tím více vyzařuje na kratších vlnových délkách
Např. člověk při běžné teplotě 37°C (310 K) vyzařuje nejvíce elektromagnetické záření s vlnovou délkou 9,35 μm, což odpovídá infračervenému (tepelnému) záření. Slunce, jehož povrch má teplotu asi 5800 K, má maximum spektrální intenzity vyzařování v oblasti viditelné, ale hojně vyzařuje i v oblasti infračervené a ultrafialové.
Wienova konstanta
Lze vyjádřit derivací Planckova vyzařovacího zákona:

## Slide 7
Digitální kamera se sadou pixelových senzorů citlivých na IR (mikrobolometr nebo fotonový detektor).
Mikrobolometr je mřížka tepelných senzorů vyrobená z oxidu vanadičného nebo amorfního křemíku, umístěná na odpovídající mřížce křemíku. IR záření o určitém rozsahu vlnových délek dopadá na oxid vanadičný a mění jeho elektrický odpor. Tato změna odporu je měřítkem teploty. Teploty lze znázornit graficky.
Princip snímání obrazu
Příklad převodní jednotky jednoho pixelu

## Slide 8
160x120
320x240
640x480
640x512 fotonový InSb
1344x784 fotonový
Rozlišení termogramů

## Slide 10
https://workswell.cz/infrakamera-pro-screening-onemocneni-infekce-nejen-na-letiste/

## Slide 11
termovizní kontroly na letištích (chřipkové epidemie)
Tchaj-wan
Letiště Taipei – 4/2019

## Slide 12: Vybavení pro měření IR na Biofyzikálnímu ústavu LF MU, Brno
FLIR ONE gen 2
FLIR i7
Fluke Ti30
Seek Thermal
Workswell WIC-640
Kalibrační model ČT
FLIR B200

## Slide 13
Vysoké teplotní a prostorové rozlišení
Rozložení teplot je znázorněno pomocí izoterem
Možnost zobrazení teplotních profilů
Bezpečné, rychlé a ekonomické vyšetření (žádný spotřební materiál)
Rozložení povrchové teploty je různé i u zdravých lidí
Je výhodné srovnávat teploty symetrických částí těla
V rozporu s původním očekáváním nelze použít IR zobrazení jako screeningovou metodu pro zhoubné nádory, např. nádory prsů, protože má velmi nízkou specificitu.
IR zobrazení v medicíně – výhody a nevýhody

## Slide 14: Klinický význam termografie
Metody poskytuje informaci o rozsahu a dynamice jakéhokoliv patologického procesu, který je spojený se změnou teploty.
Indikace
  Onemocnění periferních cév
  Nemoci štítné žlázy
  Nemoci lymfatického systému
  Záněty kloubů
  Vymezení spálenin a omrzlin
  Hodnocení krevního zásobení v chirurgii (chirurgie trávícího traktu, plastická chirurgie)
  Raynaudův syndrom
Podmínky zobrazení:
Teplota zatemněné místnosti 20 °C
Aklimatizační doba kolem 20 min.
Vyšetřovaná část těla musí být v průběhu aklimatizace odhalena.
Před vyšetřením není dovoleno kouřit, pít alkoholické nápoje, cvičit nebo brát léky, které způsobují vasodilataci nebo vasokonstrikci.

## Slide 15: Klinické termogramy

## Slide 16: Různé palety pseudobarev

## Slide 17
Paréza n. ulnaris – chladový test 3min (nahoře)

## Slide 18
Zánět v oblasti lůžka nehtu palce (Flir b200)

## Slide 19: Před vstupem a po výstupu z kryokomory

## Slide 20: Termogram horečky u dítěte

## Slide 21: Klinická termografie
Ohřev stentu pomocí radioablačního zařízení (experiment)
Identifikace části střeva pro resekci (experiment)

## Slide 22: Klinická termografie
Příklad akutní končetinové ischemie u pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin.

## Slide 23: Efekt revaskularizace DK pomocí perkutánní transluminární angioplastiky (PTA)
PTA

## Slide 24
obrázek:www.mhs5000.com/software.htm.
Pomocí termografie lze objektivizovat i některé neurologické nálezy.

## Slide 25
Únavová zlomenina u fotbalisty. Rtg vyšetření neukázalo žádnou abnormitu, termografie však dobře korelovala s pacientovými stížnostmi na bolest a poskytla zdůvodnění pro více invazivní scintigrafické vyšetření, které jasně ukázalo únavovou zlomeninu přesně v tom místě, kde byl termografický nález.
www.dititexas.com/page6.html
www.mhs5000.com/software.htm

## Slide 26
Chladový test prokrvení při anastomóze tlustého střeva - animace

## Slide 27
Porovnání zobrazení prokrvení metodou barvení indocyaninovou zelení a pomocí termokamery – resekce jícnu

## Slide 28
Sledování teploty při kauterizaci - animace

## Slide 29
Použití IR kamer v oblasti bezpečnosti

## Slide 30: Pec propouštějící teplo – kontrola tepelných zařízení

## Slide 31: Přehřátý kabel a další prvky v rozvodné skříni

## Slide 32: Termografie ve stavebnictví
Vyhledání rozvodů vodovodního potrubí ve zdi
Nezateplená budova a její tepelné ztráty

## Slide 33: Nízká kvalita izolace teplovodního potrubí v oblasti spojů (Fluke)

## Slide 34: Ultrasonografická sonda (Fluke)
Sonda v provozu
28,3 °C
Sonda „frozen“
26,5 °C

## Slide 35: Tepelná stopa zanechaná sonografickou sondou na předloktí + ochlazovací účinek kontaktního gelu na nártu (Fluke)

## Slide 36
Grafika: Lucie Mornsteinová
Poslední revize a ozvučení: duben 2020
Autoři: Vojtěch Mornstein Carmel J. Caruana
Ivo Hrazdira, Erik Staffa
Poslední revize a ozvučení: duben 2020