## Slide 1: Využití počítačů v Zubním lékařství
MDDr.Tomáš Slavíček
LF MU Brno

## Slide 2
Administrativní činnost
Výukové programy pro studenty
Exekutivní práce- výrobní činnost IT

## Slide 4: Co je psáno to je dáno… a dál
Prvotní pokusy využít počítačové technologie se spíše zaměřovaly na problematiku archivace dat.
Zpočátku graficky i výpočetně nevýkonné počítače neslibovaly širší uplatnění v zubním lékařství
Na druhou stranu ve všeobecném lékařství se uplatnění našlo hned od počátku
Notes: Zkrátka s kalkulačkou nic nevykouzlíte

## Slide 5: Jedničky a NUly

## Slide 6: Tranzistor
Základním stavebním kamenem procesorů
Nobelova cena za fyziku 1956.
Zjednodušeně řečeno : tranzistor proud propuští nebo ne
Ano = 1
Ne = 0

## Slide 7
Náročnost uživatelů a zejména globalizační trendy donutily výrobce k zásadním výkonostním posunům.
Výkon procesorů:
dán množstvím tranzistorů
42 nm technologie
Sandy Bridge 22nm
Ivy Bridge 18nm
Notes: Tempo vývoje dnes udávají velké firmy, které vyrábí procesory : Intel, AMD

## Slide 9: historický přehled..
1971: 4004 Microprocessor, 60 tis.operací za s. 108KHz
-poháněl kalkulačky
1972: 8008 Microprocessor :frekvenci 200KHz
titulkovacích strojích (TV) , kalkulačkách a jednodušších výrobních linkách na plnění lahví.
1974: 8080 Microprocessor
6mikronové technologie ,2 MHz.
640 tisíc operací za sekundu
řízení světelných křižovatek a stal se mozkem prvního osobního počítače – Altair
1978: 8086-8088 Microprocessor
první generaci procesorů x86,f= 5-10Mhz,první osobní počítač PC

## Slide 10
1982: 286 Microprocessor
1.5mikronová technologie umožňovala na křemíkovou destičku vměstnat 134 tisíc tranzistorů
frekvenci až 12 MHz
2.66 MIPS
1985: Intel 386(TM) Microprocessor
275 tisíc tranzistory, Pracoval až na 20 MHz
1989: Intel 486(TM) DX CPU Microprocessor
1.2 milionu tranzistorů ,20 MHz , provést 20 MIPS , při 50 a 66 MHz až 60 MIPS
1993: Pentium Processor 3.1 milionu tranzistorů, 66 MHz prováděl 112 MIPS
Notes: Dokážete si vzpomenout na dobu 486? Pentium M, Pentium II ? Jaká byla cena a jaká dnes.
Co za hry?

## Slide 11
1999: Pentium III Processor
7,5 mil tranzistorů.
Dnes: Intel Core i7
147 600 MIPS při 3,33 GHz
Notes: Všimněte si celosvětového trendu: zmenšovat, zrychlovat. S náročností aplikací roste náročnost na systémy.
Více tranzistorů, větší frekvence, vyšší výkon.

## Slide 12
Chart: 
| 25934.0 | 26299.0 | 27030.0 | 28491.0 | 29952.0 | 31048.0 | 32509.0 | 33970.0 | 36161.0 | 40909.0
Series 1 | 0.18 | 0.2 | 2 | 10 | 12 | 16 | 20 | 66 | 333 | 3330
Series 2 | 60000 | 80000 | 640000 | 2000000 | 2400000 | 5000000 | 20000000 | 112000000 | 15000000000 | 147600000000

## Slide 13: Zubní lékařství
Jako každý lékařský obor musí vést a archivovat lék.záznamy podle zákona č.20/1966 (o péči a zdraví lidu) zejm. Odstavec 1 § 67b.
Vyšetřovat a léčit bez řádného vedení zdravotnické dokumentace je nezákonné.
Archivace lék.záznamů se stanovila na 5 let.
Při splnění určitých podmínek lze vést dokumentaci pouze digitální
Odpadají tak obtíže s místem pro uchovávání „papírové formy“ dokumentace.

## Slide 14: Software usnadňující dokumentaci.
Na trhu je mnoho programů, které slouží lékaři k zapisování do zdrav.dokumentace.
Výrobci softwaru dnes reagují na požadavky zubních lékařů.
Musí mít náležitá kriteria.

## Slide 15
Na našem trhu spousta softwaru.
Který si vybrat???

## Slide 16: Počítač jako exekutivní nástroj
S vývojem počítačového hardwaru (ultrarychlé procesory, kvalitní grafické platformy, uživatelské prostředí, atd..)
Požadavky pacientů
Počítače se NĚKDY stávají lepší než umělec laborant-…

## Slide 17: Otevřený systém
Všechny rozvíjící se systémy jsou otveřené
Tzn. Přijmají, zpracovávají a předávají informace.
Buňka,organismy, biosféra…všechno je tvořeno otevřenými systémy.
Notes: Přestavme si uzavřený systém. Zkumavku se živným roztokem a kvasinky v ní. Pokud bychom zkumavku uzavřeli a stal by se systém uzavřený. Co by se dělo? ŽIVINY vyčerpány, zplodiny se hromadí, kvasinky umírají. Pokud bychom neodváděli zplodiny a přiváděli pouze živiny. Kvasinky by umřeli stejně. Zkuste si žít ve vlastních…výkalech. Podmínkou otevřených systémů je tedy obousměrná otevřenost. In and out.

## Slide 18: Počítač počítá, pokud je co počítat
Základní předpoklady:
Počítač je virtuálním prostředím, který nerozumí lidské řeči.
počítači musíme nabídnout data v takové formě, aby ji porozuměl.(A/D převodníky)
Počítač musí umět s daty nakládat – software, hardware
Notes: Přirovnání: Dítě se narodí s mozkem,o kterém se předpokládá, že jednou bude umět vypočítat složité operace…ale pokud mu nikdo neřekne jak!!! :) Pokud mu to nikdo říkat nemusí, pak se setkáváme s případem geniality.

## Slide 19: Počítač počítá, pokud je co počítat
Operace probíhají : zapnuto/vypnuto : 1/0…
Pokud jsou splněny všechna tyto kritéria, pak je využití computeru více než zábavou.
Notes: Příklad: Pomatuji si na dobu, kdy jsme na gymplu vyměňovali CD s programem, který měl diagnostikovat auto..motor, servis prostě všechno.Co byl problém? Byl software,ale nebyla konektivita mezi autem a počítačem? Jak dostat data? …Naopak pokud mám kabel a vím jak propojit počítač,…jenže jediné co bude počítač umět bude hledání min, tak také těžko můžu pracovat.

## Slide 20: Kde všude?
Radioviziografie
Apexlokátory
CAD/CAM
Ortodoncie
Chirugie – implantologie
vzdělávání

## Slide 21: Radioviziografie
Moderní způsob zpracování rtg snímků
Skládá se z čipu,který je citlivý k rtg záření a je připojen přes rozhraní k počítači
Digitalizace rtg obrazu
Umožňuje archivaci snímků, grafické úpravy
Výhodou jsou až pětinásobně menší množství dávky ionizujícího záření pro zachycení snímku (0,1MGy)
Notes: Čip = senzor. Složen z mnoha a mnoha fotosenzitivních senzorů. Jednodušše. Po průchodu ozařované oblasti bud paprsek dopadne na senzor nebo nedopadne. Pokud dopadne- senzor dává výstup 1 pokud nedopadne senzor dává výstup 0.

## Slide 23
Apexlokátory
Přístroj založen na výpočtu impedance měkkých tkání v d.ú
Stanovení pracovní délky v endodoncii

## Slide 24: CAD/CAM
Computer Aided Design / Computer Aided Manufacture.
Propojený systém
Spojení výpočetní techniky s ultrapřesnou frézou (20um)
Notes: Pokud člověka zajímá vyloženě CAD/CAM a ne zuby…měl jít radějí na SOU Olomoucká Programátor CNC strojů

## Slide 25
„tu sochu jsem netvořil já. Ta už tam dávno byla! Já jen odstranil přebytečný kámen“
(Michelangelo Buonarotti)

## Slide 26: CAD/CAM
1. Co budeme tvořit v ZL??
inlay, onlay, overlay, korunka, můstek
Adhezivní můstek, abutment?
Notes: Pro to,aby se vůbec mohl spustit proces vytváření výrobku se musí nakrmit kompl digitálními daty.

## Slide 27: CAD/CAM
otázka: jak se dostanou data z pacientových úst do počítače???
a) posadíme si pacienta na židli a v aplikaci Malování obkreslujeme
b) Počítač podle anamnézy a základních osobních údaju již ví
c) nabídneme počítači data z 3D skenneru

## Slide 28: CAD/CAM
C) je správně 
Musí existovat rozhraní pacient/ počítač
model/ počítač
Rozhraním v této situaci je 3dimensionální skener, který
dokáže zpracovat reálný objekt
dát počítači informaci o každém z bodu objektu.
Notes: Pohybujeme se zde ve 2 světech, které musíme navzájem zkontaktovat. Jak? Počítač chce nuly a jedničky, lidská ruka a oko chce analogický obraz.

## Slide 29
Jaký je rozdíl mezi kruhem a kružnící???
„Kružnice je spojnice bodů,které jsou ve stejné vzdálenosti od středu.Tuto vzdálenost nazýváme poloměr r“
„Kruh je množina bodů,které jsou vzdáleny od středu a tato vzdálenost nepřesahuje r“

## Slide 30: CAD/CAM
Cítíte ten rozdíl??
Notes: A co teprve prostorové objekty? Co musíme znát, abychom popsali bod v prostoru? Souřadnice x, y , z.Co dále musíme znát, abychom přesně definovaly daný bod. Bod 0

## Slide 31: CAD/CAM
Prostorové objekty chápejme jako množinu bodů
Každý z těchto bodů má svoje souřadnice na osách x, y, z
3D skener pracuje s povrchem skenovaného objektu
Každému z bodu je přiřazena souřadnice určující polohu v prostoru

## Slide 32: CAD/CAM
3 metody vložení dat:
Intraorální 3D skenner- BlueCam,3shape,Straumann..
Metoda skenování sádrového modelu
Metoda wax-up

## Slide 33: CAD/CAM BlueCAM
Kamera snímající preparovaný zub, či pahýly v ústech pacienta
Vydává modré světlo- krátká vlnová délka
Víte proč se na Blu-Ray disk vleze tolik dat?
Modré světlo má velmi krátkou vlnovou délku a proto se mohou ukládat data hustěji.
Vlnová délka = 430 nm
Přesnost až 20um
Světlo se vysílá ze 3 různých úhlů
Skener snímá vzdálenost jednotlivých bodů na povrchu od zdroje světla. Dále pak pracuje s vrstevnicemi

## Slide 37: IO scanner
Konfokální scanner 3shape
Jiné systémy než Cerec.
Mnoho světelných zdrojů svítící kolmo na skenovaný povrch
Měří se vzdálenost jednotlivých bodů
3shape – vznikl jako projekt 2 studentů v Kodani
Ekonom a technik ( 3D scanování a jeho potencionální využití)
- Naslouchadla
Notes: První uplatnění 3D scannování neměl se zuby vůbec nic společného. První uplatnění se týkalo individuálně zhotovených naslouchadel.
Oskenoval se zevní zvukovod s uchem a na fréze se zhotovila přesné individuální naslouchadlo, které mělo tu výhody, že se naprosto minimalizovali ztráty zvukového signálu.
Jak to v zubní medicíně bývá, manažeři cítili hlavně EKONOMICKÝ potenciál.Otázkou je, jestli je to dobře či špatně? 

## Slide 39
Notes: Jak je vidět, všechno musí být designové, hezoučké, heboučké…Po nahlédnutí do ceníku se tím totiž můžete utěšovat.

## Slide 40: CAD/CAM
Skenování modelu
Rozhraní model/ počítač
Ke Skenování používáme 3D skenner InEOS nebo jiné
Nevýhoda: pořizení otisku - sádrový model - skenování

## Slide 41
Tento systém snímání využíváme tehdy pokud nevlastníme i.o skenner při požadavku frézované práce
Otisk– laboratoř-skenner- počítač…

## Slide 42: CAD/CAM
Wax-up
Tehdy pokud se domníváme, že laborant je lepší než počítač
Dříve se používalo vzhledem k nedokonalosti softwaru.
Sádrový model- voskový předtvar-skenování– počítač.
Notes: Přeci jenom laborant je člověk s duší….by měl být.

## Slide 43: CAD/CAM
Počítač je zcela „nakrmen“ daty.. Rozuměj množinou souřadnic každého z bodu skenovaného objektu
Počítač data zpracuje podle algoritmů daných softwarem
Na základě softwaru dostane počítač příkaz k vytvoření uživatelského, grafického rozhraní

## Slide 44: CAD/CAM
Grafické rozhraní
Umožňuje uživateli pracovat s daty- souřadnicemi
Grafická projekce digitalizovaných dat v podobě modelu
Velice náročné na grafický hardware a systémové prostředky.

## Slide 46
Uživateli se zobrazuje model situace – pohyblivý ve všech osách, ovládaný myší nebo jiným nástrojem
Pomocí předdefinovaných nástrojů se přechází k designování budoucí práce
Tools jako předdefinované nástroje vycházejí z empirií laboranta.
Notes: Jinými slovy dochází k vypočítávání souřadnic budoucího výrobku.

## Slide 47
Počítač však není tak inteligentní, aby rozeznal „ kde něco chybí“
Tzn. Okraj preparace –tzn.vymezení prostoru pro jeho tvorbu.
(spolupráce lékař – laborant) vymezení preparovaného schůdku.Laborant nutně musí vědět, kam zasahuje preparace.

## Slide 49
Na virtuálním pohyblivém modelu pak uživatel modeluje.
Programové vybavení vybere z databáze vhodný zub a aplikuje ho na vymezenou oblast
Moderní software počítá i s antagonálním kontaktem a proto modifikuje vybranou korunku tak,aby souhlasila s okluzní linií, nepřekážela do skusu atd.

## Slide 52
Dnešní software blokuje prostor mimo vymezenou oblast – mimo zónu se nedá model upravovat
Povoleny jen určité operace.

## Slide 53: CAD/CAM
Tools: - nástroje
+ přidávání keramické masy
- ubírání keramické masy
zahlazování
- zmenšování vestibuloorálně
- rotace, sklon,tvar.

## Slide 54: CAD/CAM
Po vytvoření designu budoucího výrobku ,který splňuje všechny kriteria se odesílají data do frézy
Rozhraní počítač/ fréza.
Fréza přijímá souřadnice bodů objektu,které sou vztaženy od bodu 0. (průsečík os x,y,z)
Notes: Fréza nepřijimá obrázek,ale souřadnice

## Slide 55
Z
z
X
y

## Slide 56
Fréza zpracovává informace ve formě souřadnic

## Slide 57: CAD/CAM
Na trhu mnoho výrobců
Všichni se navzájem předhánějí, která technologie je lepší
Princip je stejný.
Nejdražší je software
Notes: Software je drahý protože musí připravit takové uživatelské rozhraní, aby bylo snadno ovladatelné, aby nabízelo prediktivní způsob práce.Jednoduché ovládání.

## Slide 58: CEREC Sirona
Systém skládající se z počítačové jednotky
Intraorálního skenneru BlueCam
Stolní fréza Sirona

## Slide 59: Práce s BlueCaM
Před skenováním se zuby musí osušit + reflexní spray
Suché pracovní pole
Bez externího světla
Pacient fixovaný
Notes: Reflexní spray usnaďnuje vracení světla zpět do zdroje, kde dochází ke kalkulaci vzdálenosti jednotlivých bodů

## Slide 61
Preparovaný pahýl

## Slide 62
Protilehlá čelist
Preparovaný pahýl
Bukální scan

## Slide 63
Notes: Všimněte si, že bucální sken nemusí být v oblasti preparace.Jde jen o posouzení vzdálenosti jednotlivých zubů, při skusu dle bucálního skenu.

## Slide 64: CAD
Program pro design imituje postupy, které provádí běžně laborant.
Starší verze: výběr zubů z knihoven
Novější verze: Biogeneric – vyhodnocující konfigiraci ostatních zubů a zbylých tvrdých zubních tkání.

## Slide 65: CAD
Software umožňuje sledovat vytvarovaný model ze všech směrů
Po zhodnocení uživatelem přestupujeme k dalšímu kroku

## Slide 66: CAM
Computer aided manufacture:
3 nebo více osá fréza
Souřadnice
Dnes inteligentní – selfchecking
Notes: Co znamená first aid?

## Slide 67: CAM
Bloček z daného materiálu se upína do speciálního držáku
Měření velikosti bločku
Frézování

## Slide 70: 3shape
Kodaň
Zpočátku využití pro nedoslýchavé pacienty a lidí s handicapem
Vyvinut software
Intraorální scanner pracuje na jiném principu než Bluecam
Není potřeba reflexní sprax
Scannuje veškeré povrchy
Software je jiný

## Slide 71: CHIRURGIE
Maxilofaciální
dentoalveolární

## Slide 72: Co s počítačem?

## Slide 73: Ortognátní chirurgie
Ortognátní chirurgie – rozvíjející se obor
Skeletální vady
Využítí výkonných počítačů pro plánování ortognátních operací
BSSO, bimaxilární zákroky

## Slide 74: Počítač??
Ortognátní chirurgie
Traumatologie
Operace TMK
Implantologie

## Slide 75: Chirugie
Maxilofaciální krajina je prostředek nonverbální komunikace –
Estetika
Deformity nebo abnormality v této krajině jsou vnímány tíživě.
Chirurgické zákroky někdy i přes bezchybnou operaci nekončí podle představ operatéra
Notes: A to z mnoha důvodů.I sebelepší počítač nemůže nahradit lidskou mysl, lidský úsudek. Lidský šestý smysl.
Důvodem, proč někdy operace nedopadá podle plánů může být cokoliv. Věk pacienta, regenerační potence organismu.

## Slide 76: Chirurgie
Počítač se softwarovým vybavením dokáže na základě načerpaných informací vypočítat, jak bude lidská tvář po zákroku vypadat.
Vzhled obličejové části, vzhled měkkých tkání

## Slide 77: Ortognátní chirurgie
Zákroky na čelistech
Mění vzájemnou polohu čelistí u skeletálních vad
BSSO – bilateral sagital split osteotomie
Operace na maxille- osteotomie v linii le Fort I
Atd..

## Slide 79: Chirugie
Počítač musí mít k výpočtům vyčerpávající množství dat- Input
CT, MRI, Ultrasonografie
Data zpracovává na základě naprogramovaných algoritmů

## Slide 80: Computer Tomography
V Zubním lékařství –maxilofaciální chirurgie, dentoalveolarní chirurgie- implantologie
3D- CT

## Slide 81: Analýza
Úspěšný zákrok = dokonálá analýza
Frontální analýza Profilová analýza
Notes: Pro úspěšný zákrok

## Slide 82: Dolphine Imaging

## Slide 83: Dolphine imaging
3D zpracování
Multiplanární zobrazení
Plánování operací
Barevná diferenciace
Vizualizace TMK
Znázornění průběhu cév a nervů
3D-2D vzdálenosti anatomických struktur

## Slide 84: Dolphine imaging
Virtuální operace s vizualizací výsledku
Kompatibilta

## Slide 87
Pravá kloubní hlavice
Proc.coronoideus
Levá.kl.hl

## Slide 91
Notes: 3D photo wrapping

## Slide 93
Počítače jsou velkým přínosem,ale…

## Slide 94: Děkuji vám za pozornost !!
Děkuji vám za pozornost
Hasta la Vista!!!