## Slide 1: Mikroskop v endodoncii Klinická morfologie systému kořenových kanálků
Konzervační zubní lékařství
Endodoncie II.
18.03.2021

## Slide 2: Zubní lékařství
Pracovní pole je omezeno na malý prostor dutiny ústní.
Nepoměr mezi rozměrem ruky a nástrojů.
Zvětšení zvyšuje objem vizuálních informací -> zvýšení přesnosti.

## Slide 3: Historie
1876 oftalmolog Edwin Seamisch zavedl binokulární lupové brýle pro použití v chirurgii.
1978 vývoj speciálního mikroskopu pro stomatologii.
1981 vyrobený DentiScope.
1990 Dr Gabriele Pecora poprvé prezentoval použití DOM při resekci kořenového hrotu s retrográdním plněním.
1990 Garry Carr prezentoval DOM s galileánskou optikou.

## Slide 4: Pracovní vzdálenost
Je ovlivněna výškou postavy -> individuální.
Ergonomicky ideální poloha.
Zaostření objektu zájmu do pracovní vzdálenosti.

## Slide 5: Hloubka ostrosti
Vzdálenost před a za bodem zaostření, kdy vidíme objekt ostře.
Se vzrůstajícím zvětšením klesá hloubka ostrosti.

## Slide 6: Lidské oko
Je schopno rozeznat marginální spáru o velikosti 0,2mm.
Okem lze kontrolovat ruku v pohybu 1-2 mm.
Minimální vzdálenost zaostření 15cm.
Zvětšení je realizováno přiblížením oka k pozorovanému předmětu.

## Slide 8: Lidské oko
Přiblížení ošetřujícího k tváři pacienta není z praktického hlediska možné.
Schopnost ostřit na blízké předměty klesá s věkem.
Neergonomické.

## Slide 9: Lupové brýle
Umožňují zostřit na jeden objekt.
Pracovní vzdálenost a zvětšení je dáno konstrukcí brýlí.
Nutná konvergence očí -> nevhodné pro dlouho trvající výkony.

## Slide 10: Lupové brýle
Galileánské lupové brýle.
Prizmatické lupové brýle.

## Slide 11: Dentální operační mikroskop
Zvětšení 4x-40x
Vysoká pořizovací cena.
Výkonné osvětlení.
Souhra s asistencí.
Při 20x lidské oko rozezná detail 0,006 mm.
Při 20x zvětšení lze kontrolovat pohyb ruky
v rozmezí 0,01 – 0,02 mm

## Slide 12: Výhody používání DOM
Ergonomie
Kvalita práce
Komunikace s pacienty
Dokumentace
Marketing

## Slide 13: Ergonomie

## Slide 14: Umístění
Mikroskop zavěšený za strop, na stěně, pojízdný stojan
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=DW9Q5UNAEsI

## Slide 15: Operační mikroskop

## Slide 16: Přídatné zařízení
Optický dělič pro asistenční okulár, pro záznamové zařízení.

## Slide 17: Komunikační nástroj
Fotografie
Video
Live sledování výkonu, vyšetření

## Slide 18: Dokumentace
Fotografie a video.
Archivace k dokumentaci pacienta.
Zpětná analýza pracovních postupů.

## Slide 19: Operační mikroskop v endodoncii
Přímé osvětlení operačního pole.
Jednodušší a přesnější identifikace vstupu do kořenových kanálků.
Identifikace anomálií kořenového systému.

## Slide 20: Operační mikroskop v endodoncii
Minimálně invazivní přístup.
Snížená únava ošetřujícího.
Komunikace s pacientem.