## Slide 1: Radiologická fyzika
Rentgenové a γ záření
4. listopadu 2013

## Slide 2: Elektromagnetické záření
Typ záření | Vlnová délka [m] | Energie fotonu [eV]
gama | 10-11 – 10-14 | 105 – 108
rentgenové | 10-8 – 10-11 | 102 – 105
ultrafialové | 4.10-7 – 10-8 | 3,1 – 102
viditelné | 8.10-7 – 4.10-7 | 1,55 – 3,1
infračervené | 10-3 – 8.10-7 | 10-3 – 1,55
mikrovlnné | 1 – 10-3 | 10-6 – 10-3
MRI | 25 – 0,5 | 5.10-8 – 2,5.10-6
rádiové | > 10-4 | < 10-2

## Slide 3: Viditelné světlo
700
600
500
400
2
2,5
3
3,5
λ [nm]
E [eV]
vlnová délka
energie
infračervané
záření
ultrafialové
záření

## Slide 4: Helium – neonový laser
He Ne He Ne He Ne He Ne He Ne
E [eV]
20,66
20,61
18,70
0
srážka e – He srážka He – Ne světlo laseru měkké rtg
λ=632,5 nm
dlouhá
krátká
doba
života

## Slide 5: Rentgenové záření
Závislost intenzity rentgenového záření na vlnové délce při dopadu elektronů s kinetickou energii Ek,0=35 keV na molybdenový terč.

## Slide 6: Brzdné záření
Kratší vlnové délky, než je hodnota λmin, nejsou ve spojitém spektru zastoupeny. Hodnota λmin odpovídá jediné srážce elektronu s atomem terče, při které elektron ztratí veškerou svou počáteční kinetickou energii Ek,0.

## Slide 7: Charakteristické záření
Zjednodušený diagram hladin energie atomu molybdenu znázorňuje přechody (děr, nikoli elektronů), odpovídající vzniku některé z charakteristických čar rentgenového spektra tohoto atomu. Každá z vodorovných čar odpovídá energii atomu s dírou (tj. scházejícím elektronem) v označené slupce.

## Slide 8: Nuklidy
Doba života

## Slide 9: Schema přechodu 60Co - 60Ni
E [keV]
2823,9
2505,7
1332,5
0
γ
γ
γ
γ
J P
5 +
4 +
2 +
0 +
99,88%
0,12%
> 99,9%
< 0,1%

## Slide 10: Schema přechodu 99Mo – 99Tc
E [keV]
1357,2
920,6
509,1
0
γ
γ
γ
J P
1/2 +
9/2 +
142,7
1/2 +
3/2 –
1/2 –
82,5%
16,5%
1,0%

## Slide 11: Positronová emise
E [keV]
J P
1/2 –
1/2 –
2754,0
0
1655,5
J P
1 +
0 +

## Slide 12: Brzdné záření nabité částice I
Částice hmotnosti m a s nábojem e vyzařuje výkon
V tomto vztahu vystupuje hybnost, energie a Lorentzův faktor
Pro částici na kruhové trajektorii v magnetickém poli indukce B

## Slide 13: Brzdné záření nabité částice II
Pro rychlosti částice blízké rychlosti světla má záření výkon přibližně P, je soustředěno dopředu do malého kužele s vrcholovým úhlem Δθ a frekvencí s maximem kolem ω

## Slide 14: Brzdné záření nabité částice II
Pro rychlosti částice blízké rychlosti světla má záření výkon přibližně P, je soustředěno dopředu do malého kužele s vrcholovým úhlem Δθ a frekvencí s maximem kolem ω

## Slide 15: Absorpce záření
Δx
x x + Δx
I I + ΔI
d1/2 je polotloušťka a μ=μ(ħω,Z) je lineární koeficient útlumu. Zavádějí se také hmotový a atomový koeficient útlumu
ρ je hustota, mmol je molární hmotnost, NA je
Avogadrova konstanta

## Slide 16: Další koeficienty útlumu
Foton předává energii nabitým částicím látky (elektronům, případně dvojici elektron – positron). Energie těchto částic je absorbována látkou nebo v části opět vyzářena. Zavedeme pro charakteristiku těchto jevů koeficient energiového útlumu a koeficient energiové absorpce
kde <Etr> je průměrná hodnota energie předaná fotonem nabitým částicím a <Eab> je průměrná energie, kterou uloží tyto částice v látce. S definicí koeficientu zpětného vyzáření g máme

## Slide 17: Možné interakce fotonů s látkou
Fotoelektrický jev
Rayleigho rozptyl
Comptonův jev
Vytváření párů elektron - positron

## Slide 18: Fotoelektrický jev
Dopadající foton je absorbován, jeho energie postačuje k uvolnění elektronu

## Slide 19: Fotoelektrický jev
Foton interaguje s | celým atomem
Co se stane s fotonem | zmizí
Závislost na energii | ~ 1/(ħω)3
Práh jevu | není
Lineární koeficient útlumu | τ
Uvolněná částice | elektron
Závislost na Z | aτ ~ Z4 , τ/ρ ~ Z3
Střední předaná energie | ħω – PKωKEB(K)
Následný jev | charakteristické rtg záření nebo Augerův elektron
Významná oblast pro vodu | < 20 keV

## Slide 20: Rayleigho rozptyl
Dopadající foton interaguje s některým z pevně v atomu vázaným elektronem

## Slide 21: Rayleigho rozptyl
Foton interaguje s | vázaným elektronem atomu
Co se stane s fotonem | rozptýlí se
Závislost na energii | ~ 1/(ħω)2
Práh jevu | není
Lineární koeficient útlumu | σR
Uvolněná částice | žádná
Závislost na Z | aσR ~ Z2 , σR /ρ ~ Z
Střední předaná energie | 0
Následný jev | žádný
Významná oblast pro vodu | < 20 keV

## Slide 22: Comptonův jev
Dopadající foton je interaguje s některým téměř volným elektronem

## Slide 23: Comptonův jev
Foton interaguje s | volným elektronem
Co se stane s fotonem | rozptýlí se
Závislost na energii | s rostoucí energií klesá
Práh jevu | není
Lineární koeficient útlumu | σC
Uvolněná částice | Comptonův elektron
Závislost na Z | aσC ~ Z , σC /ρ ~ 1
Střední předaná energie | relativní část roste s energií
Následný jev | žádný
Významná oblast pro vodu | 20 keV – 10 MeV

## Slide 24: Vytváření párů elektron - positron
Dopadající foton při interakci s velmi silným polem jádra vytvoří dvojici elektron + positron

## Slide 25: Vytváření párů elektron - positron
Foton interaguje s | Coulombovým polem jádra
Co se stane s fotonem | zmizí
Závislost na energii | s rostoucí energií roste
Práh jevu | 2mec2
Lineární koeficient útlumu | κ
Uvolněná částice | Pár elektron - positron
Závislost na Z | a κ ~ Z2 , κ /ρ ~ Z
Střední předaná energie | ħω – 2mec2
Následný jev | anihilační záření
Významná oblast pro vodu | > 10 MeV

## Slide 26: Detaily k fotoelektrickému jevu
Fluorescenční výtěžek ωK(L) udává podíl pravděpodobností emise fotonu a Augerova elektronů při zaplnění dané volné hladiny. Zlomek PK(L) pak určuje podíl dané hladiny na všech fotoelektrických jevech, a to PK pro energii fotonu větší než vazebná energie na K – hladině, tj. ħω > EB(K), PL pro EB(L) < ħω < EB(K).

## Slide 27: Detaily ke Comptonovu jevu

## Slide 28: Dominance jednotlivých jevů

## Slide 29: Přehled vztahů
Lineární koeficient útlumu a koeficient energiové absorpce
Střední hodnota předané energie pro fotoelektrický jev a tvorbu
párů elektron - positron
Střední hodnota předané energie pro Comptonův jev nezávisí na
látce, její hodnotu můžeme odečíst z universálního grafu.