## Slide 1: Radiologická fyzika
Ultrazvuk –
vlnové vlastnosti
2. prosince 2013

## Slide 2: Ultrazvuk
Ultrazvuk je zvukové vlnění s frekvencí f > 20 kHZ. Pro ultrazvukovou diagnostiku v medicíně se používají frekvence řádu jednotek až desítek MHz.
vlastnosti
prostředí
vlastnosti
zdroje

## Slide 3: Základní rovnice
Základními rovnicemi jsou rovnice kontinuity a Eulerova rovnice
Pro malé kmity ponecháme v rovnicích jen členy prvního řádu v malých veličinách δρ, δp a v
Stejně jako každý pohyb v ideální tekutině je i šíření zvuku děj adiabatický. Proto můžeme psát
takže dostáváme rovnici kontinuity a Eulerovu rovnici ve tvaru

## Slide 4: Rychlost pohybu elementu prostředí
Elementárními úpravami dvou základních rovnic hydrodynamiky dospějeme k výrazu pro rychlost zvuku
(čtverec rychlosti zvuku je dán změnou tlaku v daném elementu prostředí se změnou hustoty v tomto elementu, aniž si sousední elementy vyměňují teplo). Zapíšeme-li totiž vektor rychlosti daného elementu jako gradient nějaké potenciálové funkce φ a místní změnu tlaku jako záporně vzatou derivaci podle času této funkce násobenou hustotou, je tato funkce řešením vlnové rovnice (Δ je Laplaceův operátor)

## Slide 5: Potenciálová funkce
Obecný tvar vlnové rovnice pro potenciálovou funkci je
V kartézských souřadnicích je φ=φ(x,y,z) a gradient a laplacián mají jednoduché vyjádření
Pokud jde o rozměr potenciálové funkce φ, máme
nebo také

## Slide 6: Pohyb pístu jako zdroj
Píst (a) při pohybu vzhůru stlačuje vzduch (b) a posuvá jej dopředu, při zpětném pohybu dolů zůstává na jeho místě zředění (c). Periodické opakování (d) vede ke vzniku postupující vlny zhuštění a zředění.
(a)
(d)
(c)
(b)

## Slide 7: Rovinná vlna
Vlnová rovnice pro potenciálovou funkci, která závisí jen na čase a jedné kartézské souřadnici (třeba x) je
Nejjednodušším příkladem je rovinná monochromatická vlna postupující v kladném směru osy x
kde konstanta φm je amplituda a konstanta α značí fázi při x=c.t. Frekvence a vlnová délka spolu souvisí vztahem
Přímým derivováním se přesvědčíme, že řešením jsou libovolné funkce tvaru

## Slide 8: Kulová vlna
Vlnová rovnice pro potenciálovou funkci, která závisí jen na čase a radiální sférické souřadnici (značíme ji r) je
Nejjednodušším příkladem je kulová monochromatická vlna šířící se z počátku r=0
kde konstanta φm je amplituda a konstanta α značí fázi při x=c.t. Frekvence a vlnová délka spolu souvisí vztahem
Přímým derivováním se přesvědčíme, že řešením jsou libovolné funkce tvaru

## Slide 9: Kmitající koule jako zdroj
Mějme kouli poloměru R vykonávající malé pulsace, tj. body na povrchu koule radiálně kmitají rychlostí u(t)
R

## Slide 10: Obecná kulová vlna
Mějme kouli poloměru R vykonávající malé pulsace, tj. body na povrchu koule radiálně kmitají rychlostí u(t). Řešení úlohy (tedy řešení vlnové rovnice) hledáme ve tvaru
Na povrchu musí být rychlosti pohybu elementu budící koule i elementu okolního prostředí stejné
takže řešením je

## Slide 11: Harmonická kulová vlna
Předpokládejme teď, že u(t)=vm.sin(ωt). Potom je výraz pro potenciálovou funkci v obecném bodě tvořen relativně jednoduchým vztahem
Při ultrazvukové diagnostice máme vždy ωR>>c (jinak zapsáno R>>λ), takže se vztah pro potenciálovou funkci zjednoduší na

## Slide 12: Časová střední hodnota
Z různých důvodů není zajímavá a mnohdy ani dobře měřitelná okamžitá hodnota fyzikální veličiny F(t), ale její střední hodnota za dobu T , tj.
Tato doba bývá někdy velmi dlouhá (čekáme, až se nějaký jev ustálí a nezajímá nás přechodový jev). Pro veličinu s periodou ω=2πf je touto dobou přirozeně perioda T=1/f
Zejména

## Slide 13: Intenzita harmonické kulové vlny
Pro rychlost pohybu elementu prostředí máme
a pro místní změnu tlaku
Pro intenzitu zvukové vlny (tok energie jednotkovou ploškou za jednotku času) dostáváme ve střední hodnotě

## Slide 14: Odraz a lom na rozhraní
Pro dopadající, odraženou a prošlou vlnu máme
x
y
c1
c2

## Slide 15: Podmínky spojitosti
Na rozhraní (x=0) musí být u všech vln stejná závislost na souřadnici y (vlastnosti prostředí se v tomto směru nemění), což vede k tomu, že úhel odrazu je roven úhlu dopadu a poměr sinů úhlů dopadu a lomu (úhel se měří od kolmice k rozhraní) je roven poměru rychlostí
Dále se musí rovnat tlak a kolmá složka rychlosti na obou stranách rozhraní
odkud

## Slide 16: Intenzita odražené a lomené vlny
Řešení rovnic popisujících podmínky na rozhraní dává
Energie dopadající na jednotkovou plošku rozhraní resp. energie odražená jednotkovou ploškou nebo propuštěná jednotkovou ploškou je
Koeficienty propustnosti a odrazivosti jsou definovány jako
Akustická impedance je definována jako součin hustoty prostředí a rychlosti zvuku v tomto prostředí
Pro kolmý dopad na rozhraní dvou prostředí

## Slide 17: Akustická impedance
Jednotkou akustické impedance je rayleigh: 1 Rayl = 1 kg m–2 s–1 .Tabulka uvádí potřebné hodnoty pro některá prostředí.
prostředí | 103ρ [kg m–3] | c [m s–1] | Z [Rayl]
vzduch | 0,0012 | 330 | 0,0004
voda | 1 | 1430 | 1,43
měkká tkáň | 1,1 | 1540 | 1,69
játra | 1,05 | 1570 | 1,65
tuk | 0,95 | 1450 | 1,38
kost | 1,91 | 4080 | 7,8

## Slide 18: Dopplerův jev I
Do detektoru přicházejí vlny v časech
Frekvence je tedy

## Slide 19: Dopplerův jev II
Do detektoru přicházejí vlny v časech
Frekvence je tedy

## Slide 20: Dopplerův jev III

## Slide 21: Absorpce
Ultrazvukové vlnění je při šíření prostředím částečně absorbováno. Jako u jiných druhů vlnění, můžeme pro pokles intenzity psát exponenciální zákon – pokles intenzity je úměrný dráze, kterou paprsek vlnění prochází
U zvuku je obvyklé charakterizovat útlum nikoliv lineárním koeficientem útlumu s rozměrem [m–1], ale koeficientem s rozměrem [dB.m–1]. Logaritmováním zákona absorpce dostáváme
takže

## Slide 22: Koeficient útlumu
prostředí | μ [dB cm–1] pro f=1 Mhz
vzduch | 1,61
voda | 0,0025
měkká tkáň | 0,5 – 1,0
játra | 1,1
tuk | 0,6
kost | 10,0

## Slide 23: Relativní koeficient útlumu
relativní koeficient útlumu [dB.cm–1MHz–1 ]
frekvence [Hz]
plíce
kosti
svaly
měkké tkáně
játra
voda
hemoglobin
ledviny

## Slide 24: Zápis vln pomocí komplexních čísel
Tento zápis přináší velké zjednodušení, Platí totiž
Můžeme si ověřit například triviální příklad
Pro zjednodušení zápisu vln je důležité, že nedochází při derivování (a integrování) k „přecházení“ od sinu ke kosinu
Monochromatickou kulovou vlnu s frekvencí ω, která vychází z bodu zapisujeme jako

## Slide 25: Skládání vln – geometrie
Dva zdroje v různých bodech kmitající ve fázi
Vhodnou volbou souřadnicového systému (body A a B leží na ose x, počátek půlí jejich vzdálenost) můžeme psát
A
B
O
P

## Slide 26: Skládání vln
Řada zdrojů kmitajících ve fázi vytváří šířící se vlnu
postupující vlnoplocha
piezoelektrický element

## Slide 27: Skládání vln – aproximace
Pole φ v bodě P je součtem polí φA a φB
Závislost na d v čitateli zanedbáme, jde o pomalou změnu amplitudy, takže
Totéž zanedbání nemůžeme ale provést v exponentu, protože
jako součin velkého (k=2π/λ) a malého čísla nemusí být malé (ve srovnání s π, kdy při změně o tuto hodnotu se obrátí znaménko celého výrazu pro vlnu). Máme tedy

## Slide 28: Skládání vln – rovinný problém
Pole φ je součtem polí od 2n+1 zdrojů vzájemně fázově posunutých a v poloze (x=nd , z=0)
Fáze je
Pro x=X dostáváme maximum součtu, takže volbou fázového posunutí jednotlivých zdrojů posouváme toto maximum.

## Slide 29: Skládání vln – rovinný problém
Dvě vlny se stejnou fází
Dvě vlny s opačnou fází

## Slide 30: Skládání vln – rovinný problém
Celkem 21 zdrojů s d=2, λ=2 a L=100 pro X=0, 2 a 4 (všechno v mm).