## Slide 1: (VIII.) Krevní tlak u člověka (IX.) Neinvazivní metody měření krevního tlaku
Fyziologie - cvičení

## Slide 2
Křivka arteriálního krevního tlaku v průběhu tepového cyklu
STK
systolický krevní tlak
plocha nad stTK
plocha pod stTK
DTK
diastolický krevní tlak
stTK
střední arteriální tlak
délka tepového cyklu
Střední TK : vypočítaná průměrná hodnota krevního tlaku v průběhu jednoho tepového cyklu (integrál tlakové křivky; plocha nad stTK = plocha pod stTK – viz křivka)
(stTK je dopočítávaná veličina, nejedná se o aritmetický průměr hodnot systolického (STK) a diastolického (DTK) tlaku, protože čas trvání systoly a diastoly v průběhu srdečního cyklu se liší )
PTK
pulzový krevní tlak
PTK = STK – DTK
stTK  DTK + 1/3 PTK
Krevní tlak: tlak krve na stěnu cévy
(arteriální TK: část energie systoly přeměněná na boční tlak působící na cévní stěnu)
Definice:
STK - nejvyšší krevní tlak v průběhu tepového cyklu
DTK – nejnižší krevní tlak v průběhu tepového cyklu
Pozor: hodnoty STK a DTK se liší v jednotlivých částech srdce a cévního systému

## Slide 3: Krevní tlak je funkcí srdečního výdeje a periferního odporu
STK je závislý především na SV
DTK je závislý především na TPR
Arteriální
krevní tlak
(TK)
Celková periferní rezistence (TPR)
Srdeční frekvence
(SF)
Systolický objem
(SO)
=
*
*
Srdeční výdej
(SV)

## Slide 4: Regulace krevního tlaku
Krátkodobá – nejdůležitější zástupce: baroreflex
Střednědobá – nejdůležitější zástupce: renin-angiotenzin-aldosteron systém (RAAS)
Dlouhodobá – hormonální regulace objemu cirkulujících tekutin

## Slide 5
Regulace krevního tlaku – baroreflex
Autonomní nervový systém: sympatikus ( TK, SF, SO a TPR) X parasympatikus (TK, SF, SO a TPR)
Funkce baroreflexu – regulace rychlých změn TK změnou SF a TPR
baroreceptory – sinus caroticus + aorticus aferentace: n.vagus, n.glosopharingeus
Srdeční větev baroreflexu:
eferentace: n. vagus inervující SA uzel
sympatická eferentace: změny SF a kontraktility
↑TK →↓SF a naopak
Periferní větev baroreflexu:
eferentace: sympatická inervace hladké svaloviny především arterií ↑TK →↓TPR a naopak
vazokonstrikce malých arterií a arteriol, venokonstrikce (redistribuce objemu krve)

## Slide 6
Krátkodobé vlivy
množství krve - vliv na SO (krvácení, dehydratace)
vnější tlak na cévy – intratorakální a intraabdominální tlak (kašlání, defekace, porod, umělá ventilace)
poloha – v ortostáze oproti klinostáze je vyšší DTK (TPR) a nižší STK (žilní návrat plnění srdce  Starlingův princip kontrakce  SO)
CNS – emoce, stres, psychická zátěž,…
fyzická zátěž – charakter zvýšení krevního tlaku závisí na intenzitě, délce a typu zátěže
teplo (pokles TPR), chlad (nárůst TPR)
alkohol, léky,…
Dlouhodobé vlivy
vliv věku (nejrychlejší růst do ukončení puberty, v dospělosti lehký růst především STK)
vliv pohlaví (muži mívají vyšší TK)
Změny krevního tlaku

## Slide 7
Metody měření arteriálního krevního tlaku
24-hodinové měření krevního tlaku
Fotopletysmografická (volume-clamp metoda, Peňázova)
Palpační
(tonometr)
Auskultační
(tonometr a
fonendoskop)
Oscilometrická
v praktiku:
další možnosti:

## Slide 8
Laminární / turbulentní proudění, Korotkovův fenomén
Reynoldsovo číslo Re: pravděpodobnost vzniku turbulentního proudění
v: rychlost toku krve
S: plocha průřezu cévy (.r2)
: hustota kapaliny
: viskozita kapaliny
(nižší u anémie)
S1 < S2 a v1≈ v2 → Re1 < Re2 → turbulentní proudění
laminární proudění Re < 2000
turbulentní proudění Re > 3000
r1
r2
manžeta
a. brachialis
laminární proudění
turbulentní proudění
Re1
Re2
v1
v2
situace těsně za zúžením arterie:

## Slide 9
Korotkovův fenomén
(Auskultační metoda)
Kontinuálně měřený TK
Tlak v manžetě
Tlakové oscilace v manžetě
(Oscilometrická metoda)
STK
DTK
STK
stTK
DTK
Průtok krve arterií
Princip měření TK

## Slide 10
24-hodinový tlakové měření krevního tlaku
Pokles krevního tlaku o 10 až 15% v nočních hodinách
8
9
11
10
12
13
14
16
15
17
18
19
21
20
22
23
24
2
1
3
4
5
7
6
100
120
140
100
80
120
80
60
60
[bpm]
[mmHg]
STK
DTK
srdeční frekvence
bdělý stav
spánek
krevní tlak
srdeční frekvence
hod

## Slide 11
Prostředí: příjemná teplota místnosti, klid
Poloha: pacient sedí s opřenými zády, obě nohy spočívají na podlaze, ředloktí spočívá na podložce, paže je ve výšce srdce
Přiměřená velikost manžety, správné umístění
Měření probíhá a klidu a začíná po 5 – 10 min klidu
Měření auskultační metodou
  Manžetu nafukujeme na tlak o 30 mmHg vyšší než je talk, při kterém vymizel radiální pulz
  Rychlost snižování tlaku v namžetě je 2 – 3 mmHg/s
  Tlak se odečítá s přesností na 2 mmHg
Tlak má být měřen 3x v alespoň pětiminutových rozestupech a orientujeme se podle průměru ze dvou posledních měření
Zásady měření krevního tlaku

## Slide 12
metoda | výhody | nevýhody | měřená hodnota
auskultační | přesnější odhad STK/DTK jednoduchá, nevyžaduje el. napájení | subjektivní, náročná na zkušenost a hlučnost prostředí STK/DTK z různého srdečního cyklu | STK a DTK
oscilometrická | přesnější odhad stTK automatická, rychlá lze provádět laikem, levná (domácí měření) | DTK/STK je dopočítán (závislost na modelu pro výpočet, vliv tvaru pulzové křivky) STK/DTK z různého srdečního cyklu není možné použít u arytmie | stTK, někdy také STK (dle typu přístroje)
24 – hodinový krevní tlak | záznam TK v průběhu celého dne vyloučení hypertenze bílého pláště | rušivý vliv nafukující se manžety (hlavně během spánku) STK/DTK z různého srdečního cyklu | hodnoty měřené každých 15 – 60 min
fotopletysmo-grafická (Peňázova) | kontinuální záznam TK možnost výpočtu STK a DTK tep po tepu (analýza variability TK) | obvykle měření z prstu, nutnost dopočítání brachiálního TK drahý přístroj | kontinuální záznam TK

## Slide 13
Diagnostika hypertenze
 | krevní tlak | STK [mmHg] | DTK [mmHg] | možné komplikace
normální | optimální | <120 | <80 | 
 | normální | 120 – 129 | 80 – 84 | 
 | vyšší normální | 130 – 139 | 85 – 90 | 
hypertenze | 1. stupně | 140 – 159 | 90 – 99 | bez orgánových změn
 | 2. stupně | 160 – 179 | 100 – 109 | hypertrofile L komory, proteinurie, angiopatie,…
 | 3. stupně | > 180 | > 110 | morfologické a funkční změny některých orgánů, retinopatie, srdeční, renální nedostatečnost, ischemie CNS, krvácení do CNS,…
izolovaná systolická hypertenze STK> 140 a DTK <90
vyšší normální tlak - doporučuje se každoroční sledování
domácí měření pro vyloučení hypertenze bílého pláště
hypertenze je diagnostikována:
průměrný TK ze 4 – 5 prohlídek je > 140/90
TK zjištěné během domácího měření opakovaně > 135/80
24 – hodinové měření ukázalo průměrné TK > 130/80

## Slide 14
Změny krevního tlaku během fyzické zátěže
nárůst krevního tlaku závisí na charakteru a velikosti a délce zátěže
aktivace sympatiku: změny v kardiovaskulárním systému slouží pokrytí metabolických nároků pracujících svalů
vliv rytmické zátěže na krevní tlak
  zvýšený srdečního výdeje  vzestup STK
  redistribuce krve v těle – metabolická vazodilatace ve svalu (zvýší průtok krve svalem), vazokonstrikce v GIT, kůži a ledvinách  zachování či lehká změna DTK (v závislosti na míře poklesu TPR)
vazokonstrikce v kůži je dočasná, než převládnou termoregulační mechanismy
  DTK se zvyšuje při izometrické práci svalu (např. vzpírání)
po zátěži dochází k poklesu TK na původní nebo lehce nižší hodnotu, průtok krve svalem do zotavení zůstává zvýšený
rychlost zotavení je daná tonem parasympatiku (lze zvýšit tréninkem)