## Slide 1: Laboratorní preanalytická fáze,
příprava analytického vzorku
Miroslava Beňovská
KLM LF MU

## Slide 2: Preanalytická fáze
Proces laboratorní diagnostiky:
Tři fáze: preanalytická
analytická
postanalytická
Preanalytická – mimolaboratorní
laboratorní
Mimolaboratorní – příprava pacienta, odběr, identifikace, transport

## Slide 3: Transport biologického materiálu
Donáška
Potrubní pošta
Transportní vozidlo - chlazení

## Slide 4
přenosný
mrazící box
Transportní vozidlo s chladícím agregátem
a monitorováním teploty

## Slide 5: ATL (Spenser) mimolaboratorní preanalytika
Vhodná do centrálních odběrových místností
Dle požadovaných vyšetření připraví
příslušné odběrové zkumavky
Polepí je čarovými kódy

## Slide 6: ATL (Spenser) mimolaboratorní preanalytika

## Slide 7: Preanalytická fáze laboratorní
Příjem a identifikace biologického materiálu – povinné údaje, kontrola
Vložení identifikačních údajů pacienta do LIS –manuálně, pomocí načítacího zařízení nebo automaticky při načtení čárového kódu
Příprava analytického vzorku – centrifugace (rozložení, bezpečnost)
Označení analytického vzorku čárovým kódem
Vytvoření sekundárních analytických vzorků – aliquotů (aliquoting) a jejich označení štítky s čárovým kódem (labeling)
Roztřídění analytických vzorků pro jednotlivá cílová pracoviště laboratoře (sorting)

## Slide 8: Laboratorní informační systém (LIS)
Laboratoře – data – jejich shromáždění a zpracování
Tvorba laboratorního nálezu
Předání nálezu lékaři – tisk – elektronicky
Historie – sběr a uložení dat
PC – síť
Čárový kód – jedinečná číselná identifikace
Oboustranná komunikace

## Slide 9: LIS
Definice metod
Vklady
Nálezy
Kontrola nálezů
Interní kontrola kvality
Ekonomika
Statistika

## Slide 10: Centrifugace
Diferenciální - běžná, založena na
rozdílné sedimentační rychlosti částic
(rozdílná hustota část. k hust. prostř.)
Izopyknická – stejné, ale prostředí o
měnící se hustotě – sacharóza,
polymery
- diskontinuální
- kontinuální (změna hustoty plynulá)

## Slide 11
Význam centrifugace
odstranění sraženin (krevní koláč, deproteinace….)
odstranění buněk (získání plazmy z nesrážlivé krve)
izolace; koncentrace buněk
(cytologický preparát z likvoru – cytospin)
zahuštění bílkovin (moč, likvor)
dělení směsi nemísitelných kapalin

## Slide 12: Centrifugační síla
Vliv gravitace nahrazen použitím centrifugy
Zkumavky se pohybují v tzv. rotoru po kruhové dráze
Působí na ně odstředivá síla, je tím větší, čím větší rychlostí a po delší dráze se zkumavky pohybují (síla závisí na poloměru rotoru a jeho rychlosti otáčení )
F = m . r . 2
m – hmotnost částic
r – poloměr, tj. vzdálenost dna centrifugační zkumavky od osy otáčení
 - úhlová rychlost ( = 2  f, kde f je frekvence otáček).

## Slide 13
Relativní centrifugační síla (R)
(anglický termín Relative Centrifugal Force (RCF))
vyjadřuje poměr mezi centrifugačním zrychlením
a zrychlením tíhovým
Udává se v násobcích g
R = r . 2 / g

## Slide 14
Relativní centrifugační síla R se snadno vypočítá
pro kteroukoli centrifugu a daný počet otáček
R = 4,02 . f 2 . r
(je-li frekvence otáček uváděna v jednotkách [s-1] a vzdálenost r v m)
R = 1,12 . f 2 . r . 10-5
je-li frekvence otáček uváděna v jednotkách [min-1] a vzdálenost r v cm
Lze určit rovněž z nomogramu

## Slide 15
r (poloměr rotoru)
[mm]
otáčky
[f / min.]
Relat.centrif. síla
(RCF)
[g]

## Slide 16: Typy centrifug
Nízkoobrátkové - zrychlení 5.104 ms-2(5000g)
Středněobrátkové - zrychlení 2.105 ms-2(20000g)
Vysokoobrátkové - zrychlení 107 ms-2 –
ultracentrifugace virů
Rotory výkyvné - menší zrychlení, rozdělení
horizontální (odstředivá síla
kolmo ke dnu)
Rotory úhlové - větší počet otáček, kratší doba
dělení

## Slide 20: Centrifugace
Krevní elementy (erytrocyty, leukocyty, trombocyty, v případě séra krevní sraženina) - vyšší specifická hustota -účinkem odstředivé síly do dolní části odběrové nádobky
V horní části sérum případně plazma
Separační gel - specifická hustota mezi krevními
elementy a sérem nebo plazmou
- po centrifugaci mezi nimi – oddělení
- zabrání průniku látek z krevních elementů
(např. draslíku) do séra nebo plasmy
- odstraňuje nutnost sérum nebo plazmu po
centrifugaci přenést do jiné zkumavky

## Slide 22: Cytofuga
Příprava mikroskopického preparátu
k cytomorfologickému vyšetření mozkomíšního moku - cytospin

## Slide 24: Speciální centrifugační nádobky pro následující účely
1) Zahuštění močí, likvorů
Stanovení specifických proteinů
2)Analýza ze slin
Zpracování hustých biologických materiálů

## Slide 28: Centrifugační automatické analyzátory (historie)
otvor pro pipetování reagencie
otvor pro pipetování vzorku
kyveta s vertikálním průchodem paprsku

## Slide 29: Automatizovaná a robotizovaná perianalytická laboratorní fáze – jednotlivé kroky :
Identifikace biologického materiálu
Centrifugace
Kontrola vzorku (objem, interference)
Odzátkování
Označení aliquotů čarovým kódem - labeling
Rozpipetování – aliquoting
Zazátkování
Roztřídění - sorting
Archivace
Skladování

## Slide 30: Perianalytické (preanalytické) systémy
Základní části:
Vstup – místo pro vkládání zkumavek
Dopravníkový systém - transport zkumavek mezi jednotlivými funkčními jednotkami
Laserová čtečka k identifikaci vzorku načtením čárového kódu
Robotizovaná centrifuga
Odzátkovací zařízení
Tisk a nalepení štítků s čárovým kódem
Zařízení pro roztřídění primárních zkumavek a aliquotů pro cílové analyzátory
Chlazený sklad pro uložení vzorků – automaticky posílá vzorky pro analýzu doordinovaných testů, po uplynutí skladovací doby vyhodí vzorky

## Slide 31: Typy laboratorní perianalytické automatizace
Celková
Perianalytická zařízení spojená transportní dráhou přímo s analyzátory ( „On-line“)
a) kruhové uspořádání
b) moduly uspořádané stavebnicově za
sebou
Diskrétní
Samostatně stojící pracovní stanice
Roznášení vzorků k analýze do samostatně stojících přístrojů

## Slide 32: Samostatně stojící preanalytické stanice

## Slide 33: OLA 2500 (Beckman)

## Slide 34: AutoMate 800, Beckman
Plynulé vkládání vzorků včetně pediatrických v adaptéru 13x75
Centrifugace
Stanovení objemu před odvíčkováním a rozdělením na alikvoty
Možnost třídění přímo do stojánků pro jednotlivé analyzátory

## Slide 35: Preanalytický systém cobas p 312 - „Kolibřík“, Roche
Malý, výkonný preanalytický systém (1mx1m)
Velmi vhodný pro menší laboratoře, pro provozy s nedostatkem místa
Zpracování 100 až 2000 vzorků za den
Provede odzátkování, třídění a archivaci vzorků z různých oborů
(klinická chemie, imunologie,
hematologie, koagulace a močová
analýza)

## Slide 36: cobas p 612, Roche
Bez alikvotačního modulu se nazývá p512
Až1400 vzorků/hod
Na obrázku spojený s centrifugou cobas p471
Umožňuje nasypání vzorků (bulk loading)

## Slide 37
Celková automatizace
– systémy online spojené s analyzátory

## Slide 38: CCM, Roche (cobas conection moduls) – spojený s preanalytikou cobas p612 může být online připojen na analyzátor např. modul cobas p 602 nebo cobas 8000

## Slide 39
Bulk loader CCM
– možnost nasypání zkumavek
(v tomto případě napojený přímo na potrubní poštu)

## Slide 40
Power Processor (Beckman Coulter)
spojený s analyzátory (St. Dominic-Jackson Memorial
Hospital, Jackson, Mississippi)

## Slide 41: Aptio Automation, Siemens

## Slide 42: Aptio Automation, Siemens
Dopravníkový systém včetně centrifugy
Třídění – 800 vzorků/hod.
Vzorky stačí nasypat do systému
Centrifuga – 300 vzorků/hod.
Možnost připojení biochemických i imunochemických analyzátorů Advia, Immulite, Dimension, hematologické analyzátory včetně koagulometrů
Víčkování pomocí fólie

## Slide 43: Accelerator a3600, Abbott
Celková laboratorní automatizace
Možnost napojení analyzátorů jiných výrobců

## Slide 44: Preanalytický systém cobas 8100, Roche

## Slide 45: Preanalytický systém cobas 8100, Roche
RFID nosič – 3D transport
Input station – identifikace, centrifugace, odzátkování
Aliquot station – příprava alikvotů, roztřídění, archivace nebo odeslání na analýzu
Output station – mezisklad na 1000 vzorků (z něj pouze softwarově posílány vzorky na provedení doordinovaných vyšetření; automaticky posílá vzorky na dokončení pokud to analyzátor již umožňuje), třídění, zátkování

## Slide 46: Sample Check modul
Kontrola objemu vzorku
Zjištění přítomnosti interference,
rozdělení do skupin

## Slide 47: Chlazený sklad p 501/p701 (k MPA), Roche

## Slide 48: Chlazený sklad p 501/p701 (k MPA), Roche
Ukládá 400 zkumavek/hod.
Automaticky zátkuje a odzátkovává
Likviduje vzorky po uplynutí expirace
Kapacita 13500 zkumavek modul p501
Kapacita 27000 zkumavek modul p701

## Slide 49: Trend pro středně velké laboratoře
Pracovní stanice spojující některé funkce preanalytiky, klinickou a imunochemickou analýzu

## Slide 50: Automatický systém KORUS (dodává Medesa)
Umožňuje konsolidaci biochemických a imunochemických metod
Vhodný pro střední laboratoře s výkonem od 200 000 do
1 000 000 testů za rok
K dispozici více jak
100 metod pro vyšetření
z jednoho vzorku
Systém se skládá z
biochem. a imunochem.
části, z dopravníku a
modulu pro vklad vzorku

## Slide 51: Automatický systém KORUS
Biochemická část systému zabezpečena přístrojem KONELAB PRIME 60 (Thermo Scientific) - 600 testů/hod, 45 pozic na reagencie)
Imunochemická část systému zabezpečena přístrojem AIA-2000 (Tosoh Bioscience ) - 200 testů/hod, 48 metod)
Automatický dopravník má průchodnost až 300 zkumavek za hodinu
Vstup vzorku - modul zajišťuje distribuci vzorků po automatické lince a automatické třídění vzorků po dokončení analýz
(ES Flex)
Odvíčkovač zajišťuje
odstranění víček

## Slide 52: Power Link, Beckman
AU680
Power Link
UniCel DxI 600 or 800
Včetně odzátkování

## Slide 53: Power Express, Beckman
Složeno z AU5800 a UniCel DxI 800 immunoanalyzátor
RFID technologie
Konsolidace chemie, klinický
informační systém a hematologie
Možnost integrace s chlazeným skladem (skladování a likvidace vzorků)

## Slide 54: VersaCell X3, Siemens
Automatický třídič
200 vzorků/hod
Spojený s centrálním Data managerem
Možnost připojení až tří přístrojů (biochemické i imunochemické analyzátory)

## Slide 55: VersaCell X3 - ve spojení s analyzátory Siemens

## Slide 56: Řešení preanalytické fáze – pouze software
Zajišťuje automatický tisk alikvotačních štítků,
případně sledování vzorku a skladování.
Manuální rozpipetování vzorků a další operace
provede obsluha
Infolab (LIS), MP Program
iPAW, Beckman

## Slide 57
Výhody preanalytických systémů
Zkrácení TAT
Úspora personálu
Odstranění možnosti potenciální záměny materiálu
Omezení styku s biologickým materiálem
Zachycení sraženiny v séru před analýzou
Representativní laboratoř

## Slide 58: Aptio Automation, Siemens
https://www.siemens-healthineers.com/cz/laboratory-automation/systems/aptio-automation
Na odkazu je v kapitole Features and Benefits několik dílčích videí –např. Sample Mixer Module