## Slide 1: Technické a přístrojové vybavení JIP/ARO

## Slide 2: Ošetřovatelská péče o kriticky nemocné pacienty
Intenzivní péče I. stupně – nižší – intermediální jednotky - kontinuální monitorování, zvýšenou sesterskou péči, možnost okamžité resuscitace a možnost krátkodobé UPV (do 24h.). Je mezistupněm mezi intenzivním oddělením a standardním oddělení.
Intenzivní péče II. stupně – vyšší – jednotky intenzivní péče(JIP) . Kontinuální monitorování FF neinvazivní i invazivní metodou, dlouhodobá UPV, zvýšená sesterská péče, širší rozsah vyšetření „statim“.
Intenzivní péče III. stupně – nejvyšší – anesteziologicko-resuscitační oddělění ARO, urgentní příjem + péče. Intenzivní péče se zaměřením zejména na kritické stavy různé etiologie (nejtěžší stavy spojené s vysokou mortalitou)

## Slide 3: JIP dle své odborné specializace:
Novorozenecká JIP
Dětská (pediatrická) JIP
Gynekologicko - porodnická JIP
Kardiovaskulární JIP
Kardiochirurgická JIP
Koronární jednotka (koronární JIP)
Chirurgická JIP
Ortopedická JIP
Úrazová (traumatologická) JIP
Popáleninová JIP
Neurochirurgická JIP
Interní JIP
Metabolická JIP
Respirační JIP
Geriatrická JIP
Neurologická JIP
Psychiatrická JIP
Infekční JIP
Jednotka pro zotavení a dospávací pokoje (pro operace s krátkodobou hospitalizací)

## Slide 4: Stavební uspořádání pracovišť intenzivní péče
sálové
boxové
kombinace obou předchozích typů
Minimální materiální a personální vybavení jednotek je stanoveno vyhláškami MZČR č. 357/2020 ; č. 284/2017 a standardem pro jednotky intenzivní péče vydaného MZČR.
Obrázek 1: Konfigurace JIP/ARO: obdélníkový (A), kruhový (B), trojúhelníkový (C) a čtvercový (D). „Závodní dráha“ s lůžky pro pacienty po obvodu a ošetřovatelskými stanicemi a podpůrnými službami v oblasti centra (CA) je nejběžnější na současných JIP.

## Slide 5: Pracoviště JIP/ARO - lůžko
místem klidu, odpočinku a pohodlí
musí vyhovovat, co největšímu počtu nemocných
musí umožnit zdravotnickému personálu co nejlépe ošetřovat nemocné po stránce ergonomické, ekonomické a efektivní
zřetel musí být brán na vysokou kvalitu, spolehlivost a bezpečnost pacienta i personálu
vhodný přístup za tří stran

## Slide 6
Požadavky na konstrukci lůžka
pojízdnost
centrální podvozek lůžka (kolečka schována..)
centrální ovládání koleček
pevná, ale polohovatelná ložní plocha ve 3-4 částech
stavitelná výška lůžka
stavitelná délka lůžka
příjemný design
Lůžko pro intenzivní péče - ideální požadavky

## Slide 7: Lůžko pro intenzivní péče - ideální požadavky
Postranice
Snadná manipulace
Dělené postranice z příjemného materiálu pro pacienta (popř s ovládáním pro pacienta)
Bezpečné mezery (prevence uvíznutí a pádu)
Blokace laterálního náklonu při spuštěných postranicích
Čela
Odnímatelné hlavové čelo(intubace, KPR apod…)
Nožní čelo s pojistkou proti vytažení

## Slide 8: Lůžko pro intenzivní péče - ideální požadavky
Polohovatelnost
  Automatická laterální terapie.
  Trendelenburg a Reverse Trendelenburg,
  elektrické nastavení výšky
  okamžité uvolnění KPR
  https://www.youtube.com/watch?v=c_Tfg9apIWY&ab_channel=PROMAREHA
https://www.linet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare

## Slide 9: Lůžko pro intenzivní péče - ideální požadavky
RTG transparentní ložná plocha a speciální konstrukci lůžka lze provádět RTG vyšetření plic, přímo v lůžku s minimem fyzické manipulace s pacientem.

## Slide 10
- usnadňující pobyt na lůžku
hrazdička
žebříček
uzdička
- zpříjemňující pobyt na lůžku
jídelní stolek
signalizační zařízení
antidekubitární podložky
stojan na knihy
kapsář na drobné předměty
Lůžko pro intenzivní péči -příslušenství

## Slide 11: Lůžko pro intenzivní péči - příslušenství
Antidekubitní matrace – aktivní

## Slide 12: Zvedáky umožňující přesun pacienta

## Slide 13: Rozvody medicinálních plynů a elektřiny
Nástěnné rampy

## Slide 14: Rozvody medicinálních plynů a elektřiny
Stropní stativy
Kombinace nástěnné rampy a stropního stativu

## Slide 15: Rozvody medicinálních plynů a elektřiny
zdrojové mosty slouží k přivedení medicinálních plynů a elektrických sítí do optimální blízkosti lůžka pacienta na (ARO, JIP). Policový systém umístitelný na pohyblivých pojezdech ve spodní části mostu zajišťují komfortní rozmístění potřebných přístrojů okolo lůžka pacienta.

## Slide 16
Chirurgická jednotka intenzivní péče Nemocnice Trutnov

## Slide 17
oddělení ARO nemocnice Liberec
Zdroj :https://konstrukce.cz/aktuality/slavnostni-otevreni-pavilonu-intenzivni-mediciny-pim-19-2-2020-341

## Slide 18
Systém Draeger Ponta Beam

## Slide 19
CAROcare ICU beams

## Slide 20: Elektrické rozvody
Elektrické rozvody musí dodávat energii pro všechny elektrické přístroje (diagnostika a terapie pacientů).
Podmínky a požadavky
  Bezpečná pro své okolí
    ochranu proti přímému elektrickému nebezpečí, kterým je ohrožení nebezpečným dotykovým napětím nebo přesněji ochrana před úrazem elektrickým proudem.
    ochranu proti nepřímému elektrickému nebezpečí. (přerušení dodávky elektrické energie, výbuch, požár, nebezpečné účinky statické elektřiny a elektromagnetické rušení citlivých zdravotnických přístrojů). Jednoltivé napájecí systémy musí být od sebe odlišeny a její dodávka musí být
  Kontinuální dodávání energie
  Kvalitní dodávka energie (bez poklesů)
  K dispozici na potřebném místě.

## Slide 21: Barevné rozlišení napájecích systémů

## Slide 22: Další součástí napájecích systémů
vnější vodivé části pevně spojené s budovou, jako jsou například rozvody medicinálních plynů, ústřední topení, kovové zárubně dveří, kovová okna, svodová síť, elektrostaticky vodivé podlahy a podobné části, mají trvalé spojení s přípojnicí ochranných vodičů, vedené zpravidla izolovanými vodiči pod omítkou. Dvojnásobná svorka pro vyrovnání potenciálů Je součástí soustavy ochranného pospojení. Umožňuje propojení mobilních zařízení s pevnými vodivými částmi budovy.

## Slide 23: Speciální součást napájecího systému

## Slide 24: Rozvody medicínských plynů
O2 - KYSLÍK
AIR - VZDUCH
VACCUM - ODSÁVÁNÍ
N2O – OXID DUSNÝ
CO2 – OXID UHLIČITÝ
AIR 800 – VZDUCH CHIRURGICKÝ/PŘÍSTROJOVÝ

## Slide 25: Monitorace vitálních funkcí
Ukládá demografické údaje o pacientech a až osm hodin údajů o trendech pacientů.

## Slide 27: Svody + kabely pro snímání EKG

## Slide 29: Měření TK

## Slide 31: Ekg přístroj

## Slide 32: Měření saturace O2

## Slide 34: Invazivní měření tlaků

## Slide 38: Měření TT

## Slide 39: Infúzní technika
Základní využití
Kontinuální nebo dávkový přísun léčiv, podpůrných prostředků, výživy aj.
Oproti konvenčnímu způsobu (gravitačnímu) je toto dávkování přesně definované
Automatická kontrola krizových situací
Samotné dávkování, přítomnost média, přítomnost bublin, tlak apod.
Dvě skupiny: infuzním pumpy a lineární dávkovače

## Slide 40: Infúzní pumpy
Jiný název: infuzní peristaltické pumpy nebo volumetrické pumpy
Přesně definovaný dávkovaný objem
Základní součásti
  peristaltický pohon
  detektory bublin a senzor okluzního tlaku
  dokovací stanice a záložní napájení
  alarmy

## Slide 41: Lineární dávkovače
Jiný název: injekční dávkovače
Přesně definovaný dávkovaný objem oproti pumpám mnohem menší a využívají jako zásobu injekční stříkačku
Základní součásti
  dokovací stanice a záložní napájení
  alarmy
Infuzní technika - alarmy
Informace personálu o krizové situaci
V případě spojeni s centrálou i vzdálený monitoring
Základní alarmy
Nedostatek média – ve vaku pomocí detektoru kapek, nebo stříkačka u konce
Přítomnost bublin – bublinový detektor
Vysoký okluzní tlak – ucpaný katétr nebo jinak zaškrcený, kontaktní tlakový senzor

## Slide 42: Infuzní technika - alarmy
  Informace personálu o krizové situaci
  V případě spojeni s centrálou i vzdálený monitoring
  Základní alarmy
    Nedostatek média – ve vaku pomocí detektoru kapek, nebo stříkačka u konce
    Přítomnost bublin – bublinový detektor
    Vysoký okluzní tlak – ucpaný katétr nebo jinak zaškrcený, kontaktní tlakový senzor

## Slide 44: Enterální pumpa

## Slide 45: Přístroje pro umělou plicní ventilaci

## Slide 46: Přístroje pro kontinuální eliminační metody

## Slide 48: Management TT

## Slide 49: Přístrojová bandáž DKK
Sequential Compression Device (SCD) je klinicky ověřená neinvazivní metoda profylaxe ke snížení výskytu hluboké žilní trombózy

## Slide 50: Transport pacienta

## Slide 51: UZ - přístroje

## Slide 52: Mobilní RTG přístroje

## Slide 53: Pomůcky pro obtížnou intubaci, bronchoskop

## Slide 54: Defibrilátor / externí dočasný neinvazivní kardiostimulátor

## Slide 55: Resuscitační – intubační vozík