## Slide 1: Preanalytická a postanalytická fáze laboratorního vyšetření
Ondřej Wiewiorka

## Slide 2: Časový sled
Objednání pacienta pro odběr
  Informovanost – požadavky na dietu, vysazení léků…
Odběr biologického materiálu
  Plasma/sérum (přídavná činidla)…
Transport
  Svoz, potrubní pošta…
Příjem materiálu
  Kontrola žádanky, dodržení podmínek preanalytiky, načtení do LIS…
Zpracování materiálu
  Centrifugace, alikvotace…
Analýza
Kontrola výsledků
  Δcheck, plausibilita vzhledem k diagnóze, historii
Vydání výsledků lékaři
  Elektronicky, tiskem…
Archivace
  Stabilita analytů v biologickém materiálu,
Mimolaboratorní preanalytická fáze
(Pre-preanalytics)
Laboratorní preanalytická fáze
(Preanalytics)
Postanalytická fáze

## Slide 3: Indikace vyšetření
Screening
Určení diagnózy
Monitorování stavu pacienta
Monitorování odpovědi pacienta na léčbu
„Choosing Wisely“

## Slide 4: Preanalytická fáze
  Proč je preanalytická fáze tak důležitá?
  Chyba v preanalytické fázi může významně ovlivnit výsledek!
  -> Systém „Garbage in, Garbage out“ (GIGO)
  - Analytická fáze nemůže kompenzovat chyby preanalytické fáze (G.von Boroviczeny)
Pre-analytická chyba
Analytická chyba
Post-Analytická chyba
  Incidence chyb
  Preanalytická fáze 46 - 68%
  Analytická fáze 7 – 13%
  -POCT až 40%
  Postanalytická fáze 18 – 47%

## Slide 5: Jak tomu předejít?
  Dodržovat postupy!

## Slide 7: Laboratorní příručka
  Nedílná součást klinické laboratoře
    Obsahuje seznam vyšetření i požadavky preanalytiky

## Slide 8: Zdroje chyb
Neovlivnitelné
věk, rasa, pohlaví
intraindividuální variabilita
interindividuální variabilita
gravidita
-> mohou být různé refereční rozmezí pro geograficky odlišnou populaci, muže, ženy, děti atd.
Ovlivnitelné
strava (množství + složení), životospráva
životní prostředí (nadmořská výška)
fyzická zátěž
poloha při odběru
diagnostické a terapeutické zásahy
.....
stres
zdravotní stav a léky

## Slide 9: Příklady – muži/ženy

## Slide 10: Příklady – rasa

## Slide 11: Příklady – cykly
Cirkadiánní (diurnální)
  24 hodin
Infradiánní
  > 24 hod (fertilní hormony)
Ultradiánní
  < 24 hod inzulin/glukagon
Cirkanuální
  vit D

## Slide 12: Příklady - léky
Mohou tlumit
Asparagináza
  snížení fibrinogenu, faktorů IX, X, XIII
Valproát
  snížení von Willebrandův faktor, VIII, IX
Mohou indukovat
Barbituráty, fenytoin
  zvýšení jaterních enzymů

## Slide 13: Informovanost pacienta
  G-01a Orální glukózový toleranční test (oGTT)
  POKYNY PRO PACIENTY
  Vážená paní, vážený pane, Váš ošetřující lékař Vám doporučil vyšetření glykemické křivky tj. "orálního glukózového tolerančního testu" (oGTT).
  Účel vyšetření:
  oGTT (glykemická křivka) je vyšetření, které slouží k odhalení onemocnění cukrovkou (Diabetes mellitus). Vzhledem k tomu, že se jedná o stanovení závažné diagnózy, prosíme Vás o spolupráci a důsledné dodržení všech uvedených pokynů pro vyšetření!

## Slide 14: Informovanost pacienta
Příprava na vyšetření
dostavte se v 6:45 hodin do odběrové místnosti laboratoře - viz adresa v záhlaví, přijďte LAČNÝ tj. od večera 18 hodin již nic nejezte, nepijte slazené tekutiny (lačnění má trvat 10 –14 hodin)
není vhodné žíznit, pijte jen neslazené tekutiny tj. neslazený čaj, minerálku bez příchutí nebo čistou vodu ....................................
Průběh vyšetření
.......................................
Upozornění na možná rizika
.......................................
Termín a místo vyšetření
.......................................

## Slide 15: Informovanost pacienta
Vyhodnocení vyšetření
S výsledkem vyšetření Vás seznámí Váš ošetřující lékař, kterému výsledky zašleme.
Upozornění
Vyšetření nemá být prováděno v případě, že předchozí hladina glukózy v krvi nalačno přesahuje hodnotu 7,0 mmol/l.
Děkujeme Vám za spolupráci.
Informovaný souhlas pacienta
Prohlašuji, že jsem byl poučen o vyšetření a souhlasím s jeho provedením
V ……………………………………………………….podpis pacienta
Pacient má právo a příležitost se na veškeré nejasnosti před zeptat svého ošetřujícího lékaře

## Slide 16: Odběr materiálu
  Plná krev
  Sérum
  Plasma
  Moč
  Cerebrospinální tekutina (Likvor)
  Punktáty
  Stolice
Změřit se dá všechno, je ovšem třeba brát v potaz
Různé vlastnosti jednotlivých matricí
Referenční rozmezí pro konkrétní matrici
Zvolit správný odběrový systém:
Pokud laboratoř vysloveně požaduje plasmu, neposílat sérum...
Při použití EDTA nelze měřit Ca atd.
Správné načasování u např. u cirkadiánních cyklů parametrů

## Slide 17: Odběr materiálu
Žilní krev - nejčastější
Zaškrcení je krátké a bez dlouhého cvičení (jinak zvýšení parametrů anaerobního metabolismu)

## Slide 18: Odběr materiálu
Vždy po hyperemizaci!!!
Jinak nedostatečné prokrvení => málo materiálu => „pomáhání“ vymačkáváním – naředění tkáňovým mokem
Kapilární krev

## Slide 19: Odběr materiálu
Artérie - méně časté (ABR)
Likvor - lumbální punkce mezi obratli L3/L4, L4/L5
- v sedě nebo fetální pozici na boku
Moč - první ranní moč, střední proud
- sbíraná moč (24hodin)
Punktát - ..... punkce
Stolice -

## Slide 20: Uzavřený odběrový systém
Venipunkce
Aspirace
Oddělení jehly
Odlomení pístu
Snižuje
riziko infekce
riziko hemolýzy vzorku
rizika při transportu
Transport do laboratoře

## Slide 21: Odběr materiálu
Serum - Aktivátor srážení (promíchat, pak alespoň 30 min)
Plasma – promíchat, poslat
Gel – odděluje sérum/plasmu od krevního koláče
Fluorid – inhibitor glykolýzy
EDTA, citrát, oxalát – vyváže Ca2+ (kofaktor srážení)

## Slide 22: Vyplnění žádanky
Požadavky ISO 15189
  Vyplnit Jméno, příjmení pacienta
  Č. pojištěnce (RČ)
  Zákl. diagnóza (+ost. diagnózy)
  Pojišťovna (kód)
  Doplňující údaje (výška, váha, léky)
  Žadatel – oddělení + kontakt
  Kam odesláno
  Čas odběru
  Požadované parametry
  Nároky (Statim/Rutina)
  Materiál
  Vystaveno
  Podpis + razítko lékaře
  Podpis + razítko sestry provádějící odběr

## Slide 23: Vyplnění žádanky
Externí pracoviště – papírové
Postupný přechod na elektronické žádanky
-> usnadnění převzetí v laboratoři, méně chyb „překliknutí“

## Slide 24: Transport
Svoz materiálu - musí být monitorována teplota po celou dobu cesty
Potrubní pošta - Musí být citlivý, otřesy mohou způsobit hemolýzu – Profiterm
Časová odezva – Turn-Around Time (TAT)
Laboratorní – Od příjmu materiálu po vydání výsledku
Celkový- Od indikace vyšetření po převzetí výsledku
Velký rozdíl TATlab a TATtot -> zvážit POCT přístroj

## Slide 25: Laboratorní preanalytika
Příjem materiálu – kontrola údajů na vzorku a žádance
Výdej vytištěných výsledků
Osobní donáška/ potrubní pošta

## Slide 26: Laboratorní preanalytika
Roztřídění dle pracovišť - (sorter – hematologie, biochemie, imunologie....)
Automatická preanalytika
Centrifugace, odvíčkování, alikvotace, zavíčkování, archivace

## Slide 27: Laboratorní preanalytika
Centrifugace – dodržovat doporučení výrobce odběrového systému
  Obvykle cca 2000 g / 10 min
  Nastavení teploty
  r = poloměr centrifugy v cm; n = počet otáček/min
Oddělení séra/plasmy od buněk; sedimentu v moči
Nyní je možné vyhodnotit ikterus / hemolýzu / chylozitu vzorku
  Nejčetnější interference v klinické biochemii

## Slide 28: Sérové indexy
Měřitelné spektrofotometricky
Hemolýza nejčastěji (ovlivňuje >40 analytů)
Ikterus – zvýšené množství bilirubinu – redukční vlastnosti
Chylosita – lipémie – plošně celé spektrum

## Slide 29: Alikvotace
Rozdělení primárního materiálu na jednotlivé úseky
  Vzorek se může pustit do více analyzátorů současně -> rychlejší TAT !
  Součet pipetovaný objem každého vyšetření + mrtvý objem
Zdroj chyb -> polepení nesprávné zkumavky – záměna pacienta!
Primární vzorek
3 ml séra
Alikvot IMUNO
(300 ul)
Alikvot PROT
(500 ul)
Alikvot SPEC
(300 ul)
Primární vzorek RUTI (1900 ul)
Primární vzorek
ARCHIV

## Slide 30: Analytická fáze

## Slide 31: Post-analytická fáze
Schválení výsledků atestovaným lékařem
  Plausabilita vzhledem k historii, diagnóze, dosavadní léčbě
  Často obtížné – v žádance nedostatek informací o terapii, sekundární nemoci apod.
  ΔCheck – nastavení limitní % změny oproti minulému výsledku téhož parametru... > specifická značka u výsledku
    Opakování, primární zkumavka, kontakt oddělení
Zpětná vazba ošetřujícího lékaře
  Doordinovaná vyšetření – archivovaný primární vzorek
Skladování primárních výtisků
  (pozor na zimní/letní čas)
Skladování primárních vzorků
  Doordinovávky, ověření výsledků

## Slide 32: Děkuji za pozornost