## Slide 1: Předtransfuzní vyšetření

## Slide 2: Předtransfuzní vyšetření
soubor povinně prováděných testů před podáním přípravku obsahujícího erytrocyty (erytrocytové a granulocytové TP)
cílem je zajistit příjemci účinnou substituci, při které budou transfundované erytrocyty dostatečně dlouho přežívat v oběhu a nedojde k jejich destrukci (přežívání cca 60 dní)
podání transfuze má svá rizika – infekční a imunologická (imunizace, potransfuzní reakce)
nikdy není garantovaná 100% bezpečnost = správná indikace transfuze lékařem (pouze v případě skutečné potřeby)

## Slide 3: Krevní vzorky
krev s antikoagulačním roztokem/plazma
krev sražená /sérum
nepoužívat hemolytické vzorky – nelze detekovat protilátky

## Slide 4: Žádanka o transfuzi
písemná/elektronická (příp. telefonický požadavek – zaprotokolovat)
Povinná kontrola údajů s archivovanými záznamy (nepřípustná dvojí dokumentace)
Jiná žádanka o výdej transfuzního přípravku, zasílá se v okamžiku, kdy je transfuze požadovaná

## Slide 5: Souhlasné identifikační údaje
Údaje na zkumavce:
  jméno a příjmení, rodné číslo /nebo jiná
  jedinečná identifikace pacienta, datum odběru
Údaje na žádance:
  jméno a příjmení, rodné číslo / jiná identifikace
  imunohematologická anamnéza
  razítko lékaře, podpis sestry provádějící odběr
  počet TU a typ přípravku
  datum a čas odběru
  stupeň naléhavosti
  diagnóza, pojišťovna, IČP
Vyšetření nelze provést, pokud:
  chybí údaje o pacientovi
  jsou diskrepance údajů na žádance a na zkumavce
  urgentní pacienti také vyžadují identifikaci
Administrativní chyby jsou nejčastější příčinou většiny potransfuzních hemolytických reakcí.

## Slide 6: Komplex předtransfuzního vyšetření
stanovení krevní skupiny AB0 a RhD příjemce
vyšetření protilátek proti erys v séru příjemce
výběr erytrocytového přípravku
test kompatibility mezi sérem příjemce a erys dárce
jakékoli diskrepance objasnit před vydáním transfuze!

## Slide 7: Platnost předtransfuzního vyšetření
3 dny od času odběru vzorku pacienta
krevní skupinu AB0 a RhD je nutné vždy z nového vzorku ověřit (před dalšími transfuzemi erytrocytů potvrdit souhlas ABD antigenů ) = identifikace vzorku
screeningové vyšetření protilátek opakovat z nového vzorku krve transfundovaného pacienta nejpozději za 72 hodin
platnost předtransfuzního vyšetření lze výjimečně prodloužit na 7 dnů u pacientů bez transfuzí erytrocytů a trombocytů

## Slide 8: Stanovení AB0 skupiny příjemce
Provádí se u všech příjemců TP
Solný test/ přímá aglutinace/ laboratorní teplota cca 20°C
Reciprocita při
  vyšetření AB0 antigenů na erys (aglutinogeny)
    monoklonální anti-A a anti-B diagnostická séra
  vyšetření AB0 protilátek v séru/plazmě (aglutininy)
    min. A1 a B erys (pro některé situace vhodné erys 0 nebo autoctl)
  U pacientů, kde daná laboratoř již vyšetřila krevní skupinu, se provádí pouze orientační test (bez vyš. aglutininů) k odhalení event. záměny
Pacient Reagencie | Erys pacienta + Anti-A Anti-B |  | Sérum pacienta + A erys B erys | 
Zjištěná skupina |  |  |  | 
O | - | - | + | +
A | + | - | - | +
B | - | + | + | -
AB | + | + | - | -

## Slide 9: Stanovení RhD příjemce
pomocí dvou monoklon. dg.sér anti-D (IgM) přímou aglutinací (solný test, lab. teplota)
dg. sérum by nemělo detekovat DVI variantu
  pacient se známou variantou D antigenu má být transfundován RhD negativní krví
  pacient se známým weak D antigenem může být dle typu antigenu považovaný za RhD pozitivního
    Rozdíl ve vyšetření pro dárce krve: povinnost testovat dárce na přítomnost variantních D antigenů (Dw/v) v NAT
      dárce s jakýmkoli Dw/v = označení transfuzního přípravku RhD+ /jako pacient je přitom tento dárce považován za RhD-

## Slide 10: Screening nepravidelných protilátek
vyšetření plazmy příjemce na přítomnost nepravidelných protilátek proti erys
  pomocí známých diagnostických erytrocytů skupiny 0
  povinné zastoupení určitých antigenů/krevních skupin/ včetně konkrétních kombinací (C, Cw, c, D, E, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s, M, N, Lea).
pro pacienty nemůže být použita směs dg. erytrocytů (podmínkou jsou tři a více typů dg. erys)
povinně test v LISS-NAT 37°C/ sloupc. aglutinace, pevná fáze, zkumavkově
někdy vhodné doplnění o enzymový test (lépe reagují anti-Rh,-Jk, u pac. s dlouhodobou substituční léčbou, u potransfuzní reakce)

## Slide 11: Diagnostické erytrocyty

## Slide 12: Další postup
pozitivní screening protilátek je nutno došetřit, identifikovat protilátku pomocí více typů dg. erytrocytů pro určení protilátky
rozlišit aloprotilátky / autoprotilátky / jiné typy reakcí
typizace antigenu korespondujícího protilátce na erys pacienta umožní stanovit auto/aloprotilátku
určit klinický význam protilátky/ NAT - dle toho výběr odpovídajících dárcovských erytrocytů antigen-negativních nebo jen kompatibilních v NAT

## Slide 14: Výběr transfuzního přípravku
AB0 a RhD shoda se skupinou pacienta
pokud nelze, tak erytrocyty kompatibilní pro AB0 protilátky u příjemce nebo erytrocyty skupiny 0
  např. pro příjemce skupiny AB erytrocyty skupiny A,B nebo 0
pro dívky a ženy ve fertilním věku rezervovat erytrocyty K-, u RhD negativních typ ccee
erytrocyty 0 jsou „univerzální“
plazma AB je „univerzální“
co nejdříve přejít na skupinově shodné přípravky

## Slide 15: Test kompatibility
potvrdí slučitelnost krve dárce a příjemce
reakce mezi plazmou/sérem příjemce a erytrocyty dárce (segment z vaku TP)
  negativní test = kompatibilita dárcovských erytrocytů
  pozitivní test = inkompatibilní transfuze = nelze vydat
  zkoušku provádí jedna osoba od začátku do ukončení
Serologický test:
  LISS/NAT test - povinně při nálezu u klinicky významné protilátky nebo problémech při vyšetření krevní skupiny, u AB0 inkompatibilního transplantátu solidního orgánu
  type and screen – rychlé ověření AB0 kompatibility před výdejem TP u příjemce jednorázové trf bez protilátek proti erys (scr. negat.)

## Slide 16: Urgentní situace
Nedostatek času na jakékoli vyšetření / nebo chybí krevní vzorek pacienta / chyba v identifikaci pacienta:
Vydávají se univerzální transfuzní přípravky, tj.
  0- erytrocyty (pokud nejsou, tak 0 +)
  AB plazma
neprovádí se předtransfuzní vyšetření (KS, Abs, TK) před výdejem TP, ale dokončí se později - co nejdříve je to možné
je imunohematologické riziko non-AB0 inkompatibility

## Slide 17: Masivní transfuze
objem převedených transfuzních přípravků během posledních 24 hodin je větší než krevní objem příjemce
obvykle více jak 10 TU erys
v rámci téže krvácivé epizody se ověřuje pouze AB0 RhD shoda/kompatibilita přípravku
není nutné provádět předtransfuzní vyšetření