## Slide 1: Radiologická fyzika a radiobiologie
11. přednáška

## Slide 2: Časová střední hodnota
Z různých důvodů není zajímavá a mnohdy ani dobře měřitelná okamžitá hodnota fyzikální veličiny F(t), ale její střední hodnota za dobu T , tj.

## Slide 3: Časová střední hodnota
Tato doba bývá někdy velmi dlouhá (čekáme, až se nějaký jev ustálí a nezajímá nás přechodový jev). Pro veličinu s periodou ω=2πf je touto dobou perioda T=1/f

## Slide 4: Časová střední hodnota

## Slide 5: Akustická energie
Dochází k přelévání energie mezi kinetickou a potenciální složkou. Platí zákon zachování energie.
Kinetická energie:
va akustická rychlost (rychlost výchylky částice)
um amplituda výchylky částice

## Slide 6: Akustická energie
Potenciální energie je rovna práci potřebné ke změně objemu elementu vzduchu:
Vzhledem ke stavové rovnici a rovnici kontinuity je , dostáváme:
Síla
; … deformace
viz odvození vlnové rovnice: a

## Slide 7: Akustická energie
Definujeme objemovou hustotu akustické energie:
Protože pro postupnou vlnu platí , dostáváme:
Bez odvození
Ohmův zákon akustiky
Za předpokladu: ; … deformace

## Slide 8: Akustická energie
První člen osciluje a má nulovou střední hodnotu , proto je střední hodnota akustické energie rovna:
Výkon vlny:
Δx=cΔt
ρc=Z … akustická impedance

## Slide 9: Akustická impedance
Jednotkou akustické impedance je rayleigh: 1 Rayl = 1 kg.m–2s–1.

## Slide 10: Akustická intenzita
Důležitější než energie je výkon a intenzita akustické vlny. Akustický výkon je definován jako množství akustické energie, která projde jednotkou plochy za jednotku času. Akustická intenzita je definována jako výkon vlny vztažený na jednotkovou plochu kolmou na směr šíření vlny:
Úhel θ je úhel mezi směrem šíření vlny a normálou plochy.
Z

## Slide 11: Akustická intenzita
Výkon vlny je součin tlakové síly a akustické rychlosti:
Dostáváme:

## Slide 12: Akustická intenzita
Protože pro postupnou vlnu platí , dostáváme:
Příspěvek prvního členu k průměrné intenzitě je prakticky nulový, protože akustická rychlost osciluje okolo nuly. Zůstává pouze druhý člen:

## Slide 13: Akustická intenzita
Speciálně pro harmonickou vlnu vychází:
kde a .
Pokud zavedeme efektivní veličiny
Dostáváme a tedy:

## Slide 14: Odraz a průchod zvuku rozhraním
Vlna se na rozhraní dvou prostředí částečně odráží a částečně prochází do druhého prostředí.
Musí platit zákon zachování energie.
Zjednodušeně (v – akustická rychlost dopadající vlny, vR – odražené vlny, vT – prošlé vlny):

## Slide 15: Odraz a průchod zvuku rozhraním
K řešení je nutné splnit podmínky spojitosti na rozhraní. Na obou stranách rozhraní musí být stejná akustická rychlost vlny a stejný tlak: a (plyne z rovnice kontinuity a pohybové rovnice):
p
pR
pT

## Slide 16: Odraz a průchod zvuku rozhraním
Z předchozích rovnic snadno dostaneme:
Koeficienty odrazivosti a propustnosti. Platí:
a

## Slide 17: Odraz a průchod zvuku rozhraním
Při odrazu zvuku na rozhraní látky s vyšší akustickou impedancí dochází ke změně polarity (fáze) vlny. Při odrazu na rozhraní látky s menší akustickou impedancí se fáze ani polarita odražené vlny nemění.
Např. pro rozhraní vzduch/voda je r~-0,9995 a t~0,0005.

## Slide 18: Odrazivost a průchodnost
Propustnost (platí ):
Odrazivost (platí ):

## Slide 19: Odrazivost a průchodnost
Platí a a také zákon zachování energie:
Jsou-li akustické impedance příliš odlišné, většina energie se odrazí. Jsou-li podobné, většina energie prochází.

## Slide 20: Odrazivost a průchodnost
Při šikmém dopadu na rozhraní platí zákony odrazu a lomu:
a
Podle těchto zákonů je možné zvuk fokusovat do jediného bodu podobně jako světlo.

## Slide 21: Intenzita a hlasitost zvuku
Intenzita vlny je dána její amplitudou. Vztah mezi amplitudou akustického tlaku a amplitudou rychlosti vlny je dán Ohmovým zákonem. Pro efektivní hodnoty platí:
  Hustota akustické energie: [J/m3]
  Akustická intenzita: [W/m2]
  (Pro běžné zvuky platí: )

## Slide 22: Intenzita a hlasitost zvuku
Akustický výkon prošlý plochou S skloněnou o úhel θ vůči směru akustické vlny:
Celkový výkon je integrací přes plochu:
Pro kulovou plochu okolo bodového zářiče:
Intenzita klesá se druhou mocninou vzdálenosti od zdroje.

## Slide 23: Hladina akustické intenzity
Interval hodnot akustické intenzity je velmi široký, proto je pro její popis vhodné použít logaritmické měřítko. Lidské smysly reagují na podněty také logaritmicky. Tato zákonitost se označuje jako Weber-Fechnerův zákon.
Psychofyziologickou mírou intenzity zvuku je hlasitost. Nejbližší veličinou k ní je hladina akustické intenzity.

## Slide 24: Hladina akustické intenzity
Hladina akustické intenzity se definuje:
I0=10-12 W/m2
  I0 je prahová intenzita slyšení lidského ucha při 1 kHz. Odpovídající prahová hodnota akustického tlaku je Pa.
Rozsah slyšení je 10-12 až 102 W/m2, tj. 0 až 140 dB. Lidského ucho dokáže rozlišit rozdíl hladiny asi 1 dB. V oblasti středních intenzit je ucho ještě citlivější. Celkově dokážeme rozpoznat až 325 stupňů intenzity zvuku.

## Slide 25: Hladina akustické intenzity
Zatímco akustická intenzita je objektivní hodnota, hlasitost je hodnota subjektivní. Zavádíme hladinu hlasitosti zvuku při dané frekvenci. Jednotkou je fón Ph:
Hladina intenzity a hladina hlasitosti mají stejné hodnoty pro frekvenci f=1 kHz.
Křivky stejné hlasitosti (L=konst.) označujeme jako izofóny.

## Slide 26: Hladina akustické intenzity
Jednotka hlasitosti (N) son je definována jako hlasitost hladiny zvuku 40 Ph.
Platí, že zvuk silnější o 10 Ph je 2x hlasitější:

## Slide 27: Citlivost lidského ucha
Sluchové pole – je rozsah intenzit zvuků při různých frekvencích, které vnímá sluchem daná osoba. Zdola je sluchové pole omezeno prahem slyšení a shora prahem bolesti.

## Slide 28: Absorpce
Zvukové vlnění je při šíření prostředím částečně absorbováno. Pro pokles intenzity můžeme psát exponenciální zákon – pokles intenzity je úměrný dráze, kterou paprsek vlnění prochází
x je tloušťka prostředí, μ je koeficient absorpce
Koeficient absorpce je úměrný frekvenci vlnění: μ~f2.
Příčinou absorpce je přeměna energie akustické vlny v teplo.

## Slide 29: Absorpce
U zvuku je obvyklé charakterizovat útlum nikoliv lineárním koeficientem útlumu s rozměrem [m–1], ale koeficientem s rozměrem [dB.m–1]. Logaritmováním zákona absorpce dostáváme:

## Slide 30: Absorpce
Notes: https://www.nysora.com/physics-of-ultrasound/

## Slide 31: Absorpce
Notes: https://www.visualsonics.com/sites/default/files/styles/open_crop_1920bp/public/Conventional%20vs%20UHF_0.jpg.webp?itok=cEq4tFjx

## Slide 32: Absorpce
Notes: https://www.med.muni.cz/biofyz/files/vlzl/lectures/uz_diagnostika_18.pdf

## Slide 33: Ultrazvuk
Ultrazvuk je zvukové vlnění s frekvencí vyšší jak 15 kHz. Tato hranice je dána hranicí slyšitelnosti zvuku u průměrného lidského ucha. Pro ultrazvukovou diagnostiku v medicíně (velmi rozšířená je také ultrazvuková diagnostika v různých inženýrských aplikacích) se používají frekvence řádu jednotek až desítek MHz.

## Slide 34: Ultrazvuk
Ultrazvuk se šíří spíše jako světlo než zvuk. Platí zákony odrazu, lomu a možnost fokusace. Odlišné vlastnosti souvisí s krátkou vlnovou délkou.
Zvukové vlny o frekvenci >1013 Hz se již běžnými látkami nešíří, protože vlnová délka takové vlny je již menší než vzdálenost atomů.

## Slide 35: Ultrazvukové pole
Blízké pole
(Fresnelova oblast)
Vzdálené pole
(Fraunhoferova oblast)

## Slide 36: Ultrazvukové pole
Blízké pole (Fresnelova oblast): Vyznačuje se vznikem minim a maxim akustického tlaku. V celém blízkém poli jsou proto typické složité amplitudové i fázové poměry. Příčný řez blízkého pole má přibližně stejný tvar jako je tvar zdroje kmitů, tzn. že v něm nedochází k rozbíhání ultrazvukového svazku.
Délka blízkého pole:

## Slide 37: Ultrazvukové pole
Vzdálené pole (Fraunhoferova oblast): Vyznačuje se rovnoměrným poklesem akustického tlaku na ose se vzdáleností od zdroje ultrazvuku, bez minim a maxim akustického tlaku. Typická je také rozbíhavost ultrazvukového svazku.

## Slide 38: Absorpce ultrazvuku
Ve vzduchu je ultrazvuk silně absorbován (pro 1 MHz se intenzita UZ zeslabí na polovinu průchodem 22 mm vrstvy vzduchu, ve vodě je to 10 m).
Útlum UZ je dán koeficientem absorpce , kde a je součinitel absorpce charakteristický pro danou látku.
Důležitá je závislost útlumu na druhé mocnině frekvence.

## Slide 39: Absorpce ultrazvuku

## Slide 40: Dopplerův jev
Pohybuje-li se zdroj nebo přijímač zvuku, dochází ke změně přijímačem vnímané výšky tónu (frekvence) oproti stavu, kdy byli zdroj i přijímač v klidu.
Objeven Ch. Dopplerem v r. 1842. Platí pro všechny druhy vlnění (světlo, zvuk, rádiové vlny, aj.).

## Slide 41: Dopplerův jev
Ve směru pohybu dochází ke zhušťování vlnoploch
  doba mezi jednotlivými vlnoplochami se zkracuje
  zvyšuje se frekvence
Proti směru pohybu dochází ke zřeďování vlnoploch
  doba mezi vlnoplochami se prodlužuje
  snižuje se frekvence

## Slide 42: Dopplerův jev
Obecný zápis
f … frekvence vlnění vytvořeného zdrojem
f‘ … detekovaná frekvence
v … rychlost šíření vlnění prostředím
vD … rychlost pohybu detektoru
vZ … rychlost pohybu zdroje
Znaménka v rovnici se určují podle pravidla:
Pohyb směrem k sobě = vyšší detekovaná frekvence

## Slide 43: A mód
Notes: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cehjournal.org%2Farticle%2Fcaring-for-a-and-b-scans%2F&psig=AOvVaw0vfyiG2OHTfKjCVhHIOCoC&ust=1701172394622000&source=images&cd=vfe&ved=0CBIQjRxqFwoTCJiitcWP5IIDFQAAAAAdAAAAABAE

## Slide 44: A mód
Notes: https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Feyerounds.org%2Ftutorials%2Fultrasound%2Findex.htm&psig=AOvVaw0vfyiG2OHTfKjCVhHIOCoC&ust=1701172394622000&source=images&cd=vfe&ved=0CBIQjRxqFwoTCJiitcWP5IIDFQAAAAAdAAAAABAK

## Slide 45: B mód
Notes: https://marjanphysics.files.wordpress.com/2016/08/images-4.jpg

## Slide 46: B mód
Notes: https://www.medison.ru/ultrasound/img/b636.jpg

## Slide 47: M mód
Notes: data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxATEhUSExIWFhUWFx0YFhUWFxsXGRgXFRgaFhcaGBkYKCoiGBoqHhgaIzEkJSkrLi4uGCA2ODMsNygvLisBCgoKDg0OGRAPGjIdHyU3Ky0rLyswNzctNi8rLTAtLTczNS43LSsvKy0tMS0vLSsrLTUtNy0tLzc3LSstKy8tK//AABEIALkBEQMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAQUBAQAAAAAAAAAAAAAABgMEBQcIAgH/xABTEAABAwEEBAYJDwoFBQEAAAABAAIDEQQSITEFBhNBIlFUYXHSBxcygZGToaPRCBUWIzRCUlNjc6KyweLwFDVVYnKSsbPT4SUzgoO0JENkwvFE/8QAGgEBAQEBAAMAAAAAAAAAAAAAAAECAwQFBv/EACkRAQABAgMHAwUAAAAAAAAAAAABAxECBCESExRRUmGhFTHRI0FDU/D/2gAMAwEAAhEDEQA/ANy6U0i2Ft44k4NaN5+wLAHWeX4DPL6V61uB2jDuumnTXH7Fj7E5lwseQA52J3i6Kg9/Ed9ccWKb2e0oUKe6jHii8yvvZPL8Bnl9K+HWib4DPL6VaSSRvla53vrl4V4IFAHAnMZLywwkNvBrataXFpNQdrdcACT7zGnfWdqebvuaX3wLs60zfAZ5fSvjtaph7xngd6VZuZHQ4R36Hg3+B3Qoa17qlcK8W9ereYTtHCjiXOxvAEG9waAnEU4gcytXnmsUaN7bC5Otc3wGfS9K8nW2b4DPpelW1lka1ovHgujuH/VLwz0gUPRRfJnxuAAuEsaWsDjRpuuGJNRmC5wqd6sTK7mje2wuDrfN8CP6XpXw64T/ABcf0vSrWV8V2jC0AbYVvEOxj4AzqWk4c9ADnj4kZZxewZQXtnRxN5oY4tv44OvXcMDicMlq8tRRofrXnsxn+Lj+l6V5Ouc/xcf0vSsX7VtCaNu7K8G1N3aGMGmde6rhXmVZws5JwYKEXeE6ji6JzqOJPciQNFcKVxO9ab4ehH4+69GudoyEcdeKjvSvPs1tHxcf0vSqFj2DZI3DZ3g+Mvq/gsAxcYzXhY0riaHLBULM2EbG6BWrC514VGFZg9ta3c/egUGeONNzl9fpr0a7z744/pD7VKtBaYjtLC5oo4YOacwTljvB3FatUo7HjXbaU+9uCvSXcHyBytmc7kqOGjOPDFphPERFHz4iIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiC2t9iZK268c4IzB4wsKdVvlvof3UjRZnDE+7tTzFSnFsMo37Fvlvof3Xw6q/LfQ/upKimxhdOMrdXiEZ9ify30PvL4dUflvofeUnRXYg42v1eIRc6ofLfQ+8vPsP+X8395SpE2YXjq/V4hFDqb8v5v7y+ewz5fzf3lLEVtC8fmOrxHwiXsK+X8395efYT8v5v7yl6K2PUMx1eI+EP9g//keb+8vnsG/8jzf3lMURfUcx1eI+ENGovHaPN/eUl0ToyKzsuRjnJOJceMq9RHKrm61WLY8V4/uQiwMWn3GES7MY2t1mpXc21ust6tM6NvU56K3sWtzLpMzXNDLObRJI1jiwMDpAcgcQIyeetEeOkyLHevMV6NpEjdqaMLontFSHOAcSOCSGnOm4ZkA0otYrO6OORu0cJv8AKAjeXSNubS+1tK3LpBvGgxAzICDLIsVHrDZXNc4SEhsUcruC4UZM57GEgitaxvBbmLuIC8t1kspfcLy3hSMvOY5rC+C8ZWh7hdJAY454hriMjQMuiwui9Oie0Oia1wYII5QXxvjcdo54GDwMKMG6oxrTJWlh1rZcvTFreBC4hjZHOvWmaSCMBoBqC6MAUJNa1AFCQkqLEHWSz3Q72wn2yrBE8yDYENlJYBeAaSN2N5tK1FcrHIHAOaQQRUEZEHEEIPSIiAiIgIiICIiAiIgIoh2VtN2ix6NltFnfcka5gDi1rsHPa04OBGRWie3FpzlLfExdVB1Ki5a7cWnOUt8TF1V8d2YdOEU/KgOcQxfa1B1Mi5U7beneW+Zg6idtvTvLfMwdRB1Wi5U7beneW+Zg6idtvTvLfMwdRB1Wi5U7beneW+Zg6idtvTvLfMwdRB1Wi5U7beneW+Zg6idtvTvLfMwdRB1Wi5U7beneW+Zg6idtvTvLfMwdRB1Wi5U7beneW+Zg6i9wdlfTznNaLbi4gD2mDMmg94g6JsuhGX3ASybJloM2yIbd2r/bTR1LxZtHl9Mw/fdF1U5tUo3RPh2rw2SzPsz8G1LHl5DgaYOBkdzGowwXPVo7K+mWveIrZRl51PaoTWpJLsWbzj3+JeO23p3lvmYOorKz7ukLVq4x9oFoL3Xg9j6XWEgxtLQ0OIvNjxrdBHCqd5Bo2XVcRu2kczmSbRz6tYwM9tY1sjdmBQBxY2QkYl4rWhLVzr229O8t8zB1E7beneW+Zg6iiOh3aoR0LWzytDomRSngEyCKR8rXEltA4ulkvUABvYAUCq2nVSCRgjeXOYJp5S3DhflbJ45Gmg7mlodTfgFzn229O8t8zB1E7beneW+Zg6iDpbRmh3RSGV875XmJkXCDALsZc4GjAOEb5qcuIDJWcOqcTae2PwFnHvf/AMk8loZu3ukIPMBSi517beneW+Zg6idtvTvLfMwdRB0TbdUYJHiQ0Lw6Rw2kbJW0nLC8XXjjjaQcxjmDRSCNgAAGAAoAMMBzDJcrdtvTvLfMwdRO23p3lvmYOog6rRaz7B+tFtt8Fofa5tq5kjWtNxjKAtqe4Ar31sxAREQEREBERAREQQDs6fmef9qL+a1ctrqbs5fma0ftRfzmLllAREQEREBERAREQEREBERAV7ozg35fi2Gn7buA3vit7/SkFnidEeG7bXgGxgYEGmNfD4Fl7RqtaGWdrwa36OMYbiC281tT0EnvqxNlibTdG0X0hG0qK5b6cSiPiL3M0A8EkjdWgOPHQleEBERAREQEREG//U1+5rX86z6hW5Fpv1Nfua1/Os+oVuRAREQEREBERAREQQLs4/ma09MX85i5ZXU/ZxH+DWnpi/nxrlhAREQEREBERAREQEREBEWe0Pq86ZjyMXAVoM+im/D7EHnV7Rck5uxtxvAPefes98WjfQVJ6FKdFactE0lwsLWB1C1zKCNtaNGW4UHeWK0Doi1QmWRlKkCNhqADeIc80OdGtLaHfIFI2Wl1XC1SRsq0tF3FwJxqeMD7UEW16sVnbLWFwqe6Ay7x41FVNPY+ZHXgWvYMng8E/wCnPvK00vqvsohNxOxjOBc3Oo4vxxII5aWULcQatacDWmGR4jzKisjPJCKVgeKtBFZCKimBHBFRzqnt7P8AEu8Z91W3dq0c1kivdvZ/iXeM+6m3s/xLvGfdS3ctHNZIr3b2f4l3jPupt7P8S7xn3Ut3LRzWSK929n+Jd4z7qbez/Eu8Z91Ldy0c28vU1+5rX86z6hW4pZGtBc4gAZkmgHSStO+p54VntWy9rG1bUO4dTcO/Ci2lpi0CKAvkidOQRRjIi8ude4PBaHEAGhLt1KokwuLRpKCO7fmjZf7m89rb37NTjnuVd8jQASQASACTSpOAA5yVC9EtZA+BzmTOYYLTeLbNPQPltMcroxHcvNYCXBgIxa0Z0V5Y7LPFYoGBjmn8qaRGAHGKzvtZeyMgVDQyFzWmmDbuBoKqIlaKAvj0hs2na2q86xzyu4OVpidH+TtAu4Gj38D393EOoVcaR0jbzM78njkD6PYGvbIYnEWR0sTySBHG3bBrcCSakEg8EBNkUAdpGe/JHC+1OY2KzPeJWSNlbtJZmzODbu0xDGg3RQC9cpTCXaviTYDaPLzefQua5puX3XGm+A40bQXiKuABxrUhkUREEE7N/wCZbV0xfz41yuuqezcP8FtX+1/yIlysgIir2OxvkJDAOCLziXNa1oqBVznEBoqQMTmQN6CgiurTo6aNxa+NwIaHnCvAdSjqjCmIFePBfJtHzNpeie29W7VpFaOuGlc+FwenBBbIr2x6JtEpAZE41oRXAGrmMFC6gPCkYP8AUFf6K1YntEbZIy2hcWm85raUpkK1OfF4UGDRSR2pNrFf8vm9sbj5cEGpNsqMGeMb6UEbRSf2D2y6ahl6ooNoylMamtc8t28rx7C7X8l41nF0oI2pDqhpJ0czWj4VV7GpNs4o/Gs9KqN1GteNbmRpR7DU7q44DwoNo2nR8cgbQAClS2tKOfQu564AZ+9WH05oezyua1zi2QDdiXAYC8TxdKjFk0fpiOlJm0rU3pGPxJx7rEqu+y6WIcTsKuPdVZe7zq+RBmNFaHZC5xMl6lCMRn0DesNrLpprgYxV7vgt4RqfhkfwWPGrGkCQ18gDScaSNrjnQVFfCvlg1Y0hCSWbKp3GRpG/n5/Kgik5x7w/h0D8ceapqUy6nW11K7PBtBR7BkMBhz71S9hFs4o/GN9KCNopNJqRa6mgYR70l7akVwqATTDpRuo1tNMGc/tjfSgjKKT+wW28UdfnWelWOm9XZbMxr3lvCN0gOBIdQn3pILab/IgwyIiDf/qa/c1r+dZ9Qrci036mv3Na/nWfUK3IgIiIC+OAIocivqILax2CKKuzYG3qXiMzTAVOZpu4lcoiAiIgg3Zt/Mtr/wBr/kRLlVdVdm38y2v/AGv+REuVUBXmj7eYr4uNe2Rt17H3qEBzXg1YQQQWjfxqzRBJo9d7WGOZSPEgg0febSNsXAcHVZwQcvhO71F+t1o2rZmtjY5jXtbcaQ0bR7pQbpNA5sjr7SPfNbWtFktN6mxQiV7Zy5sIcX1aK4vkgiu0ONZYiHZXQ7fTG1ZqNai1xDmVbdFDfF5zy1rWMJbR5LpIwCODwxjTFA9nNppdEUDRfa7gsI/y5BIxuDu5aA1g/VaBuqsnqM47NnCIG17ndm3fX7FYz6jyAMuzxFzi8GpcG0juF7w+lC0Nc5+NDdjcRXJY/Vm3yNkijB4JlZgRXN7a04kE5kmYHU/KLp+CG4/WxVWJ27bydF1u/vqDWqG1VcTHIWlxobrqUqad5W7bVKw4mh4qkHwYINgFrR/3ZO+fvKkH8Urjzi8fKHUUItel5HNxd07q99W9m0k9pq00PTh5UE9bG2tdrLU8Zcf4vR0FOGLVI0cRaCPK4nyqFx6YlDq3/DTyBemz2qY0jD3H9XID+AyQTiK0Vyndhn+Kr5MH57d5H7IP8HKByMtDKl7ZBzuDgD38ivdm0vK1pAdhxHHLfigmrz8u7oNQfBfX01pg93TV3XWv7VpJznVJqfIBxAK4ZpmUNptMN2OPhzQTVlTT25/l+169CS6SDaDXn/gKEqEDTMl2l7v0FUdZrY5ofclLTvunEZ+hBPquIwmrUKlfcMDI/wDd+28oG+2StIvG6d3NuKq2jTUpaQXDixwPhQTUSVxDg7n4WP0qKOa6E7JnCPd9ya/BOINTgsBZ7e9pqDTo/FCvmk7fJIAHOqAcK5nPHD8YoMciIg3/AOpr9zWv51n1CtyLTfqa/c1r+dZ9QrciAiIgIiICIiAiIgg3Zt/Mtr/2v+REuVV1Z2aW10LaxzRnwTxn7FymgIiIJDoHQcVpiJMjo3iSl93cFtG0awAe2TEk8C82tRSvCplfYdGAb9scAWXmEx3ARfLagPcDda0Oc8UBZeGdSrCXVhrYXzOe9rY4o5DVtL35RA10Wz+ENq4tdxChzVY6l2l7SdoDcDGtvB1HF5a1jIye6BdIwAgXeETWgxCpZ9WdmC02vZvkFxzQwGgcYGlrjfBbjaADQdy2ToOQ1D0LY3wtnkDjMJOCK8Dg0LSQOfnWNn1IIDLs7KuLga1uXYg1z3h9MgwvfQjuYnEVyVzqHbJQGxtFRtK47hheI7yCTS60wRvdG7MGh4OAPly6FXmbYLcy64h9KUcw3XMOO4471rvTVkkZK6/iC4kOrga85VLRlqdG+80kHm3839kE/smirBBgyIPPG6rzl+scPAra06s2KU0ubN5x4IoK97Jeo5LW+MuYGsBGJoAT0YcfEorZNN2mF2Dzvq1/CGOeBQSyHUvR0eEjnvfng43cMxgMf7K9m0hDA28xoYxppRjcyB5fDXjUZ0fpy0PfibxPvQMK8QaMFX1g0ZaZG1dIC4Y7IEk7t+VfxVBnLFrVZpDQ0aCKHaAd0a0xwoKVwxyCqT6s6PkftRESTmwO4JNK1o3d3wtZPaWgggghwqDXDB+6lOPPHirjSQ6t2+ctMUdTgSACeDnkd3Hhhhigk81hskjbhs7bvHdFcMiDn5fCsdHqNZHOvbUtZmRXHjoMM6LFaafamXHlxaKm6W4AZCgpupSnN0qjFrLabtwubTjDRePFiPRVBLbNoWwWc34o7xIp7aS6lfg7h5V8tGs8ETjG8mu+jagY/jcsfo+1WmVnBIaB3T3eEDjKi2mdHyxvc5xvgn/MFaEnj4jVBsN7LBbGEOLHg48CjHtO4neP7Kzs+g7BASGxB5yq8lxOJ3EgDdkFrux2l0bg9riCN4NKd8KbWeS1SsvtawVGLnUFeiuB7yD3adVbJNWjRFIcqVDa1woMh/8AFHdbdXIrJA0iQPke8AjAgNDScHUwNeI/2pxaatMTyA81ri1wqKnmOXeVrrJpWSZgvkd0DRooBgfxmgjqK72dn+Mk8U3rps7P8ZJ4pvXVs1sy3p6mv3Na/nWfUK3ItNep4qLPatlR42ramT2sg3TkG36+RbE1xjkksmzvGN0k0DL0bjVodaIw4tdga3apZJiyQooPobSM81pitLmuB2Mln2IdRpli2Tp6VwqJRJHUj/s4Z43Wl9M2tj3lro2Bj7KzZuZfNbXMIXlzg4Vu3w4Upi01JBwiJcih/r9MHiGSeKIA2gOtD2gAmzuj2baE3Qbjy52IJEbi0AVu4m26wTWiIbYsgcJrB/0zgb79tJZpnPF4h1A9z2DDDYPrjW6GxkUZ1e0zaJpiHXLntocyrL0bo5A1gAa4u7mofeA4V0i6DRSZAREQQvsy/ma1/ss/nRrlBdZ9l78z2z9hv8xi5+tes9jmJ2tmqGhojq28S0MIo43wWAPuuow4gFvBvOJCGopkNOaLrwrM9wBAA2cTSW7aWR14xluN18YFKU2VO5JrSj07o8i9JZi54bldBbfEcbWkG9UMDmyC5kQ8HNoACJL7VSbR2ldHCFjZbO7bDupWtYcnk9y83TwaA1G8q40nrDZJHRNijdGyP8pDbwHBE7LsHckngkAk5imFUEVgtD2Xrri280tdTCrTmOgqdagBojDqCt+la45twCtZdZ7IXuLWO4U7nFzo2gmyueZzBRrjiX4V4nbgsp2P4Gfk7Hua53trroGQOAvHjzQZaVsb8KcE4uOdCMqg/Ysa/RELXXyxhFczUYnjaMu+pHCHuNXWcg1peYaZc3gzVxadGB3CAuO43s4XRUZ+RBHxpBrXXcKUpvwFKYUWL0zoeKRxc11HUxpkcM+ZSaKJjTcjg2hOZcM+P7F79ai4VDHCuLmUyIzunwoI5oTR7YqVpePfp39xpvWTh0i15o5mHTQE0OZ+1XXrYxgvStcBWt0HhO3ivNkvbZpSbrLM25kARu6cqoMdpCwQyUqwB3vrxrU1wN7dhh0DdUqlZ7NFADQBpyN01NCd5G70KSQQl/BMJaDuwLaZYjCor0K0tFhjZ3WLQeDG0UHECcvwEGKllZPEQ/uQO56TWoPGo+NAcMEGrczuoPtKmrYhJT/py1p98yhIpkP1l5n0S/O4XVNc6DDj76DGR2hkTKNaCK0oObeeM86ub0cjalpxre5uKreneq7Y2RVux7STe4ngimFBXcrizSSuxdZhnm3Ajfv34n8BBG36Dhv3iwEbyDdHfFaq8bbGMIYCKUoBjQDfQD+6kE9hDwH3Q1wOBcKlu/cKHyUVg2zxh1GxCV29xriTxAbu8gjml9ERyG80gPp3jhhWmR3KOad0eWQBxIBv9zUVpQ/inMtk+tTnY7JzSc20woN7XDoUP7IFhdHCwuaRWTN1CTwTxbkEDREQb/8AU1+5rX86z6hW5Fpv1Nfua1/Os+oVuRB8olF9RB5cwHMA7++vpaK1oK8a+og8hgrWgqczvXpEQEREER7LTa6ItnzYPge0rkpdbdlj80Wz5r/2auSUBERAREQFuDsZWlo0fdLanavo440rdyC0+pLq9rOLPGIzGXUfeqDTMiv8EG6o9NQgAXBwQa0cMt9Kjj/+pJpWNze4Bw38XP4Ny1BFrrTOMnHj59yqDXojJjvCPQrojadktsd+9weYBo3VoOlXYt7aZfZ+AtPx67kOrcJ74VR2vYrXY+VNFbbmt0OPAGflH4/irWLS8bSCGtPFuxHf/GK1dPr0DlCac7vQrRuuBrXZ9OXoRG5W6bYfegjGnPj+M1QtGk4zhs2gb8Knm6PAtUt13AI9rceYkZcWSpS65k5Md+8PQmg3DHpBlAaDvAVrvyFEOkmE1MY7/wDZakg14DRTZu6ajLmXs6+Yn2t2NN47+CaGradp0lAKUDRXAnjPFU0ruVSz6bYBS4OahpjTDA1WnbRrhexEZB6ePoyX2HXK77w+EcVE0G4hphp7qNmG87uep8Kpt0jHeqA0EgUGH8e9/danbrv8m7DnHoVNuufCvbMnpPgTQ1bddpn9WoypQYY+EqEdlu3iSzQ0bd9tr9A7lH/ZwKg7N1ekDwYLHaya0flUbWbINumta1yrlxJoa3RtERRW/wD1Nfua1/Os+oVuRab9TX7mtfzrPqFbkQEREBERAREQEREET7K35otnzX/sFyQuueymP8JtvzJ/iFyMgIiICIiAiK+sNujjaQ6ywykmt6QzAgcQ2UjRTvVxzQWKLL+u8H6Ps371q/rJ67wfo+zfvWr+sgxCLL+u8H6Ps371q/rJ67wfo+zfvWr+sgxCkFr1UkYxr/yizvDo3StDHuLnRx3w5wBaML0T29IVha9IxPYWtscEZPv2OnLhQ1w2kjm82IOayNk1hYxsQuONyxT2U4jF077Q8O6Bthh+qUGKk0RaWgudZ5QGi8SY3ABtbt4kjAVBFeMKjNY5WBjnxvaHirC5pAeONpPdDoUtt2vJkfKaS3ZJbc+6X1F23WcQRNIy4FCeg4KjrFray0mIljrglEssF2JjahrWFrJY2iQgtFKuNQA3OlUEdm0VaGuuOgla6rRdMbgayVuChFamhpx0K9WjRM7QTcLmhjJHOYC5rGyi8y+acE7sd6mp19szX1jgkDdkYKAsipG+eSdz2iMACVt8Bh3G84kkrGWvWuB9mfC6OR3tMUcbTdDWyRRMi214cMGjDwQbrgRXJBD0V3YLWyOt+zxTVpTaGUXaVy2T2Z89cleeu8H6Ps371q/rIMQiy/rvB+j7N+9av6yeu8H6Ps371q/rIMbZ7O+R11jHPdQm60Fxo0FzjQbgASeYFUlN9Q9brJZLdFaJLHFGyMSEuhM7pMYntAaJJS2pJAxG/dmsXr1rHFb7SZ47JHZwdzK3n41vSU4JdzgDPEnNBHEREG//AFNfua1/Os+oVuRab9TX7mtfzrPqFbkQEREBERAREQEREFrpTR0VoifBM2/HILr21IqOKraEd4qKdqjQfIm+Ml6ymqIIV2qNB8ib4yXrIexPoPkQ8bN11NUQQjtSaC5EPHT9dO1JoLkQ8dP11N0QQjtSaC5EPHT9dO1JoLkQ8dP11N0QQjtSaC5EPHT9dO1JoLkQ8dP11N0QQjtSaC5EPHT9dO1JoLkQ8dP11N0QQjtSaC5EPHT9dO1JoLkQ8dP11N0QQjtSaC5EPHT9dO1JoLkQ8dP11N0QQjtSaC5EPHT9dfWdifQYysdOiacZ/wCtTZEEI7UmguRDx0/XTtSaC5EPHT9dTdEEI7UmguRDx0/XTtSaC5EPHT9dTdEEI7UmguRDx0/XTtSaC5EPHT9dTdEEI7UmguRDx0/XTtSaC5EPHT9dTdEGG1b1XsVga9lkh2TXkOcL731IFB3ZNMOJZlEQEREBERAREQEREH//2Q==

## Slide 48: Shrnutí UZ módů
Notes: https://courses.washington.edu/bioen508/Lecture6-US.pdf

## Slide 49: Duplexní UZ
Notes: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Ultrasonography_of_deep_vein_thrombosis_of_the_femoral_vein_-annotated.jpg/220px-Ultrasonography_of_deep_vein_thrombosis_of_the_femoral_vein_-annotated.jpg

## Slide 50: Triplexní UZ
Notes: https://www.medione.gr/images/triplex_karotida.jpg

## Slide 51: Kontrastní UZ
Notes: https://radiologykey.com/wp-content/uploads/2016/03/9783131598820_c007_t001.jpg

## Slide 52: Kontrastní UZ
Notes: https://radiologykey.com/wp-content/uploads/2016/03/9783131598820_c007_t001.jpg

## Slide 53: Shrnutí
Akustická energie, akustický výkon a akustická intenzita zvukové vlny
Akustická impedance
Odraz a průchod zvuku rozhraním – koeficienty odrazivosti a propustnosti
Hladina akustické intenzity, sluchové pole
Absorpce zvuku a ultrazvuku
Co je Dopplerův jev, rovnice Dopplerova jevu
Využití v praxi (A,B,M-mód, duplexní...)
Kontrastní látky v UZ diagnostice

## Slide 54: Děkuji za pozornost Konec 11. přednášky Prezentace vznikla v rámci projektu fondu rozvoje MU 1515/2014