## Slide 1: EKG – Elektrokardiografie
Praktické cvičení z fyziologie (jarní semestr: 4. – 6. týden)
Studijní materiály byly vytvořeny za podpory projektu MUNI/FR/1474/2018

## Slide 2: Elektrokardiografie
Definice: záznam elektrické aktivity srdce z povrhu těla
(záznam el. aktivity srdce se dá pořídit i z jícnových svodů nebo samotného povrchu srdce, ale tyto metody jsou požívána jiná pojmenování)
Pojmy
  převodní systém srdce
  potřeby pro záznam EKG
  končetinové a hrudní svody
  unipolární a bipolární svody
  srdeční vektor, elektrická osa srdce

## Slide 3: Převodní systém srdeční
Purkyňova vlákna
Sinoatriální uzel (SA)
Preferenční síňové dráhy
Atrioventrik. uzel (AV)
Hisův svazek
Tawarova raménka
SA uzel
síňový myokard
AV uzel
Hisův svazek
Tawarova raménka
Purkyňova vlákna
komorový myokard

## Slide 4: Elektrický dipól
Elektroda: snímá elektrický potenciál (Φ)
Elektrický svod: spojení dvou elektrod
Snímá napětí mezi elektrodami
Napětí: rozdíl el. potenciálů (V= Φ1- Φ2)
elektroda
svod
Φ1
Φ2

## Slide 5: Einthovenův trojúhelník (standardní, končetinové, bipolární svody)
Bipolární svody: obě elektrody jsou aktivní (obě mají proměnný el. potenciál)
I
II
III
R
L
F

## Slide 6: Goldbergerovy svody (augmentované, končetinové, unipolární svody)
Unipolární svody: jedna elektroda je aktivní (proměnný el. potenciál) a druhá je neaktivní (konstantní el. potenciál, obvykle 0 mV)
Aktivní elektroda je vždy kladná
aVF
aVL
avR
R
L
F

## Slide 7: Hrudní svody
Hrudní svod: spojení hrudní elektrody a Wilsonovy svorky
Unipolární svody: aktivní je hrudní elektroda (kladná) a neaktivní je Wilsonova svorka (el. potenciál 0 mV)
1
2
3
4
5
6
hrudní elektroda

## Slide 8: Svody podle Cabrery
I
aVF
II
III
aVR
aVL
–
+
–
+
+
+
+
+
–
–
–
–
120°
90°
60°
30°
0°
-30°
+
-
+
R
L
F
aVR
-
+
-
+
aVL
aVF
–
–
+
+
–
I
III
II

## Slide 9: Rozměření EKG
Pozor na pojmy interval a úsek
Bazettova rovnice:
QT interval závisí na délce RR intervalu – pro standardizaci je nezbytná korekce QT intervalu na RR interval
Název | Norma
Vlna P | 80 ms
Interval PQ (PR) | 120-200 ms
Úsek PQ (PR) | 50-120 ms
Kmit Q | -
Komplex QRS | 80-100ms
Kmit R | -
Kmit S | -
Úsek ST | 80-120 ms
Interval QT | < 420ms
Vlna T | 160 ms

## Slide 10: Elektrická osa srdeční
1. Nalezení I,II a III svodu
2. Suma QRS komplexu
(suma kladných a záporných malý čtverců od izolinie).
I | II | III
Q = -1 | Q = - 1 | Q = 0
R = 5 | R = 6 | R = 4
S = -1 | S = 0 | S = 0
3 | 5 | 4
+
R
L
F
–
–
+
+
–
I
III
II
3
5
3. Zakreslení sum do trojúhelníku
Fyziologické rozmezí: -30° - 110°
Průměrná výchylka komplexu QRS v každém svodu

## Slide 11: Diagnostické využití EKG
Arytmie: porucha srdečního rytmu
síňová fibrilace
(chybí P, „zubatá“ izolinie, RR nepravidelné, frekvence 80 – 180 bpm)
komorová fibrilace
(srdce nefunguje jako pumpa, poškození mozku po 3 – 5 minutách fibrilace)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Afib_ecg.jpg/400px-Afib_ecg.jpg http://www.qureshiuniversity.com/Ventricular%20Fibrillation.gif
https://ekg.academy/ekgtracings/313.gif
Fibrilace: nesynchronizovaná aktivita kardiomyocytů
fibrilace
normal
AV blok I. stupně (prodloužení převodu vzruchu ze síně na komory, prodloužený PQ int.)
Atrioventrikulární blokáda: porucha převodu vzruchu ze síní na komory
(některé vzruchy se nepřevedou: výskyt P, po kterých nenásleduje QRS)
AV blok II. stupně
AV blok III. stupně
Kompletní blokáda převodu vzruchů ze síní na komory, P a QRS se objevují nesynchronizovaně
P
P
P
P
P
P

## Slide 12: Diagnostické využití EKG
ischemie srdce, infarkt myokardu
A
B (elevace ST)
elektrolytová nerovnováha - hyperkalémie

## Slide 13: Diagnostické využití EKG
24-hodinové monitorování EKG (Holter)

## Slide 14: Dodatek k EKG

## Slide 15: Definice vln a kmitů
Název | Umístění a popis | Fyziologické pozadí | Norma
Vlna P | První kulovitá vlna (Negativní i pozitivní) | Depolarizace síní | 80 ms
Interval PQ (PR) | Interval od počátku vlny P po počátek kmitu Q (nebo i R pokud není přítomna Q ) | Doba od aktivace SA uzlu po aktivaci Purkyňových vláken | 120-200 ms
Úsek PQ (PR) | Konec vlny P do začátku Q (nebo R nebo pokud není Q kmit přítomen) | Kompletní depolarizace síní, převod z AV uzlu na komory | 50-120 ms
Kmit Q | První odklon od osy dolů | Depolarizaci septa a papilárních svalů. | -
Komplex QRS | Začátek kmitu R ,kmit R až konec kmitu S | Depolarizaci komor | 80-100ms
Kmit R | Výchylka směrem nahoru bez ohledu nato, zda jí předchází či nepředchází kmit Q | Depolarizace komor | -
Kmit S | Odklon od izolinie směrem dolů, následující vlnu R, nezávisle na tom, zda ji předchází nebo nepředchází vlna Q. | Šíření vzruchu na komory | -
Úsek ST | Interval izoelektrické linie mezi koncem QRS komplexu a začátkem vlny T | Kompletní depolarizace komor | 80-120 ms
Interval QT | Začíná kmitem Q ( nebo R pokud Q není přítomno) a končí koncem vlny T | Elektrická systola | < 420ms
Vlna T | Druhá kulovitá vlna (negativní i pozitivní) | Repolarizace komor | 160 ms

## Slide 16: Svod II a aVR
Všimněte si vzhledu EKG ve svodu II a aVR. Oba svody se dívají na elektrickou srdeční aktivitu z podobného úhlu (odchylka jen 30°), ale aVR má opačnou polaritu (dívá se na srdce vzhůru nohama v porovnání s II).
Proto jsou svody II a aVR podobné, jen vůči sobě zrcadlově obrácené.
aVR má obvykle negativní T a P
Díky jinému vzhledu má QRS v aVR a II svodu různý zápis.
qRs
rSr‘
I
aVF
II
III
aVR
aVL
–
+
–
+
+
+
+
+
–
–
–
–
120°
90°
60°
30°
0°
-30°

## Slide 17: QRS ve svodech a el. osa
Q = -1
R = 6
S = 0
QRS = 5
Q = -1
R = 17
S = -1
QRS = 15
Q = 0
R = 10
S = -1
QRS = 9
Q = 1
R = -11
S = 0
QRS = -10
Q = 0
R = -3
S = 0
QRS = -3
Q = -1
R = 13
S = -1
QRS = 11
qR
qRs
qRs
rSr‘
qr‘
qRs
Zápis QRS
součet výchylek QRS
výchylky QRS
Pro zjednodušení výpočtu výchylek je Q první kmit, R druhý kmit a S třetí kmit

## Slide 18: Elektrická osa srdeční
Elektrická osa srdeční pro depolarizaci komor ve frontální rovině je 70°
0°
30°
60°
90°
-30°
120°
I
II
III
–
+
–
–
+
+
0
0
0
15
9
5

## Slide 19
Q = -1
R = 6
S = 0
QRS = 5
Q = -1
R = 17
S = -1
QRS = 15
Q = 0
R = 10
S = -1
QRS = 9
Q = 1
R = -11
S = 0
QRS = -10
Q = 0
R = -3
S = 0
QRS = -3
Q = -1
R = 13
S = -1
QRS = 11
součet QRS
výchylky QRS
Elektrická osa jinak
Najděte svod s největším a nejmenším součtem výchylek (jen tak od oka) – tyto svody budou na sebe kolmé. Úhel svodu s největším součtem QRS bude určovat přibližně el. osu srdeční. Nebude to dokonale přesné, ale to v praxi ani není potřeba.
I
aVR
II
aVF
aVL
III
0°
30°
60°
-30°
120°
90°
–
–
–
–
–
+
+
+
+
+
+
–
El. osa srdeční o něco víc než 60° (protože QRS aVL je lehce záporné)

## Slide 20
Určení elektrické osy srdeční – jak to dopadlo podle počítače?
72°
el. osa pro depolarizaci síní
el. osa pro repolarizaci komor
el. osa pro depolarizaci komor

## Slide 21
Sinusový rytmus – před každým QRS je přítomna vlna P – vzruch začíná v SA uzlu, ne na něj navázaná depolarizace komor
Junkční rytmus – nejsou přítomné normální vlny P před QRS – vzruch začíná v AV uzlu, nízká srdeční frekvence, ale normální QRS (v komoře se vzruch šíří normálně)
Terciální rytmus – nejsou přítomné vlny normální P vázané na QRS, vzruch začíná někde v komorách – deformované QRS, hodně nízká srdeční frekvence, například AV blok III. stupně
AV blok III. stupně – komory si jedou terciální rytmus, síně si jednou svůj rychlejší rytmus určený SA uzlem, který se ale nepřevádí do komor
P – depolarizace síní
repolarizace síní

## Slide 22: Flutter síní
Pravidelné pilovité zuby mezi QRS. Pravidelné RR, tachykardie.
Podkladem je krouživý vzruch (re-entry) v síních.
Pravidelnost je dána počtem „otoček“ vzruchu na převedení na komory (na obrázku: 3 otočky na 1 převedení na komory).
Pokud flutter nevymizí, mění se ve fibrilaci síní.

## Slide 23: Fibrilace
Síňová– chybí P, slabě nepravidelně „zubatá“ izolinie, RR nepravidelné, frekvence 80 – 180 bpm, není život ohrožující, ale vyčerpává srdce
Komorová – srdce nefunguje jako pumpa, nulový srdeční výdej, poškození mozku po 3 – 5 minutách fibrilace, bez včasné defibrilace se kardiomyocyty vyčerpají a přechází v asystolii
fibrilace
normal
Fibrilace: nesynchronizovaná aktivita kardiomyocytů
Asystolie – není přítomná elektrická aktivita, nedá se řešit defibrilací

## Slide 24: Extrasystoly
Supraventrikulární – ektopický vzruch vzniká v síni nebo v převodním systému AV
  QRS komplex extrasystoly má normální tvar (vzruch se komorou šíří normálně),
  vlna P nemá normální tvar (může být záporná či zakrytá QRS),
  může být s postextrasystolickou pauzou (pokus se vzruch šíří zpětně síněmi a vybije SA)
Ventrikulární – ektopický vzruch vzniká v komoře
  QRS komplex nemá normální tvar („obluda“)
  při pomalé srdeční frekvenci je bez kompenzační pauzy (extrasystola je vmezeřená mezi normální QRS) o sinusovém rytmu,
  nebo obsahuje kompenzační pauzu, pokud další vzruch pocházející z SA uzlu přijde v čase, kdy je komora ještě refrakterní

## Slide 25: Ischemie srdce
A
B
C
D
E
Deprese ST
elevace ST (Pardeho vlna)
Patologické Q
Transmurální infarkt
Negativní T (obrácený směr repolarizace)
Elevace ST – některé části tkáně se depolarizují se zpožděním
Patologické Q