## Slide 1: Barevnost molekul a její analytické využití
Ondřej Wiewiorka

## Slide 2: Barvy
Barva je vjem, který vzniká v mozku po dopadu světla na světločivný orgán

## Slide 3: Barevnost molekul
Bílé světlo je složené ze všech částí viditelného světla
  -> absorbcí části tohoto spektra dojde k vjemu tzv. doplňkové barvy

## Slide 4: Barvy – parametry světla
Amplituda záření
Vlnová délka
Polychromatické / monochromatické světlo
Depolarizované / polarizované světlo

## Slide 5: Barevnost molekul
Absorbce světla je dosažena interakcí elektromagnetického záření s elektronovými obaly
Dle pravidel kvantové fyziky ovšem dochází k absorbci pouze konkrétních vlnových délek = přechod elektronů mezi energetickými hladinami
Jaké vlnové délky jsou absorbovány odpovídá struktuře molekuly
Fenolftalein

## Slide 6: Barevnost molekul
Absorpce se posunuje k delším vlnám červené oblasti tím více, čím menší energie je třeba k excitaci elektronů do "vzbuzeného stavu„
Složitý elektronový systém, interagující se světlem zahrnují
  Složité organické molekuly často s aromatickými systémy (často N-deriváty)
  Prvky s valenčními elektrony v d- a f- orbitalech
  Atomy s vysokým oxidačním číslem

## Slide 7: Využití v analytické chemii
Změna barvy molekul při chemický reakcích např.:
Oxidaci/redukci
Změně pH
Přítomnosti konkrétního iontu
Ztráta/zisk funkční skupiny
-> jednoduše jde o změnu, která upraví strukturu/tvar elektronového systému molekuly

## Slide 8: Kvantifikace
Odečet lze provést „okometricky“
  titrace s barevnými indikátory (iodometrická, manganistan...)
  přídavek iodu ke škrobu – modré zabarvení
  Vizualizace pruhů elektroforézy proteinů (Ag, Coomasie brilliant blue, amidočerň),
Coomassie brilliant blue
Fenolftalein
pH 8,2-9,8

## Slide 9: Kvantifikace
Lidské oko není dost citlivé na jemné změny barev – pro kvantifikaci je vhodnější využít přístroje – absorpční spektrofotometr

## Slide 10: Kvantifikace
Transmitance
Lambert-Beerův zákon

## Slide 11: Využití v praxi
Chemická činidla
  Celková bílkovina v séru/plazmě biuretovým činidlem (540-550 nm)
  Protein + Cu2+ -> Cu-protein komplex
  Reakční směs obsahuje i tartarát sodno-draselný, který zajišťuje komplex s měďnatými ionty a zabraňuje vysrážení Cu(OH)2
  Dále je ve směsi přítomný KI, který funguje jako antioxidant
Vazba Cu v peptidové vazbě v alkalickém pH

## Slide 12: Využití v praxi
Chemická činidla

## Slide 13: Využití v praxi
Chemická činidla
  Stanovení fosfátů pomocí molybdenanu amonného v přítomnosti kyseliny sírové
  PO43- + (NH4)6Mo7O24 -> (NH4)3[PO4(MoO3)12] detekce při 340 nm.
  Možná je i následná redukce komplexu za vzniku fosfomolybdenové modři (650 nm)

## Slide 14: Využití v praxi
Chemická činidla
  Stanovení Ca
Arzenazo III (při pH 6) dává s vápníkem modrou barvu
O-kresolftaleinkomplexon (při pH12) dává s vápníkem purpurovou barvu

## Slide 15: Využití v praxi
Chemická činidla
  Stanovení Mg
Xylidylová modř (Magon) dává s Mg purpurovou barvu
Mg2+
Arzenazo III (alkalické pH) dává s Mg fialovou barvu
Mg2+
Calmagit dává s Mg purpurovou barvu

## Slide 16: Využití v praxi
Chemická činidla
  stanovení Fe
BaptoFenantrolin
Fe2+
Ferrozin s Fe poskytuje fialovou barvu
Fe2+
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Dává s Fe růžovou až červenou barvu

## Slide 17: Využití v praxi
Warburgův optický test
Uvedený kofaktor využívá řada enzymů ze skupiny dehydrogenáz
- LDH, GDH, GMD, MD....
pyruvát + NADH + H+ -> laktát + NAD+
na pyruvát jsou navázány reakce substrátů např.: trigly, Hcy, Lac...
enzymů např.: ALT, AST, CK....
Funguje i u reakcí NAD(P)H->NAD(P)+
Notes: LDH - laktátdehydrogenáza
GDH - glukosadehydrogenáza
GMD - glutamátdehydrogenáza
MD - malátdehydrogenáza

## Slide 18: Využití v praxi
Trinderova (peroxidázová) reakce
Používá se ve spojení s enzymy ze třídy oxidoreduktáz za vzniku H2O2 (signální molekula)
- GOD, urikáza, LOD, CHOD, GPO....
Jako konjugační produkt se-aminoantipyrinem je možné použít i jiné deriváty fenolu/anilinu za vzniku chromogenů s jiným absorpčním maximem
Notes: GOD - glukozaoxidáza
Urikáza
LOD - laktátoxidáza
CHOD - cholesteroloxidáza
GPO - glukozafosfátoxidáza

## Slide 19: Shrnutí
Použití chemických činidel
  prvky s valenčními elektrony v d- a f- orbitalu (Cu – celková bílkovina, Ag – barvení proteinů, MnO4- titrace)
  organická komplexotvorná činidla (Ca, Mg, Fe....) – poskytují konkrétní barvu s konkrétním prvkem, činidla tvoří složitou směs oxidantů/antioxidantů, stabilizátorů
    Calmagit, magon, benzethoniumchlorid
  Konjugace s enzymy - specifické a univerzální pro organické molekuly utilizované organismem – metabolické dráhy
    Warburgův optický test, Trinderova peroxidázová reakce

## Slide 20: Využití v praxi
Chemická činidla
Sůdánová čerň
Pyronin B

## Slide 21: Děkuji za pozornost