## Slide 1: Klinická biochemie II - MST P23
11. prosince 2023

## Slide 2: Osnova
Krátké seznámení s metodami – prezentace teorie
Cvičení (2 skupiny)
Protokol
A) Termoforéza v mikroměřítku (Microscale Thermophoresis – MST)
B) Kapičková mikrofluidika (Dropplet Microfluidiucs – DM)

## Slide 3: Termoforéza v mikroměřítku (Microscale Thermophoresis – MST)
Bržezická Taťána
a přístroj Monolith X

## Slide 4: Monolith X
duální technologie
Spektrální posun + MST
 | Monolith X | Monolith
Technologie | Spektrální posun a MST | MST
Měření Kd | Přibližně 10 minut | 
Dynamický rozsah | nM to mM | pM to mM
Detekovatelný rozsah molekul | 101–107 Da | 
Potřebný objem vzorku | 10 μl | 
Počet kapilár pro „run“ | Až 24 | 
Teplotní kontrola | 20-40 °C +/- 0.5 °C | 
Fluorescenční detekce | 1 / RED | 1 / pico RED nebo 2 / pico RED & LabelFree (UV) nebo 2 / pico RED & BLUE
Rozměry přístroje | 36 cm šířka x 40 cm výška x 58 cm délka | 
Váha | 27 kg | 

## Slide 5: Princip metody MST
fyzikální jev TRIC (1) + termoforéza (2) + teď navíc spektrální posun (dále)
TRIC - teplotně závislé změny intenzity fluoroforu
teplotní gradient vzorku (IR laser – 1480nm) vyvolá pohyb molekul, který je závislý na třech parametrech molekuly: velikosti, náboji a hydratačním obalu
fluorescenční detekce - optický systém
  nativní fluorescence proteinů/ značené fluorofory
vazebné parametry jsou určeny ze změn termoforetických vlastností vzorku se vzrůstající koncentrací vazebného partnera (konc. proteinu konstantní)
precizní a velmi citlivá metoda, analýza v malých objemech (μl)
(1)
(2)

## Slide 6: Pohyb molekul při termoforéze v 1 kapiláře

## Slide 7: Záznam TRIC

## Slide 8: Příklad měření
scan kapilár se zvedající se koncentrací ligandu (koncentrace proteinu konstantní)
Kd je automaticky derivováno z MST grafů
F1 následně děleno F0 –> Fnorm

## Slide 9: Spektrální posun
vazba ligandu způsobuje spektrální posun
- modrý posun, červený posun
Ligandy, které se vážou blízko fluoroforu, mohou přímo ovlivňovat chemické prostředí fluoroforu (1).
Ligandy, které se vážou ve vzdálené poloze od fluoroforu, mohou vést ke konformačním změnám (2).
měření 2 vlnových délek – 650 nm a 670 nm
(1)
(2)

## Slide 10: Afinitní interakce
Síla interakce
terminologie: target - ligand
Disociační konstanta Kd
pM – nM – silná afinita nebo těsná vazba
µM – mM – slabá interakce
Plazmatické proteiny – léčiva (slabé)

## Slide 11
Podle tzv. ˮ teorie volné frakce ˮ je pouze volné léčivo schopno transportu (přemístění) z krevního řečiště skrz membrány do cílových tkání a orgánů, kde působí farmakologických efektem. Cyklus léčiva v organismu je zjednodušeně ilustrován na obrázku výše. Vazba léčiv na plazmatické proteiny patří mezi faktory ovlivňující celkový farmakologický profil léčiva.

## Slide 12: Výhody
rychlé a flexibilní nastavení testů
měření v roztoku bez imobilizace
integrovaná kontrola kvality - umožňuje detekci agregačních a srážecích procesů během měření
termoforéza molekul závisí kromě jejich velikosti také na náboji a hydratačním obalu (více informací)
malá spotřeba vzorku
variabilita pufru, dokonce i komplikované směsi (krevní plasma či buněčný lyzát)

## Slide 13: Kapičková mikrofluidika – aplikace v enzymologii
Sedlák Michal

## Slide 14: Teorie
Mikrofluidika
Enzymová kinetika
Dnes ve cvičení

## Slide 15
Miniaturizace laboratorních postupů
Nižší spotřeba látek, velké množství dat
Mikrofluidika - příklady
Li, Y., Mahjoubfar, A., Chen, C.L. et al. Deep Cytometry: Deep learning with Real-time Inference in Cell Sorting and Flow Cytometry. Sci Rep 9, 11088 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-47193-6
Lamartine, J. The benefits of DNA microarrays in fundamental and applied bio-medicine. Materials Science and Engineering: C, Volume 26, Issues 2–3, 2006, https://doi.org/10.1016/j.msec.2005.10.068.
Průtoková cytometrie
Elektroforéza na čipu
Guardia M, Armenta S., Downsizing the Methods. Comprehensive Analytical Chemistry, Elsevier, Volume 57, 2011
Kim J, Jensen EC, Stockton AM, Mathies RA. Universal microfluidic automaton for autonomous sample processing: application to the Mars Organic Analyzer. Anal Chem. 2013 Aug 20;85(16):7682-8. doi: 10.1021/ac303767m. Epub 2013 Jul 29. PMID: 23675832.
DNA čipy

## Slide 16
Kapičková mikrofluidika
Tvorba kapek
Spojování
Třídění
Zachycení na čipu
Dělení
S. N. Lai, X. Ouyang, and B. Zheng, in Detection Methods in Precision Medicine, ed. M. (. Yang and M. Thompson, The Royal Society of Chemistry, 2020, pp. 253-278.

## Slide 17
Biokatalyzátory, metabolismus, signalizace
Rovnice Michaelise-Mentenové
Enzymy
v … rychlost reakce
P … koncentrace produktu
t … čas
Vmax … limitní rychlost
S … koncentrace substrátu
Km … michaelisova konstanta
Linearizace (y = ax + b)
a = Km / Vmax
b = 1 / Vmax

## Slide 18: Inibitory enzymů jako léčiva
Př.: Aspirin
snížení aktivity cílového enzymu
terapeutický efekt
k. acetylsalicylová
k. salicylová
enzym cyklooxygenáza
Fitzgerald DJ, FitzGerald GA (2013): Historical lessons in translational medicine. Cyclooxygenase inhibition and P2Y12 antagonism. Circ Res 112:174-194.

## Slide 19: Inhibice aktivity enzymu
Kompetitivní
Akompetitivní
Směsná a nekompetitivní
https://www.sciencesnail.com/science/category/enzymology

## Slide 20: Obsah cvičení
“Y” spojka pro smíchání reakční směsi
“T” spojka pro spojení reakční směsi a oleje – pro tvorbu kapek
olej
enzym
substrát

## Slide 21
Obsah cvičení
β-galaktosidáza E.coli
Odštěpení fluoresceinu z umělého substrátu β-gal.
Fluorescein
Excitace: 498 nm
Emise: 517 nm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fluorescein

## Slide 22: Děkuji za pozornost