## Slide 1: Materiály, nástroje a přístroje v endodoncii
Mgr. Petra Bielczyková

## Slide 2: Z řeckého endo = uvnitř a odous, odontos = zub. Endodoncie se zabývá zubní dření a tkání, která obklopuje zub. Je součástí restorativní neboli záchovné stomatologie.
Souhrn několika vyšetřujících procedur
a technik, které vedou k ochraně zdravé
zubní dřeně.
V případě nenávratnéhopoškození pulpy zachování nevitálníhozubu, po funkční stránce

## Slide 3: CÍL OŠETŘENÍ
1. Odstranit zbytky měkkých tkání uvnitř zubu a desinfikovat tvrdé zubní tkáně.
2. Opracovat systém kořenových
kanálků,aby bylo možné jej
hermeticky uzavřít.
3. Utěsnit prázdný prostor tak,
aby v něm neobíhaly tekutiny
a nemohly se v něm znovu
usídlit mikroorganismy

## Slide 4: ANATOMIE ZUBU

## Slide 5: Endodoncie
Pokud je PULPOVÝ zánět nebo infekce ponechán bez ošetření, může způsobit bolest anebo vést až k abscesu (hnis).
Endodontické léčení odstraní zanícenou nebo infikovanou pulpu, pečlivě vyčistí a vytvaruje vnitřek kanálků, potom vyplní a uzavře tento prostor.
Následně umístí zubař korunku nebo jinak restauruje zub, aby jej ochránil a uvedl do plné funkce.

## Slide 6: VYŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ
Postižený zub se vyšetřuje poklepem, reakcí na chlad či teplo a rentgenem.
Po určení diagnózy se odstraní veškerá zkažená zubovina a provrtá se strop nad dřeňovou dutinou (trepanace)
dřeňová dutina se rozšíří a dřeň či její zbytky se odstraní

## Slide 7: ENDODONCIE

## Slide 8: ENDODONCIE
Endodontické léčení je nezbytné, když je PULPA = dřeň zasažená zánětem nebo infekcí z důvodu hlubokého kazu (caries),
při opakovaných léčebných dentálních procedurách, u prasklého nebo odštípnutého zubu, při poranění zubu.

## Slide 9: ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ ZUBU
Změří se délka kanálku – apexlokátorem
Kořenový kanálek se opracuje ručními nástroji, případně strojovou endodoncií
Průběžně k.k.vyplachujeme dezinfekčím roztokem
K.k. zaplníme dezinfekční vložkou, nebo se definitivně zaplní + RTG

## Slide 10: Příprava instrumentária
Lokální anestezie ( pokud bude potřeba)
Apexlokátor ( měrka)
Roztok na výplach kořenového kanálku
Stojánek na nástroje
Papírové, případně
gutaperchové čepy
Stojánek k rychlému odkládání
kořenových nástrojů, je možné
naplnění dezinfekčním roztokem,
autoklavovatelné,
vyrobeno z hliníku

## Slide 11: Příprava instrumentária
Endodontický set
EDTA pasta
Sealer
Hladítko, cpátko
Provizorní výplňový materiál

## Slide 12: APEXLOKÁTOR
Apexlokátorem:
Apexlokátor je elektronické zařízení na měření délky kanálku, resp. určení foramen fysiologicum případně foramen apicale.
Přístroj měří odpor mezi jednotlivými tkáněmi pomocí elektrod, jednu tvoří ret a druhou kořenový nástroj v kanálku zubu.
Jakmile nástroj dosáhne na apikální oblast, na displeji se zobrazí detailní zvětšení této oblasti.
Barevné rozlišení určuje polohu konce kořenového nástroje. Pohyb nástroje v apikální oblasti je doprovázen zvukovým signálem, když špička nástroje mine nejhlubší místo, začne blikat červená tečka a budou zaznívat krátké varovné signály.

## Slide 13: APEXLOKÁTOR
multifunkční přístroj pro endodontické ošetřování zubních kanálků, který umožňuje sledovat pozici nástroje během preparace

## Slide 14: Endo - ruční nástroje
K rozšíření se použijí tři základní kořenové nástroje s různým průměrem.
Jsou to pronikače (K-reamer), rozšiřovače (K-řle), kořenové pilníčky (H-řle) na ruční rozšíření.
Je možné kanálky opracovat i strojově pomocí endomotorů a nikltitanových nástrojů.
Při každé výměně kořenového nástroje následuje výplach.
Pokud je kanálek čistý bez bakterií, vyplachuje se nejčastěji fyziologickým roztokem.
V případě infekce v kanálku použijeme chlornan sodný nebo chlorhexidin.

## Slide 15: Ruční opracování kořenových kanálků
K- Reamer ( pronikač) rotační technika preparace – primární vyšetření, zprůchodňování kanálků, odstraňování starých výplní.
Označení nástroje trojúhelník
H – Fille Hedström lineární technika preparace
rozšíření kořenového kanálku
Označení nástroje kruh
K –Fille ( pilník)
lineární, případně kombinovaná technika preparace rozšíření kořenového kanálku.
Označení nástroje čtverec

## Slide 16: ENDODONCIE - OŠETŘENÍ
PRONIKAČE – K – Reamer
ROZŠIŘOVAČE –
H- fille Hedström
K- Fille
Nikl-titanové nástroje ke strojnímu opracování apikální části kanálku.

## Slide 17: ENDODONCIE
LENTULE na provizorní plnění kořenového kanálku
měrka na délku
kořenového
kanálku -
EXTIRPAČNÍ JEHLY
Pro vitální extirpaci
nervu

## Slide 18: ENDODONCIE
Lubrikační prostředek. ( EDTA)
Ulehčuje odstranění dřeně
z kořenového kanálku
a šetří kořenové rozšiřovače
Ošetření s kofferdamem

## Slide 19: ENDO MOTOR
Inovativní endodontický
systém, který umožňuje
opracování kanálku
jedním nástrojem.
Přináší tak zjednodušení
práce, není potřeba
žádná výměna
kořenových nástrojů,
snižuje se riziko zalomení nástrojů, zkracuje se doba ošetření

## Slide 20: Pracovní postup
Po opracování kořenového kanálku a zjištění délky pomocí měrky, nebo apexlokátoru se lékař rozhodne kořenový kanálek zaplnit provizorní či definitivní kořenovou výplní.
Kořenový kanálek se vysuší pomocí papírových čepů

## Slide 21: Endodontické ošetření
Výkon se zpravidla provádí v místním znecitlivění.
Metoda centrálního čepu
Laterální kondenzace (gutaperchové čepy)
Metoda teplé kondenzace gutaperchy
Utěsňují se pomocí speciálních cementů( báze epoxidů, silikonu, zinkoxid – eugenolu

## Slide 22: RTG – s nástrojem
- Měřicím rtg snímkem:
Jedná se o snímek zubu s nástrojem minimálně ISO 15 (zpravidla Reamer nebo Kfile), který je zaveden na tzv. bezpečnou délku, pomocí kterého se určí skutečná pracovní délka.

## Slide 23: ENDODONCIE
Rtg s nástrojem
Rtg po plnění

## Slide 24: ENDODONCIE
Postup endodontického ošetření:

## Slide 25: ENDODONCIE
PAPÍROVÉ ČEPY
GURAPERCHOVÉ
ČEPY

## Slide 26: ENDODONCIE
VYSUŠENÍ K.K
LATERÁLNÍ KONDENZACE

## Slide 27: ENDODONCIE
Přístroj pro plnění kořenových kanálků
BeeFill 2in1

## Slide 28: ENDODONCIE - OŠETŘENÍ
K výplachu kořenového kanálku se může použít také RinseEndo, který zajistí důkladný výplach. Jedná se o ultrazvukový výplach s chlornanem sodným, kombinace mechanického a chemického vyčištění.
Chlorhexidin 0,20%
Přípravek na
chlorhexidindiglukonátové bázi
(20 %) k dezinfekci kořenových
kanálků
Chlornan sodný
Účinná koncentrace chlornanu
sodného pro výplach je v rozmezí
0,1 až 5,25 procent.

## Slide 29: ENDO - použití laseru
Kořenový kanálek velmi důkladně vyčistí svou energií laserový paprsek. Vybavení laserem však stále ještě není součástí běžné ordinací zubařské praxe.

## Slide 30: ENDODONCIE
Provizorní plnění kořenového kanálku
-Hydroxid vápenatý – dezinfekční vložka do kořenového kanálku

## Slide 31: Endo –provizorní výplňový materiál
UltraCal - Rentgenokontrastní pasta
na bázi Ca(OH) 2 a vody má pH 12,5.
Používá se jako léčivá vložka
do kořenového kanálku.
Hydroxid vápenatý má
antibakteriální účinnost
a stimuluje hojení kosti.

## Slide 32: Definitivní plnění kořenového kanálku
Výplň kořenového kanálku je prováděna pomocí sealeru a gutaperčových
čepů s využitím různých druhů kondenzačních technik.
Zaplnění je nutné ještě zkontrolovat pomocí rentgenového vyšetření.

## Slide 33: Endo – výplňový materiál
AHA 26 se stříbrem
Kořenový výplňový materiál
na bázi epoxidové pryskyřice
ve formě prášek-tekutina
Zdokonalená
verze osvědčené
AH 26.

## Slide 34: Endo – výplňový materiál
Endomethazon
Antiseptický, nedráždivý, nevstřebatelný kořenový výplňový materiál obsahující Hydrocortison acetát
Indikace :
Definitivní kořenovávýplň
Použití: Smíchat prášek a
tekutinu do konzistence aby se
snadno nanášela lentulí do
kanálku.
1 kapka + 1 odměrka prášku

## Slide 35: Endo – výplňový materiál
EUGENOL
je rovněž užitečným a silným DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKEM.
EUGENOLOVÝ CEMENT nejvyšší biokompatibilita
Po finálním vložení cementu se významně snižuje buněčná toxicita

## Slide 36: Endo – výplňový materiál
Gutta-percha
Jako výborný plnící a inertní materiál je považována gutta percha, která ale nemůže vyřešit aspekt antibaktericidní.
gutta percha zahřátá vertikální kondenzací, nedokáže kompletně zaplnit úzký kanálek.
Pokud se umístí za apex v periodontiu, není vůbec inertní. Není vstřebatelná, bude vždy dráždit a protože gutta percha nemá žádnou funkci v kanálku (dokonce ani ne uzavírací), je nezbytné používat přídavný cement, který uzavře koronální a apikální zóny kanálku.

## Slide 37: OŠETŘENÍ ZUBU PO PLNĚNÍ
Ošetření „lege artis“ je ošetření takto plněného zubu kořenovým čepem (nástavbou) a zubní korunkou.
Tento postup je možno obejít v případě malé destrukce zubu kvalitní pevnou výplní, většinou kompozitní, která oslabený zub zpevňuje

## Slide 38: VÝSKYT KOMPLIKACÍ
Správně endodonticky ošetřený zub se může ošetřit výplní nebo použít k dalšímu protetickému řešení, a tak může sloužit ještě řadu let, při kvalitní péči i po celý zbytek života klienta.
U zdravého jedince běžný výkon
lidí s celkovým onemocněním je nutno vybrat šetrné nezatěžující anestetikum,
případně antibiotikum.

## Slide 39: POUČENÍ PACIENTA
Ošetřený zub může být citlivý na skus
Výskyt otoku v oblasti kořene
Intraorální incize v anestezii
Může dojít k rozlomení kořene
endodontické ošetření patří k vůbec nejsložitějšímu a nejrizikovějšímu ošetření ve stomatologii.
anatomický systém zubních kořenů je velmi složitý, individuální a nevyzpytatelný

## Slide 40: POČET KANÁLKŮ V ZUBU
Počet kanálků v jednotlivých zubech:
1. Horní a dolní řezáky a špičáky - zpravidla
jeden kanálek
2. Horní a dolní třenové zuby (4+5) - dva až tři
kanálky
3. Horní a dolní stoličky - tři až pět kanálků

## Slide 41: ALTERNATIVY OŠETŘENÍ
1. Žádné ošetření
2. Čekání na plné rozvinutí příznaků
(vznik váčku, možný otok)
3. Vytržení zubu a jeho náhrada
implantátem, můstkem či protézou

## Slide 42: DĚKUJI ZA POZORNOST