## Slide 1: Mikroskopické techniky
Mgr. Jana Tomanová
Upraveno dle prezentace MUDr. Jany Tůmové

## Slide 2: Historie mikroskopu
1590 – otec+syn Jansenovi (holand. brusiči skla, diamantů),
1610 – G.Galilei
1670 – A.van Leeuwenhoek (holand. obchodník s textilem, amatér-otec mikrobiologie, krevní b.)
1665 – angl.fyzik R. Hooke, složený mikroskop
L. Pasteur (kvasinky), R. Koch (tbc,cholera)
1847 – C. Zeiss, 1.výrobce
1873 – něm.fyzik E. Abbe, teorie opt.přístrojů
1931 – něm.fyzik E. Ruska, elektronový mikroskop (1986 NC)

## Slide 3: Mikroskopie
Rozlišovací schopnost oka (0,2 mm)
Světelná mikroskopie (0,2 μm)
Elektronová mikroskopie (1-0,2 nm)
TEM, SEM,
Paprsky (svět./el.) vystupují od předmětu do čočky, lámou se a vytvářej zvětšený obraz.
1-5 μm
7-20 μm
100-250 μm
20-250 nm

## Slide 4: Optika
Světlo = úzká oblast elektromagnet. záření viditelná okem
(vlnění, 300 000 km/s)
elektrická a magnetická složka, vektory kolmé na sebe
Délka vln 380-780 nm (bílé/polychromat.světlo)
barvy: 380 nm fialová, 450 nm modrá, 500 nm zelená, 550 nm žlutá, 600 nm oranž., od 650 nm červená
Vlny kratší - UV,RTG,γ delší - IR,rádiové
Amplituda (výška) vlny = intenzita světla
Rozhraní 2 prostředí:
Odraz:
úhel dopadu = úhlu odrazu, ve stejné rovině
Lom:
vychýlení ke kolmici dopadu (do prostředí opticky hustšího)
od kolmice dopadu (do prostředí opticky řidšího)
Index lomu N (opt. hustota):
vzduch 1,0 - voda 1,33 - sklo 1,46 – olej 1,5 – diamant 2,42

## Slide 5: Optika
Disperze (rozklad)
závislost indexu lomu na vlnové délce
bílé světlo se hranolem rozloží dle vlnové délky na jednotlivé barvy (duha)
Interference (skládání)
rozdělení a následné spojení 2 světel. toků
dle synchronizace je fáze vlnění stejná nebo posunutá a intenzita +vyšší nebo -nižší
Rozklad bílého světla optickou mřížkou 500 čar/mm. Nejvíce odchýleno je červené světlo.
Zdroj: e-manuel.cz
Ohyb a interference na mřížce
Zdroj: gvp.cz

## Slide 6: Optická tělesa průhledná
Čočky
tvar: vypuklý/konvexní,
spojky- svazek sbíhavý
vydutý/konkávní,
rozptylky- sv.rozbíhavý
opt. střed O s osou, hl. rovina (kolmá na osu)
ohnisko F přední-obrazové,
F' zadní-předmět.
Hranoly:
broušené pod růz. úhly- změna chodu paprsků
nikoly z island. vápence k polarizaci paprsků

## Slide 7: Čočky
Vytvoření obrazu spojkou pomocí 3 paprsků:
rovnoběžný s osou – lom do ohniska
hlavní (středem č.) – neláme se
v předmětovém ohnisku – lom rovnoběžně s osou
Druh obrazu dle polohy předmětu
skutečný (za čočkou, lze pozorovat okem/na filmu)
zmenšený a převrácený… předmět >2F
zvětšený a převrácený… předmět do 2F
neskutečný (před čočkou, lze pozorovat jen okem)
zvětšený a přímý… předmět <F
Notes: C1, C2 – středy křivosti optických ploch

## Slide 8: Vady čoček
Chromatická(barevná) – různý lom dle vlnové délky světla, vada polohy a velikosti
Sférická (kulová) – různý lom s křivostí čočky, body= překrývající se kruhy, nezřetelné
Astigmatická – paprsky dopad. šikmo se neprotínají, tvoří 2 linie
Vyklenutí – přímka z boku= oblouk, nelze dobře zaostřit

## Slide 9: Lupy
Nejjednodušší optická zařízení
1 nebo více čoček (spojky i rozptylky)
Zvětšují zorný úhel
Obraz: neskutečný zvětšený a přímý
Zvětšení 5 – 12x (spec. až 30x)

## Slide 10: Mikroskop - konstrukce
2 optické části (několik čoček) na společné ose
Objektiv – hlavní, tvoří obraz předmětu
skutečný zvětšený a převrácený
čelní čočka, pouzdro se závitem (revolver.měnič)
Okulár – lupa
zvětšuje obraz bez dalších detailů 5-25x
vhodně koriguje optické vady čoček objektivu
zvětšení= objektiv x okulár (50-1000x)

## Slide 11: Objektivy - vlastnosti
Ohnisková vzdálenost: 1,5 (silné) – 20 mm (slabé)
Zvětšení= 250/ohnisk.vzdál. (max.150x)
Světelnost – určuje otvorový úhel(2 krajní paprsky) a
index lomu prostředí: sklíčko-vzduch n. lépe imerze (voda, olej)
Numerická apertura= vztah mezi otvor. úhlem a lomivostí, čím je vyšší, tím lepší rozliš. schopnost (0,9 vzduch, 1,5 olej)
Penetrační (hloubková) ostrost= zobrazení počtu rovinných vrstev preparátu, nutnost proostřování

## Slide 12: Mikroskop - konstrukce
Osvětlení – žárovka,
kondenzor (čočky k soustředění paprsků),
clony* (irisová), ev. zrcátko
Mechanické části
stativ
tubus – spojuje objektiv (dole) a okulár, posun pomocí makro- a mikrometr. šroubu
větš. binokulární (2 okuláry) s oční korekcí
stolek s otvorem a 2 pružinkami n. křížovým vodičem preparátu
*clony
polní –reguluje osvětlenou oblast v zorném poli (množství světla)
aperturní – Změnou velikosti otvoru na kondenzoru reguluje kužel světla osvětlujícího preparát. (otevřená – více světla, vyšší rozlišení, přivřená – zvyšuje kontrast a hloubku, ale může zhoršit rozlišení a zvýraznit nečistoty na preparátu
Notes: Irisová – typ konstrukce – na obr. Č. 1 je jako irisová zobrazená polní clona

## Slide 13: Typy mikroskopů
Běžný – metoda světlého pole v procházejícím světle (rovnoběžně s osou)
Zástinový – metoda temného pole, paprsky šikmé, odrážejí se od preparátu
pozorování drobných objektů a jejich povrchových struktur (prvoků, bakterií, rostlinných pletiv, pylových zrn…)
Stereomikroskop – 2 mikroskopy, 2 samostatné světelné paprsky – do každého oka jeden – výsledkem je 3D obraz
Biologie, botanika, entomologie, medicína (mikrochirurgie)
Diskuzní n. srovnávací- pro 2 osoby
Ultrafialový – vyšší rozliš. schopnost UV světla, optika křemenná, záznam foto
Infračervený – snadněji proniká silnými preparáty, záznam foto

## Slide 14: Typy mikroskopů
Fázový kontrast – na fázové destičce v obrazové rovině objektivu se ohybem paprsku vyvolá změna fáze
použití: zvýraznění detailů (obrysů) nativních preparátů (ery ve fáz. kontr.)
- malé rozdíly v absorpci světla (malé změny v amplitudě), ale různý index lomu -> posun fáze
- přímé x difrakční vlnění (malý fázový posun) – do obrazového ohniska fázová destička (posun fáze přímého vlnění) – interferenční obraz (rozdíly v amplitudě)
Polarizační – kombinace s polarimetrem, přidány 2 polarizační nikoly (polarizátor u světel. zdroje, analyzátor za objektivem), otočný stolek s preparátem, dvojlomné struktury střídavě září a zhasínají
Dvojlomné látky – dělí paprsek polarizovaného světla (řádný x mimořádný, fázově posunuty), po průchodu analyzátorem - interference
použití: mineralogie (vč. močových kamenů)
MDCK buňky, mikroskop s fázovým kontrastem
Zdroj: Baria.cz
Druhy polarizace. Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová.
Notes: Nikoly:
Vstup nepolarizovaného světla: Světlo, které má elektrické pole kmitající ve všech rovinách, vstoupí do Nicolova hranolu.
Dvojlom v krystalu: V anizotropním krystalu (např. islandský vápenec) se nepolarizované světlo rozdělí na dva paprsky: řádný (o) a mimořádný (e).
Vzájemně kolmé roviny polarizace: Tyto dva paprsky jsou lineárně polarizované, ale kmitají v rovinách, které jsou na sebe kolmé.
Rozhraní s kanadským balzámem: Tyto dva paprsky mají v krystalu různou rychlost.
Odraz a absorpce: Na rozhraní s kanadským balzámem, který má jiný index lomu, je jeden z paprsků (obvykle řádný) odražen.
Výstup lineárně polarizovaného světla: Mimořádný paprsek, který má stále vysokou intenzitu, prochází dál a opouští Nicolův hranol jako zcela lineárně polarizované světlo.

## Slide 15: Typy mikroskopů
Fluorescenční (luminiscenční) – po absorpci kvanta záření emituje záření o delší vlnové délce
přírodní (primární fluorescence) nebo po navázání fluorochromů (sekundární f., častější)
použití: imunocytochemie, imunocytologie, imunohistologie, cytogenetika (FISH – in situ hybridizace – značená RNA sonda)
Fluorescenční barviva – protilátky, fluorescenční sondy, bio
Systém filtrů –zajišťují, aby se ze světelného zdroje vybralo požadované rozmezí vlnových délek, dopadlo na vzorek a vyvolané fluorescenční světlo (neznečištěné světlem ze zdroje) dopadlo na detektor
Buňka. Jádro modré (DAPI), mikrotubuly zeleně (FITC), mikrofilamenta červeně (TRITC)

## Slide 16: Typy mikroskopů
Elektronový
místo světla(fotonů) je tok elektronů ve vakuu, místo optických jsou čočky elektromagnetické, magnet. pole působí jako lom- dráha elektronů po spirále,
zvětšení až 1.000.000x
TEM (transmisní)- elektrony přímo prostupují tenkým řezem (nm) a jsou detekovány (vnitřní struktury, atomy)
REM,SEM (rastr,scan)- povrch vzorku rastrován svazkem elektronů, detekce uvolněných sekund. elektronů
Snímek covid-19 z elektronového mikroskopu Autor: archiv Thermo Fisher Scientific
TEM
Zdroj: wikipedia.org

## Slide 17: Mikroskopické preparáty
Nativní – fyziologické médium přirozené (sérum, moč, likvor) nebo umělé (fyziolog.roztok)
Vitální barvení – b. bazická (metyl.modř), kyselá (trypanová modř), ostatní (Sudan)
Supravitální barvení – mokrý nefixovaný preparát, ve kterém některé buněčné elementy dosud dožívají
(např. barvení močového sedimentu dle Sternheimera (Alciánová modř a Pyronin B)).
nebo čerstvé tkáňové řezy
Trvalé preparáty
fixace: fyzikální (teplo), chemická (formol. páry, kys. octová, formalin, etanol)
zpracování: uzavírací média, nátěry, řezy
barvení (selektivní zvýraznění): dle Grama, May-Grünwalda a Giemsy, Pappenheima
Barveni močového sedimentu

## Slide 18: Barvení likvoru
Fusch Rosenthalova komůrka (objem 3 µl)
Trvalý preparát (cytospin)
Málo spolehlivá diferenciace jaderných elementů
Nativní x barvený kyselou methylvioletí
MGG barvení (barvení podle Maye-Grünwald-Giemsy)
Kanadský balzám (fixační pryskyřice)

## Slide 19: Vyšetření kostní dřeně
Cytologicky
Histologicky
speciální cytochemická barvení (např. PAS, POX) u akutní leukemie
imunohistochemie (protilátky proti receptorům značená fluorescenční značkou/barvou)
Převzato z přednášky MUDr. RNDr. Michala Řiháčka, Ph.D.

## Slide 20: Imunofluorescenční techniky (autoprotilátky)
Pozitivní autoprotilátky proti endomysiu (EMA)
Crithidia luciliae (bičíkovec)
Substrát: opičí játra; bývá pozitivní u celiakií
K testování autoprotilátek proti dsDNA (diagnostický faktor pro systémový lupus erythematodes)

## Slide 21: Děkuji Vám za pozornost