## Slide 1: Počítačový design, modelování a konstruování
Úvod do problematiky
Technické kreslení – pravidla a zásady

## Slide 2: Úvod - Design
Design pochází z latinského de-signare, označit, vyznačit, a postupně získalo význam „navrhnout“ nebo „návrh“.
Design představuje vytvoření plánu, nákresu, návrhu k zhotovení výrobku, objektu nebo komplexního systému (skica, projektová dokumentace, technické výkresy, architektonické plány, schémata zapojení, grafický design, apod.).
Design může označovat jak činnost konstruktéra nebo návrháře, tak výsledný produkt jeho činnosti.

## Slide 3: Design
Design
Teoretické znalosti
Logické myšlení
Praktické dovednosti

## Slide 4: Design
Design může být produktový, interiérový, grafický, módní, design služeb, apod.
Dobrý design zahrnuje :
atraktivní tvar výrobku,
ekonomičnost,
bezpečnost,
použitelnost a uživatelské vlastnosti,
dále respektuje technické a technologické zásady.

## Slide 5: Design a vlastnosti produktu

## Slide 6: Počítačový design
Design – počítačový design – navrhování s využitím počítače a specializovaných programů.
Počítačová grafika:
rastrová (pravidelná síť pixelů, organizovaná jako dvourozměrná matice bodů),
Vektorová (složena ze základních, přesně definovaných útvarů, jako jsou body, přímky, mnohoúhelníky a křivky).

## Slide 7: Počítačový design
Grafický software, CAD, programy pro tvorbu modelů a 3D grafiky…
2D a 3D počítačová grafika.
Navrhování s využitím počítače a modelování tvaru nebo technologických procesů.

## Slide 8: Z historie
Počátky zobrazovaní předmětů, nástrojů a jednoduchých mechanismů sahají do prvopočátků vývoje člověka.
Rozvoj techniky v 16. století - období renesance.
Vzestup městských států a doba
geniálního vynálezce Leonarda da Vinci
(15. dubna 1452 Anchiano u Vinci –
2. května 1519 Cloux u Amboise).

## Slide 9: Z historie
Vynálezy
Leonardovy vynálezy lze rozdělit do čtyř základních skupin:
- Létací stroje,
- Pracovní nástroje,
- Válečné stroje,
- Vodní stroje.

## Slide 10: Z historie – létající stroje
Teze – konstrukce vrtulníku a letadla.

## Slide 11: Z historie – pracovní nástroje, válečné stoje
Stroj na řezání závitů, katapult.

## Slide 12: Z historie – skicy
astronomická studie, anatomie srdce

## Slide 13: Současnost
Technické výkresy zhotovené pomocí rýsovacích pomůcek.
Technické výkresy zhotovené pomocí speciálního SW na počítači (CAD).
Technický výkres vytvořený jako:
Náčrt – ztvárnění návrhu bez ohledu na zásady TK.
Originál – vytvořený pomocí pomůcek při dodržení norem TK.
Kopie – rozmnožený originál nebo výstup výkresu zhotoveného pomocí CAD z tiskárny.

## Slide 14: Současnost
Výkres zhotovený v CAD.

## Slide 15: Technické kreslení
Srozumitelnost a přehlednost výkresové dokumentace není zaručena samovolně, ale existují soubory určitých pravidel a předpisů.
Tyto pravidla jsou zahrnuta samostatným oborem, který se nazývá normalizace.
Normy mohou být:
Státní (ČSN),
Celoevropské (EN),
Mezinárodní (ISO).

## Slide 16: Výkresový list
Výkresový list obsahuje: popisové pole, kreslící plochu ohraničenou rámečkem, (souřadnicovou síť), značky pro oříznutí a středící značky.

## Slide 17: Technické kreslení

## Slide 18: Pravoúhlé promítání –v 1. kvadrantu

## Slide 19: Pravidla zobrazování
Počet obrazů volíme co nejmenší (ale takový aby bylo těleso úplně zobrazeno.
Pro umisťování a zobrazování pohledů platí pravidla pravoúhlého promítání.
Hlavní pohled (zepředu) by měl co nejvíce vystihovat tvar předmětu.
Předmět by měl být zobrazen ve funkční poloze nebo v poloze vhodné pro výrobu.

## Slide 20: Pohledy
Pohledy dle zvolené metody promítání se neoznačují – sdružené pohledy.
Pohledy neodpovídající metodě promítání se musí označit – nesdružené pohledy (na obr. pohled A).

## Slide 21: Zobrazování
Rozvinutý pohled se používá pro zobrazení předmětů:
Zhotovených ohýbáním (viz. obr),
Se zakřiveným povrchem.

## Slide 22: Řezy

## Slide 23: Zásady kótování
Kótovací čáry se kreslí rovnoběžně s kótovaným rozměrem nebo jako kruhový oblouk. Kótovací čáry se nemají protínat, nesmí splývat s jinou čarou (osou, hranou).

## Slide 24: Provedení kót

## Slide 25: Kótování

## Slide 26: Učební pomůcky

## Slide 27: Učební pomůcky
Didaktická pomůcka funguje na principu magnetické přitažlivosti mezi kovovou (plechovou) promítací rovinou a magnetickým papírem, na kterém je vždy zobrazen jednotlivý průmět určitého modelu.

## Slide 28: Učební pomůcky

## Slide 29: Pracovní listy

## Slide 30: Tvorba tech. výkresu
Obecně: technický výkres – technologický postup – výrobek.

## Slide 31: Závěr
Doporučená literatura:
[1] Kletečka, J., Fořt, P. Technické kreslení. Brno: Computer Press, 2007, 252 s.
[2] Svoboda, P. a kol. Základy konstruování. Brno: Cerm, 2008, 234 s.
[3] Drastík, F. Technické kreslení podle mezinárodních norem I. Ostrava: Montanex, 1994, 228 s.