## Slide 1: Zásady mapové tvorby
Opakování

## Slide 2: Otázky a odpovědi

## Slide 3: Kompoziční prvky
MĚŘÍTKO
SMĚROVKA
MAPOVÉ POLE
Jméno příjmení
……
TIRÁŽ
X
X
X
LEGENDA
NÁZEV MAPY

## Slide 4: Název mapy
Míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji.
MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI
NEZAMĚSTNANOST KRAJE VYSOČINA V LETECH 2021–2022
Nezaměstnanost krajů v letech 2021–2022.
Vyber správnou variantu názvu tematické mapy

## Slide 5: Název mapy
Vyber správnou variantu názvu tematické mapy
Míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji.
MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI
NEZAMĚSTNANOST KRAJE VYSOČINA V LETECH 2021–2022
Nezaměstnanost krajů v letech 2021–2022.

## Slide 6: Název mapy
Název mapy je nejdůležitější písmenný prvek na mapě, který obsahuje určení
  věcné,
  prostorové
  časové určení
Zpravidla se umisťuje k hornímu okraji mapy a píše se dostatečně velkým a čitelným písmem.

## Slide 7: Název mapy
MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V LIBERECKÉM KRAJI V ROCE 2018
věcné vymezení
časové vymezení
prostorové vymezení

## Slide 8
V názvu se nepoužívá slovo „mapa“, jelikož je od pohledu zřejmé, že se o mapu jedná.
Název by měl být čitelný jako jediný textový prvek z větší vzdálenosti. Proto bychom měli volit jednoduchý bezpatkový font.
Dále by měl být ideálně napsán kapitálkami
MAPA NEZAMĚSTNANOSTI V LIBERECKÉM KRAJI V ROCE 2018
NEZAMĚSTNANOST V … / NEZAMESTNANOST V…
NEZAMĚSTNANOST V … / NEZAMESTNANOST V…

## Slide 9: Název mapy
Pokud by byl název příliš dlouhý, je vhodné ho rozdělit na titul a podtitul. Titul obsahuje věcné vymezení, někdy i vymezení prostorové. Podtitul pak nejčastěji časové nebo také prostorové vymezení, píše se pod titul a je oproti němu vyveden malými písmeny menší velikosti.
MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V LIBERECKÉM KRAJI
V ROCE 2018
MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V LIBERECKÉM KRAJI
V ROCE 2018
V ROCE 2018
V ROCE 2018

## Slide 10: Legenda
u tematické mapy
u mapy v atlase, zpracovaném jednotnou formou
u mapového listu státního mapového díla
u jednoduché mapy zachycující umístění ČR ve světě
U jaké mapy musí být vždy legenda?

## Slide 11: Legenda
U jaké mapy musí být vždy legenda?
u tematické mapy
u mapy v atlase, zpracovaném jednotnou formou
u mapového listu státního mapového díla
u jednoduché mapy zachycující umístění ČR ve světě

## Slide 12: Legenda
Její vypracování patří mezi nejzávažnější a nejobtížnější úkoly při tvorbě mapy.
Zásady tvorby legendy:
  úplnost legendy,
  musí být v souladu s označováním na mapě,
  srozumitelnost, čitelnost a dobrá zapamatovatelnost,
  musí být sestavena v logicky uspořádaný systém,
  nezávislost legendy.

## Slide 13: Znaky legendy
Znaky nesmí být příliš detailní. Myslete na to, že znak na mapě někdy může být velmi malý, a proto je třeba znak vytvořit tak, aby byl čitelný za všech okolností. Není zde tedy prostor pro přílišnou detailnost u znaků.
Znak musí být intuitivní. I bez uvedení popisu, by znak měl jasně signalizovat co představuje.

## Slide 14: Znaky legendy

## Slide 15: Legenda
Jak legendu uspořádat?
Kolik znaků může být v jedné skupině?

## Slide 16: Měřítko
číselné
grafické
slovní
žádné
Jaký typ měřítka použijete pro mapu, o níž víte, že uživatelé ji budou zvětšovat či zmenšovat (mapu promítají projektorem, zvětšeninu použijí na poster apod.)?

## Slide 17: Měřítko
Jaký typ měřítka použijete pro mapu, o níž víte, že uživatelé ji budou zvětšovat či zmenšovat (mapu promítají projektorem, zvětšeninu použijí na poster apod.)?
číselné
grafické
slovní
žádné

## Slide 18: Měřítko
KM
Km
Kilometres
Km
Jaký zápis jednotek použijete u grafického měřítka v mapě pro české čtenáře?

## Slide 19: Měřítko
Jaký zápis jednotek použijete u grafického měřítka v mapě pro české čtenáře?
KM
Km
Kilometres
Km

## Slide 20: Měřítko
Z hlediska výsledné prezentace rozlišujeme 3 základní druhy měřítka:
  Číselné
  Grafické
  Slovní

## Slide 21: Tiráž
Základní
Doplňkový
…….kompoziční prvek
S tiráží se se nesetkáváme pouze u map, ale také například u knih. Jedná se o údaje o nakladateli, autorovi, roku vydání, počtu výtisků, autorských právech apod

## Slide 22: Tiráž
Jméno autora/vydavatel
Místo vydání
Rok vydání
Kartografické zobrazení
Redaktoři
Nakladatel
Pořadí vydání
Lektoři mapy
Druh tisku, údaje o papíru
Copyright mapy
Podkladové zdroje a další

## Slide 23: Směrovka
Směrovka na mapě je grafickým vyjádřením orientace mapy ku světovým stranám. Jde o nadstavbový kompoziční prvek (grafická marginálie), přesto by měla být až na výjimky umístěna na mapě.
Případy, kdy směrovka nemá být vložena do mapové kompozice, jsou například:
  na mapě je přítomna zeměpisná síť,
  jedná se o území orientované na sever (i souřadný systém tak musí být orientován),
  mapa je součástí souboru map (celé mapové dílo orientováno určitým směrem).

## Slide 24: Směrovka
Pro české podmínky platí následující pomůcka. Při tvorbě mapy v souřadnicovém systému S-JTSK (Křovák), který není na území ČR orientován k severu, je
není třeba vkládat směrovku
nutné směrovku vkládat
U druhého nejpoužívanějšího systému WGS84 33 N, který je naopak k severu orientován, je použití směrovky
zbytečné
nutné

## Slide 25: Celková kompozice

## Slide 26: Topografická mapa
a
b
c

## Slide 27: Topografická mapa
Ze všech druhů map dle obsahu nejvěrněji území (reálnou krajinu) zachycují mapy topografické.
Jedná se totiž o mapy velkého měřítka, jejichž záměrem je především poskytnout „dobrou všeobecnou orientaci v daném území“

## Slide 28: Topografická mapa
Topografická mapa obsahuje:
polohopis – obraz objektů v území (tj. jejich polohy);
výškopis – obraz terénního reliéfu (tj. výškové členitosti území);
popis – textové údaje v mapovém poli;
popřípadě i souřadnicovou síť

## Slide 29: Topografická mapa
Vrstevnice je čára, která je tvořena body o stejné nadmořské výšce (např. všude kudy vede vrstevnice je nadmořská výška 275 metrů nad mořem).

## Slide 30: Vrstevnice
Který bod leží v nejvyšší nadmořské výšce?
a)
b)
c)
d)

## Slide 31: Vrstevnice
Který bod leží v nejvyšší nadmořské výšce?
a)
b)
c)
d)

## Slide 32: Vrstevnice
a) Na kopci
b) Na hřebeni
c) V propasti
d) V údolí
Bod D leží:

## Slide 33: Vrstevnice
a) Na kopci
b) Na hřebeni
c) V propasti
d) V údolí
Bod D leží:

## Slide 34: Výškopis
Jaké další výškopisné metody znáte?

## Slide 35: Tematická mapa
tematické mapy znázorňují přednostně určitou tematiku (jeden nebo několik vybraných jevů), zatímco ostatní informace jsou potlačeny či vynechány
z topografické nebo obecně geografické mapy jsou tak zachovány jen prvky (např. hranice států a okresů, vodstvo, komunikace, sídla) užitečné pro určení polohy znázorněných jevů a jsou zobrazeny tak, aby nebyly na mapě příliš výrazné, neboť tvoří pouze tzv. topografický podklad mapy.

## Slide 36: Tematická mapa

## Slide 37: Land Use
Pojem „land use“ vyjadřuje funkční členění daného území podle kategorie ploch, které se odvozují od způsobu využití určité plochy (země).
„land use“ a „land cover“
„LUCC“ – „land use/cover change“

## Slide 38: Land Use
Dochází k častému smíchání informací charakterizující klima, půdu, terén a pokryv, aby bylo ve výsledku vyjádřeno využití ploch
Pojem „land use“ lze rozdělit do několika kategorií ploch (druhů pozemků): orná půda, trvalé kultury, trvalé travní porosty a lesní plochy. Dále podle souhrnných kategorií: zemědělská půda, orná půda spolu s trvalými kulturami a jiné plochy (FAO, 2005
Definovat „land use“ je velice složité, ale jako definice lze brát i to, že „land use“ zahrnuje jak způsob, kterým je nakládáno s biofyzikálními vlastnostmi země, tak i záměr, který toto nakládání podmiňuje – tedy účel, pro který je země využívána

## Slide 39: Land Use

## Slide 40: Úkol
  Mapa č.1
  Označ co vše je na mapě špatně a napiš krátké komentáře ke každé chybě.
  Mapa č.2
  Dodělej mapu tak, aby byla správně.