## Slide 1
Termika

## Slide 2
Teplota
Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty. V obecném významu je to vlastnost předmětů a okolí, kterou je člověk schopen vnímat a přiřadit jí pocity studeného, teplého či horkého. Postupně bylo pozorováno, že zvýšení teploty působí změnu rozměrů, tvaru nebo skupenství předmětů.
V přírodních a technických vědách a jejich aplikacích je teplota skalární intenzivní stavová veličina, která je vzhledem ke svému pravděpodobnostnímu charakteru vhodná k popisu stavu ustálených makroskopických systémů. Teplota souvisí s vnitřní energií systému. Nejnižší možnou teplotou je teplota absolutní nuly (0 K; −273,15 °C), ke které se lze libovolně přiblížit, avšak nelze jí dosáhnout.
Teplota je základní fyzikální veličinou soustavy SI s plným názvem termodynamická teplota, jednotkou kelvin (K) a vedlejší jednotkou stupeň Celsia (°C). K měření teploty se používají teploměry.
Stupeň Celsia: teplotní rozdíl 1 °C = 1 K, avšak Celsiova stupnice je posunutá: 0 °C odpovídá přesně 273,15 K, což je přibližná teplota tání ledu, zatímco 100 °C (373,15 K) je přibližná teplota varu vody (při tlaku 101,325 kPa = 1 atm).

## Slide 3
Fyzikální jev spočívající ve změně rozměrů tělesa při změně jeho teploty nazýváme teplotní roztažnost. Pokud látce dodáváme teplo, tak na molekulární úrovni tuto energie částice využijí k tomu, že mohou překonat vlivy přitažlivých sil a vzdálí se od sebe.
Výpočet změny délky
Pokud se zvýší teplota tělesa délky L0 o teplotní rozdíl ΔT, tak délka L po změně teploty
kde α je teplotní součinitel délkové roztažnosti, TK je teplota na konci a TS je teplota na začátku teplotní změny.
Teplotní roztažnost

## Slide 4
Eiffelova ocelová věž v Paříži (dostavěna roku 1889) má výšku 300 m (včetně antény na vrcholu 324 m), která může vlivem teplot kolísat až o 18 centimetrů.
Zdeformované kolejnice svědčí o extrémních teplotách okolního prostředí. Relativně běžné teplotní výkyvy kompenzuje dilatační spára. U železničních kolejnic se mezi každou 8 m kolejnicí nechává mezera 6 mm, zatímco např. mezi kolejnicemi tramvají nebývá (tramvajové kolejnice jsou pokládány do země, kde nejsou teplotní výkyvy tak značné).

## Slide 5
U telefonních nebo elektrických vedení se mezi jednotlivými sloupy používá drát daleko delší než je vzdálenost sloupů. Vodiče jsou zejména v parném létě v důsledku tepelné délkové roztažnosti viditelněji prověšeny než v období mrazů.
Pro nadzemní i podzemní potrubí je ochrana proti nadměrné teplotní dilataci řešena pomocí U-kompenzátorů (dilatačních oblouků).

## Slide 6
Snýtováním pásků z různých kovů a s různou teplotní délkovou roztažností získáme dvojkov čili bimetal. Vrstva kovu z materiálu s větší tepelnou roztažností se označuje jako aktivní a vrstva s menší tepelnou roztažností jako pasivní.
Setkáváme se s ním v regulátorech teploty, např. v žehličce. Zvýšením teploty se bimetal zkroutí a sepne, popř. rozepne kontakty.
Bimetal
Bimetalový teploměr

## Slide 7
Teplotní součinitele délkové roztažnosti

## Slide 8
Změna hustoty v závislosti na teplotě
Vycházíme z toho, že při změně teploty se nemění hmotnost tělesa. Tím pádem součin objemu a hustoty musí zůstat zachován. Proto při kladném teplotním součiniteli objemové roztažnosti hustota látky klesá.
Teplotní objemová roztažnost
Pokud přejdeme do trojrozměrného prostoru, tak i zde látky reagují na změnu teploty změnou svého objemu.
kdy V je objem po teplotní změně, V0 je počáteční objem tělesa a β je teplotní součinitel objemové roztažnosti. U pevného tělesa z izotropní látky platí: β ≈ 3α.
Objemová roztažnost je problém u cejchovaného laboratorního nádobí. To je zakázáno sušit v sušárně za vyšší teploty.

## Slide 9
Příklad
Potrubí teplovodu délky 200 m bylo svařované při teplotě 20 0C. O jakou délku se prodlouží, pokud v provozních podmínkách teplota naroste na 120 0C? Teplotní součinitel délkové roztažnosti pro daný materiál je 1,2 . 10-5 K-1.
l0 = 200 m
ΔT = 100 K
α = 1,2 . 10-5 K-1
l = ?
Dilatační teploměry
Dilatační teploměry jsou založeny na tepelné roztažnosti jednotlivých látek, kdy je objem měrné látky (rtuť, ethanol) závislý na její teplotě (změna rozměru je závislá na dodaném teplu).

## Slide 10
Zásobník rtuti teploměru lze aproximovat válcem o výšce 1,5 cm a poloměru 0,3 cm, jaký musí být poloměr kapiláry teploměru, aby při změně o 10 °C odpovídala změna výšky rtuťového sloupce v kapiláře 2 cm? Pro rtuť je α = 1,8.10-4 K-1.
V = V0.[1 + α.(t - t0)]
(V – V0)/V0 = α.(t - t0)
Δh.π.r2 / l. π.r02 = α. Δt
2.π.r2 / 1,5. π.r02 = 1,8.10-4. 10
r/r0 = 0,037
r = 0,11 mm
l = 1,5 cm
r0 = 0,3 cm
Δt = 10 °C
Δh = 2 cm
r = ?
l
r0
Δh
r
Příklad

## Slide 11: Fyzikální vlastnosti vody
Přibližná hustota destilované vody se obvykle uvádí 1000 kg/m³ = 1 kg/dm³ = 1 g/cm³ (1 litr vody váží 1 kilogram).

## Slide 12: Anomálie vody
Zahříváme-li vodu z 0°C na 4°C, zmenšuje se její objem a její hustota roste. Ve 4°C voda dosahuje max. hustoty 1000 kg na kubický metr. Teprve od teploty 4°C výše se objem vody zvětšuje a hustota se zmenšuje. Tato odlišná závislost teploty a hustoty vody v porovnání s ostatními kapalinami je anomálie vody.

## Slide 13
Mpembův jev
označuje experimentálně prokázanou, zdánlivě paradoxní, skutečnost, že horká voda (100 °C) může zmrznout dříve než voda studená (20 °C). Příčiny Mpembova jevu dosud nebyly uspokojivě objasněny.
K tomuto jevu však nemusí dojít vždy (např. v menším prostoru, např. mrazáku, může teplá voda v nádobě příliš ovlivnit teplotu celého prostředí).

## Slide 14
Teplotní závislost povrchového napětí
s rostoucí teplotou povrchové napětí klesá, v důsledku snižování přitažlivých sil mezi molekulami.
Teplotní závislost viskozity kapalin
Viskozita kapalin s rostoucí teplotou klesá, v důsledku snižování přitažlivých sil mezi molekulami.
Pro kinematickou viskozitu se používá vzorec (T je teplota vody ve °C):

## Slide 15: Teplota a kinetická teorie plynů
U plynů viskozita s rostoucí teplotou roste.
U plynů hustota s rostoucí teplotou klesá.
Zvýšením teploty dojde ke zvýšení rychlosti molekul a zvýšení frekvence srážek (zkracuje se střední volná dráha) a počtu nárazů na stěnu nádoby (zvětšuje se tlak, resp. objem).
Sutherlandův vzorec

## Slide 16
Koeficient teplotní roztažnosti α má pro různé plyny
prakticky stejnou hodnotu a není závislý ani na teplotě
ani na tlaku.
α je přírůstek objemu vztažený na objemovou jednotku, způsobený nárůstem teploty o jeden stupeň.
Celkový objem plynu při teplotě t je
Gay-Lussacův zákon platí jen v oblasti velmi nízkých tlaků , je to zákon mezní (limitní):
α0 je limitní hodnota koeficientu teplotní roztažnosti
α pro tlak plynu blížící se nule,
α0 = 0.0036610 = 1/273.15
Gay-Lussacův zákon
Při izobarickém ději se zvyšující se termodynamickou teplotou lineárně roste objem ideálního plynu.

## Slide 17
Při velkém zvýšení teploty se zvětší tlak plynu natolik, že tlaková síla překoná elastickou mez (u pružných materiálů, např. pneumatik, …) resp. mez pevnosti (u pevných materiálů, např. tlakových lahví) nádoby a dojde k jejímu roztržení.
Příklad
Změna objemu PET láhve při různé teplotě se zhruba řídí Gay-Lussacovým zákonem.
V případě skleněné láhve dojde jen ke změně tlaku, což odpovídá Charlesovu zákonu.

## Slide 18
Charlesův zákon
Autokláv je přístroj-reaktor konstruovaný pro reakce probíhající za vysokého tlaku a teploty. V laboratořích se autokláv typicky používá ke sterilizaci materiálů v laboratorním skle, zejména médií. Samotný proces sterilizace je prováděn vlhkým teplým vzduchem a zvýšením tlaku.
Při izochorickém ději v ideálním plynu o stálé hmotnosti je termodynamická teplota tohoto plynu přímo úměrná jeho tlaku.

## Slide 19
Tlakový (Papinův) hrnec je silnostěnný hrnec sloužící k vaření za vyššího tlaku (280 - 300 kPa), jímž se dosáhne vyšší teploty vaření (120 °C - 130 °C), a tím i rychlejšího uvaření pokrmu. Poklice, jíž je hrnec neprodyšně uzavřen, je opatřena pojistným ventilem, který propouští přebytečnou páru, a tak zamezuje nebezpečnému zvýšení tlaku, které by mohlo vést k roztržení hrnce a výbuchu.
Vaření ve vysokých nadmořských výškách
Atmosférický tlak a tím i teplota varu vody je závislý na nadmořské výšce. Např. voda na Mt. Everestu se vaří už při 70 °C. To znamená, že se jídlo vaří jen velmi pomalu a některé potraviny se „neuvaří“
vůbec.

## Slide 20
Plynový teploměr se skládá z nádoby naplněné plynem (např. vodíkem, heliem, dusíkem), která je spojena úzkou trubkou s otevřením kapalinovým manometrem. Manometr má jedno rameno pohyblivé ve svislém směru, aby se hladina plynu v pevném rameni mohla udržet stále na úrovni značky. Tím se zaručuje, že změny tlaku plynu změnou teploty probíhají za stálého objemu plynu.
Plynový teploměr
Extrapolací dat pro různé (ideální) plyny lze odhadnout počáteční bod Kelvinovy stupnice (absolutní nulu).
T = t + 1/α0 = t + 273,15

## Slide 21
Kovové uzávěry šroubovacích zavařovacích lahví lze snadněji odšroubovat pokud se zahřejí proudem teplé vody. Kov má větší teplotní součinitel roztažnosti než sklo. Po zahřátí se kov mírně roztáhne, což umožní snadnější otevření lahve. Při zahřátí lahve se uvnitř zvýší tlak a tím se sníží přítlačná síla na víčko.
Příklad

## Slide 22
Horkovzdušný balón (montgolfiéra)
Využívá vztlakové síly dané rozdílem hustot chladného a horkého vzduchu.
Vztah mezi teplotou a hustotou plynu je dán stavovou rovnicí

## Slide 23
Balon o objemu 1000 m3 je naplněn heliem na tlak 62,4 kPa a váží i s košem 350 kg. Jakou zátěž unese, je-li ve výšce 3700 m při teplotě okolí -11 °C? Molární hmotnost vzduchu je 29 g.mol-1 a helia 4 g.mol-1, R = 8,314 J·K-1·mol-1.
T = -11 °C = 262 K
V = 1000 m3
mb = 350 kg
p = 62,4 kPa = 62400 Pa
Mv = 29 g.mol-1 = 0,029 kg.mol-1
MHe = 4 g.mol-1 = 0,004 kg.mol-1
Fv = mv.g
Fg = (mHe + mb+ mz).g
Fv = Fg
p.V = n.R.T = (m/M) / R.T
p.M = n.R.T = (m/V) / R.T = ρ / R.T
ρv = p.Mv / R.T = 62400.0,029 / 8,314.262 = 0,83 kg.m-3
ρHe = p.MHe / R.T = 62400.0,004 / 8,314.262 = 0,115 kg.m-3
mz = mv - mHe - mb = V.(ρv - ρHe) - mb = 103.(0,83 - 0,115) - 350 = 365 kg
Příklad

## Slide 24
Komínový efekt
Komínový efekt je proudění (stoupání) teplého vzduchu svislou dutinou způsobený rozdílnou teplotou na obou koncích této dutiny. Vzduch opouštějící dutinu (komín) má nižší hustotu než chladnější vzduch okolního prostředí a stoupá proto vzhůru působením vztlaku. Teplý vzduch opouštějící dutinu v ní působí podtlak, který způsobuje nasávání teplého vzduchu dolním koncem dutiny. Čím vyšší je rozdíl teplot a výška konstrukce (např. komínu), tím vyšší je rozdíl hustoty vzduchu (vztlak) a výsledný komínový efekt.
Díky komínovému efektu dochází během topné sezóny v budovách (které nejsou nikdy dokonale uzavřeny) k cirkulaci vzduchu, kdy teplejší vzduch stoupá nahoru a chladnější vzduch proniká okny, dveřmi nebo průduchy či netěsnostmi dovnitř.

## Slide 25
Teplotní inverze
Za normálních okolností teplota vzduchu klesá se zvyšující se nadmořskou výškou (zemský povrch pohlcuje sluneční paprsky a atmosféru ohřívá). Lehčí teplý vzduch stoupá, zatímco studený proudí na jeho místo (konvekce).
Porušení až otočení tohoto jevu (zpravidla v podzimních a zimních měsících) se říká inverze teploty vzduchu.
K inverzi advekční dochází zejména v zimě - vzduch se od země ochladí, zatímco ve výšce zůstává teplý.
V mírném pásmu se vytváří inverze subsidenční, kde studený vzduch klesá z vyšších vrstev do údolí, kde je uzavřen. Nad ním se mezitím tvoří oblačnost, v níž se pak často zachycují škodliviny a vzniká smog.
Radiační inverze je způsobena nočním chladnutím zemského povrchu. Přilehlá atmosféra rychle ztrácí teplotu, což v zimě zapříčiňuje přízemní mrazíky a v létě rosu.
Turbulentní inverze vzniká při nestandardním pohybu vzduchu, kdy dynamikou jeho proudění dochází k mísení jednotlivých vrstev. Často vznikají poblíž mořského pobřeží.

## Slide 26
Jedna látka se může vyskytovat jako plynná, kapalná nebo pevná. Tyto tři stavy téže látky nazýváme skupenství plynné, kapalné a pevné. Změnou skupenství rozumíme fyzikální děj, při němž se mění skupenství látky.
Tenzi par kapaliny lze pro danou teplotu vypočítat z Antoineovy rovnice
A, B, C jsou konstanty charakteristické pro danou kapalinu
Změna skupenství

## Slide 27
Při jaké teplotě bude vřít voda ve Lhase, ležící v nadmořské výšce 3000 m. n. m.? Teplota vzduchu ve Lhase je 17 °C. Molární hmotnost vzduchu je 29 g.mol-1.
Ph = P0 . e-M.g.h/(k.T) (barometrický vzorec)
Ph = 101325.exp(29.10-3. 9,81 . 3000 / (8,314 . 290) = 71,12.10-3 Pa
log(p) = A – B/(t + C) (Antoineova rovnice)
log(71,12.10-3) = 4,14259 – 1716,96/(t + 234,268)
t = 90,26 °C
T = 17 °C = 290 K
M = 29 g.mol-1 = 29.10-3 kg.mol-1
P0 = 101 325 Pa
h = 3 000 m
Konstanty Antoineovy rovnice pro vodu
A = 4,14259
B = 1716,96
C = 234,268
Příklad

## Slide 28
Vlhkost vzduchu
Vlhkost je základní vlastnost vzduchu. Vlhkost vzduchu udává, jaké množství vody v plynném stavu (vodní páry) obsahuje dané množství vzduchu.
Absolutní vlhkost vzduchu vyjadřuje hmotnost vodní páry obsažené v jednotce objemu vzduchu. Vyjadřuje se nejčastěji v gramech vodní páry na metr krychlový vzduchu.
Relativní vlhkost vzduchu udává poměr mezi okamžitým množstvím vodních par ve vzduchu a množstvím par, které by měl vzduch o stejném tlaku a teplotě při plném nasycení. Udává se v procentech (%).
Rosný bod je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami (relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100 %).
Tlak (tenze) vodní páry je parciální tlak vodní páry obsažené ve vzduchu [Pa]
Tenze par nad povrchem vody
Tenze par nad povrchem ledu
Magnusův vzorec:

## Slide 29
Přehřátá pára má nižší tlak a hustotu než sytá pára téže teploty. Přehřátá pára se svými vlastnostmi blíží spíše vlastnostem plynů, a to tím více, čím více se její stav liší od stavu syté páry. Pro přehřáté páry, jejichž stav je daleko od stavu sytých par platí přibližně stavová rovnice ideálního plynu.
Přehřátá pára vzniká
zahříváním syté páry bez přítomnosti kapaliny při konstantním tlaku (modrá šipka)
zvětšením objemu syté páry bez přítomnosti kapaliny při konstantní teplotě (červená šipka)
bod K ... kritický bod
bod A - trojný bod
Sytá pára (nasycená pára) je pára, která je v termodynamické rovnováze s kapalinou o stejné teplotě a tlaku. Tlak nasycené páry je závislý pouze na teplotě, a nikoli na objemu, který nasycená pára zaujímá. Tlak nasycené páry stoupá s teplotou. Sytá pára není ideální plyn.

## Slide 30
Přenos (sdílení) tepla
konvekcí (prouděním)
kondukcí (vedením)
radiací (zářením)
Šíření tepla (sdílení tepla) je jedním ze způsobů přenosu energie. Spočívá v tepelné výměně, což je termodynamický děj, při kterém dochází k výměně tepla mezi dvěma tělesy s různou teplotou. Tepelná výměna vždy probíhá tak, že teplejší těleso předává část své vnitřní energie chladnějšímu tělesu.
V tepelných vodičích se děje výměna rychleji, v tepelných izolantech – za stejných podmínek – pomaleji.

## Slide 31
Přenos tepla prouděním
Při konvekci dochází na rozdíl od radiace a kondukce kromě přenosu energie i k přenosu látky.
Množství tepla Q, které je za daný čas τ (s) odvedeno z povrchu tělesa o ploše S (m²) do okolí o teplotě nižší o Δt (K) je dáno vztahem:
Q = α.S.Δt.τ
kde α (W/K.m²) je koeficient přestupu tepla rozhraním. Koeficient α lze stanovit experimentálně.
Např.
Ústřední topení
V okruhu ústředního topení dochází k proudění vody bez čerpadla, pokud je kotel umístěn dole a radiátory nahoře.
Komínový efekt
= přenos tepelné energie prouděním tekutiny (kapaliny, plynu) z teplejších míst do chladnějších. V gravitačním poli teplejší tekutina stoupá vzhůru protože má menší hustotu.

## Slide 32
Přenos tepla vedením
Množství tepla Q, které za těchto podmínek projde libovolným kolmým průřezem S tyče za dobu τ, je roven
teplotní spád (gradient) (K/m, °C/m)
Konstanta úměrnosti λ je součinitel tepelné vodivosti (tepelná vodivost).
Teplo procházející plochou určuje tzv. tepelný tok. Množství tepla Q, které projde plochou S za čas tau, se nazývá hustota tepelného toku (q)
Fourierův zákon: průběh teploty v rovinné desce je při ustáleném proudění tepla lineární.
Předchozí vztahy lze využít při řešení problému průchodu tepla rozhraním.

## Slide 33
Pokud se těleso (např. deska), kterým teplo prostupuje, skládá z n vrstev o různé tepelné vodivosti λi a tloušťce di pro i-tou vrstvu, i=1,2,...,n, pak za ustáleného stavu musí být hustota tepelného proudu ve všech vrstvách stejná
= tepelný odpor vrstvy

## Slide 34
Přenos tepla vyzařováním (sáláním)
Tepelné záření je infračervené elektromagnetické záření. Na rozdíl od přenosu tepla vedením nebo prouděním se může prostřednictvím sálání teplo přenášet také ve vakuu (bez zprostředkování přenosu látkovým prostředím).
teplota tělesa – množství vyzářené energie je popsáno Planckovým vyzařovacím zákonem.
barva povrchu – nejmenší množství tepla je vyzařováno stříbřitě lesklými povrchy, největší černými. Toho se využívá například při konstrukci termosek, kde jsou povrchy stříbřitě lesklé pro minimalizaci předávání tepla sáláním. Naopak chladiče kosmických lodí, které jsou černé pro maximalizaci vyzářeného tepla. Při teplotách nad 1000 °C je ale pro většinu materiálů již rozdíl zanedbatelný a s malou chybou lze počítat s tím, že se prakticky všechna tělesa chovají jako absolutně černé těleso.
obsah plochy – energie vyzařovaná sáláním je přímo úměrná obsahu povrchu vyzařujícího tělesa.
Stefanův-Boltzmannův zákon: intenzita vyzařování roste se čtvrtou mocninou termodynamické teploty zářícího tělesa.
I = konst.T4

## Slide 35
Tepelné mosty
Tepelný most (tepelná vazba) je místo v konstrukci, kde konstrukcí domu uniká více tepla než v ostatních místech tepelné obálky objektu. Dochází k větším tepelným tokům než v jeho okolí. Projevuje se chladnějším povrchem.
Typická jsou například napojení dvou různých konstrukcí (otvorové výplně – okna, dveře) nebo také změny v geometrii konstrukce (např. rohy). Dále pak prvky, které procházejí vrstvou tepelné izolace (např. kotvení pergol). Jakýkoliv prostup vrstvou tepelné izolace totiž ve výsledku snižuje její efekt. Zvláště pokud se jedná o materiál velmi vodivý. Taková konstrukce může fungovat i jako chladič.

## Slide 36
Termoregulace u živočichů
Teplo vzniká v těle především jako vedlejší efekt metabolických procesů a důsledek svalové práce.
Odvod tepla
Odpařování vody

## Slide 37
Termodynamika

## Slide 38
Podle působící síly se rozlišuje
Mechanická energie
Kinetická (pohybová) energie
Potenciální (polohová) energie
Gravitační potenciální energie
Potenciální energie pružnosti
Tlaková potenciální energie
Elektrická energie
Magnetická energie
Energie záření
Energie vlnění
Vnitřní energie
Tepelná energie (teplo)
Jaderná energie
Chemická energie (energie chemické vazby, vazebná energie)
Energie
Energie může mít různé formy. Celková energie systému je dána součtem všech jednotlivých druhů energií.

## Slide 39: Teplo
Dochází-li k výměně energie na základě teplotního rozdílu mezi systémem a okolím (např. předáváním kinetické energie neuspořádaného pohybu molekul), nazýváme tuto změnu energie vyměněným teplem.
Teplo závisí v obecném případě nejen na počátečním a konečném stavu, ale též na cestě oba stavy spojující. Nemá tedy totální diferenciál. Teplo předávané systémem do okolí má zápornou hodnotu a teplo přijaté z okolí do systému je kladné.
Tepelný ekvivalent mechanické práce: počet jednotek mechanické práce nebo energie energy odpovídající tepelné jednotce 4,1858 J (= 1 cal).
Sdílení tepla
konvekcí (prouděním)
kondukcí (vedením)
radiací (zářením)

## Slide 40: Přeměny ostatních forem energie na teplo
Elektrická energie
Odporový ohřev
Vodič se průchodem proudu zahřívá a uvolňuje teplo (Joulovo teplo).
E = U·I·t = R·I2·t
E - Joulovo teplo, U – napětí, I – proud, R - odpor vodiče, t - čas.
Příklady: žehlička, rychlovarná konvice, elektrický vařič, elektrická pec, žárovka, …
Indukční ohřev
zahřívání probíhá pomocí indukovaných vířivých proudů.
Příklady: indukční elektrický vařič + hrnec, indukční elektrická pec, …
Přeměna energie na teplo bývá nazývána disipace energie.

## Slide 41: Přeměny ostatních forem energie na teplo
Mechanická energie
k přeměně mechanické práce na teplo dochází prostřednictvím tření.

## Slide 42
Koncem zápalky, na kterém je hořlavá směs rychle třeme o škrtadlo a vzniká teplo. Když je teplo, které vzniká při tření dostatečně velké, hořlavá směs vzplane. Dnes je nejběžnější teplota pro vznícení směsi okolo 100°C.
Energie záření
Energie jaderná
Energie chemická (exotermní reakce)

## Slide 43
Příklad:
Vlak o hmotnosti 500 t, jedoucí rychlostí 72 km.h−1, byl brzděním zastaven za dobu 20 s. Jaké teplo vzniklo při brzdění za předpokladu, že veškerá pohybová energie se změnila v teplo?
Řešení:
Q = ½.m.v2 = 1/2⋅5⋅105⋅202 J = 108 J = 0,1 GJ
Vzniklé teplo nezávisí na čase, po který brzdění probíhalo.

## Slide 44: Tepelné kapacity
Kalorimetrická rovnice
Q = m. c . ∆ t
Q = n . cm . ∆ t
Tepelná kapacita je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství tepla, kterým se těleso ohřeje o jednotkový teplotní rozdíl (v SI 1 kelvin). Protože teplo není stavová veličina, je nutné u tepelné kapacity specifikovat i tepelný děj, při kterém k přenosu tepla a ke změně teploty dochází, zpravidla pomocí veličin které se při daném tepelném ději zachovávají, ale předávané teplo na nich obecně závisí (např. tepelná kapacita při konstantním objemu, při konstantním tlaku, při konstantní magnetické indukci apod.).
Měrná tepelná kapacita (měrné teplo) je tepelná kapacita jednotkové hmotnosti látky (v SI jednoho kilogramu). Tepelnou kapacitu tělesa o hmotnosti m lze tedy vyjádřit ve tvaru C = m.c, kde c je měrná tepelná kapacita.
Molární tepelná kapacita je tepelná kapacita vztažená na jednotku látkového množství (v SI 1 mol). Tepelnou kapacitu tělesa o látkovém množství n lze tedy vyjádřit ve tvaru C = n cm, kde cm je molární tepelná kapacita.

## Slide 45
Příklad

## Slide 46
Měrná resp. molární tepelná kapacita jsou funkcemi teploty. Pro daný rozsah teplot se proto používají střední měrná tepelná kapacita, resp. střední molární tepelná kapacita.
Smísíme-li látku o měrné tepelné kapacitě c1, hmotnosti m1 a teplotě t1 s jinou látkou o měrné tepelné kapacitě c2, hmotnosti m2 a teplotě t2 platí
m1 . c1 . t1 + m2 . c2 . t2 = tS . (m1 . c1 + m2 . c2)
Příklad:
Do kalící olejové lázně o hmotnosti 35 kg, teplotě 25 °C a měrném teple oleje 1675 J.kg-1.deg-1 se vloží ohřátý výkovek o hmotnosti 5 kg a měrném teple 628 J.kg-1.deg-1. Po vyrovnání teplot stoupne teplota olejové lázně na 60 °C. Jaká byla původní teplota výkovku?
tx = (60 . (35 . 1675 + 5 . 628) – 35 . 1675 . 25)/(5 . 628) = 713,7 °C
Teplota výkovku před ponořením do lázně byla 713,7 °C.

## Slide 47: Tepelná kapacita plynu při stálém objemu a stálém tlaku
Pro ideální plyn platí Mayerův vzorec cmp – cmv = R
Pro reálné plyny je rozdíl o něco větší
Izobarická tepelná kapacita (tepelná kapacita při konstantním tlaku): parciální derivace tepla za konstantního tlaku je rovna parciální derivaci stavové veličiny – entalpie.
∆H = n . cm . ∆ t
Izochorická tepelná kapacita (tepelná kapacita při konstantním objemu): parciální derivace tepla za konstantního objemu je rovna parciální derivaci stavové veličiny – vnitřní energie za konstantního objemu.
∆U = n . cm . ∆ t

## Slide 48
Ekvipartiční teorém: Energie molekuly je rozdělena stejnoměrně mezi všechny platné stupně volnosti molekuly, přičemž na každý platný stupeň volnosti připadá energie
u1 = ½ k T
Počet platných stupňů volnosti se rovná počtu nezávislých parametrů , které určují energii soustavy.

## Slide 49: Tepelná kapacita plynů
Z kinetické teorie plynů a podle ekvipartičního teorému platí pro 1 mol plynu
Ideální plyn, monoatomární plyny a páry kovů – 3 stupně volnosti translačního pohybu
Cmv = 3/2 R
Cmp = 3/2R + R = 5/2 R
κ = Cmp/Cmv = 5/3
Dvouatomové plyny - 3 stupně volnosti translačního pohybu + 2 stupně volnosti rotačního pohybu
Cmv = 5/2 R
Cmp = 5/2R + R = 7/2 R
κ = Cmp/Cmv = 7/5
Víceatomové plyny - 3 stupně volnosti translačního pohybu + 3 stupně volnosti rotačního pohybu
Cmv = 6/2 R = 3 R
Cmp = 6/2R + R = 8/2 R = 4 R
κ = Cmp/Cmv = 4/3

## Slide 50: Tepelná kapacita plynů
Na každý stupeň volnosti pohybu molekul připadá na jeden mol energie ½ R . T. Každý stupeň volnosti přispívá k molární tepelné kapacitě Cmv hodnotou R/2. Odtud pro m stupňů volnosti
Cmv = mR/2
Cmp = mR/2 + R = (m+2)R/2
κ = Cmp/Cmv = (m+2)/m

## Slide 51: Tepelná kapacita plynů – závislost na teplotě
Pro ideální plyn jsou hodnoty Cmv a Cmp konstantní, obecně jsou závislé na teplotě. Tato závislost se vyjadřuje pomocí mnohočlenů s celistvými mocninami teploty:
Cmp(T) = a + bT + cT2 + dT3 (J mol-1K-1)
Cmp(T) = a + bT + cT-2 (J mol-1K-1)
Cmp(T) = a + bT + cT2 + dT-1 + eT-2 (J mol-1K-1)
konstanty a, b, c, … jsou tabelovány.
Výpočet příslušného tepla se provádí integrací
rovnic v mezích T1 – T2.

## Slide 53: Tepelná kapacita pevných látek
Dulongovo – Petitovo pravidlo: molární tepelné kapacity pevných prvků jsou přibližně rovny hodnotě 26 J.K-1.mol-1
Pravidlo platí jen přibližně. Za laboratorní teploty se hodnota Cmp pevných prvků pohybuje v intervalu 25 - 29 J.K-1.mol-1 (zejm. těžké kovy). Výjimkou jsou prvky C, B a Si jejichž molární tepelné kapacity jsou nižší a hodnoty 26 J.K-1.mol-1 dosahují jen za vysokých teplot (nad 1000 °C).
Neumannovo – Koppovo pravidlo: molární tepelné kapacity pevných sloučenin se rovnají stechiometrickému součtu molárních tepelných kapacit pevných prvků z nichž se skládají. Pokud se molekula skládá z n atomů její hodnota Cmp by se měla rovnat 26n J.K-1.mol-1. Pravidlo je spíše orientační, chyba může činit až 10 %.
Při laboratorní teplotě nutno brát do sumace tyto hodnoty:
prvek | C | H | B | N | O | F | ostatní | Pb | I | K
Inkrement molární tepelné kapacity (J.K-1.mol-1 ) | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 7.31
U sloučenin obsahujících krystalovou vodu se za každou molekulu vody započítává 9.85 (odpovídá hodnotě Cmp ledu).

## Slide 54
Příklad:
Výpočet molární tepelné kapacity (J.K-1.mol-1 ) pevných látek podle Neumann – Koppova pravidla:
Sloučenina | Cmp experiment | Cmp vypočteno
CaCO3 | 20.44 | 19.8
PbI2 | 19.6 | 19.6
KNO3 | 24.12 | 23.31
PbCO3 | 21.6 | 20.2

## Slide 55: Tepelná kapacita krystalů
V krystalické mřížce nemohou částice vykonávat rotační ani translační pohyb, zůstávají pouze 3 stupně volnosti kmitavého pohybu ve směru 3 souřadnicových os (= prostorový oscilátor). Podle ekvipartičního principu by se molární tepelná kapacita pevných látek měla rovnat
Cmp = 3 R = 25 J.K-1.mol-1.
Tato hodnota je obvykle dosažena až za vysokých teplot.

## Slide 56: Tepelné kapacity krystalů – kvantová teorie
Při dostatečně nízkých teplotách vykazují prakticky všechny pevné prvky odchylky od Dulong – Petotova pravidla. Pravidlo je tedy speciálním případem obecnějšího zákona (limitní zákon pro vysoké teploty).
Einsteinova teorie: všechny prostorové oscilátory kmitají se stejnou frekvencí, charakteristickou pro daný prvek.
Einsteinův model predikuje dobře tepelné kapacity spíše pro vyšší teploty, limitně se blíží Dulong–Petitově pravidlu.
Debyeova teorie: prostorové oscilátory kmitají v oboru frekvencí od nuly do určité maximální hodnoty.
ε = h . ν
TD je Debyeova teplota (tabelována)

## Slide 57
Pro úsek hodnot kolem absolutní nuly je podle Debyeovy teorie tepelná kapacita úměrná třetí mocnině teploty:
Cmv = a . T3
To odpovídá experimentálně potvrzenému kubickému zákonu.
Molární tepelné kapacity pevných sloučenin
Pohyb n-atomové molekuly jako celku zahrnuje celkem 3n lineárních oscilátorů, z toho 3 zahrnují oscilace molekuly jako celku a 3(n-1) pohyb atomů v molekule.
Oscilace molekuly jako celku lépe popisuje Debyeova funkce, kmity atomů v molekule lépe popisuje funkce Einsteinova.
Pro výpočet teplotních závislostí tepelných kapacit prvků je nejvhodnější Debyeova funkce, Einsteinova funkce poskytuje nižší hodnoty, zejména v oblasti nízkých teplot. Nicméně Einsteinova teorie je vhodná pro výpočet vibračních příspevků tepelných kapacit plynů a také u pevných látek při popisu závislosti Cnv na T u sloučenin.
Hodnoty Einsteinovy i Debyeovy funkce jsou tabelovány.

## Slide 58: Tepelná kapacita kapalin
prvek | C | H | B | N | O | F | Ostatní těžké prvky
Inkrement molární tepelné kapacity (J.K-1.mol-1 ) | 3.0 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0
Koppovo pravidlo platí i pro kapaliny, hodnoty atomových tepel jsou vyšší než pro pevné látky v důsledku vyššího počtu stupňů volnosti v kapalině:
Voda má větší měrnou tepelnou kapacitu ve skupenství kapalném než ve skupenství pevném nebo plynném.
Tepelná kapacita kapalin se zpravidla s teplotou mění jen málo. Tato závislost se rovněž vyjadřuje pomocí mnohočlenů s celistvými mocninami teploty.
kde a, b, c, d jsou empirické konstanty.

## Slide 60: Spalné teplo a výhřevnost v energetice
Výhřevnost je vlastnost paliva, která udává, kolik energie se uvolní úplným spálením jedné jednotky (obvykle 1 kg). Proti spalnému teplu není v hodnotě zahrnuto měrné skupenské teplo páry, obsažené ve spalinách (předpokládá se, že její teplo je nevyužitelné a uniká v plynném stavu se spalinami).
Spalné teplo je takové množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství paliva (J/kg, resp. J/mol nebo J/m³). Předpokládá se, že voda, uvolněná spalováním, zkondenzuje a energii chemické reakce není třeba redukovat o její skupenské teplo. Tím se spalné teplo liší od výhřevnosti, kde se předpokládá na konci reakce voda v plynném skupenství. Proto je hodnota spalného tepla vždy větší nebo rovna hodnotě výhřevnosti. Rovnost nastává, když spalováním nevzniká voda.

## Slide 62: Kondenzační kotel
Princip kondenzačního kotle spočívá v tom, že zužitkuje také teplo, které u běžné topné techniky zůstává bez užitku. Kondenzační kotel odebírá téměř dokonale teplo obsažené ve spalinách a přeměňuje ho dodatečně na topné teplo.

## Slide 63
Příklad
Určete hmotnost uhlí potřebného k zahřátí ocelového bloku o hmotnosti 10 000 kg z teploty 20 °C na kovací teplotu 1100 °C. Účinnost pece je 30%. Výhřevnost uhlí je 30 MJ/kg a měrná tepelná kapacita oceli 452 J/kg.
Řešení:
Q = m . c . Δt = 10000 . 452 . (1100 - 20) = 4 881,6 MJ E = Q / 0.3 = 16 272 MJ m = E / 30 = 542,4 kg
Na zahřátí ocelového bloku se spotřebuje 542,4 kg uhlí.

## Slide 64
Práce
Formy výměny energie, při nichž zpravidla dochází k silovému působení mezi systémem a okolím, nazýváme prací. V mechanice je definována jako energie potřebná na přemístění tělesa z jedné polohy do druhé po zvolené dráze.
Práce je způsob výměny energie při němž se působením síly posouvá nebo otáčí nějaký soubor částic určitým směrem.
Práce závisí v obecném případě nejen na počátečním a konečném stavu, ale též na cestě oba stavy spojující. Nemá tedy totální diferenciál, infinitezimální změna se značí symbolem đW (neúplný diferenciál). Práce předávaná systémem do okolí má zápornou hodnotu a práce přijatá z okolí do systému kladnou.
Podle interakce mezi soustavou a okolím rozeznáváme různé druhy práce:
Mechanickou
Objemovou
Povrchovou
Elektrickou
Magnetickou

## Slide 65
Vnitřní energie
Mechanická (vnější energie) = zahrnuje kinetickou energii soustavy jako celku (např. se soustava pohybuje vůči okolí) a potenciální energii soustavy v různých vnějších polích (např. gravitačním). Do hodnoty vnitřní energie tedy není zahrnuta kinetická a potenciální energie systému jako celku, který se pohybuje v určitém prostoru.
Vnitřní energie = extenzívní stavová veličina charakterizující celkový obsah energie soustavy za definovaných podmínek. Je sumou všech energií uvnitř soustavy: kinetické energie tepelného pohybu částic (atomů a molekul), potenciální energie jejich vzájemné polohy a energie excitace a záření uvnitř systému.
dU = đQ + đW
đQ a đW nejsou totální diferenciály, symbol đ pouze infinitezimální změnu (neúplný diferenciál). Po integraci
U = Q + W
Celkovou hodnotu vnitřní energie U nedokážeme určit, sledovat lze pouze její změny (přírůstek nebo úbytek) na základě I. věty termodynamiky. Změna vnitřní energie izolovaného systému je nulová.
Vnitřní energie reálné látky závisí na teplotě, tlaku a velikosti soustavy (extenzívní veličina).

## Slide 66
Kočka lezoucí na strom zvyšuje díky práci svalů svoji potencální energii danou tíhovým polem Země, a při skoku na zem zvyšuje svoji energii kinetickou a její potenciální energie klesá. Oba tyto druhy energie tvoří mechnickou energii.
Kočka ale také může být najezená či vyhladovělá, může jí být zima nebo teplo a tyto vlastnosti stejně jako přeměna energie ve svalovou práci souvisí s energií vnitřní.
Příklad

## Slide 67
Při změně stavu soustavy se mění i její vnitřní energie, která se může zvětšit dodáním energie zvenčí (z okolí) nebo zmenšit předáním energie okolí (formou tepla nebo práce).
Změna vnitřní energie pro danou změnu stavu je vždy stejná bez ohledu na cestu (způsob) tohoto přechodu (závisí jen na počátečním a konečném stavu, její diferenciál je totálním diferenciálem).
Na rozdíl od vnitřní energie teplo ani práce nejsou stavové veličiny (nejsou funkcí stavu, jsou funkcí cesty termodynamického procesu, jejich diferenciál není totálním diferenciálem).
Práce a teplo jsou dvě různé formy přenosu energie mezi systémem a okolím.

## Slide 68: I. věta termodynamiky a zákon zachování energie
Zákon zachování energie:
Množství energie v izolované soustavě je konstantní.
Celková energie izolované soustavy zůstává při všech dějích konstantní.
První věta termodynamická je rozšířením zákona zachování energie na disipativní systémy, tj. systémy vyměňující s okolím teplo. Jestliže např. systém převzal z okolí teplo Q (Q > 0), pak dle povahy děje přeměnil tuto energii buď jen na vzrůst vnitřní energie systému, nebo jenom na práci (W < 0) nebo v určitém poměru na obě.
Existuje stavová funkce zvaná vnitřní energie U, pro jejíž totální diferenciál dU platí
dU = đQ + đW
po integraci
∆U = Q + W
Změna vnitřní energie soustavy se rovná součtu tepla a práce, které se vymění mezi soustavou a okolím.

## Slide 69: Izochorické ohřívání a ochlazování látky
Izochorický děj probíhá za konstantního objemu soustavy. S okolím se tudíž nevyměňuje žádná energie ve formě objemová práce.
∆U = Q + W = Q – p . ∆V
∆V = 0
W = 0
∆U = Q
Teplo vyměněné mezi soustavou a okolím je rovno změně vnitřní energie soustavy.
Veškeré teplo dodané soustavě za konstantního objemu je využito k jejímu ohřevu.

## Slide 70: Izobarické ohřívání a ochlazování látky
Při izobarickém ději je konstantní tlak. Objemová práce ideálního plynu:
∆U = Q + W
W = -p . ∆V
∆U = Q – p . ∆V
odtud
U2 – U1 = Q – p. (V2 – V1)
(U2 + p.V2) – (U1 + p.V1) = Q
∆H = H2 – H1 = Q
∆H = ∆U + p . ∆V
Teplo pohlcené při izobarickém ději se rovná zvýšení enthalpie.

## Slide 71: Enthalpie
Enthalpie (izobarické teplo) je definováno
H = U + P . V
je extenzívní stavová veličina, jejíž absolutní hodnotu nelze určit (podobně jako u vnitřní energie), sledovat lze pouze její změny (přírůstek nebo úbytek). Protože při izobarickém ději jsou U i P stavové veličiny, je stavovou veličinou i H. Její změna nezávisí na cestě a její diferenciál je totálním diferenciálem.
Diferenciální tvar rovnice pro změnu vnitřní energie při izobarickém ději je
dU = dH – p . dV
∆U = ∆H – p . ∆V

## Slide 72: Izotermická komprese a expanze plynu
Izotermický děj probíhá při konstantní teplotě. Pro ideální plyn je vnitřní energie soustavy určena jen pohybovou energií molekul (ekvipartiční teorém), která je dána výlučně teplotou, nikoliv tlakem. Proto je změna vnitřní energie při izotermickém ději s ideálním plynem nulová.
∆U = Q + W = 0
Q = -W
Vykonaná práce se rovná teplu přijatému soustavou. Přijatá práce se rovná teplu odevzdanému soustavou.

## Slide 73: Adiabatická (isoentropická) expanze a komprese plynu
Adiabatický děj probíhá v tepelně izolovaných soustavách. Energie se vyměňuje s okolím jen formou práce.
Q = 0
∆U = W
Pro výpočet konečného stavu plynu, kterou zpravidla neznáme, je u vratného adiabatického děje
p1V1κ = p2V2κ
κ = cp/cv je poměr molárních tepelných kapacit pro daný plyn (Poissonova konstanta).
U nevratného adiabatického děje neplatí Poissonovy rovnice. Výpočty vychází z kalorimetrické rovnice
Při adiabatickém ději se nemění stavová veličina entropie = isoentropický děj.

## Slide 74: Polytropická expanze a komprese plynu
Polytropický děj je termodynamický proces, který více odpovídá reálným dějům, než klasické jednoduché procesy jako např. děj izotermický nebo adiabatický. Lze jej definovat tak, že tepelná kapacita (uzavřené) soustavy je při něm konstantní. Při polytropickém ději se obecně mění všechny stavové veličiny (odtud název).
n = konst

## Slide 76: Termodynamika fázových přeměn – molární tepla
Fázový přechod je fyzikální pojem, označující skokovou změnu makroskopických vlastností termodynamického systému (fáze) při změně nějaké termodynamické proměnné (např. teploty).

## Slide 77
Jakou rychlostí se musí pohybovat olověný projektil o hmotnosti 1 g vystřelený proti stěně, aby při nárazu na stěnu roztál? Teplota tání olova je 327 °C, enthalpie tání olova je 25 J.g-1, měrná tepelná kapacita za normálního tlaku je 0,12 J.K-1.g-1, teplota projektilu je 20 °C. Zahřátí stěny lze zanedbat.
Kinetická energie projektilu
Ek = ½.m.v2
Teplo nezbytné k zahřátí projektilu
ΔH = m.cp.ΔT + ΔHt = 61,84 J
Ek = ΔH
½.m.v2 = m.cp.ΔT + ΔHt
v = 351,7 m.s-1
T1 = 20 °C
T2 = 327 °C
ΔHt = 25 J.g-1
cp = 0,12 J.K-1.g-1
v = ?
Kulka by se musela pohybovat nadzvukovou rychlostí.
Příklad

## Slide 78
Příklad: Hliníkový žebřík o hmotnosti 10 kg se vlivem vysoké teploty při požáru zahřeje z teploty 25 °C na 700 °C. Kolik tepla se spotřebuje na zahřátí?
Teplota tání hliníku je 639 °C. Žebřík se roztaví (fázový přechod s -> l).
ΔHtání = 10480 J/mol.
Cp(s) = 20.68 + 12.39.10-3 T J/mol
Cp(l) = 29.3 J/mol
ArAl = 26.98
T1 = 25 + 273 = 298 K
Ttání = 639 + 273 = 912 K
T2 = 700 + 273 = 973 K
ΔH = Cp(s).(Ttání – T1) + ΔHtání + Cp(l).(T2 - Ttání)
ΔH = 20.68.(912 - 298) + 12.39.10-3 (912 - 298)2 + 10480 + 26.98.(973 – 912) = 34170 J/mol.
Q = 10 . 34170 /26.98 = 12665 kJ

## Slide 79
Výpočet výparného tepla kapalin
Troutonovo – Pictetovo pravidlo
Hodnota entropie vypařování je pro většinu kapalin v rozmezí 85-88 J/mol.K.
Tb = bod varu kapaliny
Clausius – Clapeyronova rovnice
Clausius – Clapeyronova rovnice v diferenciálním tvaru a rovnice pro tenzi par (Antoineova nebo Calingaertova - Davisova).
ΔH výp = R. TV2 . ln(10) . B /(t + C)2

## Slide 80: Příklad: Stabilita alotropických modifikací
Stálé modifikaci je za standardních podmínek přiřazena nulová entalpie.
C (diamant)  C (grafit) ΔH298 = - 1883 kJ/mol
P (bílý)  P (červený) ΔH298 = - 17,57 kJ/mol
Přeměna diamantu na grafit může probíhat (termodynamická nestálost) , je však neměřitelně pomalá (kinetická stálost).

## Slide 81
Absolutní práce
Technická práce
Objemová práce = mechanická práce při níž se mění objem soustavy. Zmenšování objemu soustavy je komprese (práci koná okolí), zvětšování objemu soustavy je expanze (práci koná soustava).
Objemová práce konaná soustavou při izobarickém ději je
W = -F . ∆s = -P . S . ∆s = -p . ∆V
(záporné znaménko definitoricky znamená, že práci koná soustava, nezávisle na tom zda jde o kompresi nebo expanzi)
Objemová práce

## Slide 82: Tepelný stroj
Účinnost tepelného stroje ve výkon stroje dělený jeho příkonem:
Tepelný stroj je stroj, který pracuje na základě prvního termodynamického zákona, podle něhož je možné vzájemně přeměnit teplo na vnitřní energii anebo práci. Tepelný stroj musí zároveň respektovat druhý termodynamický zákon, podle kterého není možné vykonávat přeměnu energií úplně.
tepelné motory: teplo dodávané ze zásobníku s vyšší teplotou se přeměňuje na práci při vzniku zůstatkového tepla, které je potřeba dovést do zásobníku s nižší teplotou. Pracovní cyklus takového stroje v p-V diagramu probíhá ve směru hodinových ručiček.
chladicí stroje nebo tepelná čerpadla: přivedená mechanická práce se spotřebovává na přenos tepla ze zásobníku s nižší teplotou do zásobníku s vyšší teplotou. Pracovní cyklus takového stroje v p-V diagramu probíhá proti směru hodinových ručiček.
Cyklus tepelného stroje: stroj odebere teplo teplejšímu zásobníku. Část tohoto tepla se přemění na práci, zbytek se předá chladnějšímu zásobníku.

## Slide 83: I. věta termodynamiky a kruhový děj
Kruhovým (cyklickým) dějem nazýváme takový děj, při kterém je konečný stav systému totožný s výchozím. Změny stavových veličin jsou při kruhovém ději nulové. Teplo a práce nejsou stavovými veličinami a proto nejsou při kruhovém ději nulové.
Formulace I. věty termodynamické:
Nelze realizovat uzavřenou a izolovanou soustavu jejíž energie by vlivem nějakého děje probíhajícího uvnitř soustavy rostla, tj. nelze vyrobit perpetuum mobile prvního druhu.
Z I. věty termodynamické plyne nemožnost konstrukce perpetua mobile prvního druhu, tj. cyklicky pracujícího stroje, kde by vykonaná práce byla větší než přijaté teplo. Pro cyklický děj platí U = 0 (počáteční a koncový stav je stejný), a tedy Q +W = 0 (cyklický děj)

## Slide 84
Příklad
Nechť je naším systémem kostka ledu o hmotnosti 1 g a výchozím stavem teplota −10 °C a tlak 100 kPa. V systému proběhl sled dějů: kostka byla ohřáta na teplotu 0 °C, při které roztála. Kapalná voda byla při této teplotě elektrolyzována. Vzniklá směs vodíku a kyslíku byla expandována na tlak 200 Pa a zapálena. Vodní pára vzniklá reakcí měla po skončení reakce teplotu 500 °C. Byla ochlazena na teplotu −10 °C a stlačena na 100 kPa. V průběhu stlačování došlo k desublimaci (sněžení) a systém se vrátil do původního termodynamického stavu. Proběhl kruhový děj.
Formulace I. věty termodynamiky předpokládá konstantní hmotnost systému – z tohoto důvodu do takto formulovaného principu nezapadají jaderné reakce.

## Slide 85: Carnotův cyklus
Carnotův stroj je hypotetické zařízení odebírající teplo z teplejšího zásobníku o teplotě Th, konající práci a odevzdávající teplo chladnějšímu zásobníku o teplotì Tc < Th. Předpokládá se, že zásobníky mají tak velkou kapacitu, že se jejich teploty při odebírání a dodávání tepla nemění. Náplní stroje je ideální plyn, jehož izochorická tepelná kapacita nezávisí na teplotě.
V Carnotově stroji probíhá cyklický děj, jenž je tvořen čtyřmi dílčími vratnými ději:
1 - 2: izotermická vratná expanze,
2 - 3: adiabatická vratná expanze,
3 - 4: izotermická vratná komprese,
4 - 1: adiabatická vratná komprese.
Velikost práce v Carnotově cyklu odpovídá velikosti uzavřené plochy v P-V diagramu.

## Slide 86
Carnotův teorém (věta): největší možná účinnost tepelného stroje nezávisí na jeho náplni ale jen na teplotách tepelných zásobníků.
Účinnost tepelného stroje lze zvyšovat rozdílem teplot obou zásobníků. 100% účinnost lze dosáhnout pokud by chladnější lázeň měla teplotu absolutní nuly.
Účinnost Carnotova stroje

## Slide 87
Jaká musí být teplota kotle, aby při teplotě okolí 293 K byla účinnost vratného tepelného stroje 0,5?
Příklad
η = 1 - T1/T2
0,5 = 1 – 293/T2
T2 = 568 K = 295 °C
η = 0,5
T1 = 293 K
T2 = ?

## Slide 88: II. věta termodynamiky
Umožňuje určovat uskutečnitelnost a směr děje.
Teplo nemůže samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na těleso teplejší (Clausius 1850)
Nelze sestrojit periodicky pracující stroj, který by pouze odebíral z tepelného zásobníku teplo a měnil ho na rovnocennou práci (nelze sestrojit perpetuum mobile druhého druhu) (Kelvin 1851 a Planck 1891)
Perpetuum mobile I. druhu: vyrábí energii z ničeho.
Perpetuum mobile II. druhu: odebírá energii z okolí.

## Slide 89: Entropie a nevratné děje
Při vratných dějích se entropie soustavy a okolí navzájem kompenzují, jejich součet je nula.
Při nevratných dějích se entropie soustavy a okolí navzájem nekompenzují, jejich součet je větší než nula.
Při kruhovém ději (vratném i nevratném) je změna entropie soustavy nulová.
Protože samovolně probíhají pouze nevratné děje, lze změnu entropie považovat za kritérium samovolnosti děje.
Typické nevratné děje:
Expanze plynu do vakua a škrcení plynu (viz Joule-Thomsonův jev)
Mísení plynů volnou difuzí
Předávání (sdílení) tepla
Tření

## Slide 90: Pracovní cykly tepelných strojů
Pracovní cyklus tepelného stroje (tepelný oběh) je série postupných změn stavu pracovní látky, které začínají a končí ve stejném stavu. Existuje více modelových pracovních cyklů tepelného stroje, speciální postavení mezi nimi má Carnotův cyklus. Pro teoretické výpočty technických aplikací se používají i jiné modely tepelných cyklů.
V oblasti pístových spalovacích motorů se pracuje s:
Ottovým cyklem
Dieselovým cyklem
Seiligerovým cyklem
V oblasti plynových turbín se pracuje s:
Humpreyovým cyklem
Erikson-Braytonovým cyklem
Joule-Braytonovým cyklem
Tepelný stroj pracující v Carnotově cyklu je ideální stroj.

## Slide 91: Stirlingův motor
1-2 Izotermická expanze.
2-3 Isochoricke chlazení
3-4 Izotermická komprese
4-1 Isochorické zahřáti
Pracovní plyn je stlačován v chladnější části stroje a expanduje v teplejší části stroje za vzniku práce.

## Slide 92: Ottův cyklus (zážehový motor)
Ottův cyklus je ideální tepelný oběh sestávající z vratných změn. Ottův cyklus popisuje práci tepelného stroje, kde přívod a odvod tepla se uskutečňuje ve velmi krátkém čase - beze změny pohybu pístu. Takové přiblížení lze použít pouze pro zážehové motory, kde je rychlost spalování (přívod tepla) dostatečně vysoká. Odvod tepla je realizován výměnou náplně, což zhruba odpovídá předpokladům modelu.
1 až 2 - adiabatická komprese
2 až 3 - izochorický přívod tepla
3 až 4 - adiabatická expanze
4 až 1 - izochorický odvod tepla
Účinnost Ottova cyklu závisí pouze na kompresním poměru ε tj. poměru objemu ve stavech 1 a 4 k objemu ve stavech 2 a 3 a na exponentu adiabaty (Poissonova konstanta)

## Slide 93: Dieselův cyklus (vznětový motor)
Dieselův cyklus je ideální tepelný oběh sestávající z vratných změn. Dieselův cyklus popisuje práci tepelného stroje, kde přívod tepla probíhá plynule během expanze a odvod tepla se uskuteční ve velmi krátkém čase – beze změny pohybu pístu. Takové přiblížení je možno použít pro vznětové motory při plném zatížení, kde se větší část spalování (přívod tepla) koná během expanze. Odvod tepla je realizován výměnou náplně.
1 až 2 – adiabatická komprese
2 až 3 – izobarický přívod tepla
3 až 4 – adiabatická expanze
4 až 1 – izochorický odvod tepla
Účinnost Dieselova cyklu závisí na:
kompresním poměru, tj. poměru objemu ve stavu 1-4 k objemu ve stavu 2-3 (ε)
exponentu adiabaty – Poissonově konstantě (k)
množství přivedeného tepla, tj. poměru objemu ve stavu 3 k objemu ve stavu 2 (ρ)

## Slide 94: Entropie a nevratné děje
Při vratných dějích se entropie soustavy a okolí navzájem kompenzují, jejich součet je nula.
Při nevratných dějích se entropie soustavy a okolí navzájem nekompenzují, jejich součet je větší než nula.
Při kruhovém ději (vratném i nevratném) je změna entropie soustavy nulová.
Protože samovolně probíhají pouze nevratné děje, lze změnu entropie považovat za kritérium samovolnosti děje.
Typické nevratné děje:
Expanze plynu do vakua a škrcení plynu (viz Joule-Thomsonův jev)
Mísení plynů volnou difuzí
Předávání (sdílení) tepla
Tření

## Slide 95: Entropie a samovolné děje
Růst entropie = směr plynutí času
Reversibilní děje: ΔS = 0, v systému probíhají pouze vratné děje a systém je v rovnováze.
Ireversibilní děje: ΔS < 0 děj neprobíhá samovolně, ΔS > 0 děj probíhá samovolně.
Z toho je patrné, že entropie je kritériem samovolnosti děje.

## Slide 96: Statistický výklad entropie
k je Boltzmanova konstanta
P je termodynamická pravděpodobnost děje (daného uspořádání).
Samovolné děje lze charakterizovat nejen zvětšením entropie, ale též vzrůstem neuspořádanosti vznikajícího stavu soustavy, vzhledem ke stavu výchozímu. Proto se entropie také definuje jako míra neuspořádanosti systému. Čím je systém neuspořádanosti větší, tím má vyšší entropii. Entropie se udává v jednotkách J.mol-1.K-1.

## Slide 97
Příklad:
Změna neuspořádanosti systému při přeměně: H2O (s) ---> H2O (l)
Při tomto ději přechází systém do stavu s větší neuspořádaností, tedy entropie se zvětšuje: