Knihovnický kabinet FF MUNI, letní semestr

Technické podmínky pro knihovny

spoluvytvářející přívětivost pro čtenáře, pohodlí pro knihovníky

a příznivost pro knihovní jednotky

oblast                                             ukazatel                                      pramen

osvětlení           pracoviště  (na desce stolu)                        500 luxů               ČSN EN 12464-1

volný výběr – nejspodnější police              200 luxů

bufet, chodby                                              160 luxů

hygienické zařízení                                     100 luxů

teplota              vstupní prostory                                          10-16 stupňů         ČSN ISO 11799

čtenářské prostory a kanceláře: v zimě     +20+2 stupně

v létě        +24+2 stupně                                                                                                 s                       sklady                                                          14-18 stupňů

hluk                  vstupní prostory                                          max. 55 decibelů

čtenářské prostory                                       max. 45 decibelů

studijní prostory                                          max. 40 decibelů

strojovny                                                     max. 75 decibelů

mikroklima       prašnost                                                     do 0,5mg na 1m3

výměna vzduchu                                       2-3x za 1 hodinu

proudění vzduchu                                     0,1-0,2m/sec

vlhkost vzduchu                                       30 – 50%                ČSN ISO 11799

regálové            osová vzdálenost regálů

sestavy                    ve volném výběru –optimální             200cm

ve skladišti – minimální                     zajišťující průjezd vozíku

výška nejvyšší police ve volném

výběru  pro dospělé - maximální      180cm

pro děti - doporučené            120cm

vzdálenost dolní a horní police

od podlahy – stropu - minimální         15 cm

nosnost              zatížení podlahy ve volném výběru         5 kN/m2

ve  skladu                      7,5kN/m2

kompaktními regály     12,5-15kN/m2

výška prostoru   pro čtenáře – doporučená minimální       300cm

skladů                                                       podle možností a potřeby

parkovací místa                                                                  dle místní úpravy

9.4.2009                                                                                   PhDr.Ladislav Kurka