## Slide 1: Standardy
Ing. Jiří bilík

## Slide 2: IEEE 802
Rodina standardů pro LAN a Wi-Fi
IEEE 802.1Q – VLAN
IEEE 802.1X – Síťová kontrola přístupu (RADIUS)
IEEE 802.3 – Ethernet
IEEE 802.11 – Wi-Fi
IEEE 802.15.1 – Bluetooth
Protokol nepatřící do rodiny: FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

## Slide 3: IEEE 802.11 – Wi-Fi
b – 1999, 2,4 GHz, 11 Mbps
g – 2003, 2,4 GHz, 54 Mbps
n – 2009, MIMO (vysílání a příjem na více anténách). 150 Mbps (2×, 3×)
ac – 2012, 5 GHz, až 1Gbps (ac+n)
AP × STA
BSS × ESS × ad hoc

## Slide 4: TCP/IP
Primární architektura sítě Internet
Vývoj
  1973 zahájení vývoje na základě zadání DoD U.S.A. – projekt DARPA
  1976 vznik protokolu Ethernet pro LAN
  1983 TCP/IP zvolen za základní protokol ARPAnetu – „internet“
  1984 implementace TCP/IP do OS UNIX
  1989 Internet
  1992 WWW
TCP/IP

## Slide 5: TCP/IP – Vrstva síťová
směrování a přepojování datagramu, fragmentace/defragmentace datagramů - protokoly:
  IP (Internet Protocol) – základní protokol sítě, vysílá datagramy, fragmentuje a znovusestavuje datagramy, služba bez spojení.
  ARP, RARP (Address Resolution Protocol, Reverse ARP) – mapování logické síťové (IP) adresy do do fyzické (MAC) adresy a naopak.
  ICMP (Internet Control Message Protocol) – generace řídících zpráv o chybách a nestandardních událostech při přenosu datagramu.
  IGMP (Internet Group Management Protocol) – správa síťových skupin – mapování skupinové MAC adresy do síťové skupinové adresy.
  OSPF (Open the Shortest Path First) – směrovací protokol.
  …

## Slide 6: TCP/IP – Následující vrstvy
Vrstva transportní – koncový přenos mezi dat mezi komunikujícími procesy (odpovídá transportní vrstvě OSI), protokoly:
  TCP (Transmission Control Protocol) – služba se spojením
  UDP (User Datagram Protocol) – služba bez spojení
Vrstva aplikační:
  Množina protokolů poskytujících uživatelské síťové služby a systémové síťové služby (např. směrovací protokoly),
  Závislost na určitém typu transportu dat (TCP nebo UDP) nebo možnost volby

## Slide 7: IP
Protokol síťové vrstvy
Nejběžnější je v4 (32 bitů) × v6 (128 bitů)
Rozdíly:
  rozdílný formát IP datagramů
  IPv4 nezahrnuje bezpečnostní mechanismy, IPv6 je zahrnuje
  vzájemně nekompatibilní
DOTTED DECIMAL – 4 oktetový zápis – FF.FF.FF.FF
Maska sítě – rozdělení na síť a lokální adresu

## Slide 8: Třídy adres (NET × HOST) P8+P11
N.H.H.H  1.0.0.0 – 126.0.0.0 (127.0.0.0)
N.N.H.H  128.1.0.0 – 191.254.0.0
N.N.N.H  192.0.1.0 – 223.255.254.0
Multicast  224.0.0.0 – 239.255.255.255
Nepoužito  240.0.0.0 – 255.255.255.254
Broadcast 255.255.255.255
Zápis s maskou 192.168.253.0/24

## Slide 9: Rozsahy pro privátní IP adresy
třída A 10.0.0.0 – 10.255.255.255
třída B 172.16.0.0. – 172.31.255.255
třída C 192.168.0.0. – 192.168.255.255

## Slide 10: IPv6
větší adresní prostor
kooperace s IPv4
Adresy:
  ff01:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0101
  ff01:0:0:0:0:0:0:101
  ff01::101
Maska je zase bitová:
  ::1/128 – loopback
Automatická konfigurace
  Stavová (DHCP) × bezstavová (router informuje :)

## Slide 11: Přechod od IPv4 k IPv6
Dvojí zásobník – uzly podporují jak IPv4, tak i IPv6
Tunelování
  Explicitně konfigurovaný tunel – vytvoří správce dotyčného zařízení
  Automatický tunel – Příkladem může být 6to4, který z IPv4 přidáním prefixu udělá IPv6 a postará se o překlad mezi světem a danou sítí. Další příklady: 6rd, Dual-Stack Lite, 6over4, ISATAP či Teredo.
Translátory – překládat data mezi uzlem podporujícím pouze IPv4 a uzlem IPv6.
  Například NAT64, TRT, BIH

## Slide 12: Děkuji za pozornost
Prostor na diskuzi.