## Slide 1: Počítačové sítě HARDWARE
Ing. Jiří Bilík

## Slide 2: Přenos dat
Informace – Data – Signál
DATA:
  Kódování
SIGNÁL:
  Modulace

## Slide 3: Přenosová síť – pojmy
Komunikační (přenosová) síť
Počítačová síť – Zařízení, přenosová media a služby
Komunikační kanál – vysíač + přenosové médium + přijímač
Spoj – řízený komunikační kanál
Počítačová síť – graf
NIC – network interface card
Port
Rozhraní – port + standart
Konvergence služeb
Notes: Komunikační síť – chlapy v hospodě

## Slide 4: Počítačová síť
Hardware – fyzické součásti
  Koncová zařízení
  Přenosová media
  Síťová zařízení (fyzický port)
Software – logické součásti
  Aplikace běžící na síťových a koncových zařízeních (logický port)

## Slide 5: Přenosová média
Pojďme na to prakticky ;)
Twisted pair – UTP
Koaxiální kabel
Optické vlákno
Vzduch

## Slide 6: Topologie – graf počítačové sítě
Spojitá síť – existuje cesta mezi libovolnými dvěmi body
Uzel = zařízení
Hrana = propojení médiem
Nečastěji:
  Sběrnice
  Kruh
  Strom

## Slide 7: Dělení počítačových sítí
Geografické pokrytí
Přenosová technologie
Topologické uspořádání
Přenosového média
Přenášené informace (data, video, hlas)
Síťové architektury (NetWare, TCP/IP, AppleTalk)
Rolí zařízení (klient/sever, peer2peer)
Vlastnictví – privátní × veřejné
Druhu signálu – A/D
Notes: Geografické pokrytí – PAN, MAN, WAN,LAN
Přenosová technologie – Ethernet, ISDN, ATM
Média – optická, metalická, vzduch

## Slide 8: Rozdělení sítí
Páteřní
Přístupové – „poslední míle“
Lokální – firemní

## Slide 9: Pojmy
Signál
Přenosové médium
Způsob šíření – broad-, uni-, multi-, any-cast
Směr – simplex , halfdulpex , fulldulpex
Multiplex spoje časový × frakvenční
Notes: Broadcast – všesměrové vysílání.
Unicast – dvoubodové (Point2point)
Multicast – skupinové
Anycast – nebližší (popř. nejvhodnější)

## Slide 10: Rychlost přenosu
Rychlost šíření elektromagnetického záření  prodleva
Frekvence  přenosová rychlost
Šířka přenosového pásma  rozsah vysílacích frekvencí
Přenosová rychlost b/s
Modulace – projekce dat do analogového signálu.
Kódování – projekce dat do digitálního signálu.

## Slide 11
Koaxiální kabel
Kroucený dvoudrát
Optický vodič
Ethernet
10 Mb 100 Mb 1Gb 10Gb 1Tb
Pásma pro bezdrátové přenosy

## Slide 12: Signál
Analogový × digitální
Jednofázové × bi-fázové
Proč modulace/kódování?
  Účinnost (využitelnost)
  Odolnost – proti chybám i útočníkům
  Správnost (chybová detekce)
  Synchronizace (proveditelnost)
Přenos po 8 bitech
Big/little endian
Notes: Big endian = nejvýznamnější byt se přenáší poslední.

## Slide 13: Kódování
Ethernet používá kódování Manchester
NRZ L
NRZ I
Notes: NRZ L – 0=High, 1=Low
NRZ I – 0=zachovává stav, 1= invertuje (mění) stav
Manchester se používá v ethernetu

## Slide 14: Modulace
Víceúrovňové techniky
Spread Spectrum
Notes: SS – například DSSS, FHSS

## Slide 15: Problémy s přenosem
Zkreslení
Útlum
Zpoždění
Zarušení
Notes: Zkreslení řešíme požadavky na vlastnosti médii a repeatry
Útlum řešíme stanovením maximální přípustné délky – pro twistedpair je to 100 metrů.
Zarušení řešíme modulací, kódováním, popř. SS technikami

## Slide 16: Děkuji za pozornost
Prostor na diskuzi.