## Slide 1: Využití hyperspektrálních dat při řešení environmentálních úloh
Dr. Veronika Kopačková
Pracoviště dálkového průzkumu země
Česká geologická služba
veronika.kopackova@seznam.cz

## Slide 2: Obsah prezentace
Představení pracoviště
Dálkový průzkum Země (DPZ): principy a metody, obrazová spektroskopie
Testovací lokalita Sokolov, pořízená data
Environmetální aplikace obrazové spektroskopie
Budoucí satelitní mise
Shrnutí

## Slide 3: Pracoviště dálkového průzkum Země DPZ
Založeno v r. 2005
Veronika Kopačková M.Sc.
team coordinator
veronika.kopackova@geology.cz
Jan Mišurec M.Sc.
jan.misurec@geology.cz
Lucie Koucká B.Sc.
lucie.koucka@geology.cz
Jan Jelének M.Sc.
jan.jelenek@geology.cz

## Slide 4: Spolupráce
Spolupráce v rámci ČR:
Karlova univerzita v Praze, Přírodovědecká fakulta
  Katedra experimentální biologie rostlin
  Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
CzechGlobe (AV ČR)
Mezinárodní spolupráce:
BRGM (French geological survey)
DLR (German Aerospace Center)
GSFC NASA (Goddard Space flight Center, NASA)
TAU (Tel-Aviv University)
Helmholtz center Freiberg (HIF)
GFZ Potzdam

## Slide 5: Druhy dat - metody pozorování Země (Dálkový průzkum Země)
Každý typ dat má své výhody a limity, nejlepších výsledků lze dosáhnout jejich integrací…
Satelitní data
Letecká data
In situ data

## Slide 6: Electromagnetic Spectrum

## Slide 7: Wavebands and Terminology
Wavelength in microns
0.1
Optical - range reflective range 0.3 - 2.5
VIS (visible) 0.4 - 0.7
NIR (near infrared) 0.7 - 1.3
SWIR (short wave infrared) 1.3 - 2.5
TIR (thermal infrared) emissive range 2.5 - 14.0
Photographic Sensors 0.3 - 0.9
Multispectral Scanners 0.3 - 14.0
0.5
1.0
5.0
10.0
50.0
Microwave bands (activ)
0.5
5.0
1.0
10.0
50.0
100.0
Wavelength in centimeters
K-band
X-band
C-band
S-band
L-band
P-band
0.8-2.4
2.4-3.8
3.8-7.5
7.5-15.0
15.0-30.0
30.0-100.0
Passive
Active

## Slide 8: Parametry obrazových dat DPZ
Prostorové vs. spektrální rozlišení
Velikost nejmenší objekt, který je v obraze identifikovatelný

## Slide 9: Spektrální dimenze

## Slide 10
Obrazová spektroskopie

## Slide 11: Optický sensor
Pozemní spektroradiometr
Letecký sensor
Satelit
Prostorové a spektrální
rozlišení
Prostorové a spektrální rozlišení
Nově i bezpilotní letadla

## Slide 12: Parametry obrazových dat DPZ: spektrální rozsah a rozlišení
Rozsah – region/oblast EM spektra v rámci něhož jsou obrazové záznamy (pásy) pořizovány
Rozlišení – fce šírky (v nm) pořizovaných pásem

## Slide 13: Spektrální dimenze
1024 pix
~ 220 bands => spectral dimension !
Up to
33000 pix

## Slide 14: Prostorové vs. spektrální rozlišení
detailed assessments,
monitoring with infrequent coverage
AVIRIS
(from 20000 m)
HyMap
DAIS 7915
reflective; from 3000 m
DAIS 7915
thermal
TIMS
(from 3200 m)
TM/ETM
xs
HRG xs
HRG pan
LISS-1C
ETM pan
TM thermal
METEOSAT
AVHRR
MODIS
reflective
MODIS
thermal
MERIS
full spatial
resolution
MERIS
red spatial
resolution
Large scale assessments,
monitoring with frequent coverage
Spatial resolution (GSD in meter)
Number of spectral bands
1 10 100 1000 10 000
300
100
10
1
EnMAP
from space
AHS
reflective
thermal
IKONOS pan
Hyperion
Spektrální rozsah: VNIR/SWIR

## Slide 15: Teorie obrazové spektroskopie
Chemické, fyzikální,
mechanické
vlastnosti
Reflektance
Emisivita
měření in situ pozemní přístroj)
nebo distančně (senzor)

## Slide 16: obrazová spektroskopie

## Slide 17
Reflektance
Senzory zaznamenávají radianci, data musí být převedena na reflektanci (relativní nebo absolutní)

## Slide 18: obrazová spektroskopie
Wavelengths [µm]
VNIR
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
SWIR- II
SWIR- I
Spectral information
of vegetation condition
Spectral information
of C-O, Al-OH, Mg-OH
bearing minerals
Spectral information
of Fe2+,3+ content
Reflectance
Specifická absorpce na dané vlnové délce – chem. a fyz. vlastnosti povrchu

## Slide 19: Teorie vs. realita
BRDF Bi-directional reflectance distribution function
Odraz: spekulární vs. difusivní
Chyba, stabilita a kalibrace senzoru, technické parametry
Vliv atmosféry
At sensor radiance
Reflectance
Problém míchání - směsi
vs.

## Slide 20: Testovací lokalita: Sokolov
Open-cast lignite mining
Mines under operation as well as abandoned mines and dumps
Studenec
Habartov
Erika
Mezihorská
Jiří
Družba
PVS
Lítov
Medard

## Slide 21: Výzkumné granty - Uzavřené (2009-2013)
2009: Grant GAČR 205/09/1989 Vyhodnocení environmentálních vlivů povrchové těžby postavené na analýze dat hyperspektráního sensoru (HYPSO: hyperspectal Sokolov) 2009-2012
2010: FP7 projektu (EO-MINERS: Earth Observation for Monitoring and Observing Environmental and Societal Impacts of Mineral Resources Exploration and Exploitation) 2010-2012
2011: DeMinTIR (EUFAR): CGS, DLR, TAU, (AHS, INTA) program EUFAR, navazuje na práce provedené v oblasti Sokolovské hnědouhelné pánve během projektů HypSo a EO-Miners, letecká termální obrazová data AHS s vysokým spektrálním rozlišenímAHS (airborne hyperspectral scanner): 80 pásem z oblasti TIR (8 - 13 μm)

## Slide 22: Sokolov – pořízená data (2009-2011)
Flight campaigns
  2009, 2010, 2011
Cal/Val campaings
Ground truth
  (2009-2011)

## Slide 23: HS aerial data : HyMap
Spectral Configuration – 126 channels
Module
Spectral range
Bandwidth
across module
Average spectral
sampling interval
VIS
0.45 – 0.89 um
15 – 16 nm
15 nm
NIR
0.89 – 1.35 um
15 – 16 nm
15 nm
SWIR1
1.40 – 1.80 um
15 – 16 nm
13 nm
SWIR2
1.95 – 2.48 um
18 – 20 nm
17 nm
Australian sensor (HyVista)
126 bands
0.4-2.5 m
5 m pixel
Sokolov: 07/2009 and 08/2010
FOV: 61.3°

## Slide 24: HyMap data
08/2010 (EO-MINERS)
07/2009 (HypSo)
HYMAP (07/2009, 08/2010) – optimalization due to the strong BRDF effect in 2009 data

## Slide 25: CASI & AHS data (07/2011)
Obrazová data:
AHS (day + night data)
  VIS (11 bands; 0.44-0.74 μm)
  NIR (9 bands; 0.78-1.00 μm)
  SWIR (43 bands; 1.59-2.55 μm)
  MIR (7 bands; 3.17-5.25 μm)
  TIR (10 bands; 8.31-12.95 μm)
CASI (only day data)
  VIS+NIR (96 bands; 0.36-1.050 μm)
CIR
True RGB
NIR
SWIR
TIR

## Slide 26: Pozemní kampaň (cal/val)
asphalt
concrete
sand
water
artifitial grass
Validation
calibration

## Slide 27: Pozemní data (ground truth)
Field measurements and sampling
ASD FieldSpec-3, μfTIR, SR5000
  In-situ spectroscopic measurements (0.350-2.500 μm, 7.500-12.000 μm)
Samples of surface material (0-1 cm depth)
  Dried and sieved (<2 mm)
  Trace elements, heavy metals, XRD analysis, pH, sulfur, total organic carbon (TOC)
Water samples
  pH, dissolved organic matter,
  conductivity, suspension
Dust samples
Soil profiling
  Trace elements and heavy metals,
  Carbon, Sulphur, pH
Vegetation samples
  Leaf pigments, water content, heavy metals, trace elements etc.

## Slide 28: Aplikace obrazové spektroskopie
Pracoviště DPZ ČGS - aplikaci metod obrazové spektroskopie jako moderního nástroje pro environmentální monitoring, přičemž se zaměřuje na modelování vybraných geochemických a biochemických parametrů

## Slide 29
Sokolovská pánev: letecká data HyMap
Povrchové pH
Zdraví smrkových porostů
- Vlastnosti povrchových vod

## Slide 30: Povrchové pH heterogenního prostředí
Indikativní minerály ve vztahu k pH
Pure
min.(A, B)
Mixtures (C, D)
Specifické spektrální
Projevy umožňující identifikaci těchto minerálů i ve formě směsí
Model povrchového pH

## Slide 31: Povrchové pH heterogenního prostředí povrchových dolů
R | R2 | Adjusted R2 | Std. Error of the Estimate | Sig.
Training |  |  |  | 
,779 | ,606 | ,567 | 1,140 | ,003
Validation |  |  |  | 
,873 | ,763 | ,744 | 1,138 | ,000

## Slide 32: Zhodnocení fyziologického stavu smrkových porostů a identifikovat vegetační stress

## Slide 33: Zhodnocení fyziologického stavu smrkových porostů a identifikovat vegetační stress
Histogram: zastoupení tříd, symetrie
Fotosyntetické pigmenty (Car/Cab) -
Zdravotní třídy
Změna zdravotních tříd (diferenční obraz mezi2009 a 2010)

## Slide 34: Půda vs. vegetační stres
Larger differences can be observed in the Car/Cab ratios
higher values characterize the samples taken in 09/2010
Erika exhibits the highest Car/Cab for both years followed by the Mezihorská site
Both sites, Erika and Mezihorská, had low pH, base saturation (BS) and Bc/Al ratios compared to Habartov and Studenec
Erika: underlain by sandstone and quartzite - extremely low BC
Mezihorská: underlain by granite with a low content of BC and low weathering rate

## Slide 35: Povrchové vody
Physical parameters | pH, redox, conductivity, suspension
Anionts | (HCO3)-, (NO3)-, F-, (SO4)2-, Cl-
Cations | Li+, Na+, Mg2+, Al, K+,Ca2+, Mn2+, Fe+, Zn2+, Sr2+, SiO2
Trace elements, HM | V, Cr, Co, Cu, As, Cd, Pb
Other chemical parameters | NH4+, dissolved organic C (DOC)
Open-cast lignite mining
Mines under operation as well as abandoned mines and dumps

## Slide 36: Procesní schéma
HyMap reflectance data
Water bodies masking
Water pure image endmember extraction
LSU: fractional abundance images
Ground truth
Validation
Can be LSU employed successfully to model the water property?
Semi-quantitative mapping
Yes

## Slide 37: Povrchové vody Semi-kvantitativní mapy

## Slide 38: HyperAlgo: Nový přístup k algoritmizaci a automatizaci postupů získávání informací z hyperspektrálních dat se zaměřením na půdní a environmentální aplikace
2013-2014, MŠMT, Kontakt II (LH 13266)
Česká geologická služba / Univerzita Tel Aviv: Prof. Eyal Ben-Dor

## Slide 39: Oblast výzkumu
testování a validaci lineárních a nelineárních statistických přístupů (all-possibilities approach: APA) v prostředí PARACUDA
tvorbu nových algoritmů a nástrojů pro kvantitativní analýzu a klasifikaci hyperspektrálních dat (IDL - programovací jazyk SW ENVI)
Využita jsou data pořízená v rámci předcházejících výzkumných projektů na Sokolově (EO-MINERS, DeMinTIR, HypSo)

## Slide 40: Tvorba nových algoritmů a skriptů v IDL (programovací jazyk SW ENVI)
vývoj nástrojů, které umožňují automatickou detekci vícečetných absorpčních maxim, princip detekce je postaven na analýze trendu spektrálního záznamu
vlnová délka, na které dochází ke specifické absorpci, určuje, o jaký materiál se jedná, přičemž hloubka absorpce pak odráží množství (přímá úměra).
V heterogenních (směsných materiálech) – vícečetné absorpce, pokud je jsme schopni detekovat, můžeme určit složení směsného materiálu

## Slide 41: Automatická detekce vícečetných absorpčních maxim
ρ – reflektance
λ – vlnová délka
C – kontinuum
CR –normalizace spektra k průběhu kontinua
CRdepth – hloubka absorpce
CRmax – maximální hloubka absorpce
Loc_max – lokální absorpční maximum
z - počet požadovaných maxim
Tot_nm – celkový počet nalezených maxim
Calculate CR_max_depth
Calculate z loc_max_depth
if z =1
Find z loc_max
Continuum Removal (CR)
if z >1
Detect noise, Print error
depth
z
z
1
3
2
depth 1
depth 2
depth 3
z

## Slide 42: QUANTools: MINERALOGICKÉ DETEKCE S VYUŽITÍM SPEKTRÁLNÍCH REGIONŮ VNIR/SWIR/TIR
QAUNTools rychlá identifikace dle absorpčního záznamu, mohou být také využity jako nástroj pro rychlou fúzi informace obsažené v různých spektrálních regionech:
detekce dominantních absorpcí v různých regionech elektromagnetického spektra (VNIR/SWIR/TIR),
absorpční záznam v rámci VNIR/SWIR/TIR pak lze libovolně kombinovat a dále klasifikovat.

## Slide 43: QUANTOOLS: ENVI/IDL (v 5.0)

## Slide 44: QUANTools: MINERALOGICKÉ DETEKCE S VYUŽITÍM SPEKTRÁLNÍCH REGIONŮ VNIR/SWIR/TIR
Expertní klasifikační systém
Fuze dat/informace z různých spektrálních regionů (VNIR/SWIR/TIR)
Detekované dominantní absorpce v těchto třech regionech pak lze zobrazit v jednoduché RGB kombinaci a dále jednoduše klasifikovat pomocí běžně používaných klasifikátorů.

## Slide 45: QUANTools: MINERALOGICKÉ DETEKCE S VYUŽITÍM SPEKTRÁLNÍCH REGIONŮ VNIR/SWIR/TIR
QAUNTools - přesná detekce specifické absorpce.
Pomocí posunu typologické absorpce lze identifikovat různé minerály s Fe3+ kationtem (jarosit a goethite, tyto minerály a jejich asociace jsou stabilní pouze v určitém rozsahu pH a lze je tak využít např. pro modelování pH (Kopačková, 2014)

## Slide 46: PARACUDA
PARACUDA (prototyp TAU): SW prostředí, jež umožňuje testování a validaci lineárních i nelineárních statistických přístupů (velké množství modelů, automatizace a standardizace), s využitím tohoto systému lze nalézt a vybrat ty modely, které dosahují při validaci nejlepších výsledků.

## Slide 47: PARACUDA
Systém PARACUDA byl českým týmem využit pro testování následujících témat:
Porovnání lineárních a nelineárních přístupů pro modelování takových půdních parametrů, které nevykazují přímé absorpční příznaky: pH, CEC (celková výměnná kapacita), BC (obsah bazických kationtů) a As (arzén), tyto parametry nelze identifikovat přímo pomocí specifických indikativních absorpčních příznaků, jedná se obecně o parametry, které jde ve spektroskopii modelovat poměrně obtížně.
Testování, zda u těchto parametrů vylepší výsledky modelování záznam pořízení ve středně-vlnné (MWIR) a dlouho-vlnné (LWIR) části infračerveného záření (termální region, spektroradiometr BRUKA)

## Slide 48: PARACUDA: Ukázka úlohy
Vybrané půdní parametry (pH, CEC, BC a As), dva druhy modelů – PLS regrese (PLSR: Partial least squares regression, lineární přístup) a neuronové sítě (NN: Neuron Network, nelineární přístup), u kterých byly navzájem kombinovány tyto úpravy vstupních spektroskopických dat:
  Vyhlazení spektrální křivky (Smoothing)
  Převod na absorbanci (Absorbance)
  Metoda odstranění trendu kontinua (Continuum Removal)
  První derivace spektrální křivky (First Derivative)
  Druhá derivace spektrální křivky (Second Derivative)
  Finální vyhlazení spektrální křivky (Final Smoothing)
Pro každý testovaný parametr bylo vytvořeno 48 různých modelových kombinací pro PLSR regresi a 48 různých modelů pro NN modelování (Celkem 384 modelů s různým zadáním)

## Slide 49: INMON Inovace metod monitoringu zdravotního stavu porostů smrku ztepilého v Krušných horách s použitím hyperspektrálních dat
2012-2015: INMON (KONTAKTII, MŠMT): katedra fyziologie rostlin – PřfUK (prof. Jana Albrechtová), ČGS, Joint Center for Earth Systems Technology the University of Maryland, Baltimore County (UMBC) and the National Aeronautics and Space Administration, Goddard Space Flight Center: Dr. Petya Entchewa Campbell
Vyhodnocení aktuálního fyziologického stavu smrkových porostů v Krušných horách pomocí kvantitativního stanovení biochemického složení a spektrálních vlastností listoví.
Testování vztahu mezi biochemickými parametry a spektrálními vlastnostmi listoví smrku na jedné straně a chemickým složením půd na straně druhé. Převedení modelu z úrovně listu do prostorového a spektrálního rozlišení nově pořizovaných leteckých hyperspektrálních (HS) obrazových dat.
Aplikace vytvořených modelů na archivní data, která byla pořízena na konci 90. let (pořízených senzorem ASAS, NASA Goddard Space Flight Center). Velkým přínosem této části bude i možnost srovnání výsledků získaných z obou senzorů a z obou časových úrovní. Bude tak možné provést detekci změn zdravotního stavu smrkových porostů pro období mezi pořízením leteckých dat (1998, 2013) a srovnání "využitelnosti" obou senzorů s důrazem na nové možnosti nejnovějších senzorů.

## Slide 50: INMON
ASAS (1998) a APEX (Airborne PRISM Experiment, 2013)
Spectral range: 380-2500 nm(VNIR, SWIR)
Ground resolution: 1.5 m

## Slide 51: INMON
ASAS
APEX
Vizualizace časových a prostorových rozdílů mezi sledovanými stanovišti pomocí normalizovaných hodnot vegetačního indexu NDVI705

## Slide 52: Současné satelitní mise

## Slide 53: Budoucí satelitní mise
VNIR/SWIR
Pixel 30 m
244 pásem
Snad 2017

## Slide 54: Sentinel 2
Druhá polovina 2015
Program Copernicus (free access)
Časové rozlišení: 5 dní

## Slide 55: Závěr
Obrazová spektroskopie – nové metody pro monitoring různých složek ŽP
výzva/vize pro budoucí satelitní HS mise (EnMAP, PRISMA…)
Kvalitativní a kvantitativní analýza, studium procesů – dynamika prostředí (prostorová i časová variabilita)
Mezioborová disciplína – týmová záležitost
Distanční metody nicméně realita na Zemi nesmí být opomenuta (cal/val/ground truth)

## Slide 56: Vybrané Publikace
Kopackova, V., Hladíková, L.: Applying Spectral Unmixing to Determine Surface Water Parameters in a Mining Environment. Remote Sensing 11/2014; 6:11204-11224,
Notesco, G., Kopačková, V., Rojík, P., Schwartz, G., Livne, I., Ben-Dor, E.: Mineral Classification of Land Surface Using Multispectral LWIR and Hyperspectral SWIR Remote-Sensing Data. A Case Study over the Sokolov Lignite Open-Pit Mines, the Czech Republic. Remote Sensing 07/2014; 6(8):7005-7025.
Kopačková, V., Lhotáková, Z., Oulehle, O., Albrechtová, J.: Assessing forest health via linking the geochemical properties of a soil profile with the biochemical parameters of vegetation. International journal of Environmental Science and Technology 01/2014,
Kopačková, V. (2014). Using multiple spectral feature analysis for quantitative pH mapping in a mining environment. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 28, 28-42. http://dx.doi.org/10.1016/j.jag.2013.10.008,
Kopačková, V., Mišurec, J., Lhotáková, Z., Oulehle, F., & Albrechtová, J. (2014). Using multi-date high spectral resolution data to assess the physiological status of macroscopically undamaged foliage on a regional scale. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 27, 169-186. http://dx.doi.org/10.1016/j.jag.2013.09.009,
Lhotáková, Z., Brodský, L., Kupková, L., Kopačková, V., Potůčková, M., Mišurec, J., ... & Albrechtová, J.. (2013). Detection of multiple stresses in Scots pine growing at post-mining sites using visible to near-infrared spectroscopy. Environmental Science: Processes & Impacts, 15(11), 2004-2015. DOI: 10.1039/c3em00388d,
Kopačková, V., Chevrel, S., Bourguignon, A., Rojík, P., (2012): Application of high altitude and ground-based spectroradiometry to mapping hazardous low-pH material derived from the Sokolov open-pit mine, Journal of Maps, DOI:10.1080/17445647.2012.705544.
Mišurec, J. and Kopačková, V., Lhotáková, Z., Hanuš, J., Weyermann, J., Entcheva-Campbell, P.,Albrechtová, J., (2012): Utilization of hyperspectral image optical indices to assess the Norway spruce forest health status, J. Appl. Remote Sens. 6(1), 063545. doi:10.1117/1.JRS.6.063545.

## Slide 57
Děkuji za pozornost…