## Slide 1: Metagenomika – příprava knihovny 16S rRNA
Petra Vídeňská, Ph.D.

## Slide 2: Faktory ovlivňující výsledek sekvenace genu pro 16S rRNA
Sběr vzorků
  Čas vystavení vzduchu
  Teplota
  Postup
Izolace DNA
  Použitý kit a metoda disrupce bakteriálních buněk
  Čas po který je vzorek rozmrazován před izolací
Příprava knihovny
  Výběr primerů
  Polymeráza
  Počet cyklů PCR (vznik chimér)
Sekvenace
  Výběr sekvenační platformy
  Kvalita knihovny
Analýza
  Použitý quality trimming
  Použité algoritmy pro výběr OTU
  Algoritmus výběru reprezentativních sekvencí
  Výběr databáze 16S rDNA

## Slide 3: Gen pro 16S rRNA
Gen pro 16S rRNA využil roku 1977 Carl Woese ke zjištění fylogenetických vztahů mezi bakteriemi.
Navrhl oddělit archea od prokaryot a navrhl rozdělení organizmů do tří domén: Archea, Bacteria a Eukaryota
Taxonomická klasifikace na základě 16S rRNA se využívá k vytvoření fylogenetických vztahů, odhadu diverzity, vyrovnanosti mikrobiálního společenství a struktury komunity
16S rRNA je nezbytnou součástí ribozomální podjednotky 30S, která je u prokaryot odpovědná za translaci RNA do proteinů.
3´ konec 16S ribozomální RNA obsahuje anti-Shine-Dalgarnovu sekvenci, která váže do vazebného místa ribozomu 5´ konec mRNA
16S rRNA napomáhá spojení obou ribozomálních podjednotek (30S a 50S) a utváří tak kompletní bakteriální ribozom.
Obsahuje jednak konzervativní oblasti, na které lze navrhovat primery a jednak hypervariabilní oblasti umožňující rozlišení bakterií a určení diverzity bakterií ve vzorku

## Slide 4: 16S rRNA
Sekundární struktura 16S rRNA Nevybarvené oblasti odpovídají hypervariabilním oblastem V1 – V9.
Vytvoření primerů in silico Ukázka setu 6 primerů (A – F) pokrývající vždy dvě variabilní oblasti a jejich teoretické forward i reverse čtení. Schéma ukazuje relativní pozici jednotlivých amplikonových čtení i jejich směr, stejně jako které báze budou začleněny do sekvence. Jako ukázkový templát posloužil gen pro 16S rRNA E. coli s přibližným vyznačením variabilních oblastí.

## Slide 5: Fylogeneze
https://www.patricbrc.org/portal/portal/patric/Phylogeny?cType=taxon&cId=2

## Slide 6: Příprava knihovny- kontrola vyizolované DNA
Klasický agarózový gel (TapeStation)
Měření koncentrace
  Spektrofotometricky (Nanodrop)
  Fluorometricky (Qubit, PicoGreen)

## Slide 7: Výběr specifických primerů

## Slide 8
Výběr specifických primerů

## Slide 9: Výběr specifických primerů

## Slide 10
Výběr specifických primerů

## Slide 11: Kontrola vybraných primerů
https://rdp.cme.msu.edu/probematch/search.jsp
F 5’-GGAGGCAGCAGTRRGGAAT (347F)
R 5’-CTACCRGGGTATCTAATCC (803R)

## Slide 12
Kontrola vybraných primerů

## Slide 13: Výběr primerů z publikací
 | Název | lenght | Tm | Sekvence | Poznámka | ozn
 | 16S_V1/V3F_ERB | 492 | 58 | GAG TTT GAT CNT GGC TCA G | Erb-Downward at al., 2011 16S na pyrosequencing | pr1
 | 16S_V1/V3R_ERB |  | 58 | GWN TTA CNG CGG CKG CTG | Erb-Downward at al., 2011 16S na pyrosequencing | 
 | 16S_V3/V4F_NOSS | 456 | 60 | GGA GGC AGC AGT RRG GAA T | Nossa et al., 2010 16S na pyrosequencing | pr2
 | 16S_V3/V4R_NOSS |  | 56 | CTA CCR GGG TAT CTA ATC C | Nossa et al., 2010 16S na pyrosequencing | 
 | 16S_V3/V4F_CLAE | 464 | 66 | ACT CCT ACG GRA GGC AGC AG | Claesson et al., 2010 16S na pyrosequencing | pr3
 | 16S_V3/V4R_CLAE |  | 52 | TAC NVG GGT ATC TAA TCC | Claesson et al., 2010 16S na pyrosequencing | 
 | 16S_V4/V5F_CLAE | 363 | 53,3 | AYT GGG YDT AAA GNG | Claesson et al., 2010 16S na pyrosequencing | pr4
 | 16S_V4/V5R_CLAE |  | 56 | CCG TCA ATT YYT TTR AGT TT | Claesson et al., 2010 16S na pyrosequencing | 
 | 16S_V2/V3F_MCKE | 345 | 50 | CTG CTG CCT YCC GTA | McKenna at al., 2008 16S na pyrosequencing | pr5
 | 16S_V2/V3R_MCKE |  | 58 | AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG | McKenna at al., 2008 16S na pyrosequencing | 
 | 16S_univ-2F | - | - | GAG GAA GGI GIG GAI GAC GT | Tseng et al., 2003 pro real-time PCR | pr6
 | 16S_univ-2R |  | - | AGI CCC GIG AAC GTA TTC AC | Tseng et al., 2003 pro real-time PCR | 

## Slide 14: Real-time PCR s vybranými primery
Chart: 
pr1 | -0.0089354 | 0.01543 | -0.0048618 | -0.014223 | 0.0017101 | 0.0019438 | 0.015789 | 0.0057103 | 0.0073552 | 0.020735 | 0.037263 | 0.054284 | 0.064262 | 0.104 | 0.14757 | 0.19661 | 0.32521 | 0.52863 | 0.84156 | 1.2893 | 1.876 | 2.4467 | 2.8358 | 3.0861 | 3.2169 | 3.3484 | 3.4803 | 3.6018 | 3.7359 | 3.8243 | 3.8978 | 4.0027 | 4.0751 | 4.1246 | 4.1941 | 4.2692 | 4.3095 | 4.3493 | 4.4206 | 4.4834 | 4.5087 | 4.5967 | 4.6148 | 4.6484 | 4.6612
pr2 | 0.0051944 | 0.0060877 | 0.0092089 | -0.0056114 | -0.0020863 | -0.0075988 | 0.005495 | -0.010002 | 0.014347 | 0.0041294 | 0.025319 | 0.024453 | 0.028928 | 0.078066 | 0.16547 | 0.29834 | 0.56479 | 0.98897 | 1.6559 | 2.5619 | 3.5614 | 4.4406 | 4.9962 | 5.3292 | 5.5886 | 5.758 | 5.9478 | 6.1245 | 6.2938 | 6.3684 | 6.4967 | 6.5977 | 6.6865 | 6.7745 | 6.8189 | 6.874 | 6.9001 | 6.9591 | 6.9909 | 7.002 | 7.0634 | 7.1119 | 7.0966 | 7.1278 | 7.1554
pr3 | -0.041592 | -0.024165 | -0.0093296 | 0.010332 | 0.01432 | 0.0088423 | 0.022139 | -0.0045295 | 0.0028126 | 0.0099428 | 0.0086884 | 0.013477 | 0.011416 | 0.020894 | 0.0053748 | 0.023732 | 0.014884 | 0.020361 | 0.021312 | 0.018189 | 0.020538 | 0.026039 | 0.054014 | 0.067409 | 0.063828 | 0.095362 | 0.13553 | 0.1847 | 0.2889 | 0.4345 | 0.64788 | 0.99435 | 1.47 | 2.1391 | 2.9137 | 3.7404 | 4.4592 | 5.0533 | 5.5025 | 5.754 | 5.9526 | 6.0991 | 6.2158 | 6.3277 | 6.4421
pr4 | -0.0040435 | 0.021018 | -0.0056363 | -0.0093952 | -0.011999 | 0.0060131 | -0.010243 | -0.008682 | -0.025204 | -0.00025587 | 0.0093851 | -0.0034883 | -0.010232 | -0.0073763 | -0.00035449 | -0.017508 | -0.0036156 | 0.0019828 | -0.021214 | -0.0071777 | 0.0007201 | -0.011518 | 0.0057775 | -0.010629 | -0.0088828 | 0.0066642 | 0.00063812 | -0.0027866 | 0.0037722 | 0.023136 | 0.023507 | 0.012294 | 0.032295 | 0.068697 | 0.081722 | 0.13058 | 0.17197 | 0.24889 | 0.3786 | 0.53776 | 0.74486 | 1.0562 | 1.4378 | 1.8694 | 2.3711
pr5 | 0.019972 | 0.014632 | 0.0052694 | -0.011446 | -0.001118 | -0.0073375 | 0.007371 | -0.0036953 | 0.049424 | 0.076504 | 0.17129 | 0.29267 | 0.50256 | 0.90618 | 1.5531 | 2.3744 | 3.2903 | 4.0261 | 4.4418 | 4.7008 | 4.8884 | 5.0558 | 5.183 | 5.3311 | 5.4088 | 5.5425 | 5.6136 | 5.7076 | 5.7747 | 5.8579 | 5.9179 | 6.0054 | 6.0523 | 6.0993 | 6.1488 | 6.1715 | 6.2211 | 6.273 | 6.3193 | 6.33 | 6.3651 | 6.4138 | 6.4343 | 6.4244 | 6.4633
pr6 | 0.00058708 | 0.021665 | 0.026606 | -0.019896 | -7.349e-07 | -0.028374 | -0.011421 | 0.012741 | 0.029395 | 0.060079 | 0.16 | 0.36013 | 0.63513 | 1.2092 | 2.0828 | 3.1149 | 4.008 | 4.4321 | 4.6222 | 4.8252 | 4.999 | 5.1136 | 5.2916 | 5.3704 | 5.5007 | 5.6206 | 5.6783 | 5.7979 | 5.8801 | 5.9296 | 5.9748 | 6.0435 | 6.0886 | 6.1412 | 6.1747 | 6.2509 | 6.2481 | 6.2696 | 6.3213 | 6.3551 | 6.3797 | 6.3978 | 6.4352 | 6.446 | 6.4821

## Slide 15: Strategie přípravy amplikonů
1. Dvoustupňová PCR
- primery lze nasyntetizovat s extenzí, na kterou se pak pomocí PCR přidají komerční indexy (např. Nextera XT)
Výhody
  Přesný protokol, není potřeba žádná optimalizace
  Vysoká efektivita připojování adaptorů
Nevýhody
  Vysoká cena
  96 indexů (lze i více, ale prodražuje se to)
  Hodně vzorků se pooluje najednou, velká nevyrovnanost (s 200 vzorky nikdo nebude dělat qPCR, pooluje se pouze na základě výsledků fluorometrického stanovení koncentrace)
  Dvoustupňová PCR

## Slide 16: Strategie přípravy amplikonů
2. Dvoustupňová PCR s vnitřními tagy – stejný postup jako předtím, ale před specifickým primerem je vložena značka
16S Amplicon PCR Forward Primer = 5'
TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG- N az NNN- značka (min. 5 nukleotidu)-spacer (2 nukleotidy)-CCTACGGGNGGCWGCAG
16S Amplicon PCR Reverse Primer = 5'
GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG- N az NNN- značka (min. 5 nukleotidu)-spacer (2 nukleotidy)-GACTACHVGGGTATCTAATCC
Extenze, oblast potřebnou pro pozdější přidání indexů
N – nukleotidy které přidáváme aby byla vyšší diverzita během sekvenování (např. pět primerů bude mít 1 N, pět primerů 2N, pět primerů 3N…)
značka – sekvence odlišující mezi sebou jednotlivé vzorky
spacer – odděluje značku od oblasti komplementárni k oblasti zajmu
vlastní primer, komplementární k oblasti zájmu

## Slide 17
2. Dvoustupňová PCR s vnitřními tagy
Výhody
  Po prvním poolovaní před indexací se pracuje již s méně vzorky – snadnost
  Cena – ušetří se za indexy
  Lépe vyrovnaná knihovna
Nevýhody
  dvoustupňová PCR
Strategie přípravy amplikonů

## Slide 18
3. Sekvenace přímo produktů amplifikace
Amplikony 100 – 500 bp – primery s extenzí přímo na sekvenování, musí obsahovat extenzi a index (jen jeden z nich)
Caporaso a kol. (http://www.earthmicrobiome.org/emp-standard-protocols/16s/ ), pozor jiný sekvenační a indexační primer
  Forward: AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACAC TATGGTAATT GT GTGCCAGCMGCCGCGGTAA
  Reverse: CAAGCAGAAGACGGCATACGAGAT Index AGTCAGTCAG CC GGACTACHVGGGTWTCTAAT
Pro sekvenační kit s TruSeq indexy, viz. Nelson a kol., 2014 (Analysis, Optimization and Verification of Illumina - Generated 16S rRNA Gene Amplicon Surveys)
  Forward:CAAGCAGAAGACGGCATACGAGAT- TruSeq indexy-GTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCT
  Reverse:AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCT-NNNN
Podobně i Kozich a kol. (http://aem.asm.org/content/suppl/2013/08/06/AEM.01043-13.DCSupplemental/zam999104626so1.pdf)
Strategie přípravy amplikonů

## Slide 19
3. Sekvenace přímo produktů amplifikace
Výhody
  Rychlá příprava
  Pouze jedna PCR reakce
  Cena
Nevýhody
  Hodně vzorků se pooluje najednou, velká nevyrovnanost (s 200 vzorky nikdo nebude dělat qPCR, pooluje se pouze na základě výsledků fluorometrického stanovení koncentrace)
Strategie přípravy amplikonů

## Slide 20
4. Za pomocí TruSeq PCR free (http://support.illumina.com/sequencing/sequencing_kits/truseq_dna_pcr_free_lt_sample_prep_kit.ilmn)
Protokol stejný jako pro chromozomální DNA, jen se nepoužije Covaris
Výhody
  oproti postupu 1. nemusí mít primer extenzi, lze ligovat na růzmé PCR amplikony
  Není druhá PCR – méně chyb zanesených polymerázou
Nevýhody
  Delší a složitější příprava
  Knihovna se hůře kontroluje (nízká koncentrace, 1. řetězcová DNA)
Strategie přípravy amplikonů

## Slide 21
5. Vytvoření vlastní dvoustupňové PCR –
první sada primerů obsahuje vlastní extenzi a oblast zájmu, druhý pár primerů obsahuje kompatibilní oblast k první extenzi, index a extenzi nutnou k sekvenaci
Výhody
  Variabilita použití
  Cena
Nevýhody
  Optimalizace
Strategie přípravy amplikonů

## Slide 22
PCR reakce – s 2x KAPA HiFi HotStart ReadyMix, 3x 10 ml, následné smíchání
Kontrola produktu na gelu/Agilentu
Přečištění AMPure Beads
Změření koncentrace vzorků pomocí fluorometru (Qubit, PicoGreen)
Příp. kontrola některých vzorků na Agilentu (kontrola odmytí primerů, že je pouze jeden produkt)
Postup při dvoustupňové PCR s vnitřními tagy

## Slide 23
Poolování vzorků před indexací
Přidání indexů - 2. PCR – nutná kontrola indexů (vytvoření sample sheetu) !!!
Vzorek | Primery s vnitřní značkou – 1.PCR | Indexy - 2.PCR
1-20 | 1-20 | 1
21-40 | 1-20 | 2
41-60 | 1-20 | 3
… | … | …
Postup při dvoustupňové PCR s vnitřními tagy

## Slide 24
Přečištění AMPure Beads
Změření koncentrace vzorků pomocí fluorometru a/nebo qPCR
Poolovaní vzorků před sekvenací
Kontrola knihovny (Agilent, qPCR)
Sekvenace na Illumina
  Lépe mírně podklastrovat (hodně nízká diverzita knihovny)
  Přidat PhiX (5-50%) pro zvýšení diverzity
Postup při dvoustupňové PCR s vnitřními tagy

## Slide 25: Tipy a triky
Vést si záznamy
  Koncentrace vyizolované DNA
  Gel s vyizolovanou DNA – ideálně nanášet stejně vyředěnou DNA
  Gel s výsledky PCR, koncentrace po přečištění

## Slide 26: Tipy a triky
AMPpure beads x SPRI Select beads?
AMPpure beads = SPRI Select beads
http://core-genomics.blogspot.cz/2012/04/how-do-spri-beads-work.html

## Slide 27: Size selection

## Slide 28
Size selection

## Slide 29
Size selection