## Slide 1: ČASOVÉ ŘADY
Mgr. et Mgr. Jiří Kalina, PhD.
prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
UKB, pavilon D29 (Recetox), kancelář 123
kalina@mail.muni.cz

## Slide 2: XI. popis lineárních systémů především ve frekvenční doméně

## Slide 3: Popis systému
vnější popis
  vyjadřuje vztah mezi vstupní a výstupní veličinou;
vnitřní popis
  zohledňuje vnitřní strukturu systému/modelu;
  vyjadřuje vztah mezi stavovými, vstupními a výstupními veličinami;

## Slide 4: Vnější popis lineárního systému
diferenční rovnice
jednodruhová autonomní populace
(lineární, je-li je r = konst.)
s(n) = s(n-1)+sb(n) - sd(n) = s(n-1).(1+b–d) = s(n-1).(1+r)
s(n) - s(n-1).(1+r) = 0
jednodruhová neautonomní populace
s(n) - s(n-1).(1+r) = x(n)
nelineární autonomní systém (populace)
s(n) - s(n-1).p(s,n) = 0
nelineární neautonomní systém (populace)
s(n) - s(n-1).p(s,n) = x(n)

## Slide 5: Vnější popis lineárního systému
diferenční rovnice
resp.
kde ai a bi jsou parametry systému, x(k) jsou hodnoty vstupní posloupnosti a y(k) hodnoty výstupní posloupnosti.
Je-li systém autonomní, tj. bez vstupu, je diferenční rovnice homogenní, s nulovou pravou stranou.

## Slide 6: Vnější popis lineárního systému
Parametry ai a bi mohou být obecně funkcemi jak vstupních i výstupních veličin (nelineární systémy), tak i času (časově závislé systémy). Jsou-li parametry konstantní, splňuje systém princip superpozice a systém je lineární.
Hodnota n určuje maximální zpoždění pro vzorky výstupní posloupnosti a současně řád systému, m určuje maximální zpoždění pro vzorky vstupní posloupnosti zahrnuté do výpočtu.
Alternativním zápisem diferenční rovnice může být výraz pro výpočet k-tého výstupního vzorku, který využívá hodnotu k-tého vzorku vstupní posloupnosti a předchozí vzorky jak vstupní, tak výstupní posloupnosti až do zpoždění m, resp. n

## Slide 7: Vnější popis lineárního systému
PŘÍKLAD:
Diferenční rovnice y(k) = x(k) – 2y(k – 1) + y(k – 2) reprezentuje diskrétní, časově invariantní lineární rekurzivní systém, přičemž koeficienty diferenční rovnice jsou a0 = 1, b0 = 1, b1 = 2 a b2 = -1.
Diferenční rovnice a její řešení představuje to nejdůležitější, co očekáváme od konstrukce matematického modelu, tj. možnost určení průběhu veličin reprezentujících chování, tj. dynamiku modelovaného objektu.
Existuje i jiná možnost popisu systému, která by dokázala odhalit jiné zajímavé či užitečné vlastnosti zkoumaného systému ?
Lineární systémy představují značné zjednodušení – jejich parametry musí být konstantní. Nicméně právě lineární systémy umožňují různé formy popisu, přestože si zachovávají širokou oblast použití.

## Slide 8: Z TRANSFORMACE
definice DTFT - opakování
X(ω) je obecně komplexní funkce reálné proměnné ω - kmitočtu
je-li z=exp(iωT), dostaneme
oboustranná
Z-transformace

## Slide 9: Z TRANSFORMACE
jednostranná Z-transformace
Z-transformace jednotkového impulsu
Z(Δ(kTvz))=1
Z-transformace posunutého jednotkového impulsu
Z(Δ(kTvz-nTvz))=

## Slide 10: Z TRANSFORMACE
Z-transformace jednotkového skoku
U(z) = 1 + z-1 + z-2 + z-3 + z-4 + …
vynásobíme-li obě strany (z-1) dostaneme
(z-1).U(z) = (z+1+z-1+z-2+z-3+…) – (1+z-1+z-2+z-3+z-4+…) = z
U(z) = z/(z-1) = 1/(1-z-1)

## Slide 11: VLASTNOSTI Z TRANSFORMACE
Linearita
a·x(k) + b·y(k) ~ a·X(z) + b·Y(z)
Posun vpravo x(k).u(k)
x(k-n)·u(k-n) ~ z-nX(z)
Posun vpravo x(k)
x(k-1) ~ z-1X(z) + x(-1)
x(k-2) ~ z-2X(z) + x(-2) + z-1.x(-1)
:
x(k-n) ~ z-nX(z) + x(-n) + z-1·x(-n+1) + … + z-n+1·x(-1)
Je-li x(m) = 0 pro m = -1, -2, …., -n, je
x(k-n) ~ z-nX(z),
což je totéž jako pro x(k-n)·u(k-n) .

## Slide 12: VLASTNOSTI Z TRANSFORMACE
Konvoluce

## Slide 13: VLASTNOSTI Z TRANSFORMACE
x(k) | X(z) | oblast konvergence
(k) | 1 | z
(k–i) | z-i | pro z kromě z=0, když i > 0 nebo z→∞, když i < 0
(k), resp. –(–k–1) |  | ¦z¦ > 1, resp. ¦z¦ < 1
ak(k), resp. –ak (–k–1) |  | ¦z¦ > a, resp. ¦z¦ < a
kak(k), resp. –kak (–k–1) |  | ¦z¦ > a, resp. ¦z¦ < a
(k+1)ak(k) |  | ¦z¦ > a
cos(k0) (k) |  | ¦z¦ > 1
sin(k0) (k) |  | ¦z¦ > 1
[ak·cos(k0)] (k) |  | ¦z¦ > a
[ak·sin(k0)] (k) |  | ¦z¦ > a
 |  | ¦z¦ > 0

## Slide 14: Vnější popis lineárního systému PŘENOSOVÁ FUNKCE
y(nTvz) = h(nTvz)*x(nTvz)
Y(z) = H(z)·X(z)
H(z) = Y(z)/X(z), kde H(z) je racionální lomená funkce proměnné z-1 (obrazová přenosová funkce)
a·x(k) + b·y(k) ~ a·X(z) + b·Y(z)

## Slide 15: Vnější popis lineárního systému nulové body a póly
A – zesílení; zni … nulové body; zpi … póly

## Slide 16: Vnější popis lineárního systému diferenční rovnice
diferenční rovnice
!!! za předpokladu nulových počátečních podmínek !!!

## Slide 17: Vnější popis lineárního systému frekvenční přenosová funkce
z = exp(iωTvz)

## Slide 18: Vnější popis lineárního systému frekvenční charakteristiky

## Slide 19: Vnější popis lineárního systému frekvenční charakteristiky

## Slide 20: Vnější popis lineárního systému impulsní charakteristika
konvoluce
operátorová přenosová funkce
H(z) = Y(z)/X(z)
Y(z) = H(z).X(z)

## Slide 21: VNĚJŠÍ POPIS LINeárního SYSTÉMu impulsní charakteristika
Y(z) = H(z).X(z)
za předpokladu, že X(z) = 1 máme
Y(z) = H(z).1
y(kTvz) = h(kTvz) = Z-1(H(z))
X(z) = 1  x(kTvz) = Z-1(1)

## Slide 22: Vnější popis lineárního systému impulsní charakteristika
Y(z) = H(z).X(z)
za předpokladu, že X(z) = 1 máme
Y(z) = H(z).1
y(kTvz) = h(kTvz) = Z-1(H(z))
X(z) = 1  x(kTvz) = Z-1(1)
Z-transformace jednotkového impulsu
Z(Δ(kTvz))=1

## Slide 23: Vnější popis lineárního systému impulsní charakteristika
y(kTvz) = h(kTvz) = Z-1(H(z).Z(Δ(kTvz)))
odezva na jednotkový impuls -
impulsová charakteristika
impulsní charakteristika a přenosová funkce tvoří transformační pár Z transformace.
impulsní charakteristika a frekvenční přenosová funkce tvoří transformační pár Fourierovy (DFT) transformace.

## Slide 24: Vnější popis lineárního systému impulsní charakteristika
je-li h(kTvz) = 0 pro k >k0 hovoříme o systému s konečnou impulsní charakteristikou (KIO – FIR);
není-li h(kTvz) = 0 pro k >k0 hovoříme o systému s nekonečnou impulsní charakteristikou (NIO – IIR);

## Slide 25: Vnější popis lineárního systému přechodová charakteristika
přechodová charakteristika =
= odezva systému na jednotkový skok
Z(u(kTvz)) = 1/1-z-1 = z/(z-1)
Y(z) = G(z) = H(z).z/(z-1)

## Slide 26: Lineární Systémy s více vstupy a výstupy
Jak se situace změní, když má systém více vstupů, resp. více výstupů?
Lineární časově invariantní systém (tj. s konstantními parametry) s více vstupy lze řešit s použitím principu superpozice. Podle něj lze každý vstup uvažovat jednotlivě s tím, že všechny ostatní vstupy jsou vynulovány. Poté součet všech výstupních reakcí na separované, ovšem na systém současně přivedené vstupy dává celkovou odezvu systému.

## Slide 27: Lineární Systémy s více vstupy a výstupy
Jak se situace změní, když má systém více vstupů, resp. více výstupů?
K zamyšlení:
Je potřeba případ více výstupů řešit na základě nějakého specifického pravidla nebo nikoliv?

## Slide 28: VNĚJŠÍ POPIS LINEÁRNÍCH SYSTÉMŮ
diferenční rovnice;
obrazová neboli operátorová přenosová funkce (z transformace);
rozložení nulových bodů a pólů;
frekvenční přenosová funkce;
frekvenční charakteristiky – modulová, fázová;
impulsní charakteristika;
přechodová charakteristika.;

## Slide 29: VNĚJŠÍ POPIS LINEÁRNÍCH SYSTÉMŮ