## Slide 1: Kartografické modelování Multikriteriální analýza jaro 2023
Petr Kubíček
kubicek@geogr.muni.cz
Laboratory on Geoinformatics and Cartography (LGC)
Institute of Geography
Masaryk University
Czech Republic

## Slide 2: Motivace
GIS pomáhá rozhodování – geoDSS
Vstupní přednáška do multikriteriálního hodnocení pomocí příkladů.
Využití multikriteriálního hodnocení při rozhodování.
Doposud jsme se zabývali možnostmi analytických nástrojů GIS z pohledu prostorových analýz:
  Popis datových sad a jejich analýzy
  Návrhy (predikce) do budoucna.
  Zjištění vhodnosti vybraných lokalit (site suitability).
Při analýze byly brány do úvahy určitá kritéria (přednáška č. 1)
Notes: We are going to look at how GIS can be used to help us make decisions
•Introduce a range of multi-criteria evaluation techniques and look at their use through a very simple example – this material reinforces what you saw in GITTA suitability lesson (GEO243) – you should revisit it…
•Examine how these techniques can be used to aid decision making through a real-world example…
GIS and decision making
•So far we have examined a range of tools in GIS and examined their use in spatial analysis
•We have considered the use of spatial analysis to:
–test hypotheses
–describe data
–consider site suitability
•Our site suitability examples used overlay and some set of criteria – for instance we tried to select areas suitable for skiing in Canton Zurich…

## Slide 3: Výběr vhodného místa pro obchodní středisko

## Slide 4: Multikriteriální hodnocení
Náš příklad identifikoval VŠECHNY oblasti, které splňovaly zadaná kritéria.
Neřekl nám, která z oblastí je nejvhodnější pro postavení obchodního centra.
Multikriteriální hodnocení - Multi-criteria evaluation (MCE) je způsob hodnocení celkové vhodnosti lokalit splňujících zadaná kritéria a vybraných pomocí standardní GIS overlay analýzy.
Carver, 1991 (Integrating multi-criteria evaluation with geographical information systems)

## Slide 5: Co je to MCE?
MCE je sada technik používaných ke kompromisnímu výběru alternativních lokalit.
Cílem MCE je identifikovat lokalitu nejlépe vyhovující požadavkům (minimální kompromis) a splňující zadaná kritéria.
Techniky MCE byly vytvořeny původně v environmentální ekonomice a tedy použity neprostorovým způsobem.
Následně byly adaptovány pro využití v GIS, aby poskytly formální základ pro pomoc při rozhodování.
Notes: •MCE are a suite of techniques used in analysing the trade-offs between choice alternatives with different impacts
•MCE aims to identify the best compromise sites from a set of possible alternatives
•MCE techniques developed in environmental economics and were used aspatially
•They have been adapted for use in GIS to provide a more formal basis for aiding decision making

## Slide 6: Základní požadavky MCE
„prozkoumat více možností výběru lokalit ve světle rozlišných kritérií a s konfliktními požadavky“…
Cíl: „… tvrzení o požadovaném stavu výsledného prostorového systému“.
Kritérium: „…pravidlo pro určení vhodnosti pro alternativní rozhodnutí“.
Atribut: „… vlastnost prvků reálného světa či GIS“.
Malczewski (1999) - GIS and Multicriteria decision making.
Notes: Basic ideas of MCE
“investigate a number of choice possibilities in the light of multiple criteria and conflicting objectives”
Voogd, 1983, p.21
Criterion: “… a rule to test the desirability of alternative decisions”
Attribute “… properties of elements of a real-world geographical system”
Objective: “… a statement about the desired state of a spatial system”
Malczewski, 1999

## Slide 7: Co to má znamenat?
MCE používá kritéria k identifikaci lokalit (popsaných atributy), které nejlépe vyhovují cílům.
Například:
  Cíl: „… potřebuji lokalitu pro výstavbu obytných domů (jsem developer)“.
  Kritérium: „…Domy musí být blízko kina, daleko od hlavních silnic a blízko veřejné dopravě“.
  Atribut: Data, potřebná pro popis výše uvedených kritérií.
Zjevný konflikt – daleko od hlavní silnice x blízko hromadné dopravě.
Notes: So what does this mean?
•MCE uses criteria to identify the sites described by their attributes which best meet an objective
•For example:
–Objective: I need a plot to build a housing estate (and I am a developer)
–Criteria: The houses must be near cinemas, far from main roads and near public transport
–Attributes: The data I will use to describe these criteria at different sites (e.g. distance from road)
•In this case the criteria clearly conflict – somewhere far from main roads is less likely to be near public transport

## Slide 8: Modelová situace
Všechny následující příklad používají zjednodušená data – tři potenciální oblasti popsané pomocí atributů vzdáleností od kina, veřejné dopravy a hlavní silnice.
Které z míst je nejvhodnější?

## Slide 9: Boolean overlay
Kritérium – lokalita je vhodná nebo ne – např. musí být do 1 km od kina.
Výsledek – lokalita, která splňuje všechna kritéria.
Pravidlo dominance (viz přednáška Overlay).
Je výhodné, pokud máme hodně lokalit pro prvotní analýzu a odstraní nám lokality zcela nevhodné.
MODELOVÝ PŘÍKLAD:
Budovy musí být méně než 2km od kina a více než 300m od silnice a do vzdálenosti 200m od veřejné dopravy.

## Slide 10: Příklad Boolean overlay
Konjunktivní X disjunktivní

## Slide 11: Vážená lineární kombinace
Jednotlivé hodnoty proměnných jsou standardizovány (nejvyšší hodnota je ta nejvhodnější).
Kritériím jsou přiřazeny váhy podle předpokládané důležitosti.
Pro jednotlivé datové vrstvy jsou připraveny mapy nominální vhodnosti.
Lokality s nejvyšším výsledkem (součtem) jsou nejvíce vhodné.
Předpokládáme, že vhodnost je lineární v celé škále a proměnné jsou nezávislé.

## Slide 13: Analytická hierarchie (AHP)
Poskytuje formální bázi pro přiřazení vah – pracuje s hodnotami relativní důležitosti v rozsahu 1 – 9.
1= proměnná má malou důležitost, 9= nejvyšší důležitost.
Reciproční vztah pro méně důležité proměnné.
Váha= 1/suma sloupce a celkový součet =1
Veřejná doprava má absolutní důležitost.

## Slide 19: Metoda ideálních bodů
Bere do úvahy vzdálenost vybraného řešení od ideálního řešení.
Musíme stanovit ideální řešení a vypočítat vzdálenost naší alternativy pomocí metriky měření vzdáleností (jaké metriky na měření vzdáleností můžeme použít v GIS?).

## Slide 20: Popis proměnných
Parametr síly P určuje metodu pro měření vzdáleností – p=1 (Manhattan), p=2 (Euklides).
S narůstajícím P roste důležitost malých rozdílů.
Několik způsobů implementace (Malczewski, 1999; Quin, 2013).
Možnost využít standardizovaných vrstev a přijmout tvrzení, že ideální řešení je rovno maximální hodnotě (1).
Nejlepší řešení je potom takové, které je nejbližší v m-rozměrném prostoru, kde m= počet atributů).

## Slide 22: Metoda shody
Metoda řadí jednotlivé lokality podle shody dvojic jednotlivých alternativ.
Každé kritérium je srovnáno pro dvojici lokalit (např. je lokalita A blíže ke kinu, než lokalita B?).
Výstup je uložen do konkordanční matice v podobě sumy vah těch kritérií, která jsou lepší (použity váhy z AHP).
Výsledná matice je použita k výpočtu celkového pořadí lokalit (může být částečné, některé lokality se mohou rovnat.)

## Slide 23: Příklad výpočtu

## Slide 24: Srovnání výsledků metod

## Slide 25: MCE – pro a proti
Proti:
Dynamické problémy jsou zjednodušené, lineární model.
Statické, postrádá časový rozměr.
Kontroverzní – příliš subjektivní?
Pro:
Strukturovatelná a opakovatelná analýza.
Možnost užití různých hodnotících faktorů a zdůvodnit jejich užití.
Schopnost zpracovat velké množství informací.
Funguje!
Dobrá kritéria, správná data, analýza citlivosti

## Slide 26: Srovnání výsledků metod
Různé metody multikriteriální analýzy dávají odlišné výsledky.

## Slide 27: Příklad MCE (Estoque, Murayama, 2010)
Analýza vhodnosti lokalit pro pěstování včel v oblasti La union, Philippines,
Cíl:
  připravit mapu ukazující lokality vhodné pro pěstování včel.
Kritéria:
Faktory
Kategorická data
  Land use/cover – hodnoty vhodnosti (0-255) přiřazené jednotlivým kategorií na základě toho, zda daná kategorie poskytuje nektar a pyl.
Souvislá data – pravidla standardizace (?)
  Vzdálenost k vodnímu toku – standardizováno to 0-255 : vhodnost klesá se vzdáleností od řeky.
  Vzdálenost od silnice – standardizováno to 0-255 : vhodnost klesá se vzdáleností (počínaje hodnotou obálky 25 m).
  Nadmořská výška – standardizováno to 0-255 : vhodnost klesá s rostoucí nadmořskou výškou.
Omezení
Zastavěné oblasti, písek, vodní plochy mokřady a oblasti do 25 metrů od silnice.

## Slide 28: Hierarchický model

## Slide 29: Kategorie land use
Land use kategorie pro analýzu kategorických dat a stanovení omezení.
Mapování individuálních společenstev x využití RS.
Řízená klasifikace Landsat TM. Trénováno pomocí terénního výzkumu a následně klasifikováno.
Kontrola kvality modelu (accuracy assessment).

## Slide 30: Standardizace faktorů do jednotného měřítka
Rozsah 0 – 255 (255 nejvhodnější)
Expertní odhad změny vhodnosti pro jednotlivé faktory.
Faktor nadmořské výšky byl standardizován inverzím způsobem (čím výše, tím hůře) z důvodu výskytu vyššího množství srážek.
Land use byl standardizován po kategoriích (produkční les =255), řada zemědělských využití – 200,150, 100, 50, ostatní =0 (maska).

## Slide 31: Př. 2
Zastavěné oblasti, písek, vodní plochy mokřady a oblasti do 25 metrů od silnice.

## Slide 32: Využití AHP pro určení vah (analytic hierarchy process)

## Slide 33: Vzájemné srovnání vah kritérií
SUMA = 1
Postup výpočtu váhy pro kategorii:
∑ sloupce
Váha pro konkrétní dvojici = hodnota/suma sloupce
Váha celková pro kategorii= průměr vah pro konkrétní dvojice

## Slide 34: Následné využití WLC
Pro výpočet celkové vhodnosti lokality:
  X – rozhodovací parametry
  W – AHP váhy
  n – počet parametrů
  C – omezení (0=nevhodné, 1=vhodné)
S =((elevation * 0.0553) + (dist_river * 0.2622) + (dist_road * 0.1175) + (luc * 0.5650)) * cons_boolean
Následně vytvořeny kvalitativní kategorie pro popis vhodnosti lokalit pro pěstování včel.

## Slide 35: Výsledná mapa vhodnosti

## Slide 36: Verifikace výsledků
Má za úkol zhodnotit spolehlivost výsledků.
Verifikace kontrolou v terénu (Ground truth verification)
  nutno provést terénní průzkum a ověřit navržené oblasti, zda opravdu odpovídají požadavkům a kritériím.
Analýza citlivosti (sensitivity analysis)
Jak jsou ovlivněny výsledky pokud provedeme:
  změníme počet kritérií (snížení x navýšení)
  změníme váhy kritérií
Dává změna smysl?
Odpovídají výsledky realitě?

## Slide 37: Verifikace výsledků - příklad
Srovnání mapy vhodnosti lokalit pro pěstování včel s existujícími produkčními daty
Omezené množství podkladů s krátkodobým sběrem informací v terénu.
Porovnání současných lokalit s kritérii.
Korelace hodnot.

## Slide 38: Korelační tabulka

## Slide 40: Použité podklady

## Slide 41: Co když máme více cílů??