## Slide 1: ČASOVÉ ŘADY
Mgr. et Mgr. Jiří Kalina, PhD.
prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
UKB, pavilon D29 (Recetox), kancelář 123
kalina@mail.muni.cz

## Slide 2: V. matematické modely ČASOVÝCH ŘAD

## Slide 3: PERIODICKÉ POSLOUPNOSTI

## Slide 4: PERIODICKÉ POSLOUPNOSTI

## Slide 5: PERIODICKÉ POSLOUPNOSTI
x(nTvz) = {…,0,0,1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,1,…}

## Slide 6: HARMONICKÁ POSLOUPNOST

## Slide 7: HARMONICKÁ POSLOUPNOST
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Circle_cos_sin.gif
Θ = f(t)  cos(t), sin(t)  cos(nTvz), sin(nTvz)

## Slide 8: HARMONICKÁ POSLOUPNOST
harmonická posloupnost je dána vztahem
x(nTvz) = A.cos(ΩnTvz + φ0),
kde
A>0 je amplituda harmonické posloupnosti;
Ω >0 je úhlová rychlost, tj. velikost úhlu (posunu) za čas;
φ0 je počáteční fáze, tj. fáze (počáteční úhel, posun) v čase nTvz =0 ;
(ΩnTvz + φ0) je fáze harmonické posloupnosti;
perioda harmonické posloupnosti je dána vztahem
T = 2/Ω
kmitočet harmonické posloupnosti je definován
f = 1/T = Ω/2

## Slide 9: amplituda
Amplituda (též výkmit či rozkmit) je maximální hodnota periodicky měnící se veličiny. Spolu s frekvencí/úhlovou frekvencí, počáteční fází a u vln též vlnovou délkou/vlnovým vektorem je amplituda jedním ze základních parametrů periodických dějů.
Etymologie:
z latiny „amplitudo“ – rozsáhlost, rozpětí, velikost; znamenitost; důstojnost

## Slide 10: HARMONICKÁ POSLOUPNOST
harmonická posloupnost je dána vztahem
x(nTvz) = A ∙ cos(ΩnTvz + φ0),
kde
A > 0 je amplituda harmonické posloupnosti;
Ω > 0 je úhlový kmitočet h.p., úhlová rychlost;
φ0 je počáteční fáze, tj. fáze (počáteční úhel, posun) v čase nTvz = 0;
(ΩnTvz + φ0) je fáze harmonické posloupnosti;
perioda harmonické posloupnosti je dána vztahem
T = 2/Ω
kmitočet harmonické posloupnosti je definován
f = 1/T = Ω/2

## Slide 11: HARMONICKÁ POSLOUPNOST
harmonická posloupnost je dána vztahem
x(nTvz) = A ∙ cos(ΩnTvz + φ0),
kde
A > 0 je amplituda harmonické posloupnosti;
Ω > 0 je úhlový kmitočet h.p., úhlová rychlost;
φ0 je počáteční fáze, tj. fáze (počáteční úhel, posun) v čase nTvz = 0;
(ΩnTvz + φ0) je fáze harmonické posloupnosti;
perioda harmonické posloupnosti je dána vztahem
T = 2/Ω  Ω = 2/T  Ω∙Tvz = ΩN = 2∙Tvz/T
kmitočet harmonické posloupnosti je definován
f = 1/T = Ω/2  fN = Tvz/T = ΩN/2 = f/fvz

## Slide 12: HARMONICKÁ POSLOUPNOST
x(nTvz) = A.cos(ΩnTvz + φ0)
pro A=1, φ0=0 a Ω pro T=8Tvz
Ts ≡ Tvz
vz … vzorkování
s … sampling
x(nTvz) = A.cos(ΩnTvz + φ0)
pro A=1, φ0=0 a ΩN = 2.Tvz/T = /4

## Slide 13: HARMONICKÁ POSLOUPNOST
x(nTvz) = A.cos(ΩnTvz + φ0)
pro A=1, φ0=0 a Ω pro T=4T’vz

## Slide 14: HARMONICKÁ POSLOUPNOST
x(nTvz) = A.cos(ΩnTvz + φ0)
pro A=1, φ0=0 a Ω pro T=4T’vz
x(nTvz) = A.cos(ΩnTvz + φ0)
pro A=1, φ0=0 a ΩN = 2.Tvz/T = /2

## Slide 15: HARMONICKÁ POSLOUPNOST
Změna periodicity veličiny po vzorkování se vzorkovací periodou, která neodpovídá bezezbytkovému celočíselnému podílu T/Tvz (desetinná část podílu je rovna 0,5).

## Slide 16: HARMONICKÁ POSLOUPNOST
V případě, kdy podíl vzorkovací periody a celkové periody T/Tvz nelze vyjádřit jako poměr dvou přirozených čísel (tedy racionální číslo), není navzorkovaná posloupnost periodická (přestože původní funkce periodická byla).

## Slide 17: HARMONICKÁ POSLOUPNOST
x(nTvz) = cos(ΩnTvz+/4)
pro A=1, φ0= /4 a Ω pro T=8Tvz, tj. pro ΩN= /4

## Slide 18: HARMONICKÁ POSLOUPNOST
tříparametrickou harmonickou posloupnost lze graficky vyjádřit pomocí dvou bodů v rovinách
amplituda x (úhlový) kmitočet a
počáteční fáze x (úhlový) kmitočet:
A = A(Ω) a φ0 = φ0(Ω);
x(nTvz) = cos(ΩnTvz+/4)
pro A=1, φ0= /4 a Ω pro T=8Tvz, tj. pro ΩN= /4
spektrum amplitud
spektrum počátečních fází

## Slide 19: !!! Frekvenční spektrum !!!
Frekvenční spektrum časové řady je vyjádření rozložení amplitud a počátečních fází jednotlivých harmonických složek, ze kterých se časová řada skládá, v závislosti na frekvenci.
(Tj. skládá se z amplitudového a fázového spektra).
!ZAPAMATOVAT NA VĚKY!

## Slide 20: harmonická posloupnost
další definice
trigonometrický tvar
x(nTvz) = A·cos(ΩnTvz+φ0) =
= A1·cos(ΩnTvz) + A2·sin(ΩnTvz)
Jak to tak?
cos(α + β) = cosα·cosβ – sinα·sinβ
A·cos(ΩnTVZ + φ0) = A·cos(ΩnTVZ)·cosφ0 – A·sin(ΩnTVZ)·sinφ0 =
= A·cosφ0·cos(ΩnTVZ) – A·sinφ0·sin(ΩnTVZ)
A1 A2

## Slide 21: harmonická posloupnost
další definice
trigonometrický tvar
A1 = A·cosφ0 a A2 = -A·sinφ0

## Slide 22: harmonická posloupnost
další definice
Exponenciální (komplexní) tvar
cos(n) + i·sin(n) = ei(n)
cos(n) - i·sin(n) = e-i(n)

## Slide 23: harmonická posloupnost
když T = NTvz a tedy f = 1/NTvz nebo
Komplexní exponenciála samozřejmě rovněž reprezentuje periodickou veličinu, protože platí
když exp(i2) = cos(2) + i.sin(2) = 1 + i0 = 1
Zde se zabýváme pouze reálnou částí pravé strany…

## Slide 24: harmonická posloupnost
další definice
Exponenciální (komplexní) tvar
Eulerovy vztahy
x(n) = A.cos((n)) = Re{A.ei(n)}
cos(n) + i.sin(n) = ei(n)
cos(n) - i.sin(n) = e-i(n)

## Slide 25: harmonická posloupnost
další definice
Exponenciální (komplexní) tvar
x(n) = Re{ (n)} = Re{A.exp[i(ΩnTvz+φ0)]}
(vyplývá z Eulerových vztahů)

## Slide 26: harmonická posloupnost
kupodivu lze použít i vztah
x(n) = Re{A.exp[i(-ΩnTvz-φ0)]} = Re{ *(n)}
pozor !!! pozor
- záporný kmitočet - ale funguje to

## Slide 27: harmonická posloupnost
Protože platí
x(n) = Re{ (n)} = Re{ *(n)} a Im{ (n)} = -Im{ *(n)}
je i
x(n) = ½.{ (n) + *(n)}
x(t) = ½.{A.exp(iφ0).exp(iΩnTvz)} +
+ ½.{Aexp(-iφ0).exp(-iΩnTvz)}
Označíme-li
Ċ0 = ½.A.exp(iφ0) a Ċ-0 = ½.Aexp(-iφ0)
je
x(n) = Ċ0.exp(iΩnTvz) + Ċ-0.exp[i(-Ω)nTvz]

## Slide 28: harmonická posloupnost

## Slide 29: harmonická posloupnost
tříparametrickou harmonickou posloupnost lze graficky vyjádřit pomocí dvou bodů v rovinách
amplituda x (úhlový) kmitočet a
počáteční fáze x (úhlový) kmitočet:
A = A(ω) a φ0 = φ0(ω);
x(nTvz) = cos(ΩnTvz+/4)
pro A=1, φ0= /4 a Ω pro T=8Tvz, tj. pro ΩN= /4
spektrum amplitud
spektrum počátečních fází

## Slide 30: harmonická posloupnost
spektrum amplitud spektrum počátečních fází
x(nTvz) = cos(ΩnTvz+/4)
pro A=1, φ0= /4 a Ω pro T=8Tvz, tj. pro ΩN= /4

## Slide 31: HARMONICKá posloupnost
spektrum amplitud spektrum počátečních fází
x(nTvz) = 1 + cos(ΩnTvz+/4)
pro A=1, φ0= /4 a Ω pro T=8Tvz, tj. pro ΩN= /4

## Slide 32: HARMONICKá posloupnost
http://www.mysearch.org.uk/website1/html/222.Function.html
http://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/complex/complex.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic
http://www.khanacademy.org/science/physics/oscillatory-motion/harmonic-motion/v/introduction-to-harmonic-motion
http://www.youtube.com/watch?v=eeYRkW8V7Vg

## Slide 33: NEPERIODICKÉ posloupnosti
jednorázová deterministická veličina
- „začíná a končí“
s(t) = 10.10-6 V pro t-0,5 s; 0,5 s
s(t) = 0 V pro t(0,5 s; 
s(t) = 0 V pro t-; -0,5 s )

## Slide 34: Jednorázové posloupnosti
diskrétní jednotkový impulz;
diskrétní jednotkový skok;
diskrétní jednotkový obdélníkový impulz;

## Slide 35: JEDNOTKOVÝ IMPULZ
jednotkový impuls (Diracův impuls) - δ(t)
splňuje vztah
zjednodušeně:
jednotkový impuls δ(t) je velice úzký (limitně s nulovou šířkou) a velice vysoký (limitně nekonečně) obdélníkový impulz, jehož výška je rovna převrácené hodnotě šířky  mohutnost je jednotková

## Slide 36: JEDNOTKOVÝ IMPULZ
jednotkový impuls (Diracův impuls) - δ(t)
splňuje vztah
zjednodušeně:
jednotkový impuls δ(t) je velice úzký (limitně s nulovou šířkou) a velice (limitně nekonečně) vysoký obdélníkový impulz, jehož výška je rovna převrácené hodnotě šířky  mohutnost je jednotková

## Slide 37: JEDNOTKOVÝ IMPULZ
jednotkový impuls (Diracův impuls) - δ(t)
splňuje vztah

## Slide 38: DISKRÉTNÍ JEDNOTKOVÝ IMPULZ
definice:

## Slide 39: JEDNOTKOVÝ SKOK
jednotkový skok (Heavisidova funkce)

## Slide 40: Diskrétní JEDNOTKOVÝ SKOK
definice:

## Slide 41: VZÁJEMNÉ VZTAHY
pro obě uvedené jednorázové „funkce“ platí:
pro obě uvedené jednorázové posloupnosti platí:

## Slide 42: Diskrétní jednotkový obdélníkový impulz
definice:

## Slide 43: VI. ZÁKLADNÍ OPERACE S matematickými modely časových řad

## Slide 44
OPERACE S JEDNOU posloupností (Unární operace)

## Slide 45: OPERACE S JEDNOU posloupností (Unární operace)
násobení konstantou
x(n) ~ A·x(n),
A=2

## Slide 46: OPERACE S JEDNOU posloupností (Unární operace)
změna časového měřítka
x(n) ~ x(m·n),
kde m je kladné reálné číslo
m > 1 – časová komprese;
m < 1 – časová expanze
m = 1 – nic se neděje

## Slide 47: OPERACE S JEDNOU posloupností (Unární operace)
změna časového měřítka
x(n) ~ x(m·n),
kde m je kladné reálné číslo
m = 1 – nic se neděje
m > 1 – časová komprese;
m < 1 – časová expanze

## Slide 48: OPERACE S JEDNOU FUNKCÍ (Unární operace)
posunutí v čase
x(t) ~ x(t+),
 je reálné, od nuly různé číslo;
 > 0 – ?

## Slide 49: OPERACE S JEDNOU FUNKCÍ (Unární operace)
posunutí v čase
x(t) ~ x(t+),
 je reálné, od nuly různé číslo;
 > 0 – zpoždění
a) originál x(n); b) funkce x(n-1); c) funkce x(n+1);

## Slide 50
obrácení (inverze) časové osy
x(n) ~ x(-n) ,
a) originál x(n); b) funkce x(-n); c) funkce x(-n+1)
OPERACE S JEDNOU FUNKCÍ (Unární operace)

## Slide 51: shrnutí
definice základních modelů veličin (jednotkový skok, impulz, periodická posloupnost);
různé formy vyjádření harmonické posloupnosti;
co je frekvenční spektrum?
základní unární operace s posloupnostmi.

## Slide 52: Testík
Harmonickou posloupnost definují tři parametry:
  amplituda, frekv., poč. fáze
  úhl. rych., frekv., poč. fáze
  amplituda, frekv., perioda
  amplituda, per., úhl. rych.
Frekvenční spektrum časové řady se skládá ze spekter
  fázového a imaginárního
  reálného a imaginárního
  reálného a amplitudového
  amplitudového a fázového
Jednotkový (diskrétní) Jednotkový (diskrétní) impulz
  má nekonečnou výšku
  má nekonečnou šířku
  má jednotkovou výšku
  má jednotkovou šířku
Komplexně sdružená čísla mají
  opačnou imaginární složku
  stejnou imaginární složku
  opačnou reálnou složku
  obě složky opačné

## Slide 53
ZA TÝDEN NASHLEDANOU