## Slide 1: Strategie přístupnosti
Robert Osman
13. 5. 2024
část 2. interiér
MAS Hlinecko

## Slide 2: Vchod / vstup – exteriér

## Slide 3: Vchod / vstup – exteriér
Exteriér v aplikaci.
Interiér do papíru.

## Slide 4: Obecní úřad
vstupní dveře

## Slide 5: Obecní úřad
vstupní dveře
kancelář s úředníkem/úřednicí

## Slide 6: Obecní úřad
vstupní dveře
kancelář s úředníkem/úřednicí
místnost, kde zasedá zastupitelstvo

## Slide 7: Obecní úřad
vstupní dveře
kancelář s úředníkem/úřednicí
místnost, kde zasedá zastupitelstvo
místnost, kde se konají volby

## Slide 8: Obecní úřad
vstupní dveře
kancelář s úředníkem/úřednicí
místnost, kde zasedá zastupitelstvo
místnost, kde se konají volby
WC

## Slide 9: Obecní úřad
vstupní dveře
kancelář s úředníkem/úřednicí
místnost, kde zasedá zastupitelstvo
místnost, kde se konají volby
WC
úzké dveře
schody

## Slide 10: Schody
Krouna
Sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28° a výška schodišťového nebo vyrovnávacího stupně větší než 160 mm; to neplatí pro stavby bytových domů s výtahem.
Schodišťová ramena a vyrovnávací stupně musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření.

## Slide 11: Interiérové dveře
Krouna

## Slide 12: Interiérové dveře
Krouna
světlá šířka dveří: šířka otvoru rámu při otevřených dveřích – tedy šířka průchodu
Dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm.

## Slide 13: Interiérové dveře
Krouna
světlá šířka dveří: šířka otvoru rámu při otevřených dveřích – tedy šířka průchodu
Dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm.
Světlá šířka 800 mm se navrhuje do obytných prostor, kanceláří a do sociálních zařízení v občanských budovách. Dveře se světlou šířkou 900 mm se navrhují jako vchodové dveře do rodinného domu, do učeben, do únikových cest a prostor, kde se zdržuje méně než 20 osob.

## Slide 14: Interiérové dveře

## Slide 15: Prahy
Krouna

## Slide 16: Prahy
Krouna
Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm.

## Slide 17: Koberec
Krouna

## Slide 18: Volně ložená rohožka
Krouna

## Slide 19: Kontaktní místo s plexisklem
Krouna

## Slide 20: Místo pro vozíčkáře u stolu
Krouna

## Slide 21: Místo pro vozíčkáře u stolu
Krouna
Pro podjezd sedátka vozíku musí být výška nejméně 700 mm, při šířce nejméně 800 mm a hloubce nejméně 600 mm. Pro podjezd pouze stupaček vozíku musí být výška nejméně 350 mm, při šířce nejméně 600 mm a hloubce nejméně 300 mm.

## Slide 22: Místo pro vozíčkáře u stolu
Krouna
Pro podjezd sedátka vozíku musí být výška nejméně 700 mm, při šířce nejméně 800 mm a hloubce nejméně 600 mm. Pro podjezd pouze stupaček vozíku musí být výška nejméně 350 mm, při šířce nejméně 600 mm a hloubce nejméně 300 mm.
Krouna

## Slide 23: Místo pro vozíčkáře u stolu
Krouna

## Slide 24: WC / Bezbariérové WC
Krouna

## Slide 25: WC / Bezbariérové WC
Krouna

## Slide 26: WC / Bezbariérové WC
Krouna

## Slide 27: WC / Bezbariérové WC
Krouna
šířka dveří
práh
Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm, u bytů a obytných částí staveb nejméně 900 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm.

## Slide 28: WC / Bezbariérové WC
Krouna
madla
baterie
výška umyvadla
vzdálenost mezi mísou a umyvadlem
manipulační prostor

## Slide 29: WC / Bezbariérové WC
Krouna
vzdálenost mezi mísou a umyvadlem

## Slide 30: WC / Bezbariérové WC
Krouna

## Slide 31: WC / Bezbariérové WC
Krouna

## Slide 32: WC / Bezbariérové WC
Krouna
výška umyvadla

## Slide 33: WC / Bezbariérové WC
Krouna
Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm.

## Slide 34: WC / Bezbariérové WC
Krouna
baterie

## Slide 35: WC / Bezbariérové WC
Krouna
Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním.

## Slide 36: WC / Bezbariérové WC
Krouna
madla

## Slide 37: WC / Bezbariérové WC
Krouna
Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou.

## Slide 38: WC / Bezbariérové WC
Krouna
manipulační prostor

## Slide 39: WC / Bezbariérové WC
Krouna
Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup.

## Slide 40: WC / Bezbariérové WC
Krouna
madla
baterie
výška umyvadla
vzdálenost mezi mísou a umyvadlem
manipulační prostor

## Slide 41: Indukční smyčka
Krouna

## Slide 42: Indukční smyčka
https://www.youtube.com/watch?v=WifPN-8NF_0a

## Slide 43: Indukční smyčka

## Slide 44: Indukční smyčka

## Slide 45: Výtah
Krouna

## Slide 46: Výtah
Krouna
Šířka vstupu musí být nejméně 900 mm. V odůvodněných případech u změn dokončených staveb může být klec výtahu zmenšena až na šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1250 mm. Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm.

## Slide 47: Plošina
Krouna

## Slide 48: Plošina
Krouna
http://www.vozickar.com/7-cili-sedm-dni-v-sede-komplet-den-prvni/

## Slide 49: Plošina
Krouna

## Slide 50: Schodolez
Krouna

## Slide 51: Schodolez
Krouna

## Slide 52: Základní škola
Krouna

## Slide 53: Základní škola
vstupní dveře
jedna klasická třída (bezbariérová)
šatny
jídelna
WC
úzké dveře
schody
tělocvična

## Slide 54: Základní škola – tělocvična
Krouna

## Slide 55: Základní škola – WC / Bezbariérové WC
Krouna

## Slide 56: Základní škola – menstruační potřeby
Krouna

## Slide 57: Základní škola – menstruační potřeby
Krouna

## Slide 58: Obchod s potravinami
Krouna

## Slide 59: Obchod s potravinami – pultový prodej
Krouna

## Slide 60: Obchod s potravinami – „otáčivý turniket“
Krouna

## Slide 61: Obchod s potravinami – platba kartou
Krouna

## Slide 62: Pošta
Krouna

## Slide 63: Pošta – vyvolávací systém
Krouna

## Slide 64: Zdravotnické zařízení
Krouna

## Slide 65: Zdravotnické zařízení – seznam ordinací
Krouna

## Slide 66: Díky za pozornost
Robert Osman, Ondřej Šerý
osman@mail.muni.cz
ondrej.sery@mail.muni.cz