## Slide 1
Satelitní snímky v přírodovědných předmětech
kolegové z projektu SATDATA
7.12. 2023: Hana Pokorná,. Lenka Drlíková, Denisa Simerská

## Slide 2: Jaký mají satelitní snímky potenciál, jak je využíváme?

## Slide 3
  Úvodní přednáška
    Dálkový průzkum Země, jeho fyzikální podstata
    Satelitní snímky v pravých a v nepravých barvách
  Nástroje, prohlížeče, ukázky:
    Snímky a prohlížečeSentinel Playground
    Copernicus Browser
    EOBrowser
  Interaktivní osnova předmětu a její materiály

## Slide 4
Mapa versus snímek aneb proč snímek?
Výběr obrázků: Denisa Simerská
Model versus reálný pohled

## Slide 5
Příklady jevů, které lze zobrazit na snímcích
Desertifikace
Lesní požáry
Tání ledovců
Znečištění řek
Snímky mohou lépe ukázat skutečný rozsah těchto problému
  Reálný pohled
  Vývoj jevu v čase
  Pravé i nepravé barvy/téma“
?
?
?
?

## Slide 9
Dálkový průzkum Země – DPZ, EO (Earth Observation, RS – Remote Sensing)
DPZ - snímání, pozorování jevů na dálku, bez přímého kontaktu s nimi
DPZ zahrnuje problematiku:
zhotovování
přenosu
zpracování
vyhodnocení (interpretace)
analýzu
využití
snímků a obrazových záznamů z letadel
a vrtulníků a dnes zejména z družic.

## Slide 10
Systémy DPZ
DPZ je jednou z moderních informačních technologií
Systém DPZ
1. Subsytém : SBĚR A PŘENOS DAT.
Technická část
2. Subsytém : ANALÝZA A INTERPRETACE DAT
Zpracování prostorové informace

## Slide 11
Obrazové materiály
letecká a družicová data obsahují prostorovou informaci - geodata
obdobně jako topografické či tématické mapy
polohová informace
(poloha , tvar , velikost)
tematická informace
(druh vegetace, hloubka vody,
zdravotní stav lesa atd.)
prostorová informace

## Slide 12
Fyzikální podstata DPZ
silové pole, jehož charakteristika se v DP zaznamenává, je elektromagnetické záření
částí elektromagnetického záření je i viditelné záření - část spektra, na kterou je citlivý lidský zrak

## Slide 13
Kahoot 1

## Slide 14
Změna odraženého záření

## Slide 15
Teorie spektrálního záření
Každý typ povrchu odráží určité množství záření v určitých délkách
každý povrch má typické spektrální chování
jeho průběh zaznamenává spektrální křivka ( tj. kolik a jakého záření konkrétní povrch odráží)

## Slide 16
číslo kanálu | označení kanálu | poznámka
1 | VIS0.6 | solární kanály
2 | VIS0.8 | 
3 | NIR1.6 | 
4 | IR3.9 | atmosférické okno
5 | WV6.2 | absorpce vodní páry
6 | WV7.3 | 
7 | IR8.7 | atmosférické okno
8 | IR9.7 | absorpce ozónu
9 | IR10.8 | atmosférické okno
10 | IR12.0 | 
11 | IR13.4 | absorpce CO2
12 | HRV | solární kanál, vysoké rozlišení
Seviri, přístroj na družici Meteosat, snímkuje ve 12 kanálech – má 12 „očí“ - senzorů zaznamenávajících záření určité vlnové délky

## Slide 17
Snímky v pravých a nepravých barvách - Barevné syntézy
nepravá, false color
pravá, true color

## Slide 18
RGB syntéza
Sestavení snímku v pravé barvě a v nepravé barvě - příklad

## Slide 19
Využití nepravých barev v praxi
Nepravé barvy – Zdravotní stav vegetace
Družice Sentinel 2, kanály – bands v syntéze RGB: B8, B4, B3, https://gisgeography.com/sentinel-2-bands-combinations/
Infračervené pásma – rozlišuje zdravotní stav a množství chlorofylu
Zdravější vegetace je více červená
Infračervený, červený a zelený band – hodnocení hustoty vegetace – rostliny odrážení blízké infračervené záření a zelené světlo a zároveň pohlcují červenou barvu (proto se nám jeví jako zelené), hustá vegetace se při této kombinaci zobrazuje jako červená. Voda jako černá a města a holá půda jako šedá/hnědá

## Slide 20
Využití nepravých barev v praxi
Požáry v Řecku v létě 2021
Značná část vegetace na zasaženém území shořela – lze pozorovat rozdíl
Úbytek vegetace v důsledku požárů v okolí města Istiaia v srpnu 2021 (šedá barva značí spálenou vegetaci – nemá žádný chlorofyl).

## Slide 21: Indexy pro zjišťování vláhy a vegetace
Vlhkostní index – Moisture index, vzorec (B8A-B11)
(B8A+B11)
Index vlhkosti – pro zjištění vodního stresu v rostlinách
Vlhčí vegetace má vyšší hodnoty, nižší hodnoty znamenají, že vegetace má nedostatek vlhkosti
Vegetační index – NDVI, index pro kvantifikaci zelené vegetace

## Slide 22
Vodní vláha-vlhkostní index / Moisture index
Vlhkost půdy
(B8A-B11) / (B8A+B11)
Index vlhkosti – pro zjištění vodního stresu v rostlinách
Vlhčí vegetace má vyšší hodnoty, nižší hodnoty znamenají, že vegetace má nedostatek vlhkosti
Vlhkost půdy na polích v Izraeli:

## Slide 23: Jak vypadá stejné území v různých letech?
Úhrn srážek leden až červenec 2017 | 
Jihomoravský kraj | 145 [mm]
Česká republika | 379 [mm]
Úhrn srážek leden až červenec 2020 | 
Jihomoravský kraj | 367 [mm]
Česká republika | 439 [mm]

## Slide 24: Jak funguje NDVI -vegetační index?
ZDRAVÝ STROM =
______
50 - 8
50 + 8
ZDRAVÝ STROM = = 0,72
__
42
58
NEZDRAVÝ STROM =
40 - 30
_____
40 + 30
NEZDRAVÝ STROM = = 0,14
__
10
70

## Slide 25
Zdroj: Normalized difference vegetation index. (2023, September 20). In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Normalized_difference_vegetation_index

## Slide 26
Negative values of NDVI (values approaching -1) correspond to water. Values close to zero (-0.1 to 0.1) generally correspond to barren areas of rock, sand, or snow. Lastly, low, positive values represent shrub and grassland (approximately 0.2 to 0.4), while high values indicate temperate and tropical rainforests (values approaching 1).[1]

## Slide 27: Vývoj NDVI během roku, po měsících

## Slide 28: Družice – dráhy

## Slide 29
Oběžné dráhy družic

## Slide 30: Oběžné dráhy družic
Dle synchronnosti:
Synchronní se Zemí, geosynchronní
Synchronní se Sluncem
Dle výšky letu:
Nízké – LEO (Low Earth Orbit, cca do 2 tis. km)
Střední MEO – medium Earth Orbit (8 – 20 tis. Km nad povrchem Země, GNNS
GEO - Geostacionární 36 tis km

## Slide 31: Dráha geosynchronní – zvl. případ geostacionární (rovníková) dráha
  vzdálenost cca 36 000 km
  od západu k východu
  úhlová rychlost oběhu družice odpovídá úhlové rychlosti rotace Země tj. pro pozorovatele na Zemi je tedy družice stále na stejném místě
  geostacionární
  meteorologické družice
  monitorující synoptické procesy v atmosféře a umožňující ukazovat stav a pohyb oblačnosti, analyzovat a předpovídat počasí
  družice METEOSAT

## Slide 32: Snímání družicí na subpolární dráze

## Slide 33: Přestávka a přihlášení se

## Slide 34: Společná práce - Živé ukázky
1. Snímky z družice Meteosat
2. Snímky z družic Sentinel:
  Prohlížeče Sentinel Playground
  Copernicus Browser
  EO Browser

## Slide 35: 1. Snímky z družice Meteosat
zdroj na ČHMÚ, SHMÚ
Animace, pohledy

## Slide 36
Ukázky:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Animace Atlantik, Afrika, Evropa – pohyb vzduchových mas nad oceánem a kontinenty, oblačnost nad oblastmi kontinentů (např Afrika– rovníkové vlhké klima – sucho nad Saharou), při nahrání více snímků rozednívání, stmívání.
V pravých barvách a v infračerveném kanálu, družice nad bodem 0°, 0°
http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=meteo_druzica
Obr.1. Náhled na obrazová data z družice Meteosat, VIS

## Slide 37
ČHMÚ

## Slide 38: EARTH Observatory - NASA snímky, mapy, satelitní mapy, kolekce, zajímavá témata
https://earthobservatory.nasa.gov/

## Slide 41: 2. Snímky z družic Sentinel
  prohlížeče:
  Sentinel Playground
  Copernicus Browser
  EO Browser
Prohlížeče Sentinel Playground
https://www.sentinel-hub.com/explore/sentinelplayground/
Uživatelské rozhraní
nástroje:
  výběr družice
  výběr místa
  nastavení oblačnosti scény
  výběr data - období - dostupnost snímků
  barevná syntéza: pravé barvy a nepravé barvy
  nástroj rendering - sestavení snímků v syntéze RGB dle jednotlivých pásem - naučit se a pochopit, jak se sestaví snímek v pravých barvách a jak v nepravých barvách.
  jev sinice

## Slide 42: Prohlížeč Sentinel Playground
https://www.sentinel-hub.com/explore/sentinelplayground/
Uživatelské rozhraní
nástroje:
  výběr družice
  výběr místa
  nastavení oblačnosti scény
  výběr data - období - dostupnost snímků
  barevná syntéza: pravé barvy a nepravé barvy
  nástroj rendering - sestavení snímků v syntéze RGB dle jednotlivých pásem - naučit se a pochopit, jak se sestaví snímek v pravých barvách a jak v nepravých barvách.
  jev sinice

## Slide 43: Snímek krajiny v pravých barvách

## Slide 44: Snímek v nepravých barvách

## Slide 45
Využití nepravých barev v praxi
Požáry v Řecku v létě 2021
Značná část vegetace na zasaženém území shořela – lze pozorovat rozdíl
Úbytek vegetace v důsledku požárů v okolí města Istiaia v srpnu 2021 (šedá barva značí spálenou vegetaci – nemá žádný chlorofyl).

## Slide 46: Řecko, požáry: 29.7 2021 a 11.8 vyhledejte, vyzkoušejte pro letošní rok a Rhodos

## Slide 47
Využití nepravých barev v praxi
Radarová data
Sentinel-1
Vysílá signál a měří za jak dlouho se signál vrátí
Zaseknutí lodě Evergreen v Suezském kanále v březnu 2021  a detekce nákladních lodí, které čekaly na proplutí do Evropy (první snímek ukazuje „běžný“ provoz o měsíc dříve) ze strany Rudého moře (podobný počet lodí byl i na straně od Středozemního moře) – paralyzování celosvětového obchodu  celosvětové ekonomické dopady

## Slide 48: Úkol č. 1 . Sentinel Playground a snímky a indexy
Sentinel Playground
Vyhledání Brněnské přehrady
snímek bez oblačnosti
říjen 2023
2. říjen 2023
Pravé barvy
Nepravé barvy: Infrared, Agriculture
Indexy: NDVI

## Slide 49: Browser
https://dataspace.copernicus.eu/browser

## Slide 51: CopernicusBrowser,
Browser https://dataspace.copernicus.eu/browser
vyžaduje registraci
úkoly: zobrazíme si satelitní snímek s parametry, plus nástroje
  místo: Brno a okolí,
  satelitní snímek z družice Sentinel 2
  Oblačnost menší než 40 %
  Den 2. října 2023
  True colors,
  False colors,
  NDVI, Moisture
  Nástroj Compare – dvě možnosti: split a opacity
  Indexy v čase – vývoj
  Spektrální křivka vybraného povrchu

## Slide 52: EO Browser
EO browser
Mode Education
Více družic
Znečištění ovzduší - Sentinel 5, radarová data - Sentinel 1
Zajímavé snímky a jevy
Znečištění, NO x. , ozon…..
NDVI – vývoj během roku
Vlhkost
Požáry
Vulkanická činnost
Válka – Ukrajina

## Slide 58: Prohlížeče satelitních snímků - přehled

## Slide 62
Národní geoportál Inspire

## Slide 63: Mobilní aplikace