4. Kinetika jaderného rozpadu

- Přeměna radionuklidu na dceřiné produkty má svou rychlost, která je pro daný typ přeměny charakteristická.

- Z hlediska kinetického lze na jadernou přeměnu nahlížet jako na reakci 1. řádu.

- Pro rychlost procesu platí základní zákon radioaktivních přeměn, který říká, že "za dostatečně krátký časový interval se přemění stejný podíl (stálá část) z přítomného počtu (N) radioaktivních jader".

- tento zákon platí dobře pro velké soubory radioaktivních jader

- nelze dopředu určit, který atom se v daném okamžiku rozpadne

Přeměnová konstanta (λ):

Příklad: ( = 1.10-3 s-1  ( za 1 s se rozpadne 1/1000 z                               přítomného počtu jader

- Přeměnová konstanta je charakteristickou konstantou daného nuklidu.

- vyjadřuje pravděpodobnost přeměny radioaktivního atomu za časovou jednotku

- u větvené přeměny je celková pravděpodobnost dána součtem

velikost konstanty je dáma kvantově-mechani-ckými výpočty (vlnové funkce jader, typ přeměny apod.)

- rozpad není ovlivněn tlakem a teplotou

- přeměnová konstanta nezávisí na chemickém stavu atomu, vyjma rozpadů, které jsou spojeny s interakcí obalového elektronu (EZ, vnitřní konverze)

- pravděpodobnost přeměny atomu vyjadřuje tzv. střední doba života atomu

Rychlost radioaktivní přeměny a aktivita

Aktivitou (A) se rozumí časová změna počtu (úbytku) radioaktivních jader za časovou jednotku

Rozměrem aktivity je Becquerel (Bq), což představuje rozpad jednoho atomu radionuklidu za sekundu.

1 Bq – 1 rozpad za sekundu

Starší jednotka aktivity: 1 Curie (Ci) = 3,7.1010Bq

Aktivita se často vztahuje na:

- hmotnostní jednotku (hmotnostní měrná aktivita)...Bq/kg

- objemovou jednotku (objemová měrná aktivita).....Bq/l

- látkové množství       (molární měrná aktivita).......Bq/mol

Rychlost uvolňování radioaktivní látky z určitého zařízení:

- rychlost emise .....................Bq/s

- rychlost plošné emise............Bq/s.m2

S aktivitou souvisí hmotnost radioaktivního nuklidu vztahem:

kde A je aktivita radionuklidu o relativní nuklidové hmotnosti Ar.

Praktický poznatek: větší hmotnosti radioaktivních nuklidů se mohou vyskytovat pouze s malou konstantou (

Př. 1kBq 137Cs  = 1,38.1012 atomů cesia  = 3,15.10-10g Cs

( s těmito koncentracemi (či hmotnostmi) není možné provádět běžné chemické koncentrace jako je srážení (nelze překročit součin rozpustnosti) nebo se látka při chemických operacích ztrácí (sorpce na skle apod.)

(musí se přidávat chemicky identická, avšak neradioaktivní látka – tzv. nosič.

Změna aktivity s časem

Jestliže provedeme integraci výše uvedených vztahů, obdržíme vztahy, které jsou použitelné pro praktické výpočty změny počtu atomu radionuklidu či jejich aktivity s časem.

Poločas přeměny T1/2 je čas, za který se přemění právě polovina z přítomného počtu atomů radionuklidu.

Jeho souvislost s přeměnovou konstantou vyplývá z následujícího odvození:

Trvalá radioaktivní rovnováha

X   (   Y

Pro počet radioaktivních atomů s ohledem na mateřský nuklid platí vztah:

Trvalá radioaktivní rovnováha mezi nuklidy X a Y se ustavuje:

T1/2(X) je velmi dlouhý

T1/2(X) >> T1/2(Y),         tj.       (X<<(Y

Pak platí, že aktivita nuklidu X se v reálném čase prakticky nemění:

tedy

Pro dostatečně dlouhý pozorovací čas  (t (()...

- postupnými přeměnami (a (- se snižuje Z i A až vzniká stabilní nuklid olova

- malá hodnota (X způsobuje, že všechny další členy řady jsou v trvalé radioaktivní rovnováze s mateřským

- nuklidem a jsou tudíž v rovnováze i samy mezi sebou

- v každé řadě se vyskytuje určitý izotop radonu, který poskytuje krátkodobý nebo dlouhodobý aktivní depozit

- existuje i umělá řada neptuniová (začíná 237Np, končí 209Bi, neobsahuje izotop radonu)

Přechodná radioaktivní rovnováha

99Mo (67 hod.)   (   99mTc(5,9 hod.)

T1/2(X) je sice dlouhý, ale oba poločasy jsou srovnatelné

T1/2(X) > T1/2(Y),   tj.     (X<(Y

Pro aktivitu platí vztah:

- aktivita mateřského nuklidu je největší na počátku a časem se zmenšuje

- poměr aktivit obou nuklidů je konstantní

- celá přeměna se řídí rozpadem nuklidu s větším poločasem (nuklid X)

- aktivita obou nuklidů po dosažení maxima klesá se stejnou rychlostí

Generátory radioaktivních nuklidů

- metoda pro opakované získávání některých nuklidů

- využívá se existence trvalé nebo přechodné radioaktivní rovnováhy

Experimentální provedení radionuklidového generátoru:

| mateřský nuklid | dceřiný nuklid | náplň kolony | eluční činidlo |
| --- | --- | --- | --- |
| 99Mo (67 hod) | 99mTc (5,9 hod) | Al2O3 | roztok NaCl |
| 68Ge(288 dní) | 68Ga (689 min) | SnO2 | 1M HCl |
| 81Rb(4,58 hod) | 81mKr(13 s) | katex | voda nebo vzduch |
| 82Sr (25 dní) | 82Rb (78 s) | katex | roztok NaCl |
| 113Sn (115 dní) | 113mIn (1,7 hod) | ZrO2 | zř. kyselina |

Použití radionuklidových generátorů: v nukleární medicíně (diagnostické metody)

Přirozená radioaktivita

Není fyzikálního rozdílu mezi přirozenými a umělými nuklidy

- nuklidy s poločasem přeměny > 108 let

- vznikly při vzniku vesmíru a existují dodnes

- radioaktivita nuklidů s extrémně dlouhými poločasy je velmi nízká (1 kg 209Bi ........A=0,23 Bq)

- Nuklidy s kratšími poločasy přeměny

  - vznikají v přírodě jako produkty radioaktivní přeměny mateřských nuklidů radioaktivních řad

  - jadernými reakcemi v zemské atmosféře a působením kosmického záření (3H, 14C, 10Be)

Pojem radioaktivní prvek lze použít pouze pro prvky:

- které nemají stabilní nuklidy

- mohou se vyskytovat v přírodě nebo jsou připraveny uměle

- neoznačují se tak prvky, které mají pouze jeden radioaktivní izotop s malou aktivitou.