## Slide 1: Z8308 Fluviální geomorfologie CVIČENÍ
Proměny řek v moravských úvalech
Řeky v nížinách střední Evropy pod dlouhodobým a silným vlivem člověka
Jak se liší říční síť dneška a říční síť doby rozvíjející se industrializace?
Lze na základě studia těchto změn usuzovat na „referenční stav“ vodních toků a posoudit změnu okrajových podmínek?

## Slide 2: Cíle cvičení
Zjistit historické změny v rozsahu říční sítě: A) délce vodních toků, B) hustotě říční sítě, C) počtu segmentů říční sítě
Zjistit změny v půdorysu nejvýznamnějších řek v území
ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ: Dyjsko-svratecký a část Hornomoravského úvalu
Časové řezy:
19. století --- 3. Rakouské vojenské mapování (od r. 1869)
20. století --- letecké snímky (50. léta)
21. století --- DIBAVOD, letecké snímky

## Slide 3: Nějaké hypotézy na úvod
ÚKOL 1 (Analýza změn říční sítě)
H0 = Délka vodních toků a hustota říční sítě se od 19. století nezměnila
H1 = Existuje rozdíl v délce vodních toků a hustotě říční sítě (došlo ke zmenšení ↔ došlo ke zvětšení ???)
ÚKOL 2 (Polohové změny vybrané řeky)
Provést klasifikaci posunů koryta podle následujícího klíče:
  bez posunu
  přirozená změna (např. boční eroze v meandrujícím úseku, odškrcení)
  člověčí úpravy (např. napřimování)
  renaturalizace (původně napřímené koryto se posouvá a prodlužuje, vznikají zákruty)