## Slide 1: Bi9393 Analytická cytometrie
Oddělení cytokinetiky
Biofyzikální ústav AVČR, v.v.i.
Královopolská 135
612 65 Brno
e-mail: ksoucek@ibp.cz
tel.: 541 517 166
Karel Souček, Ph.D.
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 2
CONTROL
SCH900776
MU380
VEHICLE
GEMCITABINE

## Slide 3: Kompenzace fluorescenčního signálu

## Slide 4: Factors that Effect Compensation
Reagent Lot-to-Lot Variation
Fluorochrome Stability
Sample-to-Sample Variation
Assay Staining Conditions
Notes: Many factors can effect compensation, including reagent lot-to-lot variation (especially in tandem dyes, which we will talk about in the next few slides), fluorochrome stability (degradation caused by light, temperature, and time), sample to sample variation (if you get a specimen that is much brighter than your usual samples), and assay staining conditions (fixative)

## Slide 6
Řešení?
  #1

## Slide 7
Idea (1931)
"Simplicissimus Karl Arnold Mobile Telephony" by Source (WP:NFCC#4). Licensed under Fair use via Wikipedia
Invention (1973)
Martin Cooper, Motorola
Innovation (2007)
Steve Jobs, Apple

## Slide 8: Spectral flow cytometry J.P. Robinson, Purdue University

## Slide 9: Spectral flow cytometry

## Slide 10: Conventional vs. spectral analysis

## Slide 11
http://www.sonybiotechnology.com/images/sp6800/Fluorescent_Proteins_and_Fluorochromes.jpg

## Slide 12
Řešení?
  #2

## Slide 15: Single Cell Mass Cytometry
Cells were covalently labeled with a bifunctional compound, maleimido-mono-amide-DOTA (mDOTA). This compound can be loaded with a lanthanide(III) isotope ion, and reacts covalently with cellular thiol groups through the maleimide moiety.

## Slide 16: Single Cell Mass Cytometry
Seven unique lanthanide isotopes were used to generate 128 combinations, enough to barcode each sample in a 96-well plate. The seven lanthanide isotopes, their masses and their locations on the 96-well plate are shown.

## Slide 17: Single Cell Mass Cytometry

## Slide 18: Single Cell Mass Cytometry

## Slide 24: Vizualizace dat a intepretace dat
Herzenberg LA, Tung J, Moore WA, Herzenberg LA, Parks DR (2006) Interpreting flow cytometry data: a guide for the perplexed. Nat Immunol 7: 681-685

## Slide 25
Herzenberg LA, Tung J, Moore WA, Herzenberg LA, Parks DR (2006) Interpreting flow cytometry data: a guide for the perplexed. Nat Immunol 7: 681-685

## Slide 26: Gating a kontrola kvality
Singlets
Time
viabilita
http://expertcytometry.com/3-flow-cytometry-gates-that-will-improve-the-accuracy-of-your-facs-data-analysis/

## Slide 27: Gating a kontrola kvality
http://expertcytometry.com/6-flow-cytometry-gating-tips-that-most-scientists-forget/

## Slide 28: Gating a kontrola nastavení
http://expertcytometry.com/6-flow-cytometry-gating-tips-that-most-scientists-forget/
FMO ~ Fluorescence Mines One

## Slide 29: Gating – příklad hodnocení

## Slide 30: Vitální analýza buněčných funkcí
Průtoková cytometrie umožňuje vícebarevnou vitální analýzu buněk
  intracelulární koncentrace iontů,
  pH,
  produkce reaktivních skupin,
  životnost

## Slide 31: Detekce viability
jedna z nejjednodušších analýz
funguje na principu:
  detekce membránové integrity - neprůchodnosti některých fluorescenčních značek cytoplazmatickou membránou živých buněk – propidium iodide, ethidium bromide, 7-amino actinomycin D
  detekce fyziologického stavu buněk – použití fluorescenčních značek barvících pouze živé buňky - Rhodamine-123, Calcein-AM
ethidium monoazide – lze jím obarvit mrtvé buňky a následně fixovat
Pomocí LDS-751 (laser dye styryl-751) je možné odlišit mrtvé buňky i po fixaci
LIVE/DEAD® Fixable Dead Cell Stain Kits

## Slide 32: Detekce viability

## Slide 33
Přenos signálu pomocí Ca2+
Cytosol (koncentrace - „klidová“ 100 nM vs. 1-10 mM aktivovaná)
[Ca2+]c aktivuje proteinkinázu C
interaguje s „Ca2+ - binding proteins“
Alberts, B. et.al. Essential Cell Biology, 1998
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 34
Ca 2+ influx
- Fura-2
- Fluo-3
- Indo-1
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie
ionophor
ionophor

## Slide 35
Zajištění vhodných podmínek pro detekci [Ca2+]i
standardizace barvení a kalibrace
- zlepšení rozpustnosti AM estery modifikovaných indikátorů (BSA, Pluronic ® -127)
- inhibice aktivního vylučování indikátoru buňkou (Probecid)
- pro kalibraci vhodné AM estery modifikované chelátory (BAPTA-AM)
temperace vzorku po celou dobu měření
standardizace způsobu přidávání induktoru
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 36
Burns, J. M. et.al. (1997).
"Improved measurement of calcium mobilization by flow cytometry." Biotechniques 23(6): 1022-4, 1026.
http://www.cytekdev.com
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 37
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 38
Kalibrace
(pro jednu vlnovou délku)
Fluo-3 (Kd ~ 400nM, 22°C; 864 nM, 37°C)
Fmin = 1.25 x FMnCl2 - 0.25 x Fmax
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie
Notes: - pro ziska Fmax - přidání ionoforu = A23187-Br, ionomycin
- Fmin - 2mM MgCl2, Fluo-3 vytváří fluorescenční komplex i s Mg2+ (ale 5x méně intenzinví fluo nez s Ca2+

## Slide 39: Detekce intracelulárního pH
Fluorescenční značky měnící intenzitu fluorescence v závislosti na pH
SNARF-1, BCECF

## Slide 40: Detekce intracelulárního pH
Nutná kalibrace pomocí draslíkových pufrů a ionoforu (nigericin)

## Slide 41: Detekce reaktivních kyslíkových skupin
Reaktivní kyslíkové skupiny hrají klíčovou roli v celé řadě biologických procesů
  posttranslační modifikace proteinů
  regulace transkripce
  regulace struktury chromatinu
  přenos signálu
  funkce imunitního systému
  fyzický a metabolický stres
  neurodegenerace, stárnutí

## Slide 42
O2• –
O2
H2O2
• OH
H2O
4 e– reduction to water
e–
e–
e–
e–
Not so terribly reactive with most biomolecules
Maintained at very low concentration
Catalases, peroxidases, GSH, etc…
Actually a chemical reductant
Not so terribly reactive with most biomolecules
Mitochondrial superoxide the major source of active oxygen
Maintained at very low concentration
Superoxide dismutases
Reacts with virtually any molecule at diffusion-limited rates
The molecule that makes ionizing radiation toxic
Unreactive at STP, but a great electron acceptor
Biological activation via radicals, transition metals
Generally, radical intermediates are enzyme-bound
© Simon Melov

## Slide 43: Potential sites of intervention
Oxidative
Stress
Neurodegeneration
Cancer
Vascular Tone
Cardiac Output
Sensory Acuity
Skin Thickness
Bone Density
Endocrine Function
Immune Function
DNA
Damage
Oncogenesis
Mitochondrial
Damage
Energy
Crisis
Cell Death
© Simon Melov

## Slide 44: Hydroethidine
HE EB
N
CH2CH3
NH2
H2N
H
Br-
N
CH2CH3
NH2
H2N
+
O2-
Phagocytic Vacuole
SOD
H2O2
NADPH
NADP
O2
NADPH Oxidase
OH-
O2-
DCF
HE
O2-
H2O2
DCF
Example: Neutrophil Oxidative Burst
© J. P. Robinson, Purdue University

## Slide 45
DCFH-DA DCFH DCF
COOH
H
Cl
O
O-C-CH3
O
CH3-C-O
Cl
O
COOH
H
Cl
OH
HO
Cl
O
COOH
H
Cl
O
HO
Cl
O
Fluorescent
Hydrolysis
Oxidation
2’,7’-dichlorofluorescin
2’,7’-dichlorofluorescin diacetate
2’,7’-dichlorofluorescein
Cellular Esterases
H2O2
DCFH-DA
DCFH-DA
DCFH
DCF
H O
2 2
Lymphocytes
Monocytes
Neutrophils
log FITC Fluorescence
.1
1000
100
10
1
0
20
40
60
counts
PMA-stimulated PMN
Control
80
© J. P. Robinson, Purdue University

## Slide 46
- DCFH-DA
- DHR-123
- HE
Oxidative Burst
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 47: Fluorescenční proteiny
bioluminescence resonance energy transfer (BRET)
  Aequorea victoria - medúza žijící ve vodách na pobřeží Severní Ameriky.
  je schopna modře světélkovat (bioluminescence). Ca2+ interaguje s fotoproteinem aequorinem.
  modré světlo excituje green fluorescent protein.
  Renilla reniformis – korál žijící ve vodách na severním pobřeží Floridy.
  luminescence vzniká degradací coelenterazinu za katalytického působení luciferázy.
  modré světlo excituje green fluorescent protein.
Renilla reniformis "Sea Pansy"
http://www.mbayaq.org/efc/living_species/default.asp?hOri=1&inhab=440
Aequorea victoria “Crystal jelly “
http://www.whitney.ufl.edu/species/seapansy.htm

## Slide 48: Fluorescenční proteiny
http://www.conncoll.edu/ccacad/zimmer/GFP-ww/GFP2.htm

## Slide 50: Fluorescent sensors for detection of H2O2

## Slide 51: Variants & fusions
pHyPer-cyto vector
pHyPer-dMito vector
  Duplicated mitochondrial targeting sequence (MTS) is fused to the HyPer N-terminus. MTS was derived from the subunit VIII of human cytochrome C oxidase [Rizzuto et al., 1989; Rizzuto et al., 1995].
pHyPer-nuc vector
  Three copies of the nuclear localization signal (NLS) fused to the HyPer C-terminus provide for efficient translocation of HyPer to the nuclei of mammalian cells [Fischer-Fantuzzi and Vesco, 1988]

## Slide 53: Analýza a sortrování chromozómů

## Slide 54: Analýza a sortrování chromozómů
synchronizace buněk – zisk metafázních chromozómů (colcemid, hydroxyurea)
izolace chromozómů
značení DAPI nebo Hoechst vs. chromomycin A3 (CA3) nebo mithramycin
= celková DNA vs. G/C-bohaté oblasti
http://www.scienceclarified.com/Ca-Ch/Chromosome.html
http://www.nccr-oncology.ch/scripts/page9243.html

## Slide 55: Analýza a sortrování chromozómů

## Slide 57: „Flow karyotype“
http://www.sanger.ac.uk/HGP/Cytogenetics/
♂
♀
Karcinom močového měchýře

## Slide 58: Sortrování chromozómů
Pisum sativum

## Slide 59: Sortrování chromozómů
Vicia faba

## Slide 60: Aplikace průtokové cytometrie v mikrobiologii
ekologie
potravinářství
http://www.cyto.purdue.edu/flowcyt/research/micrflow/

## Slide 61: Aplikace průtokové cytometrie v mikrobiologii

## Slide 62: Aplikace průtokové cytometrie v mikrobiologii
viabilita
metabolické funkce
sortrování
analýza aerosolů (Fluorescence Aerodynamic Particle Sizer (Flaps))

## Slide 63: Aplikace průtokové cytometrie v mikrobiologii
Sortrování
  EPICS + Autoclone® modul

## Slide 64: Průtoková cytometrie kvasinek
buněčné dělení
viabilita
membránový potenciál
respirace
produkce H2O2
citlivost k antibiotikům
separace
Saccharomyces cerevisiae
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Budding_yeast_Lifecycle.png
http://www.sbs.utexas.edu/mycology/sza_images_SEM.htm

## Slide 65: Průtoková cytometrie kvasinek

## Slide 66: Průtoková cytometrie v hydrobiologii
studium pico- a nano-fytoplanktonu (< 20 mM)
analýza metabolických funkcí planktonu
studium pigmentace (analýza chlorofylu a fykoeritrinu)

## Slide 67: Průtoková cytometrie v hydrobiologii

## Slide 68: Průtoková cytometrie v hydrobiologii
analýza DNA
http://planktonnet.awi.de/portal.php?pagetitle=assetfactsheet&asset_id=15127
http://www.soes.soton.ac.uk/staff/tt/

## Slide 69: Průtoková cytometrie v hydrobiologii
http://www.cyto.purdue.edu/flowcyt/research/micrflow/sieracki/sierack2.htm
http://omlc.ogi.edu/spectra/PhotochemCAD/html/chlorophyll-a(MeOH).html

## Slide 71: Průtoková cytometrie bezobratlých
lze aplikovat běžné metodické přístupy a fluorescenční značky
Příklady aplikací:
  buněčný cyklus
  cytotoxicita
  apoptóza

## Slide 72: Invertebrate Survival Journal
http://www.icms.qmul.ac.uk/flowcytometry/uses/insects/index.html

## Slide 73
Figure 5. Representative flow-cytometry scatter plot of hemocytes from 25 oysters.
Rebelo MdF, Figueiredo EdS, Mariante RM, Nóbrega A, et al. (2013) New Insights from the Oyster Crassostrea rhizophorae on Bivalve Circulating Hemocytes. PLoS ONE 8(2): e57384. doi:10.1371/journal.pone.0057384
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0057384

## Slide 74
Figure 6. Proposed model for hemocyte maturation, as seen by flow cytometry.
Rebelo MdF, Figueiredo EdS, Mariante RM, Nóbrega A, et al. (2013) New Insights from the Oyster Crassostrea rhizophorae on Bivalve Circulating Hemocytes. PLoS ONE 8(2): e57384. doi:10.1371/journal.pone.0057384
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0057384

## Slide 75: „High Throughput Flow Cytometry“
automatizace + robotizace = urychlení a efektivita sběru dat (měření desítky vzorků za hodinu s minimálním zásahem operátora )
využití principu vícebarevné analýzy
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 76: Automatizované systémy měření vzorků
Automatický karusel (autosampler)
Adaptér pro nasávání vzorků z
mikrotitrační desky

## Slide 77: Automatizovaný „microsampler“ systém
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 80: The steps in a high-throughput fluorescence-microscopy experiment.

## Slide 81: Analysis

## Slide 85
http://www.stanford.edu/group/nolan/
Garry Nolan
Peter Krutzik
„Fluorescent cell barcoding“

## Slide 86
Krutzik PO, Nolan Fluorescent cell barcoding in flow cytometry allows high-throughput drug screening and signaling profiling. Nat Methods. 2006 May;3(5):361-8.
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 87
Krutzik PO, Nolan Fluorescent cell barcoding in flow cytometry allows high-throughput drug screening and signaling profiling. Nat Methods. 2006 May;3(5):361-8.
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 88: Get the best out of your model
FACS-based surface screen:
validated antibodies in 96w plates
several comercially available possibilities, we have gone for…
- LEGENDScreen HUMAN
332 PE conjugated antibodies + ISOs
- LEGENDScreen MOUSE
252 PE conjugated antibodies + ISOs
there are XY vials in LN
price of kit ≈ 1000 € (27k Kc)
How to get the best of it all?

## Slide 89: Fluorescent barcode
possibility 1 – fluorescent proteins
- which, how many, isn’t it too laborous w/out lentiviral TXF?
possibility 2 – amino-reactive probes, lipophilic dyes…
- how to choose the right one?

## Slide 90: Final workflow

## Slide 91: The optimal concentation issue
HOW TO TEST IT:
10x serial dilution
REQUIREMENTS:
optimal resolution
compatibility w/ PE

## Slide 92: Sample results I
EpCAM
- marker of epithelial cells
- commonly lost during EMT

## Slide 93: Sample result

## Slide 94: Cytometric bead array (CBA)
Multiplexed Bead-Based Immunoassays
flow cytometry application that allows users to quantify multiple proteins simultaneously

## Slide 95: Multiplex microsphere‐based flow cytometric platforms for protein analysis and their application in clinical proteomics – from assays to results
ELECTROPHORESIS Volume 30, Issue 23, pages 4008-4019, 3 DEC 2009 DOI: 10.1002/elps.200900211 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elps.200900211/full#fig1
Notes: Microspheres can be immobilized with capture molecules and immunoassays can be performed. (A) Coupling reactions for microspheres: Microspheres with functional groups (carboxyl‐, thiol‐) can be used for immobilizing peptides, proteins, or amino group‐functionalized molecules; alternatively, streptavidin‐functionalized microspheres can be applied for biotin‐labeled capture molecules. (B) Standard capture sandwich assay: An individual assay involving an optically encoded microsphere immobilized with a specific capture molecule (antibody) is being carried out on the particle. After sample incubation, another analyte‐specific antibody (a so‐called detection antibody, which is biotinylated and usually recognizes epitopes that are different from that of the capture antibodies) is then applied to the reaction. The presence and quantity of the reporter tag (e.g. strepavidin‐phycoerythrin) allows the precise quantification of the reactions that occur.
© This slide is made available for non-commercial use only. Please note that permission may be required for re-use of images in which the copyright is owned by a third party.

## Slide 96: CBA

## Slide 97: CBA
multiplexing capabilities
speed
incorporation of multiple assay formats
rapid assay development and reasonable cost
automation

## Slide 98: ex vivo flow cytometrie - limitace
Ovlivnění některých vlastností buněk (morfologie, exprese znaků);
neumožnuje dlouhodobější studie buněčného metabolismu a buněčných interakcí (komunikace, adheze) v přirozeném tkáňovém mikroprostředí;
další:
  nízká citlivost pro detekci vzácných buněčných subpopulací (1-10 buněk/ml ~ 5000 – 50000 buněk v 5 litrech krve dospělého člověka);
  časově náročná příprava vzorku (hodiny, dny);
  diskontinuita odebíraných vzorků.
Cytometry part A 79A: 737-745, 2011

## Slide 99: in vivo flow cytometry – základní principy
Zobrazení buněk přímo v krevním nebo lymfatickém řečišti.
Vizualizace pomocí CCD nebo CMOS kamery po ozáření konvenční mikroskopickou lampou nebo lasery.
Detekce absorbce, fluorescence, Ramanova spektra, fototermálních nebo fotoakustických signálů.
Cytometry part A 79A: 737-745, 2011

## Slide 100: in vivo flow cytometry
Cytometry part A 79A: 737-745, 2011

## Slide 101: in vivo flow cytometry – bez značení
Nahrávka videa pomocí vysokorychlostní CCD nebo CMOS kamery s vysokým rozlišením v režimu propustnosti nebo odrazu.
Příklad: high-speed transmittance digital microscopy (TDM)
Limity: hloubka tkáně.
TDM může sloužit k navedení zdrojů záření pro další analýzu do určené oblasti.
Cytometry part A 79A: 737-745, 2011

## Slide 102: photoacoustic and photothermal imaging
The photoacoustic effect was first discovered by Alexander Graham Bell in his search for a means of wireless communication.1 Bell succeeded in transmitting sound with an invention he called the “photophone,” which carried a vocal signal with a beam of sunlight that was reflected by a vocally modulated mirror. The sound could be recovered with an ordinary telephone receiver connected to a selenium cell illuminated by the light. Bell published the results in a presentation to the American Association for the Advancement of Science in 1880.
The Photoacoustic Effect
Benjamin T. Spike
Physics 325
April 21, 2006

## Slide 103: Schematic illustration of photoacoustic imaging
Cytometry part A 79A: 737-745, 2011

## Slide 104
ACS Nano 2010 4 (8), 4559-4564

## Slide 105: In vivo flow cytometrie – detekce specifických signálů
Detekce fotoakustických a fototermálních jevů
Cytometry part A 79A: 737-745, 2011

## Slide 106: in vivo flow cytometry - aplikace

## Slide 107: Shrnutí přednášky
„High-throughput“ průtoková cytometrie …
… a uplatnění vícebarevné detekce a beads array
sortrování chromozómů
aplikace v mikrobiologii, hydrobiologii a studiu bezobratlých
in vivo průtoková cytometrie
Na konci dnešní přednášky byste měli:
vědět co je to „high-throughput„ průtoká cytometrie
  …a jak se v ní může uplatnit princip vícebarevného značení.
znát základní principy měření a sortrování chromozómů pomocí průtokového cytometru;
mít představu o možných aplikacích průtokové cytometrie v mikrobiologii, hydrobiologii a studiu bezobratlých;
rozumět limitům a principům in vivo průtokové cytometrie.
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie