7. Reakce neutronů

- velmi časté reakce s vysokými výtěžky

- pro neutron neexistuje potenciálová bariéra terčového jádra

- pravděpodobnost záchytu neutronu je tím větší, čím je neutron pomalejší (déle se zdržuje v okolí jádra)

tepelné neutrony (0,002-0,5 keV)

Pomalé neutrony

rezonanční neutrony (0,5-1 keV)

(pojem rezonanční souvisí s výskytem rezonančních maxim)

# Rychlé neutrony   ……     E> 1 keV

Reakce (n,() – radiační záchyt neutronu

- produktem je izotop terčového jádra, protože nízká excitační energie složeného jádra nestačí k uvolnění nukleonu – deexcitace probíhá vyzářením fotonu (

- zvýšený počet neutronů vede často k nuklidům, které podléhají přeměnám (-

- reakce má praktický význam pro průmyslovou produkci radionuklidů (výroba 32P,60Co aj.)

## Reakce jader o Z >10 s pomalými neutrony

- jde o reakce (n,() , které jsou exoergické (Q = 6-10 MeV)

- probíhají téměř se všemi jádry

- výtěžky bývají velké,      ( ( 10-28 – 10-25 m2

## Reakce jader o Z <10 s pomalými neutrony

- zpravidla probíhají reakce typu (n,p), (n,() – převládají nad reakcemi (n,(), mají vysoké výtěžky a jsou exoergické

- emise kladné částice je umožněna existencí nižší coulombické bariéry a existuje vyšší pravděpodobnost, že nukleon (nebo 2p + 2n) získají potřebnou energii k opuštění jádra

- reakce se prakticky využívají:

| 6Li(n,()3H | výroba tritia |
| --- | --- |
| 14N(n,p)14C | výroba 14C |
| 10B(n,()7Li | měření a absorpce neutronů |

## Reakce těžších jader s neutrony o vyšších energiích

- s rostoucí energií neutronů klesá výtěžek záchytné reakce

- s rychlými neutrony (0,5-10 MeV) roste pravděpodobnost reakcí typu (n,p) a (n,()

- reakce jsou však zpravidla endoergické a mají malý význam

- významnější jsou reakce typu (n,2n)

19F(n,2n)18F

Průmyslová výroba radionuklidů

- vyžaduje reaktor

- toky neutronů musí být alespoň 1012 – 1013 neutronů/s.cm2

- terčový materiál musí být odolný vůči teplu a musí být radiačně stabilní

- výhodou je chemická jednoduchost ozařovaného materiálu (kovy, oxidy)

- terčový materiál se zatavuje do křemenných nebo PE ampulí, které se vkládají do Al-pouzder

Příklady:

  - Výroba 3H

        - ozařuje se kovové Li

        - Li se roztaví ve vakuu a uvolněné 3H2 reaguje         s uranem na U3H3

zahřátí		     oxidace

- U3H3			     3H2 		3H2O

      - Výroba 14C

        - ozařuje se Be3N2  nebo   AlN

        - terč se rozpustí ve směsi H2O2   +  H2SO4

oxidace CuO

        - (14CO2, 14CO, 14CH4)			14CO2	    Ba14CO3

Výroba 32P

- Ozařování elementárního fosforu 		31P(n,()32P

- Ozařování elementární síry			32S(n,p)32P

Chemické zpracování:

- terč se rozpustí v konc. HNO3( H332PO4

- kyselina se čistí prolitím ionexem

# Výroba radioaktivních nuklidů kovů

Nejčastěji z kovových prvků reakcí (n,()

- Terč se rozpustí ve vodě (např. 24Na)

- kovy, oxidy se rozpustí v HCl

- může se provést alkalické oxidační tavení

# Zvláštní postupy přípravy nuklidů

Je nutno aplikovat tehdy, když jsou potenciální výchozí nuklidy samy málo stabilní. Např. z tohoto důvodu nelze realizovat reakci 130I(n,()131I (

130Te(n,()131mTe (přeměna (, T=30hod)  (  131Te

131Te (přeměna (-, 25 min)131I

Z ozářeného terče se jod získává sublimací a rozpuštěním v roztoku siřičitanu sodného na Na131I.

# Výroba lehčích transuranů (Z ( 100)

  - 238U se pomalými neutrony neštěpí, probíhá záchytná reakce

238U(n,()239U ((-;23,5 min) 239Np

239Np ((-;2,3 dní)( 239Pu ((; 2,44.104 let)

( při provozu jaderného reaktoru se v proto v palivu, které je převážně tvořeno 238U, hromadí sekundární štěpný materiál

Z tohoto nuklidu mohou při delším ozařování vznikat záchytem neutronu i další radionuklidy

  - jaderném palivu termického reaktoru, který pracuje na principu štěpení 235U, se hromadí 237Np (počáteční nuklid neptuniové řady)

235U(n,()236U (n,() 237U

237U ((-;6,75 dní) ( 237Np ((, 2,20. 106 roků)

nebo

238U (n,2n)237U ((-;6,75 dní) (

( 237Np ((, 2,20. 106 roků)

## Získávání neptunia a plutonia z ozářeného paliva

(Proces PUREX)

- využívá se rozdílů v redoxním chování U, Np a Pu

- extrakce se provádí TBP (tri n-butylfosfát) v kerosinu

- nutno dbát na to, aby se nenahromadilo někde kritické množství Pu (pro nasycený vodný roztok je to cca 500 g Pu)

Výroba těžších transuranů

Dělení těžších transuranových prvků se provádí procesem TRAMEX

Výroba těžších transuranů (Z > 100)

neprovádí se dalšími záchyty neutronů a následnými přeměnami (- .... izotopy vznikají v malých výtěžcích a mají krátké poločasy přeměny.

Reakce kladně nabitých projektilů

Tyto projektily musí při průniku do jádra překonat coulombickou bariéru

( nižší výtěžky reakcí ve srovnání s reakcemi neutronů

proton (p)

deuteron (d)

(-částice (helion)

3He

těžká jádra

( i u exoergických reakcí musí mít projektil určitou kinetickou energii

Cyklotron (urychlování lehčích částic)

Protony a deuterony lze urychlovat do energie 30 MeV

Lineární urychlovač

Slouží k urychlování těžších iontů (od Li)

| K urychlení protonů | 20 GeV |
| --- | --- |
| K urychlení ostatních jader (včetně uranu) | 30 MeV |

Příklady reakcí:

- Reakce protonů typu (p,xn)

  - Jsou endoergické

  - Vedou k neutron-deficitním nuklidům

  - Mají zpravidla krátký poločas přeměny ( využívají se v nukleární medicíně

  - K jejich výrobě se používají malé kompaktní cyklotrony přímo v nemocnicích

15N(p,n)15O

11B (p,n)11C

124Te(p,2n)123I

- Reakce deuteronů (d,p)

  - Neprobíhají přes složené jádro

  - Při přiblížení deuteronu k jádru se deuteron polarizuje, proton se od jádra odvrátí

  - Nízká vazebná energie deuteronu (2,22 MeV)vede k jeho rozštěpení

  - Neutron je pohlcen jádrem a proton je odmrštěn

  - Reakce jsou exoergické (Q = 4-8 MeV)

  - Produkty těchto reakcí jsou stejné jako kdyby proběhla reakce (n,()

  - Výtěžky jsou vysoké – do jádra neproniká celý projektil

    - Reakce deuteronů typu (d,n), (d,2n)

- Významné pro přípravu neutron-deficitních nuklidů

10B(d,n)11C

7Li(d,2n) 7Be

57Fe(d,2n)57Co

3H(d,n)4He– zdroj neutronů o energii 14 MeV

Neutronový generátor: tritium je rozpuštěno v Ti nebo Zr a je ozařováno deuterony, které produkuje malý lineární urychlovač z plynného deuteria

- Reakce helionů ((,n)

Radionuklidové zdroje neutronů:

- Obsahují (-nestabilní radionuklid s dlouhým poločasem 241Am, 239Pu

- práškové Be

- směs je hermeticky uzavřena do ocelového pouzdra

9Be((,n)12C

Toky neutronů jsou relativně malé (105 – 106n/s při aktivitě (-aktivního radionuklidu 1 GBq)

- Reakce těžších iontů

  - Slouží pro přípravu nuklidů o Z >100

| příprava prvků o Z | terč | projektil |
| --- | --- | --- |
| 101 - 106 | lehčí transurany | ionty B - Ne |
| > 106 | nuklidy Pb, Bi | ionty Cr, Fe, Ni, Zn |

  - reakce probíhají mechanismem složeného jádra –vzniká nuklid a jeden nebo více neutronů (protonové číslo se v jednom kroku může zvýšit až o několik jednotek)

  - nevýhodou jsou však nízké výtěžky (vysoká potenciálová bariéra)

  - projektil musí být proto značně urychlen

(min. na 5 MeV/nukleon)

    - reakce jsou však nejednoznačné, konkurenční reakcí bývá štěpení složeného jádra

    - konkurenční štěpení je však silně potlačeno u nuklidů s Z >106 s lichým nukleonovým číslem

    - byl objeven další mechanismus jaderné reakce typické pro těžká terčová jádra (U-Cm, s těžkými urychlenými ionty – nepružný přenos nukleonů

    - reakce přenosu nukleonů se uplatňují i u lehčích jader

7Li (terč)   +   7Li (projektil 82 MeV) ( 8B   +   6H

    - 6H (T~ ms) ( 3H   +  3n

Identifikace transfermiových prvků

    - v produktech ozařování se hledá nová radioaktivita (tj. nová energie a nový doposud nepozorovaný poločas přeměny)

    - problémy – při ozařování probíhá řada rušivých reakcí

Metoda heliové trysky

Rychlostní filtr

Chemická identifikace transfermiových prvků

- je významná pro potvrzení atomového čísla prvku a pro srovnání chemických vlastností (na základě předpovědi jejich vlastností vyplývající ze zařazení prvku do periodického systému

- preparativní metody prakticky nepřipadají v úvahu (krátké poločasy)

- chemie se zkoumá v roztoku nebo plynné fázi

- provedení experimentu vychází z určité očekávané chemické vlastnosti prvku – tomu je pořízeno sestavení aparatury

- nutno počítat s extrémně nízkými koncentracemi

- podrobnosti – viz Hála

# Text boxes

239Pu

240,241,242Pu