## Slide 1: Lasery základy
Vítězslav Otruba, Karel Novotný

## Slide 3
Laserový systém Asterix Praha (PALS Prague Asterix Laser System)

## Slide 4: Lasery – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Spektrální rozsah 1 mm – 50 nm, experimentálně RTG oblast do 1 nm, výzkum možností do 0,01 nm – především jako generátory záření (XASER)
Pro oblasti submilimetrových až centimetrových vln masery (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) - především jako nízkošumové zesilovače radiových signálů (MASERY)

## Slide 5
Komerčně dostupné – VUV – VIS – MID IR

## Slide 6: Vlastnosti záření laseru
Emise elementárních oscilátorů (atomů, molekul…) do úzkého svazku – prostorová koncentrace energie
Δλ může být velmi malá – spektrální koncentrace energie
Synchronní činnost elementárních oscilátorů – časová koncentrace energie
Koherenční vzdálenost až desítky (ve vakuu až tisíce) kilometrů

## Slide 7: Rozdělení laserů je možné podle
• vlnových délek emise
• časového režimu provozu - kontinuální (cw) nebo
impulsní
• typu buzení - lasery buzené opticky, elektrickým výbojem, chemicky, mechanicky
(srážky částic), injekcí nosičů náboje, …
• typu aktivního prostředí - pevnolátkové, kapalinové (barvivové), plynové, iontové,
excimerové, polovodičové (diodové), …
• délky generovaného pulsu (nanosekundové, pikosekundové, femtosekundové, ...) – čím
je kratší doba trvání pulsu, tím je při stejné vyzářené energii dosaženo vyššího okamžitého výkonu

## Slide 8: Druhy laserů
Vlastnosti aktivního prostředí
Excitace atomů do
metastabilního stavu
Srážkami mezi atomy dvou druhů (He-Ne, CO2)
Optickou excitací - čerpáním (rubín, neodymové sklo)
Excitací při chemické reakci (eximery)
Průchodem elektrického proudu (polovodiče,GaAs)
a jiné způsoby
Světelný výkon laserů:
Kontinuální laser až desítky mW
Pulsní laser při středním výkonu 10 mW může mít parametry:
  délka pulsu = 1 ns,
  energie v pulsu = 1 MJ,
  opakovací frekvence = 10 Hz

## Slide 9: Radiační Procesy
E0
E1
hν = E1-E0
spontánní
emise
absorpce
stimulovaná
emise
A ~ ΔE2 ~ λ-2 (pravděpodobnost přechodu)
Intenzita záření: I(ν)=Nu·A·hν
Silné přechody:
E1 (elektrický dipól)
A~108 s-1 pro neutrály
Slabé přechody:
M1 (magnetický dipól),
E2 (elektrický kvadrupól),
některé E1
A ~1-100 s-1 pro neutrály

## Slide 10: Radiative Processes cont’d
O I lines:
3P1-1D2
3P2-1D2
1D2-1S0
M1
E2
557,7 nm
630 nm
střední doba života exc. stavu 0,7 s
střední doba života exc. stavu 110 s

## Slide 11: Spontánní emise
Pravděpodobnost absorbce fotonu:
w01=n0ρ(ν)B01
Pravděpodobnost
spontánní emise:
w10=n1A10
ρ(ν) – spektrální hustota záření o frekvenci ν
B01 – Einsteinův koeficient pravděpodobnosti absorpce
A10 – Einsteinův koeficient pravděpodobnosti spontánní emise

## Slide 12: Stimulovaná emise
Pravděpodobnost stimulované emise:
w10=n1ρ(ν)B10
B10 – Einsteinův koeficient pravděpodobnosti stimulované emise
Proces interakce se zářením:
n0ρ(ν)B01=
n1ρ(ν)B10 +n1A10
1
0
1

## Slide 13: Interakce se zářením
Dvouhladinový model v termodynamické rovnováze:
Z rovnice vyjádříme ρ(ν):
Boltzmannovo rozdělení v TD rovnováze (exponenciální pokles obsazení hladin s rostoucí energií):
[1]

## Slide 14: Vztah mezi Einsteinovými koeficienty
Dosazením Boltzmannova rozdělení [1] do předcházející rovnice
dostáváme pro objemovou hustotu zářivé energie:
Pro spektrální hustotu zářivé energie platí Planckův vztah:
Srovnáním rovnic je možné nalézt vztah mezi Einsteinovými koeficienty:

## Slide 15: Jaký je relativní počet aktů stimulované a spontánní emise za jednotku času?
R=
Počet stimulovaných emisí za sekundu
Počet spontánních emisí za sekundu

## Slide 16: Inverzní populace
Einsteinovy koeficienty pro stimulovanou emisi i absorpci jsou si rovny:
B01=B10=B
Pro absorpci záření platí:
dΦA=hνn0Bρ(ν)dt
Pro stimulovanou emisi platí:
dΦE=hνn1Bρ(ν)dt
Celková změna zářivého toku:
dΦ/dt=hν(n1-n0)B
Podmínka pro zesílení záření:
n1- n0 >0, tj. inverzní populace

## Slide 17: Inverzní populace
Běžné rozložení populace zachycuje obrázek a). Pro vytvoření aktivního prostředí je třeba zasáhnout do systému tak, abychom změnili distribuci obsazení energetických hladin způsobem, znázorněným např. na obrázku b). Proces se obvykle označuje jako buzení laserů nebo čerpání. Základní metodou je optické buzení.

## Slide 18: Tříhladinový systém
Aplikace: rubínový laser
Hladina 2 je metastabilní
Nevýhodou je malá účinnost – pro inverzní populaci je nutné minimálně 50% částic převést na hladinu 2
1
0
2
buzení
relaxace
stimulovaná
emise

## Slide 19: Energetický diagram rubínového laseru

## Slide 20: Tříhladinový systém
Modifikovaný tříhladinový systém s buzením na metastabilní hladinu 1.
buzení
stimulovaná
emise
relaxace
1
2
0

## Slide 21: Čtyřhladinový systém
Příklad – laser Nd:YAG
Vysoká účinnost
Inverzní populaci je nutné vytvořit pouze mezi hladinami 2 a 3
Laser Transition
Pump Transition
Fast decay
Fast decay
0
1
2
3
21

## Slide 22: Zesílení záření – kvantový zesilovač
Aktivní prostředí zesiluje vstupující záření:
Φ=Φ0exp[-l(α+β)]
α - absorpční koeficient (α‹0)
β - ztráty (β›0)
l - délka aktivního prostředí
α
Φ0
Φ

## Slide 23: Generace záření
Zavedením kladné zpětné vazby z výstupu na vstup zesilovače obdržíme oscilátor, jehož frekvence je dána zesilovačem a obvodem zpětné vazby, obvykle realizované Fabry-Perotovým rezonátorem
F.-P.
+

## Slide 24: Generace záření laserem
Zpětná vazba je obvykle realizována Fabry-Perotovým rezonátorem.
Pro generaci krátkých pulzů musí být frekvenční šířka pásma zesilovače minimálně:
Δf ≅ 1/(2τ)
kde τ je šířka pulzu
(polychromatičnost krátkých pulzů)

## Slide 25: Fourier decomposing functions
Anharmonic waves are sums of sinusoids.

## Slide 26: Podmínky pro generaci záření
Odrazivost zrcadel musí být volena s ohledem na zesílení aktivního prostředí tak, aby ztráty nepřevýšily zesílení aktivního prostředí G:
R1R2exp[-2l(α+β)]≥1

## Slide 27: Optický rezonátor
Délka rezonátoru L je M násobkem půlvlny (M je celé číslo). Délce L odpovídají vlastní frekvence rezonátoru νM (podélné módy laseru). Uvnitř rezonátoru je stojaté vlnění elektrického pole E o frekvenci νM = c/λM

## Slide 28: Fabry-Perot etalon
Jakost rezonátoru Q
(QFP~108-109)
Em- energie daného módu
Pz- ztrátový výkon
ω0- úhlová frekvence oscilátoru
ω0 = 2πν0 =2π/T0 [s-1]
Notes: Em energie daného módu v rezonátoru

## Slide 29: Spektrální šířka čáry a laserové módy
Δλ~1 pm – 10 nm
VIS, plyn - polovodič
Na obrázku jsou znázorněny jednotlivé rezonance
základního podélného módu.
Dopplerova šířka čáry

## Slide 30: Rezonanční módy rezonátoru a šířka pásma zesílení aktivního prostředí

## Slide 31: Optické rezonátory
Planparalelní: r1 = r2 =
S1=S2
střed křivosti
r2
r1
F1=F2
r
Koncentrické: r1 = r2 = L/2
Konfokální: r1 = r2 = r = L/4
Hemisférické: r1 = L, r2 =
r1
S2
S1
F2
F1
ohnisko
Objem optického (elektrického) pole náležející rezonátoru

## Slide 32: Svázané rezonátory
L – délka otevřeného rezonátoru
l1,l2 – vzdálenost vnitřních zrcadel
mody otevřeného rezonátoru Z1-Z3
mody vnitřního rezonátoru Z2-Z3
výsledné spektrum kmitočtů

## Slide 33: Jednomódový laser
Kombinací rezonančních módů rezonátoru, vnitřního FP etalonu
či Lyotova filtru
(úzkopásmový polarizační filtr)
a šířky pásma zesílení dojde ke generaci pouze jednoho podélného módu
Práh generace
Vnitřní etalon

## Slide 34: Otevřený optický rezonátor

## Slide 35: Příčné módy rezonátoru Transverse Electromagnetic Mode
Příčné módy jsou charakterizovány dvojicí čísel m a n. Tato čísla znamenají počet uzlů stojatého vlnění na osách (x, y) kolmých k optické ose. Počet uzlů stojatého vlnění l na optické ose je vysoký a neuvádí se. Základním módem je TEM00, ve kterém má průběh intenzity záření Gaussův profil.

## Slide 36: Příčné módy rezonátoru

## Slide 37: Gaussův svazek (profil) módu TEM00
ws = vzdálenost od osy rezonátoru,
na níž intenzita záření poklesne na
1/e osové intenzity

## Slide 38: Profil fokusovaného laserového svazku v jeho ohnisku

## Slide 39: Koherence záření
koherenční délka lc- Souvisí s tím, po jak dlouhou dobu je vyzařována spojitá elektromagnetická vlna (kmitání o sinusovém průběhu).
Heissenbergův princip neurčitosti: E t  h  2
hE  ht h  2  1  2 t
koherenční doba – 
kde je šířka spektrálního intervalu
Obecně je možno chápat koherenci jako schopnost záření interferovat při vzájemných časových posunech emitovaného záření

## Slide 40: Brewsterův úhel
Výstupní okénka, oddělující prostor s nízkým tlakem od atmosféry
jsou skloněny pod Brewsterovým úhlem a tvoří tak bezeztrátovou
optickou průchodku, která však jako vedlejší produkt způsobuje,
že výstupní záření je lineárně polarizováno, což je vlastnost využitelná
pro celou řadu aplikací. Pro velikost Brewsterova úhlu je možno
odvodit z Fresnelových rovnic (udávajích intenzitu odraženého a lomeného světla), že platí:
Kde αB je velikost Brewsterova úhlu a n relativní index lomu mezi prostředím na vstupu a výstupu.

## Slide 41: He – Ne a CO2 laser
Energiové schéma buzení
(tzv. tříhladinový systém)
aB
Jsou-li výstupní okénka skloněna pod Brewsterovým úhlem, pak svazek laserových paprsků je lineárně polarizován
Skleněná výbojová trubice s náplní He (tlak asi 100Pa) a Ne (tlak asi 10 Pa).
U CO2 laseru přebírá funkci He dusík a neonu molekula CO2
E
He
Ne
1.
2.
3.
foton
Výbojem se excituje atom He na E1
Srážkou atomů He s Ne se excituje atom Ne do metastabilního stavu
Za přítomnosti elektrického pole o frekvenci nM vyzáří Ne foton stimulovaně, jinak spontánně
Ne
E1
E2
E3
hn = E2 – E3
Typické kontinuální lasery.
l(He-Ne) = 632.8 nm
l(CO2) = 10.6 mm

## Slide 42: Polovodičový laser
AlxGa1-xAs, p-typ
AlxGa1-xAs, n-typ
GaAs, p-typ
+
-
tok elektronů
tok děr
zářivá rekombinace
stimulovaná emise
fotonů
Zrcadlově
upravené čelní
plochy krystalu
Vnější napětí uvedené polarity způsobí, že se v opticky aktivní vrstvě krystalu GaAs nahromadí současně velké množství elektronů a děr (s dostatečně dlouhou dobou života), které spolu mohou rekombinovat převážně jen zářivými přechody.
Zrcadlově upravené čelní plochy krystalu vytvářejí planparalelní optický rezonátor délky asi 1 mm. Ten zaručí, že při rekombinaci elektronů a děr vznikne stimulovaná emise fotonů.
Vlnová délka emitovaného světla je z intervalu 700 až 900 nm podle obsahu Al.
Na podobném principu pracují luminiscenční fotodiody (LED). Nemají rezonátor a elektrony a díry v aktivním prostředí téměř hned rekombinují.

## Slide 43: Souhrn
laserové záření má mnohem menší šířku čáry než emisní linie aktivního prostředí
laser emituje záření odpovídající podélným (nebo i příčným) módům, podle konfigurace rezonátoru
laser emituje jen na těch módech, jejichž zesílení je větší než prahové
laserové záření vyniká vysokou koherencí
je-li součástí optického systému prvek podporující určitou orientaci polarizace, je výstupní záření polarizováno.

## Slide 44
HÁBOVČÍK, Peter. Lasery a fotodetektory. 1. vyd. Bratislava: Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1990. 318 s. ISBN 80-05-00526-1.
ENGST, Pavel a Milan HORÁK. Aplikace laserů. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1989. 204 s.
G.M. Hieftje, J.C. Travis, F. E. Lytle. Lasers in Chemical Analysis, The HUMANA Press. Inc. 1981
D. L. Andrews, Lasers in chemistry, Springer – Verlag, Third edition, 1997
N. Omenetto, Analytical Laser Spectroscopy, John Wiley & Sons, 18. 1. 1979
Literatura