## Slide 1: LIMNOLOGIE batygrafická křivka
Cvičení č. 10

## Slide 2: ZADÁNÍ
Na základě batygrafického plánu fiktivního jezera sestrojte batygrafickou křivku a z ní odvoďte čáru objemů jezera.

## Slide 3: VŠEOBECNÉ ZÁSADY VYPRACOVÁNÍ
Každý obdrží fiktivní plán dna jezera - izolinie hloubek (izobaty)
Každá izobata představuje hraniční hodnotu určitého intervalu hloubky.

## Slide 4: POSTUP VYPRACOVÁNÍ
Najdeme největší hloubku jezera (izobatu s největší hodnotou).
V GISu vypočteme plochu příslušející dané izobatě.
Poté opakujeme pro izobatu s menší hodnotou hloubky, přičemž počítáme i s plochou předchozí izobaty.

## Slide 5: POSTUP VYPRACOVÁNÍ
Analogicky všechny další izobaty až po izobatu s hodnotou 0 m, která vyjadřuje plochu celého jezera.
Ze získaných hodnot sestrojíme graf průběhu plochy jezera vzhledem k jeho hloubce.

## Slide 6: GRAF
V části pro vykreslení plochy odpovídá osa X ploše a osa Y hloubce v jednotlivých intervalech.
Z opačné strany osy Y vykreslíme průběh objemu, který zjistíme podle obsahu lichoběžníku z grafu pro plochu.
Hodnota obsahu lichoběžníku
odpovídá objemu pro daný interval.

## Slide 7: TABULKA A GRAF
Chart: Batygrafická krivka a batygrafická čiara objemov vodnej nádrže
| -14406 | -11276 | -8398 | -3045 | -1540 | -715 | -257 | 0
batygrafická krivka | 0 | -7 | -14 | -21 | -28 | -35 | -42 | -49
batygrafická čiara objemov | 0 | -7 | -14 | -21 | -28 | -35 | -42 | -49
h[m] | P[m2] | V[m3]
0 | 14406 | 227038
7 | 11276 | 137151
14 | 8398 | 68292
21 | 3045 | 28241,5
28 | 1540 | 12194
35 | 715 | 4301,5
42 | 257 | 899,5
49 | 0 | 0

## Slide 8: VÝSTUPY
Batygrafický plán s grafickým měřítkem.
Tabulka – hodnoty hloubkových intervalů a příslušné kumulativní plochy a objemy.
Graf batygrafické křivky a batygrafické čáry objemů.
Výpočet průměrné hloubky jezera (vodní nádrže) pomocí vztahu , kde V je objem a P je plocha jezera, tedy plocha (klidné) hladiny jezera.

## Slide 9: TERMÍN ODEVZDÁNÍ:
15. 12. 2017 (VČETNĚ)