## Slide 1: Fázový kontrast
princíp a použitie

## Slide 2
Frits Zernike: 1934 (1953: Nobelova cena za fyziku)
Použitie:
pozorovanie nenafarbených priehľadných objektov a štruktúr pod svetelným mikroskopom
narozdiel od farbenia umožňuje pozorovať živé bunky bez ich poškodenia
http://magdalene-project.org/phase-contrast-microscopy/
https://en.wikipedia.org/wiki/Frits_Zernike
https://en.wikipedia.org/wiki/Phase-contrast_microscopy

## Slide 3
amplitudové objekty: zmena amplitúdy prechádzajúceho elektromagnetického vlnenia (svetla)= zmena jasu, vznik kontrastu- dobre viditeľné, kontrastné
absorbcia svetla prirodzenými pigmentami v objekte zmenšenie amplitudy zníženie jasu
fázové objekty: zmena fázy prechádzajúceho svetla (v dôsledku rozdielneho indexu lomu)- zle viditeľné, priehľadné
amplitudové objekty
fázové objekty

## Slide 4
Princíp:
Fázový kontrast umožňuje sledovať fázové objekty vďaka transformácií fázovej zmeny na amplitudovú zmenu = zmenu intensity svetla.
Obraz vzniká interferenciou (skladaním vĺn) :
  priameho žiarenia= prechod preparátom bez zmeny a
  difraktovaného žiarenia= prechod objektom vyvolal zmenu fázy a zmenu smeru
Posun fázy priameho žiarenia pomocou fázovej doštičky (fázovej masky) o ¼ vlnovej dĺžky vedie k vzniku kontrastu.
Fáza priameho žiarenia sa posunie na opačnú fázu oproti difraktovanému žiareniu (vzájomný rozdiel= ½ vlnovej dĺžky).

## Slide 5
http://bwoptics.com/newsend2.asp?id=3
fázová maska
umiestnená v objektíve
mení fázu priameho žiarenia
spodná vrstva: dielektrická látka (napr. MgF2) pokrytá kovom (Al,Cr)
prstencová clona
umiestnená v kondenzore
vymedzuje dutý kužel svetla dopadajúceho na objekt

## Slide 6
pozitívny fázový kontrast: posun fázy priameho žiarenia oproti difraktovanému o + 90 °
fáza difraktovaného žiarenia je oneskorená o ¼ vlnovej dĺžky
tmavé objekty na svetlom pozadí (zníženie amplitúdy)
negatívny fázový kontrast: posun fázy priameho žiarenia oproti difraktovanému o - 90 °
fáza priameho žiarenia je oneskorená o ¼ vlnovej dĺžky
svetlé objekty na tmavom pozadí (zvýšenie amplitúdy)
S= priame žiarenie
D= difraktované žiarenie
P= výsledné žiarenie (po interferencií)

## Slide 7
nedostatky metódy:
halo = jasne žiariace rozhranie medzi objektom a pozadím
vzniká v dôsledku lomu svetla na stenách pozorovaných objektov
je tým výraznejšie, čím vyšší je index lomu pozorovaných objektov
https://www.olympus-lifescience.com/en/microscope-resource/primer/techniques/dic/dicphasecomparison/

## Slide 8
Zdroje
https://www.mikroskop-mikroskopy.cz/fazovy-kontrast/
http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/prednasky/mikro/mscope/DIC/fk.htm
https://www.sci.muni.cz/kfar/html/fazovy_kontrast.pdf
https://dokumenty.upce.cz/FCHT/kbbv-vk/opt.mikr.met.ve-zdra./metody-zvysujici-kontrast-zobrazeni-ve-svetelnem-mikroskopu.pdf
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/1995/cislo-11/kontrast-opticke-mikroskopii.html
https://www.microscopyu.com/tutorials/positive-and-negative-phase-contrast
Ďakujem za pozornosť